## Slide 1: 第6章 数字视频处理技术

## Slide 2: 6.1 视频定义及分类
1．视频的定义
视频（Video）就是其内容随时间变化的一组动态图像，所以又叫运动图像或活动图像。根据视觉暂留原理，连续的图像变化每秒超过24帧（frame）画面以上时，人眼无法辨别单幅的静态画面，看上去是平滑连续的视觉效果 。
视频信号具有以下特点：
（1）内容随时间的变化而变化；
（2）伴随有与画面同步的声音。

## Slide 3: 6.1 视频定义及分类
2．视频的分类.
按照处理方式的不同，视频分为模拟视频和数字视频两类。
（1）模拟视频（Analog Video）
模拟视频是一种用于传输图像和声音的随时间连续变化的电信号。
（2）数字视频（Digital Video —DV）
要使计算机能够对视频进行处理，必须模拟视频信号进行数字化，形成数字视频信号。

## Slide 4: 6.1 视频定义及分类
2．视频的分类.
视频信号数字化以后，有着模拟信号无可比拟的优点：
再现性好。
便于编辑处理。
适合于网络应用。

## Slide 5: 6.2 电视信号的数字化
1． 电视视频信号的扫描方式
电视视频信号是由视频图像转换成的电信号。任何时刻，电信号只有1个值，是一维的，而视频图像是二维的，将二维视频图像转换为一维电信号是通过光栅扫描实现的。而视频的重现是通过在监视器上水平和垂直方向的扫描来实现，扫描方式主要有逐行扫描和隔行扫描两种。

## Slide 6: 6.2 电视信号的数字化
2． 彩色电视信号制式
彩色电视制式就是彩色电视的视频信号标准。电视机显示一幅画面，是显像管中的电子枪发射电子束，从左到右、从上到下扫描荧光屏的结果。电视视频信号在发射时，由于采用传送视频图像信号的频率不同、颜色编码系统不同、行频场频不同，就有不同的彩色电视制式标准。

## Slide 7: 6.2 电视信号的数字化
2． 彩色电视信号制式
对于彩色电视的模拟信号，世界上现行的彩色电视制式有三种：NTSC制、PAL制和SECAM制，它们分别定义了彩色电视机对于所接受的电视信号的解码方式、色彩处理方式和屏幕的扫描频率。
随着数字技术的发展，全数字化的电视HDTV标准将逐渐代替现有的彩色模拟电视。

## Slide 8: 6.2 电视信号的数字化
3．彩色电视机的彩色模型
在PAL彩色电视制式中采用YUV模型来表示彩色图像。其中Y表示亮度，U 和V表示色差，是构成彩色的两个分量。与此类似，在NTSC彩色电视制式中使用YIQ模型，其中的Y表示亮度，I和Q是两个彩色分量。
YUV表示的亮度信号（Y）和色度信号（U、V）是相互独立的，可以对这些单色图分别进行编码。

## Slide 9: 6.2 电视信号的数字化
4．彩色电视信号的类型
电视频道传送的电视信号主要包括亮度信号、色度信号、复合同步信号和伴音信号，这些信号可以通过频率域或者时间域相互分离出来。电视机能够将接收到的高频电视信号还原成视频信号和低频伴音信号，并在荧光屏上重现图像，在扬声器上重现伴音。

## Slide 10: 6.2 电视信号的数字化
4．彩色电视信号的类型
根据不同的信号源，电视接收机的输入、输出信号有三种类型：
（1）分量视频信号与S-Video
（2）复合视频信号
（3）高频或射频信号

## Slide 11: 6.2 电视信号的数字化
5.视频数字化
要让计算机处理视频信息，首先要对视频数字化。
对彩色电视视频信号的数字化有两种方法：
一种是将模拟视频信号输入到计算机系统中，对彩色视频信号的各个分量进行数字化，经过压缩编码后生成数字化视频信号；
另一种是由数字摄像机从视频源采集视频信号，将得到的数字视频信号输入到计算机中直接通过软件进行编辑处理，这是真正意义上的数字视频技术。

## Slide 12: 6.2 电视信号的数字化
5.视频数字化
视频的数字化过程也要经过采样、量化和编码三个步骤。
（1）采样。采样格式分别有4：1：1、4：2：2和4：4：4三种。
（2）量化。采样是把模拟信号变成了时间上离散的脉冲信号，而量化则是进行幅度上的离散化处理。
（3）编码。经采样和量化后得到数字视频的数据量将非常大，所以在编码时要进行压缩。

## Slide 13: 6.3 数字电视标准
6.3.1数字电视的分类
1. 按清图像晰度分类，数字电视包括数字高清晰度电视(HDTV)、数字标准清晰度电视(SDTV)和数字普通清晰度电视 (LDTV)三种。
2. 按信号传输方式分类，数字电视可分为地面无线传输数字电视(地面数字电视)、卫星传输数字电视(卫星数字电视)、有线传输数字电视(有线数字电视)三类。
3. 按照产品类型分类，数字电视可分为数字电视显示器、数字电视机顶盒和一体化数字电视接收机。
4. 按显示屏幕幅型比分类，数字电视可分为4∶3幅型比和16∶9幅型比两种类型。

## Slide 14: 6.3 数字电视标准
6.3.2 主要的数字电视标准
1．美国数字电视标准ATSC
2．日本数字电视的标准ISDB
3．中国的数字电视标准
（1）中国的卫星数字电视标准
（2）中国的有线数字电视标准
（3）中国的地面数字电视标准

## Slide 15: 6.4 数字视频的获取方式
6.4.1视频采集卡采集视频
1．视频采集卡
视频采集卡又称视频捕捉卡，用它可以获取数字视频信息。很多视频采集卡能在捕捉视频信息的同时获得伴音，使音频部分和视频部分在数字化时同步保存、同步播放。
2．视频采集卡的类型
按照其用途可以分为广播级视频采集卡，专业级视频采集卡，民用级视频采集卡。

## Slide 16: 6.4 数字视频的获取方式
6.4.2摄像机获取数字视频
数字摄像机是获取数字视频的重要工具，数字摄像机包括镜头、CCD器件、数字信号处理（DSP）芯片、存储器和显示器件（LCD）等是数字摄像机的主要部件，尤其DSP部分是数字摄像机的核心。

## Slide 17: 6.4 数字视频的获取方式
6.4.2摄像机获取数字视频
DV摄像机优点 ：
（1）记录画面质量高。
（2）记录声音达CD水准。
（3）能与计算机进行信息交换。
（4）信噪比高。
（5）可拍摄数字照片。

## Slide 18: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.1 视频编辑技术的相关概念
1．剪辑
剪辑就是将影片制作中所拍摄的大量镜头素材，利用非线性编辑软件，并遵循一定的镜头语言和剪辑规律，经过选择、取舍、分解和组接，最终完成一个连贯流畅、主题明确的艺术作品。

## Slide 19: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.1 视频编辑技术的相关概念
2．非线性编辑
非线性编辑是相对传统上以时间顺序进行线性编辑而言。非线性编辑借助计算机来进行数字化制作，几乎所有的工作都在计算机中完成，不依靠外部设备，打破传统时间顺序编辑限制，根据制作需求自由排列组合，具有快捷简便、随机的特性。

## Slide 20: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.1 视频编辑技术的相关概念
3．镜头
在影视作品的前期拍摄中，镜头是指摄像机从启动到关闭这期间，不间断摄取的一段画面的总和。
在后期编辑时，镜头可以指两个剪辑点间的一组画面。
在前期拍摄中的镜头是影片组成的基本单位，也是非线性编辑的基础素材。
非线性编辑软件就是对镜头的重新组接和裁剪编辑处理。

## Slide 21: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.1 视频编辑技术的相关概念
4．景别
景别是指由于摄影机与被摄体的距离不同，而造成被摄体在镜头画面中呈现出范围大小的区别。景别的划分，一般可分为五种，由近至远分别为特写、近景、中景、全景、远景。

## Slide 22: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.1 视频编辑技术的相关概念
5．运动拍摄
运动拍摄就是指在一个镜头中通过移动摄像机机位，或者改变镜头焦距所进行的拍摄。通过这种拍摄方式所拍到的画面，称为运动画面。通过推、拉、摇、移、跟、升降摄像机和综合运动摄像机，可以形成推镜头、拉镜头、摇镜头、移镜头、跟镜头、升降镜头和综合运动镜头等运动镜头画面。

## Slide 23: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.1 视频编辑技术的相关概念
6．镜头组接
镜头组接，就是将拍摄的画面镜头，按照一定的构思和逻辑，有规律地串连在一起。一部影片是由许多镜头合乎逻辑地、有节奏地组接在一起，从而清楚的表达作者的阐释意图。在后期剪辑的过程中，需要遵循镜头组接的规律，使影片表达的更为连贯流畅。画面组接的一般规律就是动接动、静接静和声画统一等。

## Slide 24: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.2 数字视频处理软件Adobe Premiere
Premiere 是Adobe公司推出的一款非常优秀的非线性视频编辑软件，它融视频和音频处理为一体，功能强大、易于使用，能对视频、声音、动画、图片、文本进行编辑加工，并最终生成电影文件，为制作数字视频作品提供了完整的创作环境。

## Slide 25: 6.5 数字视频编辑技术
6.5.2 数字视频处理软件Adobe Premiere
1．Premiere 的主要功能
2．Adobe Premiere的主要特点
3． Premiere 的工作界面
4． 用Premiere 创建数字影片

## Slide 26: 6.6视频的特效处理
6.6.1 什么是后期特效
影视后期也叫做影视特效，主要工作就是通过一个特殊的影像成像过程去完成常规摄制手段无法实现的影像成像任务。
影视特效表现的不仅仅是现实中无法实现或无法再现的景象，有时甚至是现实中根本不存在的事物等。
后期特效处理通过跟随、抠像、校色、合成等操作分开各层的影像，在影像上加特殊效果，比如爆炸等。

## Slide 27: 6.6视频的特效处理
6.6.2 后期特效处理的作用
后期特效处理可以将平淡的视频片段进行相应的处理，产生包括画面本身的变化、旋转、模仿旧电影胶片、色调变化等视频效果。因此在进行了视频片段的初步编辑之后，后期特效处理更为重要。
数字特效制作关键技术：
（ 1）抠像
（2）动画特效
（3）其他视频特效

## Slide 28: 6.6视频的特效处理
6.6.3 数字视频后期特效处理应用软件
After Effects，简称”AE”是Adobe公司推出的一款视频剪辑及设计软件，它可以非常方便地调入Photoshop，Illustrator的层文件和Premire的项目文件，甚至还可以调入Premire的EDL文件；
将Photoshop中层的引入 ，使AE可以对多层的合成图像进行控制；
加入关键帧和路径的设计，可以使得高级动画设计变得更加容易；
高效的视频处理系统，确保了高质量视频的输出；
AE同样保留有Adobe优秀的软件相互兼容性。

## Slide 29: 6.6视频的特效处理
6.6.3 数字视频后期特效处理应用软件
1．After Effects 的特点
2．用After Effects CS6进行后期特效设计
实例：利用特效将素材制作出水墨画的模糊晕染效果。

## Slide 30: 6.7 数字视频的应用
1．电影行业

## Slide 31: 6.7 数字视频的应用
2．广告设计行业

## Slide 32: 6.7 数字视频的应用
3．电视行业

## Slide 33: 6.7 数字视频的应用
4．网络视频