## Slide 1
第1章 计算机基础知识
安世虎
2014年10月18日星期六

## Slide 2: 本章目录
1.1 计算机概述
1.2 计算机系统组成
1.3 计算机信息处理基础
1.4 微型计算机硬件组成
1.5 计算机常用术语及20世纪信息技术领域十大产品
1.6 信息科学技术的长期发展趋势

## Slide 3: 1.1计算机概述
计算机的发展
机械齿轮计算机
现代电子计算机
计算工具
继电器式计算机

## Slide 4: 计算工具的发展（1）
祖冲之
早期：石头、结绳...
算筹
算盘

## Slide 5: 计算工具的发展（2）
帕斯卡的加法器
莱布尼兹计算机
（提出了二进制运算法则）
提花编织机的发明与改进（穿孔纸带与卡片的发明）
17世纪，数学和计算工具的发展重心转移到了欧洲。
计算尺

## Slide 6: 巴贝奇的差分机和分析机
(a) C. Babbage (b) 差分机 (c) 分析机
为分析机编制函数计算程序的艾达，
被公认为世界上第一位软件工程师

## Slide 7: 巴贝奇的分析机构思
齿轮式的“存贮库”
“运算室”：被巴贝奇命名为“作坊”（Mill）
以杰卡德穿孔卡中的“0”和“1”来控制运算操作的顺序，并如何使这台机器处理依条件转移的动作
送入和取出数据的机构，以及在“仓库”和“作坊”之间不断往返运输数据的部件。

## Slide 8: 霍德华•艾肯的马克1号
1944年2月，马克1号计算机在哈佛大学正式运行
借助电流进行运算，最关键的部件，用的是普通电话上的继电器，是一台机电计算机

## Slide 9: 现代计算机诞生
ENIAC是人类第一台真正意义的电子计算机，采用采用先进的电子技术代替以往的机械齿轮或继电器技术的计算机，标志着现代计算机的开始
关键部件：电子管

## Slide 10: 计算机发展史
发展 历程 | 起止 年代 | 主要 元件 | 主要元件图例 | 速度 （次/秒） | 特点与应用领域
第 一 代 | 40年代末至50年代末 | 电子管 |  | 5千~1万次 | 计算机发展的初级阶段，体积巨大，运算速度较低，耗电量大，存储容量小。主要用来进行军事研究和科学计算。
第 二 代 | 50年代末至60年代末 | 晶体管 |  | 几万~几十万次 | 体积减小，耗电较少，运算速度较高，价格下降，不仅用于科学技术，还用于数据处理和事务管理，并逐渐用于工业控制。出现了程序设计语言
第 三 代 | 60年代中期开始 | 中小规模集成电路 |  | 几十万~几百万次 | 体积、功耗进一步减少，可靠性及速度进一步提高。应用领域进一步拓展到文字处理、企业管理、自动控制和城市交通管理等方面。
第 四 代 | 70年代初开始 | 大规模和超大规模集成电路 |  | 几千万~千万亿次 | 性能大幅度提高，价格大幅度下降，广泛应用于社会生活的各个领域，逐步进入办公室和家庭。在办公室自动化、电子编辑排版、数据库管理、图像识别、语音识别和专家系统等领域大显身手。

## Slide 11: 1.1.2 计算机的分类及其特点
通常说的计算机都是数字计算机，用的是数字技术，所处理的电信号在时间上是离散的（称为数字量）。
计算机按功能和用途分类可分为两大类，即专用计算机和通用计算机。
通用计算机按性能规模可以分为五类：巨型机、大型机、小型机、微型机、工作站。

## Slide 12: 1.1.3 计算机的应用领域
科学计算：也称数值计算，是计算机最基本的应用领域之一
数据处理：是对数据的采集、存储、检索、加工、变换和传输。
实时控制是利用计算机及时采集检测数据、快速地进行处理并自动地控制被控对象的动作，实现生产过程的自动化。

## Slide 13
计算机辅助工程和辅助教育：
  计算机辅助设计（CAD，Computer Aided Design）
  计算机辅助制造（CAM，Computer Aided Manufacturing）
  计算机集成制造系统（CIMS，Computer Integrated Manufacturing System）
  计算机辅助教育（CAI，Computer Aided Instruction ）。

## Slide 14
人工智能(AI，Artificial Intelligence)
  计算机模拟人类的智能活动，诸如感知、判断、理解、学习、问题求解和图像识别等。
  人工智能研究领域中最具有代表性和最尖端的两个领域是专家系统和机器人等。
电子商务(EC，Electronic Commerce或EB，Electronic Business)
  指利用计算机和网络进行商务活动
  包括：B2C、B2B、C2C、O2O。
多媒体技术应用

## Slide 15: 1.2 计算机系统组成
计算机的硬件存储数据并执行各种运算和处理的电子设备
计算机系统
计算机的软件
指挥计算机一步一步完成任务的指令序列

## Slide 16: 1.2.1 计算机硬件结构
现代计算机能实现自动化的信息处理的关键是采用了“存储程序”工作原理，这一原理是1946年由冯•诺依曼和他的同事们提出并论证的，此原理确立了现代计算机的基本组成和工作方式。
计算机硬件系统一般由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五个基本部件组成

## Slide 17: 计算机硬件结构

## Slide 18: 1.运算器
运算器也称为算术逻辑单元（Arithmetic Logic Unit，简称ALU），其功能是完成算术运算和逻辑运算。
  算术运算是指加、减、乘、除及它们的复合运算；
  逻辑运算是指“与”、“或”、“非”等逻辑比较和逻辑判断等操作。

## Slide 19: 2.控制器
控制器（Controller Unit，简称CU）是计算机的指挥系统，主要由指令寄存器、指令译码器、时序电路和控制电路组成。它的基本功能是从内存取指令和执行指令。
指令是指示计算机执行某种操作的命令，由操作码（操作方法）及操作数（操作对象）两部分组成。
通常将运算器和控制器统称为中央处理器（Central Processing Unit，简称CPU），它是整个计算机的核心部件
微机中的CPU部件，又称微处理器，微处理器（micro processor）是由特殊集成电路组成

## Slide 20: 3.存储器
存储器（Memory）是计算机的记忆装置，它的主要功能是存放程序和数据。
根据存储器与CPU联系的密切程度可分为内存储器（主存储器）和外存储器（辅助存储器）两大类
CPU访问内、外存储器的方式

## Slide 21: 半导体存储器的分类
断电后数据会丢失的易失性（Volatile）存储器
断电后数据不会丢失的非易失性（Non-volatile）存储器。
微型计算机中的RAM（Random Access Memory，随机存储器）属于可随机读写的易失性存储器
ROM(Read-Only Memory，只读内存)属于非易失性存储器。

## Slide 22
4.输入设备：
  输入设备是从计算机外部向计算机内部传送信息的装置。其功能是将数据、程序及其他信息，从人们熟悉的形式转换为计算机能够识别和处理的形式输入到计算机内部。
  常用的输入设备有键盘、鼠标、光笔、扫描仪、数字化仪和条形码阅读器等。
5.输出设备
  输出设备是将计算机的处理结果传送到计算机外部供计算机用户使用的装置。其功能是将计算机内部二进制形式的数据信息转换成人们所需要的或其他设备能接受和识别的信息形式。
  常用的输出设备有显示器、打印机、绘图仪等。
通常我们将输入设备和输出设备统称为I/O设备（Input/Output）

## Slide 23: 1.2.2 计算机软件
软件由程序和文档两部分组成。
  程序由计算机最基本的指令组成，是计算机可以识别和执行的操作步骤；
  文档是指用自然语言或者形式化语言所编写的用来描述程序的内容、组成、功能规格、开发情况、测试结构和使用方法的文字资料和图表。
  程序是具有目的性和可执行性的，文档则是对程序的解释和说明。

## Slide 24: 软件的分类

## Slide 25: （1）计算机操作系统
操作系统（Operating System，简称OS）是管理电脑硬件与软件资源的程序，同时也是计算机系统的内核与基石。
五个功能：CPU管理、作业管理、存储器管理、设备管理及文件管理。
主流操作系统分为四类：
  微软开发的视窗化操作系统Windows系列
  为企业用户使用的UNIX系列
  苹果机专用MAC系列
  开源Linux系列。

## Slide 26: （2）语言处理程序
机器语言
汇编语言
高级语言
低级语言
直接由机器指令（二进制）构成的，因此由它编写的计算机程序不需要翻译就可直接被计算机系统识别并运行。
采用一定的助记符号表示机器语言中的指令和数据，是符号化了的机器语言，也称作“符号语言”。
高级语言又称为算法语言，它与机器无关，是近似于人类自然语言或数学公式的计算机语言

## Slide 27
计算机系统执行汇编源程序的过程
语言处理程序的功能是将除机器语言以外，利用其他计算机语言编写的程序，
转换成机器所能直接识别并执行的机器语言程序。
可以分为三种类型：汇编程序、编译程序和解释程序。

## Slide 28: 执行编译程序和解释程序的过程
编译程序执行过程
解释程序执行过程

## Slide 29: （3）服务性程序（支撑软件）
服务性程序（支撑软件）是指为了帮助用户使用与维护计算机，提供服务性手段，支持其他软件开发而编制的一类程序。此类程序内容广泛，主要有以下几种：
  ①工具软件：工具软件主要是帮助用户使用计算机和开发软件的软件工具。
  ②编辑程序：编辑程序能够为用户提供一个良好的书写环境。
  ③调试程序：调试程序用来检查计算机程序有哪些错误以及错误位置，以便于修正。
  ④诊断程序：诊断程序主要用于对计算机系统硬件进行检测和维护。

## Slide 30: （4）数据库管理系统
数据库管理系统是对计算机中所存放的大量数据进行组织、管理和查询的大型系统软件。主要分为两类：
  一类是基于微型计算机的小型数据库管理系统，如MySQL和Visual Foxpro；
  另一类是大型数据库管理系统，如Oracle、DB2数据库等。

## Slide 31: 2.应用软件
应用软件是指在计算机各个应用领域中，为解决各类实际问题而编制的程序，它用来帮助人们完成在特定领域中的各种工作。应用软件主要包括
  字处理软件
  表格处理软件
  辅助设计软件
  实时控制软件
  用户应用程序

## Slide 32: 1.3 计算机信息处理基础
目前，计算机能够处理的信息都是以二进制编码表示的。
本节将介绍计算机数制、二进制的运算规则、不同进制数之间的转换，以及常见的信息编码。

## Slide 33: 1.3.1 数制
按进位的原则进行计数称为进位计数制，简称数制。
日常生活中最常用的数制是十进制。
其余不常用的数制：60进制、7进制、12进制等
计算机采用的是二进制，另外还有八进制和十六进制。

## Slide 34: 1. 十进制数
十进制使用数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9来表示数值，且采用“逢十进一”的进位计数制
十进制数中处于不同位置上的数字代表不同的值，称为数的位权。十进制的每一个数字的位权是由10的幂次决定的，这个10称为十进制的基数。
例如2897.56可表示为：
位权

## Slide 35
采用位权表示的数制具有以下3个特点：
  ① 数字的总个数等于基数。如十进制数使用10个数字（0-9）。
  ② 最大的数字比基数小1。如十进制中最大的数字为9
  ③ 每个数字都要乘以基数的幂次，该幂次由每个数字所在的位置决定，基数的幂次称为位权。

## Slide 36
一般地，对于N进制而言，基数为N,使用N个数字表示数值，其中最大的数字为N-1，任何一个N进制数A： 均可表示为如下的形式：

## Slide 37: 2. 二进制数
二进制使用数字0、1来表示数值，且采用“逢二进一”的进位计数制。
二进制数中处于不同位置上的数字代表不同的值。每一个数字的权由2的幂次决定，二进制数的基数为2。

## Slide 38
二进制数也具有以下与十进制数相类似的三个特点：
  ① 数值的总个数等于基数，即二进制数仅使用0和1两个数字。
  ② 最大的数字比基数小1,即二进制中最大的数字为1，最小的数字为0。
  ③ 每个数字都要乘以基数的幂次，该幂次由每个数字所在的位置决定。
  二进制数(1101.1011)2可表示为：

## Slide 39
二进制的表示方式是“逢二进一”，即每位计数满2时向高位进1,对于二进制数，小数点向右移一位，数就扩大2倍，反之，小数点左移一位，数就缩小2倍。
如：
  1101.1011=110.11011×10
  1011.011=10110.11×1/10
二进制数

## Slide 40: 二进制的加法和乘法运算规则
（1）加法运算规则：
0＋0＝0 1＋0＝1 0＋1＝1 1＋1＝10
(2) 乘法运算规则：
0×0＝0 1×0＝0 0×1＝0 1×1＝1

## Slide 41: 3. 八进制数
八进制使用数字0、1、2、3、4、5、6、7来表示数值，且采用“逢八进一”的进位计数制。
八进制数中处于不同位置上的数值代表不同的值。每一个数字的权由8的幂次决定，八进制数的基数为8。
如：八进制数(235.068)8可表示为：

## Slide 42: 4. 十六进制数
十六进制数使用数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F来表示数值，其中A、B、C、D、E、F分别表示数字10、11、12、13、14、15。
十六进制数的计数方法为“逢十六进一”。十六进制数中处于不同位置上的数值代表不同的值。每一个数字的权由16的幂次决定，十六进制数的基数为16。
如(73A6)16可以表示为

## Slide 43: 计算机中几种常用进位计数制的特点
进位制 | 十进制 | 二进制 | 八进制 | 十六进制
基数 | N=10 | N=2 | N=8 | N=16
数字符号 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 0, 1 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
位权 | 10i | 2i | 8i | 16i
规则 | 逢十进一 | 逢二进一 | 逢八进一 | 逢十六进一
缩写字母 | D (Decimal) | B (Binary) | O (Octal) | H (Hexadecimal)

## Slide 44: 1.3.2 数制间的转换
将数由一种数制转换为另一种数制称为数制之间的转换。
十进制与二进制之间的转换由计算机自动完成。
计算机中引入八进制和十六进制的目的是为了书写和表示上的方便，在计算机内部信息的存储和处理仍然采用二进制数。

## Slide 45: 1. 十进制数转换为非十进制数
将十进制数转换为非十进制数分为整数和小数两部分进行转换：
(1) 十进制整数转换为非十进制整数
将十进制整数转换为非十进制整数采用“除基取余法”，即将十进进制数逐次除以需转换为数制的基数，直到商为0为止，然后将所得的余数由下而上排列即可。

## Slide 46
【例1-1】 将十进制数77转换为二进制数。
【解】 对77用除2取余：
结果：(77)10=(1001101)2

## Slide 47
【例1-2】 将十进制数77转换为八进制数。
【解】 对77用除8取余：
【例1-3】 将十进制数77转换为十六进制数。
【解】对77用除16取余 ：
结果：(77)10=(115)8
结果：(77)10=(4D)16

## Slide 48: (2) 十进制小数转换为非十进制小数
方法：将十进制小数转换为非十进制小数采用“乘基取整法”，即将十进制小数逐次乘以需转换为数制的基数，直到小数的当前值等于0或满足所要求的精度为止，最后将所得到的乘积的整数部分从上到下排列即可。

## Slide 49
【例1-4】 将十进制小数0.625转换成二进制小数。
【解】对0.625用乘2取整：
结果为：(0.625)10=(0.101)2

## Slide 50
通常，一个非十进制小数能够完全准确地转换成十进制数，但一个十进制小数并不一定能完全准确地转换成非十进制小数。在这种情况下，可以根据精度要求只转换到小数点某一位为止，这就是该小数的近似值。
【例1-5】 将十进制小数0.32转换成二进制小数。
【解】对0.32用乘2取整：
结果为：(0.32)10=(0.0101...)2

## Slide 51
如果一个数既有整数部分又有小数部分，应将整数部分和小数部分分别进行转换，然后把两者相加便得到结果。
【例1-6】 将十进制数77.625转换为二进制数。
【解】
(77)10=(1001101)2
(0.625)10=(0.101)2
(77.625)10=(1001101.101)2

## Slide 52: 2. 非十进制数转换为十进制数
非十进制数转换为十进制数采用“位权法”，即把各非十进制数按权展开，然后求和，便可得到转换的结果。
例如：任何一个N进制数A：
转换公式如下：

## Slide 53
【例1-7】 将二进制数1101011.101转换为十进制数。

## Slide 54
【例1-8】 将八进制数3027转换为十进制数。
【例1-9】 将十六进制数2B3E转换为十进制数
=1536+0+16+7
=(1559)10

## Slide 55: 3. 二进制数与其他进制数之间的转换
（1）二进制数与八进制数之间的转换
由于3位二进数恰好是一位八进制数，所以把二进制数转换为八进制数是以小数点为界，将整数部分自右向左、小数部分自左向右分别按每3位为一组（不足3位用0补足），然后将各个3位二进制数转换为对应的一位八进制数，即得到转换的结果。
反之，若把八进制数转换成二进制数，只要把每一位八进制数转换为对应的3位二进制数即可。

## Slide 56
【例1-10】将二进制数10011110111101.10111011转换为八进制数。
【解】

## Slide 57
【例1-11】将八进制数375.146转换为二进制数。

## Slide 58: （2）二进制数与十六进制数之间的转换
由于4位二进数恰好是一位十六进制数，所以把二进制数转换为十六进制数是以小数点为界，将整数部分自右向左、小数部分自左向右分别按每4位为一组（不足4位用0补足），然后将各个4位二进制数转换为对应的一位十六进制数，即得到转换的结果。
反之，若把十六进制数转换成二进制数，只要把每一位十六进制数转换为对应的4位二进制数即可。

## Slide 59
【例1-12】 将二进制数10011110111101.1011101转换为十六进制数。

## Slide 60
【例1-13】 将十六进制数3AF.16C转换为二进制
思考：如何将一个八进制数转成十六进制数？

## Slide 61: 二进制、八进制、十进制和十六进制换算表
二进制数 | 八进制数 | 十进制数 | 十六进制数 | 二进制数 | 八进制数 | 十进制数 | 十六进制数
0000 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 11 | 9 | 9
0001 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 12 | 10 | A
0010 | 2 | 2 | 2 | 1011 | 13 | 11 | B
0011 | 3 | 3 | 3 | 1100 | 14 | 12 | C
0100 | 4 | 4 | 4 | 1101 | 15 | 13 | D
0101 | 5 | 5 | 5 | 1110 | 16 | 14 | E
0110 | 6 | 6 | 6 | 1111 | 17 | 15 | F
0111 | 7 | 7 | 7 | 10000 | 20 | 16 | 10
1000 | 10 | 8 | 8 | …… | …… | …… | ……

## Slide 62: 1.3.3 计算机中数的表示
在十进制数中，可以在数字前面加上“+”、“-”号来表示正、负数，由于计算机不能直接识别“+”、“-”号，因此在计算机中规定用“0”表示“+”，用“1”表示“-”，这样数的符号也就可以数字化了。
在计算机中，通常将二进制的首位（最左边的哪一位）作为符号位，若二进制数是正的，则其首位是0，若二进制数是负的，则其首位是1。符号也数码化的二进制数称为“机器数”。
例如：
十进制 +78 -78
二进制（真值） +1001110 -1001110
计算机内（机器数） 01001110 11001110

## Slide 63
机器数在计算机内也有3种不同的表示方法，这就是原码、反码和补码。
1. 原码
原码表示法规定：用符号位和数值表示带符号数，正数的符号位用“0”表示，负数的符号位用“1”表示，数值部分用二进制形式表示。
【例1-14】设带符号的真值X=+78,Y=-78，则它们的原码分别为：

## Slide 64
原码简单易懂，与真值转换起来很方便。但是难以解决两个二进制数做减法的问题。于是为了将加法和减法运算统一成只做加法运算就引入了反码和补码。

## Slide 65: 2. 反码
反码表示法规定：正数的反码与其原码相同，负数的反码为对该数的原码除符号位外，其余各位按位取反，即0变为1，1变为0。反码使用得比较少，它只是补码的一种过渡。
【例1-15】设带符号的真值X=＋78,Y=－78，则它们的原码和反码分别为：

## Slide 66: 3. 补码
补码表示法规定：正数的补码与其原码相同，负数的补码是它的反码加1。
【例1-16】设带符号的真值X=＋78,Y=－78，则它们的原码、反码和补码分别为：

## Slide 67
引入了补码以后，两个数的加减法运算可以统一用加法运算来实现，此时两数的符号位也当成数值直接参加运算，并且有这样一个结论，即两数的补码之“和”等于两数“和”的补码，即可证明：

## Slide 68
例如，计算“39”与“45”的差，可以化成计算“39”与“45”的和，其中“39”与“45”都用补码表示，即
(39)10-(45)10=(39)10+(-45)10
因为：
(39)10=(00100111)原=(00100111)反=(00100111)补
(-45)10=(10101101)原=(11010010)反=(11010011)补
所以：
(00100111)补+(11010011)补=(11111010)补
即：
(11111010)补=(11111001)反=(10000110)原=(-6)10
因此，在计算机中一般采用补码来表示带符号的数。

## Slide 69: 1.3.4 信息的几种编码
由于计算机内部采用的是二进制的方式计数，因此输入到计算机中的各种数字、文字、符号或图形等数据都是用二进制数编码的。
不同类型的字符数据其编码方式是不同的，编码的方法也很多。
下面介绍最常用的BCD码、ASCII码、汉字编码和图像编码。

## Slide 70: 1. BCD码
BCD（Binary Coded Decimal）码是用若干位二进制数码表示一位十进制数的编码，简称二—十进制编码。
二—十进制编码的方法很多，使用最广泛的是8421码，8421码采用4位二进制数表示1位十进制数，即每1位十进数用4位二进制编码表示，这4位二进制数各位权由高到低分别是23、22 、21、20，即8、4、2、1。

## Slide 71
【例1-17】将十进制数3879转换为BCD码。
十进制数: 3 8 7 9
对应的BCD码： 0011 1000 0111 1001
即十进制数3879的BCD码为0011 1000 0111 1001。

## Slide 72
【例1-18】将BCD码1001 0111 0101 0110转换为十进制数。
BCD码: 1001 0111 0101 0110
对应的十进制： 9 7 5 6
即BCD码1001 0111 0101 0110的十进数为9756。

## Slide 73: 2. ASCII码
ASCII码是由美国国家标准委员会制定的一种包括数字、字母、通用符号、控制符号在内的字符编码，全称为美国国家信息交换标准代码（American Standard Code for Information Interchange）。
ASCII码能表示128种国际上通用的西文字符，只需用7个二进制位(27=128)表示。
ASCII码采用7位二进制表示一个字符时，为了便于对字符进行检索，把7位二进制数分为高3位（b7b6b5）和低4位(b4b3b2b1)。

## Slide 74: 7位ASCII码编码表

## Slide 75
表中高3位为000和001的两列是一些控制符。
在计算机中一个字节为8位，为了提高信息传输的可靠性，在ASCII码中把最高位（b8）作为奇偶校验位。
校验位仅在信息传输时有用，在对ASCII码进行处理时校验位被忽略。

## Slide 76: 3. 汉字编码
计算机在处理汉字时也要将其转换为二进制码，这就需要对汉字进行编码，通常汉字有两种编码：国标码和机内码。
国标码：
汉字机内码：
  汉字的机内码是计算机系统内部对汉字进行存储、处理、传输统一使用的代码，又称为汉字内码。由于汉字数量多，一般用2个字节来存放一个汉字的内码。
  为了与ASCII进行区分，汉字机内码中两个字节的每个字节的最高位置为1。

## Slide 77: 汉字输入码
汉字主要是从键盘输入，汉字输入码是计算机输入汉字的代码，是代表某一个汉字的一组键盘符号。汉字输入码也叫外部码（简称外码）。
每种汉字输入方案对同一汉字的输入编码都不相同，但经过转换后存入计算机的机内码均相同。

## Slide 78: 汉字字形码
存储在计算机内的汉字在屏幕上显示或在打印机上输出时，必须以汉字字形输出，才能被人们所接受和理解。
所谓汉字字形是以点阵方式表示汉字。就是将汉字分解成由若干个“点”组成的点阵字形，将此点阵字形置于网状方格上，每一小方格就是点阵中的一个“点”。

## Slide 79: 汉字信息处理过程
汉字信息
输入码
机内码
字形码
汉字信息
输入
交换码
汉字库
输出

## Slide 80: 4．图像编码
计算机中表示图像的方法有两种，位图方法和矢量方法，由此形成两种图像——位图图像和矢量图像。两种图像在图像的质量、图像存储空间的大小、图像传送的时间和图像修改的难易程度等方面存在很大的差别。

## Slide 81: (1) 位图图像
将图像划分成均匀的网格状，如640列×480行=307200个单元格，每个单元格称为像素，图像即可视为这些像素的集合。对每个像素进行编码，即可得到整个图像的编码。
  只有黑白两色的图像，像素的编码只有1位
  对灰度图像而言，像素的编码有8位
  对彩色图像而言，像素的颜色更丰富。计算机中经常使用的显示方法的有16色、256色、24位真彩色。
    16色和256色是以红、绿、蓝3种主色调合成16种或256种颜色，因此16色的像素编码是4位，256色的像素编码是8位。
    对24位真彩色图像来说，每个像素使用3个字节编码，每个字节的值分别代表像素中红、绿、蓝颜色的强度。

## Slide 82: (2) 矢量图像
矢量图像是把图像分解为曲线和直线的组合，用数学公式定义这些曲线和直线，这些数学公式是重构图像的指令，计算机存储这些指令，需要生成图像的时候，只要输入图像的尺寸，计算机会按照这些指令，根据新的尺寸形成图像。
两者相比，位图图像的质量高，矢量图像看起来没有位图图像真实，但是当放大或缩小时，能够保持原来的清晰度，不失真，而位图图像则会变得模糊。同时，矢量图像的存储空间比位图图像小。

## Slide 83
对位图图像来说，要根据具体要求采用不同的编码方法，基本原则是在满足最低图像质量要求的前提下，尽可能减小图像的大小。
位图图像的每一种编码方式对应着一种文件格式，Windows操作系统中采用的位图图像文件格式有以下几种：
  BMP(Bit Map)格式
  TIFF（Tag Image File Format）格式
  GIF（Graphics Interchange Format）格式
  JPEG(Joint Photographic Experts Group)

## Slide 84: 1.4 微型计算机硬件组成
从外观上来看，微机由主机箱和外部设备组成。
主机箱内主要包括主板、CPU、内存、硬盘驱动器、光盘驱动器、各种扩展卡、连接线和电源等；
外部设备包括鼠标、键盘、显示器和音箱等，这些设备通过接口和连接线与主机相连。

## Slide 85: 台式微机外观图

## Slide 86: 主机箱正面和背面图

## Slide 87: 主机内部示意图
电源
散热器及
CPU
主板
显卡
连接线
硬盘
扩展器
光驱
内存

## Slide 88: 1. 主板
主板，又叫主机板（mainboard）、系统板（systemboard）或母板（motherboard），它安装在机箱内，是微机最基本的也是最重要的部件之一。
主板一般为矩形电路板，上面安装了组成计算机的主要电路系统，其中包括BIOS芯片、I/O控制芯片、键盘和面板控制开关接口、指示灯插接件、扩充插槽、主板及插卡的直流电源供电接插件等元件

## Slide 89: 酷睿时代的主板内部接口
CPU插槽
内存插槽
主板电源插槽
IDE接口
SATA接口
软驱接口
南桥芯片
PCI插槽
声卡芯片
PCI-E 16X显卡插槽
北桥芯片
PCI-E 1X
插槽
千兆网卡芯片
热管散热器
CMOS电池
外部接口
BIOS芯片

## Slide 90: 主板外部接口
HDMI接口
数字光纤
输出接口
eSATA接口
IEEE1394接口
DVI接口
USB3.0接口
USB2.0接口
PS2键盘接口
VGA接口
RJ45网络接口
音频接口

## Slide 91
根据支持CPU的不同，主板主要分为Intel系列以及AMD系列两大类。
主板上最重要的部分是芯片组（Chipset），分为南桥芯片和北桥芯片两部分。
芯片组的种类非常多，主要有：Intel、AMD（ATi）、VIA（威盛）、SiS（矽统）、Ali（扬智）和Nvidia（英伟达）。
芯片组的名称就是以北桥芯片的名称来命名的。

## Slide 92
北桥芯片决定了主板所支持的CPU类型、主板的系统总线频率、内存类型、显卡插槽规格；
南桥芯片组决定了扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量（如USB、IEEE1394、串口、并口）等。

## Slide 93: 南北桥结构主板示意图(P55)
CPU
FSB

## Slide 94: 主板最新技术
CPU内部集成内存控制器和显示控制器，传统的北桥芯片组取消
PCI-E接口标准升级到3.0,信号频率从2.0的5GT/s提高到8GT/s
USB接口标准升级到3.0,最大传输带宽高达5.0Gbps,远远超过2.0的480Mbps
硬盘SATA接口标准升级到6Gbps，即SATAIII
加入板载m.2接口技术

## Slide 95: 典型主板技术参数（微星B85-G43 GAMING）
主板芯片 | 集成芯片声卡/网卡 芯片厂商Intel 主芯片组Intel B85 芯片组描述采用Intel B85芯片组 显示芯片CPU内置显示芯片(需要CPU支持) 音频芯片集成Realtek ALC1150 8声道音效芯片 网卡芯片板载Killer E2205千兆网卡
处理器规格 | CPU平台Intel CPU类型Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron CPU插槽LGA 1150 CPU描述支持Intel 22nm处理器 支持CPU数量1颗
内存规格 | 内存类型DDR3 内存插槽4×DDR3 DIMM 最大内存容量32GB 内存描述支持双通道DDR3 1600/1333/1066MHz内存

## Slide 96: 典型主板技术参数（微星B85-G43 GAMING）
扩展插槽 | 显卡插槽PCI-E 3.0标准 PCI-E插槽2×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 PCI插槽3×PCI插槽 SATA接口2×SATA II接口；4×SATA III接口
I/O接口 | USB接口8×USB2.0接口（2内置+6背板）；4×USB3.0接口（2内置+2背板） HDMI接口1×HDMI接口 外接端口1×DVI接口 1×VGA接口 PS/2接口PS/2键鼠通用接口 其它接口1×RJ45网络接口 音频接口
板型 | 主板板型ATX板型 外形尺寸30.5×24.4cm
其它参数 | 多显卡技术支持AMD CrossFireX混合交火技术 音频特效支持HIFI 电源插口一个8针，一个24针电源接口 纠错

## Slide 97: 2. CPU
CPU（Central Processing Unit）即中央处理器是计算机的最核心的部件。
目前市场上主要有两家CPU的生产商Intel和AMD。

## Slide 98
Intel和AMD的CPU接口设计不同：
  Intel：触点式接口：LGA
  AMD：针脚式接口：Socket
触点式CPU及主板插槽
针脚式CPU及主板插槽

## Slide 99
CPU的主要性能指标有：主频、外频、前端总线（FSB）频率、倍频系数及缓存等。
主频=外频×倍频系数，主频和实际的运算速度存在一定的关系，但并不是一个简单的线性关系，CPU的运算速度还要看CPU的流水线、总线等各方面的性能指标。

## Slide 100
前端总线（FSB）频率（即总线频率）决定了CPU与内存直接数据交换速度。CPU内缓存的运行频率极高，一般是和处理器同频运作，工作效率远远大于系统内存和硬盘。
缓存可以分为：L1 Cache、L2 Cache、L3 Cache共三个层次。

## Slide 101: 微机与微处理器的发展历程
微 机 发展阶段 | 起始 时间 | 典型CPU型号 | CPU内部 晶体管数 | 制造工艺 | 最大主频 （MHz）
第一代 | 1981 | 8088 | 2.9万 |  | 8MHz
第二代 | 1985 | 80286 | 3万 |  | 20MHz
第三代 | 1987 | 80386 | 27.5万 |  | 40MHz
第四代 | 1989 | 80486 | 120万 |  | 50MHz
第五代 | 1993 | 奔腾 | 450万 | 0.5~0.35微米 | 75~233MHz
第六代 | 1998 | 奔腾Ⅱ、至强 | 650~1900万 | 0.35~0.25微米 | 450~733MHz
第七代 | 2003.9 | 速龙、酷睿 | 2130万~14亿 | 0.25微米~22纳米 | 1.6~3.2GHz

## Slide 102: 3. 内存
内存（Memory）也被称为内存储器其作用是用于暂时存放CPU中的运算数据，以及与硬盘等外部存储器交换数据。
内存一般采用半导体存储单元，包括
  随机存储器（RAM）：计算机的内存条
  只读存储器（ROM）：主板的CMOS存储
  高速缓存（CACHE)：集成在CPU内部，分为一级缓存、二级缓存、三级缓存

## Slide 103
SDRAM
DDR
DDR2
DDR3
内存的发展
常用型号
pc100,pc133
ddr333,ddr400
ddr2 667,ddr2 800
ddr3 1333,ddr3 1600

## Slide 104: 4. 硬盘
硬盘（Hard Disc Drive 简称HDD）是电脑主要的存储媒介之一。
硬盘的分类
  传统的机械硬盘：使用磁性碟片来存储数据
  固态硬盘：使用闪存颗粒来存储
  混合硬盘：把磁性硬盘和闪存集成到一起的一种硬盘

## Slide 105: 硬盘接口类型
硬盘接口分为IDE、SATA、SCSI和光纤通道（Fiber Channel，FC）四种。
IDE
SATA
SCSI
SAS
FC
家用市场
服务器市场
高端服务器或
专用存储设备

## Slide 106: 硬盘技术指标
硬盘容量：MB->GB->TB （最高已出现6TB硬盘）
转速：单位是RPM（Revolutions Per Minute），是指每分钟多少转。常用转速：家用为5400RPM、7200RPM等，服务器用多为10000RPM
平均寻址时间（Average Access Time）是指磁头从起始位置到达目标磁道位置，并且从目标磁道上找到要读写的数据扇区所需的时间。8～12ms。

## Slide 107
传输速率（Data Transfer Rate）是指硬盘读写数据的速度，单位为兆字节每秒（MB/s）。
  内部传输速率：主要依赖硬盘转速
  外部传输速率：硬盘接口类型和硬盘缓存，SATA3能达到750MB/s。
缓存（Cache memory）是硬盘控制器上本身携带的一块内存区域，是硬盘内部存储和外界接口之间的缓冲器。

## Slide 108: 5. 显卡
显卡全称显示接口卡（Video card或Graphics card），简称显卡。
显卡的用途是将计算机系统所需要的显示信息进行转换驱动，并向显示器提供行扫描信号，控制显示器的正确显示

## Slide 109
显卡构成
散热组件

## Slide 110: 显卡的构成
显卡的构成包括GPU、显存、显卡BIOS和PCB板。
  GPU（Graphic Processing Unit）是显卡的核心
  显存的主要功能就是暂时储存显示芯片要处理的数据和处理完毕的数据。
  显卡BIOS主要用于存放显示芯片与驱动程序之间的控制程序，另外还存有显示卡的型号、规格、生产厂家及出厂时间等信息。
  显卡PCB（Printed Circuit Board）板即显卡的印刷电路板。

## Slide 111: 显卡基本构成
GPU
GDDR
DC-DC
DVI
MIO
PCI-E
Notes: 教学讨论：
（1）
（2）
（3）

## Slide 112: 显卡的分类
显卡可以分为集成显卡、独立显卡和核芯显卡。
  ①集成显卡是在主板上集成显卡的功能，共享系统中的内存作为显存使用。
  ②独立显卡是将显示芯片、显存及其相关电路单独做在一块板卡上，需要占用主板的扩展槽。
  ③核芯显卡是将图形核心与处理核心整合在同一块处理器中

## Slide 113: 显卡内部接口类型
常见独立显卡按照内部接口类型可以分为PCI，AGP，PCI-E三种，目前市场上的显卡多为PCI-E接口。
  PCI:速率最高只有266MB/s。
  AGP:AGP8X理论带宽为2133MB/s。
  PCI Express（简称PCI-E）接口:采用了点对点串行连接，每个设备都有自己的专用连接，不需要向整个总线请求带宽，从而把数据传输率提高到一个很高的频率。最新的PCI-E 3.0双向带宽达到了32GB/S.

## Slide 114: 显卡外部接口
通常有VGA、DVI、HDMI和DisplayPort四种
DisplayPort
HDMI
DVI-I:
可转VGA,
同时兼任模拟
和数字信号
DVI-D
只能接受和
发送数字信号

## Slide 115: 显卡品牌
民用显卡图形芯片供应商主要包括AMD（ATI）和NVIDIA（英伟达）两家。
ATI公司的主要品牌Radeon（镭龙）系列，NVIDIA公司的主要品牌GeForce（精视）系列，他们是目前市场上的主流显卡芯片。

## Slide 116: 6. 光驱
光驱是电脑用来读写光碟内容的设备
光盘分类:CD,DVD,蓝光光盘
光驱分类
  CD-ROM光驱
  DVD光驱
  COMBO光驱
  刻录光驱
  蓝光刻录光驱
常用数据接口：USB接口、ATA/ATAPI接口、SATA接口、1394接口等

## Slide 117: 7.显示器
显示器又称监视器（Monitor），作为计算机最主要的输出设备之一，显示器是用户与计算机交流的主要渠道。
分类：
  CRT显示器
  LCD显示器
  LED显示器
  等离子显示器

## Slide 118: 显示器的接口(同显卡的接口)
通常有VGA、DVI、HDMI和DisplayPort四种
DisplayPort
HDMI
DVI-D

## Slide 119: 8.键盘
键盘是计算机输入指令和操作计算机的主要设备之一
键盘的功能和键位排列都基本分为功能键区、主键盘区（打字键区）、编辑键区、辅助键区（小键盘区）和指示灯区五个区域。

## Slide 120: 9.鼠标
按接口类型划分，常见的鼠标主要有PS/2鼠标、USB鼠标两种。
鼠标按其工作原理的不同可以分为机械鼠标和光电鼠标。
鼠标还可按键数分为两键鼠标、三键鼠标和新型的多键鼠标。目前主流鼠标是三键滚轮鼠标，包含左右键加上下滚动的滚轮，滚轮含中键功能。
另外还可以分为有线鼠标和无线鼠标两种.

## Slide 121: 1.5 计算机常用术语及20世纪信息技术领域十大产品
1.5.1 计算机常用术语
1.软件:软件(Software)是计算机可以执行的程序与执行程序所需要数据与文档资料。
2.硬件:硬件(Hardware)是构成计算机系统的物质实体。如芯片、网线、机箱、线路板等。
3.位:一个二进制位称为一个位(bit)，位是计算机最小操作运算和存储单位。
4.字节:八个二进制位称为一个字节（Byte）, 字节是计算机的最小存储单元。 

## Slide 122
5. 存储单位（B，KB，MB，GB，TB，PB，EB，ZB，YB，BB)
计算机基本存储单位一般用字节B（Byte）表示，是存放指令和数据的存储空间的基本单元。
1KB=1024B ， 1MB=1024KB ， 1GB=1024MB ，1TB=1024GB, ...., 1BB=1024YB， 1BB (BrontoByte)约为一千亿亿亿字节...还会有更大的存储单位出现。

## Slide 123: 6.内存地址
存储器的容量是指它能存放多少个字节的二进制信息。
内存储器是由若个存储单元组成的，每个单元有一个唯一的序号以便识别，这个序号称为内存地址，即内存地址是指内存储器中用于区分、识别各个存储单元的标示符。
地址的编号都从0开始，因此最高地址等于总个数减1。

## Slide 124: 7.字与字长
字 (Word)指的是CPU进行数据处理和运算的单位，字长（Word Length）则是字的长度，即CPU一次能够直接处理的二进制数据的位数。
字长是计算机的重要技术性能指标

## Slide 125
8.运算速度
运算速度是衡量计算机性能的一项重要指标。通常所说的计算机运算速度（平均运算速度），是指每秒钟所能执行的指令条数，单位通常用MIPS(百万条指令每秒)表示.
9.容量
容量指计算机存储容量。存储容量的基本单位是字节B(byte)，一般用多少KB，MB，GB，TB，PB，EB，ZB，YB，BB等表示实际存储容量。

## Slide 126
10.主频
主频指计算机的时钟频率，其单位是兆赫兹（MHz）。
11.存取周期
存储器完成一次读或写信息操作所需的时间称存储器的存取或访问时间。连续两次读（或写）所需的最短时间，称为存储器的存取周期或存储周期。
12.传输速率
传输速率是指每秒传送的位数，单位是b/s（位/秒）、Kb/s（千位/秒）、Mb/s（兆位/秒）等。

## Slide 127
13.版本
版本原是一种商业标志，一般不应该看作计算机的技术指标，但是计算机的软件和硬件往往是以版本序号标识推出时间的先后、功能多少、档次高低和性能的优劣。
14.可靠性
可靠性是针对系统而定的，通常用平均无故障时间(MTBF)来表示，主要指硬件故障，不是指用户误操作引起的故障。
15. 带宽
带宽主要是指网络通信中的计算机的数据传输速率，反映计算机的通信能力。

## Slide 128: 1.5.2 20世纪信息技术领域十大产品
1.ENIAC：世界上第一台电子计算机，1946年2月10日诞生，8英尺高，3英尺宽，100英尺长，总重量30吨。
2.IC："集成电路"，全球第一片IC诞生于1958年，并迅速成为所有电子器件的核心部分。
3.MODEM："调制解调器"，俗称"猫"，1960年诞生，用来进行计算机的数字信号和电话网络中的模拟信号的转换。
4.BASIC：1964年诞生的一种计算机高级语言，彻底打破了电脑语言的专业知识和技能垄断。
5.INTEL4004："英特尔4004芯片"，1971年诞生的世界上第一个微处理器。

## Slide 129
6.APPLEII："苹果2型"，1977年4月诞生的世界上第一台有彩色图像界面的微电脑。
7.PC："个人计算机"，1981年诞生的个人电脑，在设计时第一次采纳"兼容机"的思想。
8.WINDOWS：1985年WINDOWS1.0版本问世,1995年WINDOWS95面世时,四天内售出100万套。
9.JAVA："以平台为内核的程序设计语言"，具有面向用户、动态交互操作与控制、动画显示等优点。
10.MOSALC：世界上第一款网络"浏览器软件"，使互联网变成了每个用户的计算平台。

## Slide 130: 1.6 信息科学技术的长期发展趋势
1.6.1 对信息科学技术认识的转变
1.从重视信息科学技术的内涵转到更加重视其外延
2. 从狭义工具论转到计算思维
3. 从人机共生思想转到基于三元社会模式的新信息世界观
4. 信息科学技术重点研究方向的改变

## Slide 131: 1.6.2 信息科学技术面临重大突破
1. 信息科学技术面临新的革命

## Slide 132: 2.21世纪网络科学技术的变革
（1）无处不在的传感网与物联网
（2）云计算的出现具有一定的历史必然性
（3）信息社会的网络大数据时代