## Slide 1: 微机原理与接口技术
吴 宁
西安交通大学

## Slide 2: 引导案例
案例1：家庭安全防盗系统设计
  为一栋含8个窗户的HOUSE设计一个简易的安全报警系统。
系统功能要求：
  每个窗台安装一个监测装置，当某一监测装置连续5次检测出异常时，启动报警（警铃响，警灯闪烁）
  在危险解除后关闭报警；
  在需要时启动系统布防，不需要时则可关闭系统。

## Slide 3: 引导案例
案例分析：
  系统涉及硬件线路和控制程序
如何检测出有无异常？
如何确定异常次数？/异常来自同一监测装置？
如何启动和停止报警？
检测到的信息在计算机中如何表示？

## Slide 4: 引导案例
案例2：温室温度控制系统
  由3台电炉实现温室温度控制。要求：
    温室温度控制为：25℃～38℃；
    实时显示2位温室温度；
    当在给定时间内不能保证温度在要求范围时，发出报警信号。

## Slide 5: 案例分析
设计硬件系统：
  温度测量电路
  温度控制电路
  温度显示电路
  报警电路
设计软件系统：
  温度检测
  温度控制
    根据检测值和给定值控制电炉通/断
  显示温度
  报警输出
引导案例

## Slide 6
室温如何读取并能被计算机识别？
温度如何显示？
怎样实现报警？
系统结构框图

## Slide 7: 完成系统设计将涉及
数据在计算机中表示
现场数据的存储、处理
现场数据的采集（获取）、转换
本课程主要讲授：
数值信息表示
微型机基本原理
汇编程序设计
半导体存储器及其接口设计
输入输出技术
微处理器结构
Intel80x86基本指令集
数字并行接口
模拟量并行接口
软件设计
控制信息的发送

## Slide 8: 课程总体学习目标
教学目标
  从硬件层面上，理解冯·诺依曼计算机的体系结构和运行原理
  形成微机接口控制系统软硬件开发的初步能力
主要内容：
  计算机中的信息表示
  微型计算机结构及基本工作原理
  汇编语言程序设计方法
  微型计算机接口技术

## Slide 9: 第1章 微型计算机基础概论

## Slide 10: 主要内容
微机系统的组成
计算机中的数制和编码
冯·诺依曼结构
二进制数的表示与运算
  机器数的表示及运算
  二进制数运算中的溢出
基本逻辑门及逻辑电路
在线自主复习
在线自主复习为主
在线自主复习为主

## Slide 11: 一、计算机系统

## Slide 12: 计算机系统组成
计算机系统
硬件系统
软件系统
主机系统
外部设备
所有可以通过输入输出接口与计算机进行信息交换的电子设备

## Slide 13: 家庭安全报警系统设计案例
如何检测出有无异常？
如何检测异常次数？
如何启动和停止报警？
检测到的信息在计算机中如何表示？

## Slide 14: 二、计算机中的信息表示
数制和编码
二进制

## Slide 15: 计算机中的数制与编码
计算机中信息的表示单位：
  Bit，Byte，Word
计算机中的常用计数制
  二进制（B）
  十进制（D）
  十六进制（H）
数制表示例：
  234.98D或（234.98）D
  1101.11B或（1101.11）B
  ABCD . BFH或（ABCD . BF） H

## Slide 16: 各种进制数间的转换
非十进制数到十进制数的转换
  按相应的权值表达式展开
十进制到非十进制数的转换
  对整数：除n取余；
  对小数：乘n取整。
二进制与十六进制数之间的转换
  每4位二进制码对应1位十六进制数
  整数部分不够4位时在高位（左侧）补0；小数部分不够4位时在低位（右侧）补0
熟练掌握二～十六进制转换

## Slide 17: 例1：
1011.11B=（ ）D
  =1×23+0×22+1×21+1×20+1×2-1+ 1×2-2
=8+2+1+0.5+0.25
=11.75
5B.8H=（ ）D
  =5×161+11×160+8×16-1
=80+11+0.5
=91.5

## Slide 18: 例2：
25.5=（ ）H
  = 11001.1B= 19.8H
11001010.0110101B=（ ）H
  =CA.6AH

## Slide 19: 计算机中的编码
数值编码：
  二进制码
  BCD码
西文字符编码
  ASCII码
使所有信息都以二进制码形式表示

## Slide 20: BCD码
BCD（Binary Coded Decimal）码
  用二进制表示的十进制数
  特点：
    保留十进制的权，数字用0和1表示。
分类：
  压缩BCD码
    用4位二进制码表示一位十进制数，每4位之间有一个空格
  扩展BCD码
    用8位二进制码表示一位十进制数，每8位之间有一个空格

## Slide 21: BCD码与二进制数之间的转换
先转换为十进制数，再转换二进制数；反之同样。
例：
  (0001 0001.0010 0101)BCD
  =11.25
  =(1011 .01)B

## Slide 22: ASCII码
西文字符编码
要求：
  熟悉标准ASCII编码
    理解校验位的作用
    熟悉0---F的ASCII码

## Slide 23: ASCII码的奇偶校验
奇校验
  加上校验位后编码中“1”的个数为奇数。
  例：A的ASCII码是41H（1000001B）
    以奇校验传送则为 C1H（11000001B）
偶校验
  加上校验位后编码中“1”的个数为偶数。
    上例若以偶校验传送，则为 41H。

## Slide 24: 随堂练习
10010110.1001B = （ ）H
10010110.1001B = ( )BCD
1F3DH= （ ）D
1F3DH= （ ）B
若以偶校验传送字母B，则B的ASCII=（ ）H
96.9
1 0101 0000.0101 0110 0010 0101
7997
1111100111101
42

## Slide 25: 数制与编码主要关注点
应理解并能回答如下问题：
  计算机为什么要采用二进制？
  如果说计算机只能识别二进制，那为什么还要有其它数制？
  直观上，计算机能够识别数值、文字等各种信息，为什么？
  如何实现不同数制之间的转换？

## Slide 26: 三、机器数的表示与运算

## Slide 27: 1. 计算机中的数
计算机中的数也称为机器数
  无符号数
    数中所有的0或1都是数值
  有符号数
    最高位是符号位，其余是数值部分
数的性质由设计者决定
  程序设计时，若定义的操作数据为无符号数，则按照无符号数的处理方法；否则采用有符号数的处理方法。
0——正数
1——负数

## Slide 28: 2. 符号数的表示
机器数的表示方法：
  原码
  反码
  补码

## Slide 29: 原码
最高位为符号位，其余为真值部分。
例：
  X=-1010110，Y=1010110
  [X]原 =11010110，[Y]原 =01010110
优点：
  真值和其原码表示之间的对应关系简单，容易理解；
缺点：
  计算机中用原码进行加减运算比较困难
  0的表示不唯一。

## Slide 30: 数0的原码
8位数0的原码：
  +0=0 0000000
  -0=1 0000000
即：数0的原码不唯一。

## Slide 31: 反码
对一个机器数X：
若X>0 ，则 [X]反=[X]原
若X<0， 则 [X]反= 对应原码的符号位不变，数值部分按位求反。
例：
  X= -52 = -0110100
  [X]原=1 0110100
  [X]反=1 1001011

## Slide 32: 0的反码：
[+0]反=00000000
[-0]反 =11111111
即：数0的反码也不唯一。

## Slide 33: 补码
定义：
若X>0， 则[X]补= [X]反= [X]原
若X<0， 则[X]补= [X]反+1

## Slide 34: 0的补码：
[+0]补= [+0]原=00000000
[-0]补= [-0]反+1
=11111111+1
对8位字长，进位被舍掉
=1 00000000

## Slide 35: [例]
X= – 52= – 0110100
[X]原=10110100
[X]反=11001011
[X]补= [X]反+1=11001100

## Slide 36: 3. 符号数的算术运算
通过引进补码，可将减法运算转换为加法运算。
即：
  [X+Y]补=[X]补+[Y]补
  [X-Y]补=[X+(-Y)]补 =[X]补+[-Y]补
注：运算时符号位须对齐

## Slide 37: 例1：
66-51=66+（-51）=15
用二进制补码运算：
  [+66]补= [+66]原= 01000010
  [-51]原=10110011
  [-51]补=11001101
  [+66]补+ [-51]补= 00001111
  =15
1
超出字长表示范围

## Slide 38: 例2：
X=-52=-0110100，Y=116=+1110100，求X+Y=？
  [X]原=10110100
  [X]补= [X]反+1=11001100
  [Y]补= [Y]原=01110100
  [X+Y]补= [X]补+ [Y]补
  =11001100+01110100
  =01000000
  X+Y=+1000000

## Slide 39
现代计算机系统中，程序设计时，负数可用“-”表示，由编译系统将其转换为补码。
例：
  若输入数=-3
  程序编译后的值=FDH

## Slide 40: 特殊数10000000
对无符号数:
  （10000000）B=128
在原码中定义为：
  （10000000）B=-0
在反码中定义为：
  （10000000）B= -127
在补码中定义为：
  （10000000）B= -128

## Slide 41: 4. 计算机能力的局限性
计算机的运算能力是有限的
  计算机无力解决无法设计出算法的问题
  无法处理无穷运算或连续变化的信息
计算机的表数范围是有限的
  计算机的表数范围受字长的限制
  例：对8位机：
    无符号数的最大值：1111 1111
    有符号正数的最大值：0111 1111
当运算结果超出计算机表数范围时，将产生溢出

## Slide 42: （1）无符号数的表示范围：
计算机判断无符号数加减运算溢出的方法：
  运算时，当最高位向更高位有进位（或借位）时则产生溢出。
0 ≤ X ≤ 2n-1
若运算结果超出这个范围，则产生溢出。

## Slide 43: [例]：
最高位向前有进位，产生溢出

## Slide 44: （2）符号数的表示范围
原码和反码：
  -（2n-1 -1） ≤ X ≤ 2n-1 -1
补码：
  -2n-1 ≤ X ≤ 2n-1 -1
对8位二进制数：
  原码： -127 ～+127
  反码： -127 ～+127
  补码： -128 ～+127

## Slide 45: 符号数运算中的溢出判断
两个带符号二进制数相加或相减时，若运算结果超出可表达范围，则产生溢出
溢出的判断方法：
  最高位进位状态次高位进位状态＝1，则结果溢出

## Slide 46: [例]：
若：X=01111000， Y=01101001
则：X+Y=
次高位向最高位有进位，而最高位向前无进位，产生溢出。
（事实上，两正数相加得出负数，结果出错）

## Slide 47: 5. 符号二进制数与十进制的转换
转换方法：
  求出真值
  进行转换
计算机中的符号数默认以补码形式表示。
原码=符号位+绝对值
正数的补码=原码=符号位+绝对值
负数的补码≠原码。所以：负数的补码≠符号位+绝对值

## Slide 48: 例：补码数转换为十进制数
[X]补=0 0101110B
所以：
  X的真值=0101110B =+46
[X]补=1 1010010B
所以：真值不等于-1010010B
而是：
  X=[[X]补]补=[11010010]补= - 0101110 = - 46
正数
负数

## Slide 49
只有原码的数值部分是真值
反码和补码的数值部分都不是真值
因正数的反码、补码与其对应的原码相同，故其数值部分亦为真值。

## Slide 50: 四、逻辑运算与逻辑门

## Slide 51: 6. 基本逻辑门
深入理解：
  与、或、非、异或、与非、或非逻辑关系及逻辑门
  逻辑图符号，真值表
&
A
B
Y
X
┇
≥1
A
B
Y
X
┇
1
A
F
=1
A
B
F
&
A
B
F
≥1
A
B
F

## Slide 52: 逻辑关系例
例1
例2：
1
1
1
1
0
？
0
0
0
0
0
？
&
≥1

## Slide 53: 随堂练习
已知X=-29H，Y=+33H，[X+Y]补=（ ）。
已知X=44H，2Y=-68H，[X+Y]补=（ ）。
将如下补码表示的符号数转换为十进制数
  86H=（ ），39H=（ ）
下图中，若要在Y端输出0，则：X1～X7的状态必须同时为（ ）或（ ）。

## Slide 54: 五、冯·诺依曼结构

## Slide 55: 冯 • 诺依曼计算机
现代计算机的基本工作原理是
——冯 • 诺依曼计算机原理
冯 • 诺依曼计算机原理的核心
——存储程序原理

## Slide 56: 冯 • 诺依曼计算机
特点：
  将计算过程描述为由多条指令按一定顺序组成的程序，并放入存储器保存。
  指令按其在存储器中存放的顺序执行；
  由控制器控制整个程序和数据的存取以及程序的执行；
  以运算器为核心，所有的执行都经过运算器。
存储程序原理

## Slide 57: 冯 • 诺依曼计算机结构
运算器
存储器
控制器
输入设备
输出设备

## Slide 58: 冯 • 诺依曼机的工作过程
内存中的程序
指令1
指令2
指令n
┇
分析
获取操作数
执行
存放结果
┇
程序计数器PC
地址
CPU
取出
操作数

## Slide 59
内存单元地址
PC
1000FH
地址
寄存器
1000FH
+1
“读存储器”命令
指令译码
数据总线
地址总线
B1H
1000FH
微机读取一条指令的工作过程：
B1H
┇
┇
内存储器

## Slide 60: 微机系统概念结构
微型计算机系统
硬件系统
软件系统
主机系统
外部设备
CPU
存储器
总线
I/O接口
系统软件
应用软件
Notes: 最后，我们对微型计算机系统做一个总结。整体上，微机系统分硬件系统和软件系统，。。。

## Slide 61: 结束语：
难点及要点：
  补码的概念及其运算
  基本逻辑门及其逻辑关系
谢谢！