## Slide 1
第2章
微处理器

## Slide 2: 主要内容：
8088/8086微处理器
  特点
  主要引线功能和内部结构
  内部寄存器
  实地址模式下的存储器寻址
  总线时序
总线

## Slide 3: 关注点：
8088 CPU能够实现指令并行流水工作的原因；
实地址模式下的存储器地址变换原理；
如何知道CPU当前工作状态及指令运算结果的特征？

## Slide 4: 一、8088/8086 CPU的特点

## Slide 5: 1. 8088/8086 CPU的特点
采用并行流水线工作方式
  _____通过设置指令预取队列实现
对内存空间实行分段管理
  _____将内存分为4个段并设置地址段寄存器，以实现对1MB空间的寻址
支持多处理器系统
CPU内部结构
存储器寻址部分
工作模式

## Slide 6: 2. 8088CPU的两种工作模式
8088可工作于两种模式下
  最小模式
  最大模式
  单处理器模式
  多处理器模式
区别？

## Slide 7: 最小模式下的总线连接示意图
8088
CPU
•
•
控制总线
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器
控制信号较少，一般可不必接总线控制器

## Slide 8: 最大模式下的总线连接示意图
8088
CPU
数据总线
地址总线
地址
锁存
数据
收发
ALE
时钟发
生 器
总 线
控制器

控制总线
控制信号较多，需要通过总线控制器实现控制信号传输

## Slide 9: 两种工作模式的选择方式
8088是工作在最小还是最大模式由MN/MX引线的状态决定。
  MN/MX=0——工作于最大模式
  MN/MX=1——工作于最小模式

## Slide 10: 二、8088/8086的引线及功能

## Slide 11
内存单元地址
PC
1000FH
地址
寄存器
1000FH
+1
“读存储器”命令
指令译码
数据总线
地址总线
B1H
1000FH
微机读取一条指令的工作过程：
B1H
┇
┇
内存储器

## Slide 12: 微处理器读取一条指令的控制过程
发出读取数据所在的目标地址
  内存储器单元地址
  I/O接口地址
发出读控制信号
送出传输的数据
B1H
┇
┇
内存储器
CPU
地址
控制信号
数据
A1H
┇
I/O接口

## Slide 13
CPU完成一次访问内存或I/O接口需要:
  地址信号
  数据信号
  各种控制信号

## Slide 14: 主要引线——最小模式下的8088引线
地址线和数据线：
  AD0—AD7：低8位地址和低8位数据信号分时复用。在传送地址信号时为单向，传送数据信号时为双向。
  A16--A19：高4位地址信号，与状态信号分时复用。
  A8—A15 ：8位地址信号
不同时，但共用

## Slide 15: 主要的控制和状态信号
WR： 写信号；
RD： 读信号；
IO/M：为“0”表示访问内存，为“1”表示访问接口；
DEN： 低电平有效时，允许进行读/写操作；
DT/R：数据收发器的传送方向控制；
ALE：地址锁存信号；
RESET：复位信号。

## Slide 16: 例：
如果有：
  #WR=1，#RD=0，IO/#M=0
表示：
  CPU当前正在进行读存储器操作

## Slide 17: READY信号

## Slide 18: CPU访问一次内存或接口的主要信号
CPU完成一次访问内存或I/O接口需要:
  地址信号
    内存地址，接口地址
  数据信号
    8位数据线，与地址低8位分时复用
  各种控制信号
    读、写、读写允许、收发器方向控制，地址锁存，访存/访接口控制

## Slide 19: 中断请求和响应信号
INTR：可屏蔽中断请求输入端
NMI： 非屏蔽中断请求输入端
#INTA：中断响应输出端

## Slide 20: 总线保持信号
HOLD：
  总线保持请求信号输入端。当CPU以外的其他设备要求占用总线时，通过该引脚向CPU发出请求。
HLDA：
  总线保持响应信号输出端。CPU对HOLD信号的响应信号。

## Slide 21: 三、8088/8086的内部结构

## Slide 22: 1. 组成
8088/8086内部由两部分组成：
第43页图
执行单元（EU）
总线接口单元（BIU）

## Slide 23: 2. 执行单元
运算器
8个通用寄存器
1个标志寄存器
EU部分控制电路

## Slide 24: 执行单元
功能
  指令译码
  指令执行
  暂存中间运算结果
  保存运算结果特征
指令的执行
在标志寄存器FLAGS中
在ALU中完成
在通用寄存器中

## Slide 25: 3. 总线接口单元
功能：
  从内存中取指令到指令预取队列
    指令预取队列是并行流水线工作的基础
  负责与内存或输入/输出接口之间的数据传送
  在执行转移程序时，BIU使指令预取队列复位，从指定的新地址取指令，并立即传给执行单元执行。

## Slide 26: 结论
指令预取队列的存在使EU和BIU两个部分可同时进行工作，即：
  实现指令的并行执行
目的：
  提高了CPU的效率；
  降低了对存储器存取速度的要求

## Slide 27: 四、内部寄存器

## Slide 28: 内部寄存器的类型
含14个16位寄存器，按功能可分为三类
深入理解：每个寄存器中数据的含义
8个通用寄存器
4个段寄存器
2个控制寄存器

## Slide 29: 1. 通用寄存器
数据寄存器（AX，BX，CX，DX）
地址指针寄存器（SP，BP）
变址寄存器（SI，DI）

## Slide 30: 数据寄存器
8088/8086含4个16位数据寄存器，它们又可分为8个8位寄存器，即：
  AX
  BX
  CX
  DX
AH，AL
CH，CL
BH，BL
DH，DL

## Slide 31: 数据寄存器特有的习惯用法
AX：
  累加器。所有I/O指令都通过AX与接口传送信息，中间运算结果也多放于AX中；
BX：
  基址寄存器。在间接寻址中用于存放基地址；
CX：
  计数寄存器。用于在循环或串操作指令中存放计数值；
DX：
  数据寄存器。在间接寻址的I/O指令中存放I/O端口地址；在32位乘除法运算时，存放高16位数。

## Slide 32: 地址指针寄存器
SP：
  堆栈指针寄存器，其内容为栈顶的偏移地址；
BP：
  基址指针寄存器，常用于在访问内存时存放内存单元的偏移地址。
共同点：
1）默认指向堆栈区
2）多数情况用于存放地址
00H
12H
…
┇
…
SP
BP可指向堆栈的任意位置

## Slide 33: BX与BP在应用上的区别
作为通用寄存器，二者均可用于存放数据；
作为基址寄存器，用BX表示所寻找的数据在数据段；用BP则表示数据在堆栈段。

## Slide 34: 变址寄存器
SI：
  源变址寄存器
DI：
  目标变址寄存器
变址寄存器在指令中常用于存放数据在内存中的地址。

## Slide 35: 通用寄存器小结
通用寄存器
数据寄存器
地址寄存器
SP,BP,SI,DI
AX,BX,CX,DX
可以分为两个8位寄存器
主要用于存放中间运算结果
可以存放运算数据，也常用于存放数据的地址

## Slide 36: 2. 控制寄存器
IP
  指令指针寄存器，其内容为下一条要取的指令的偏移地址。
FLAGS
  标志寄存器，存放运算结果的特征
    6个状态标志位（CF，SF，AF，PF，OF，ZF）
    3个控制标志位（IF，TF，DF）
内存中的程序
指令1
指令2
指令n
┇
分析
获取操作数
执行
存放结果
┇
程序计
数器PC
（IP）
地址
CPU
取出
操作数

## Slide 37: 状态标志位（1）
CF（Carry Flag）
  进位标志位。加(减)法运算时，若最高位有进(借)位则CF=1
OF（Overflow Flag）
  溢出标志位。当算术运算的结果超出了有符号数的可表达范围时，OF=l
ZF（Zero Flag）
  零标志位。当运算结果为零时ZF=1
SF（Sign Flag）
  符号标志位。当运算结果的最高位为1时，SF=l

## Slide 38: 状态标志位（2）
PF（Parity Flag）
  奇偶标志位。运算结果的低8位中“1”的个数为偶数时PF=l
AF（Auxiliary Carry Flag）
  辅助进位标志位。加(减)操作中，若Bit3向Bit4有进位(借位)，AF=1
仅针对低8位

## Slide 39: 状态标志位例
给出以下运算结果及运算后各状态标志位的状态：
  10110110+11110100
1
CF= OF=
AF= PF=
SF= ZF=
1
0
1
0
1
0
10110110
11110100
+
10101010

## Slide 40: 控制标志位
TF（Trap Flag）
  陷井标志位，也叫跟踪标志位。TF=1时，使CPU处于单步执行指令的工作方式。
IF（Interrupt Enable Flag）
  中断允许标志位。IF=1使CPU可以响应可屏蔽中断请求。
DF（Direction Flag）
  方向标志位。在数据串操作时确定操作的方向。

## Slide 41: 3. 段寄存器
作用
  用于存放相应逻辑段的段基地址
什么是逻辑段？为什么要分段？
每个段寄存器中存放的内容=？
需要弄清楚的问题：

## Slide 42: 五、存储器寻址

## Slide 43: 内存储器管理
8088 CPU是16位体系结构的微处理器
可以同时产生16位二进制码
  可以直接产生64K个编码
8088 CPU需要管理1MB内存
  需要能够产生1M个地址编码
8088对内存采用分段管理方式
00H
12H
…
…
┇
0000H
0000H
0
1

## Slide 44: 内存地址变换
欲实现对1MB内存空间的正确访问，每个内存单元在整个内存空间中必须具备惟一地址
如何将直接产生的16位编码变换为20位物理地址?
物理地址
内存地址变换：
00H
12H
…
…
┇
XXXXXH

## Slide 45: 1. 内存单元的编址（1）
内存每个单元的地址在逻辑上都由两部分组成：
  段（基）地址
    指示存储单元在整个内存空间中处于哪个区域
  段内地址（相对地址/偏移地址）
    指示存储单元在段中的相对位置（与段中第1个单元的距离）
8088为16位结构，所以段地址和偏移地址均为16位
段基地址（16位）
× × × • • •
× × ×
31
0
15
× × × • • •
× × ×

## Slide 46: 存储器的编址（2）
段基地址：
  决定存储单元在内存中的位置
相对地址（偏移地址）
  该存储单元相对段内第一个单元的距离
逻辑段的起始地址称为段首
  每个逻辑段内的第一个单元
00H
12H
第1个单元
由偏移地址的定义得段首的偏移地址=
0

## Slide 47: 存储器的编址（3）
0 0 0 0
段基地址（16位）
段首地址（段首的物理地址）
× × × • • •
× × ×
19
0
4
段首的偏移地址：
0000H
段基地址（16位）
× × × • • •
× × ×
31
0
15
× × × • • •
× × ×
内存单元地址：

## Slide 48: 存储器的编址（4）
例：
  段基地址 =6000H
  段首地址
  偏移地址=0009H
  物理地址
数据段
60009H
00H
12H
60000H
9
物理地址：
  内存单元在整个内存空间中的惟一地址

## Slide 49: 2. 实地址模式下的存储器地址变换
内存物理地址由段基地址和偏移地址组成
物理地址=段基地址×16+偏移地址
0 0 0 0
段首地址
× × × • • •
× × ×
19
0
4
× × × • • •
× × ×
偏移地址
+
物理地址
由指令给出
由操作系统确定

## Slide 50: 3. 段寄存器
作用
  用于存放相应逻辑段的段基地址
8086/8088内存中逻辑段的类型
  代码段
  数据段
  附加段
  堆栈段
存放指令代码
存放操作的数据
存放操作的数据
存放暂时不用但需保存的数据。

## Slide 51: 段寄存器
CS
  代码段寄存器，存放代码段的段基地址
DS
  数据段寄存器 ，存放数据段的段基地址
ES
  附加段寄存器，存放数据段的段基地址
SS
  堆栈段寄存器， 存放堆栈段的段基地址
段寄存器的值表明相应逻辑段在内存中的位置

## Slide 52: 例:
设某操作数存放在数据段，DS=250AH，数据所在单元的偏移地址=0204H。则该操作数所在单元的物理地址为：
  250AH ×16+0204H = 252A4H

## Slide 53: 4. 逻辑段与逻辑地址
关于逻辑段：
  大小、位置都可改变的“段”
  每个内存单元的段地址和偏移地址都可变
例：
00A0H
250AH:0000H
2500H:0000H
┅
2500H:
一个逻辑段的大小？
8088内存最多可有多少个段？
具有惟一物理地址：
250A0H
一个物理地址可以对应若干逻辑地址

## Slide 54: 逻辑段与逻辑地址
内存的分段是逻辑分段，不是物理段。各个逻辑段在地址上可以不相连、可以部分重合，也可以完全重合
每个内存单元具有惟一物理地址，但可能具有多个逻辑地址。
一个逻辑段的默认容量为65KB
一个内存单元可以同时处于两个不同类型的逻辑段
一个内存单元可以在不同的时刻属于相同（或不同）类型的段
不同类型段在内存中可以完全重合、部分重合、相邻、不相邻
16bit 计算机

## Slide 55: 例：
已知: CS=1055H，
DS=250AH
ES=2EF0H
SS=8FF0H
画出各段在内存中的分布。

## Slide 56: 例：
CS=1055H
  段首地址=10550H
  默认段尾地址=
DS=250AH
  段首地址=250A0H
  默认段尾地址=3509FH
ES=2EF0H
SS=8FF0H
10550H
250A0H
2EF00H
8FF00H
代码段
数据段
附加段
堆栈段
2054FH

## Slide 57: 逻辑段说明
同一程序模块装入主存时，不同类型的段可以装入在相同/不同的物理空间
  两个逻辑段完全重合或部分重合
两个不同程序模块装入主存时，同一类型的逻辑段也可以装入相同或不同的物理空间中
10550H
250A0H
2EF00H
代码段1
数据段
附加段
代码段2

## Slide 58: 5. 存储器的保护模式
保护模式：
  支持多任务的工作模式，提供了多任务保护机制；
  内存段的访问受到限制，不能再随意存取数据段。
保护模式下的内存访问
  不再直接从段寄存器中获得段基地址，段基地址存放在内存的段描述符表中，由段描述符寄存器给出段描述符表的基地址，段寄存器中仅存放段选择符。

## Slide 59: 保护模式下的存储器地址变换

## Slide 60: 6. 堆栈及堆栈段的使用
堆栈：
  内存中一个特殊区域，用于存放暂时不用或需要保护的数据。
  常用于响应中断或子程序调用。

## Slide 61: 例：
已知
  SS=1000H，SP=0100H
则：
  堆栈段的段首地址=
  栈顶（偏移）地址=
若该段最后一个单元地址为10200H，则：
  栈底偏移地址=
段首
栈底
栈顶
堆栈区
10000H
0100H
0200H

## Slide 62: 六、总线时序

## Slide 63: 时序
时序：
  CPU各引脚信号在时间上的关系
总线周期：
  CPU完成一次访问内存（或接口）操作所需要的时间。
  一个总线周期至少包括4个时钟周期。

## Slide 64: 七、8088系统总线

## Slide 65: 主要内容：
总线的基本概念和分类；
总线的工作方式；
常用系统总线标准。

## Slide 66: 1. 概述
总线：
是一组导线和相关的控制、驱动电路的集合。是计算机系统各部件之间传输地址、数据和控制信息的通道。
地址总线（AB）
数据总线（DB）
控制总线（CB）

## Slide 67: 2. 总线分类
CPU总线
系统总线
外部总线
片内总线
片外总线
按相对CPU的位置分
按层次结构分

## Slide 68: 3. 总线的基本功能
数据传送
仲裁控制
出错处理
总线驱动

## Slide 69: 4. 总线的主要性能指标
总线带宽（B/S）：
  单位时间内总线上可传送的数据量
总线位宽（bit）：
  能同时传送的数据位数
总线的工作频率（MHz）
  总线带宽=（位宽/8）（工作频率/每个存取周期的时钟数）

## Slide 70: 本章小结
微处理器的一般构成
8088CPU的主要引线及其功能
8088CPU的内部结构
内部寄存器功能
  寄存器中数据的含义
  8位寄存器中存放的均为运算的数据
存储器寻址
  逻辑地址，段基地址，偏移地址，物理地址
堆栈
  栈顶地址，栈底地址，堆栈段基地址
谢谢！