## Slide 1: 第5章 存储器系统

## Slide 2: 主要内容：
存储器系统
半导体存储器的分类及其特点
半导体存储芯片的外部特性及其与系统的连接
存储器接口设计（存储器扩展技术）
高速缓存

## Slide 3: §5.1 概 述
主要内容：
存储器系统
半导体存储器的分类及特点
两类半导体存储器的主要区别

## Slide 4: 一、存储器系统

## Slide 5: 微机中的存储器系统
微型机中的存储器总体上包括：内存和外存
内存和外存在工作速度、容量、价格、制造材料等各方面都不相同。
 | 内 存 | 外 存
速度 | 快 | 慢
容量 | 小 | 大
单位容量价格 | 高 | 低
制造材料 | 半导体 | 磁性材料

## Slide 6: 存储器分类
内存储器
  主内存
  高速缓冲存储器
外存储器
  联机外存
  脱机外存
虚拟存储器
Cache
主存储器
主存储器
磁盘存储器

## Slide 7: 存储系统
存储器系统：
  将两个或两个以上速度、容量和价格各不相同的存储器用硬件、软件或软硬件相结合的方法连接起来，使整个系统的存储速度接近最快的存储器，容量接近最大的存储器，价格接近于最便宜的存储器。
微型计算机中的存储系统主要有：
  Cache存储器系统
  虚拟存储器系统

## Slide 8: Cache存储系统
Cache存储系统由高速缓冲存储器（Cache）和主内存构成，由硬件系统负责管理。
  对程序员是透明的
主要设计目标：
  提高CPU访问内存的存取速度。
Cache
主存储器

## Slide 9: Cache
Cache
  高速缓存存储器
Cache
主内存
CPU
Cache在系统中的位置
命中
不命中

## Slide 10
…
Cache
主存
CPU
当命中率足够高时，整个Cache存储系统的：
1）访问速度接近与Cache的存取速度；
2）存储容量接近与主存的容量；
3）价格接近与主存的价格。

## Slide 11: 虚拟存储器系统
虚拟存储器系统由主内存和部分硬磁盘构成，主要由操作系统管理。
  对应用程序员是透明的
主要设计目标：
  扩大存储容量
虚拟存储器
内存
外存

## Slide 12: 3. 主要性能指标
存储容量（S）（字节、千字节、兆字节等）
存取时间（T）（与系统命中率有关）
  命中率（H）
  T=H*T1+（1-H）*T2
单位容量价格（C）

## Slide 13: 4. 微机中的存储器
通用寄存器组及
指令、数据缓冲栈
高速缓存
主存储器
联机外存储器
脱机外存储器
片内存储部件
内存储部件
外存储部件

## Slide 14: §5.2 随机存取存储器
掌握：
SRAM与DRAM的主要特点
几种常用存储器芯片及其与系统的连接
存储器扩展技术

## Slide 15: 8088总线信号
IO/#M
8088
总
线
A19-A0
A15-A0
MEMR、MEMW
IOR、IOW
存储器
输入/输出
RD、WR
IO/#M=0
  #RD=0
  #WR=0
#MEMW=0
#MEMR=0

## Slide 16: 一、静态存储器SRAM

## Slide 17: 1. SRAM的特点
存储元由双稳电路构成，存储信息稳定。
p196

## Slide 18: 2. 典型SRAM芯片
掌握：
主要引脚功能
工作时序
与系统的连接使用

## Slide 19: 典型SRAM芯片
SRAM6264：
容量：
  8K ×8b
主要引线：
  地址线：A0------A12；
  数据线：D0------D7；
  输出允许信号：OE；
  写允许信号：WE；
  选片信号：CS1，CS2。
1
28
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
NC
A
12
A
7
A
6
A
5
A
4
A
3
A
2
A
1
A
0
D
0
D
1
D
2
GND
D
7
D
6
D
5
D
4
D
3
WE
CS
2
A
8
A
9
A
11
OE
A
10
CS
1
+5V

## Slide 20: 6264的工作过程
读操作
写操作
工作时序

## Slide 21: 3. 6264芯片与系统的连接
存储器芯片与系统的连接分为两部分：
  确定要访问的存储芯片
    系统中可能存在多片存储器芯片，要访问的单元只能存在于某一片芯片上。
  找到芯片后，寻找该芯片上要访问的单元。
    6264芯片上有8K个单元，每个单元在该芯片上有惟一的13位地址码。
    每片6264芯片上第一个单元在该芯片上的地址：0
    每片6264芯片上最后一个单元在该芯片上的地址：8191
用芯片的13位地址码A0-A12寻址片内的每个单元

## Slide 22: 6264与系统的连接框架图
D0~D7
A0
A12
•
•
•
WE
OE
CS1
CS2
•
•
•
A0
A12
MEMW
MEMR
译码
电路
高位地址信号
D0~D7
SRAM 6264
8088总线
+5V
┇

## Slide 23: 4. 存储器编址
00
11
00
00
11
11
00
00
01
01
10
10
低位地址（片内地址）
高位地址（片选地址）

## Slide 24: 6264芯片的编址
片首地址
A19
A12
A0
A19
A12
A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X X X X X X X
X X X X X X X
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
片尾地址
芯片上所有的单元具有相同的高位地址（片选地址）
从片首地址到片尾地址，构成芯片在内存空间中占有的地址范围

## Slide 25: 存储器编址
00
11
00
00
11
11
00
00
01
01
10
10
CS
0
0
译码器
1
CS
CS
1

## Slide 26: 5. 译码电路
将输入的一组高位地址信号通过变换，产生一个有效的输出信号，用于选中某一个存储器芯片，从而确定了该存储器芯片在内存中的地址范围。
将输入的一组二进制编码变换为一个特定的输出信号。

## Slide 27: 译码方式
全地址译码
部分地址译码

## Slide 28: 全地址译码
用全部的高位地址信号作为译码信号，使得存储器芯片的每一个单元都占据一个唯一的内存地址。

## Slide 29: 全地址译码例
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
1
CS1
1
SRAM 6264
CS2
+5V
0
1
1
1
1
0
0
0

## Slide 30: 6264芯片全地址译码例
片首地址
A19
A12
A0
A19
A12
A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
片尾地址
该6264芯片的地址范围 = F0000H~F1FFFH

## Slide 31: 全地址译码例
例：
  已知某SRAM 6264芯片在内存中的地址为：3E000H～3FFFFH。试画出将该芯片连接到系统的译码电路。
设计步骤：
  写出地址范围的二进制表示；
  确定各高位地址状态；
  设计译码器。
片首地址
A19
A12
A0
A19
A12
A0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
片尾地址

## Slide 32: 全地址译码例
A19
A18
A17
A16
A15
A14
A13
&
1
CS1
高位地址：0011111
SRAM 6264
CS2
+5V
0
0
1
1
1
1
1
0

## Slide 33: 部分地址译码
用部分高位地址信号（而不是全部）作为译码 信号，使得被选中存储器芯片占有几组不同 的地址范围。

## Slide 34: 部分地址译码例
两组地址： F0000H —— F1FFFH
B0000H —— B1FFFH
A19
A17
A16
A15
A14
A13
&
1
6264
CS1
1
1
1
0
0
0
高位地址： 1×11000
1011000，
1111000

## Slide 35: 译码电路小结
当仅需要将一片存储器芯片连接到系统中时，只需要简单的译码电路。
  根据设定地址确定电路设计，由基本逻辑门实现
当系统中的存储器由多片存储器芯片构成时，译码电路较复杂，需要借助专用译码器。

## Slide 36: 74LS138译码器
3输入8输出的专用译码器
可以同时控制8片芯片，并使在任一时刻，其所连接的8片芯片只有1片被选中。

## Slide 37: 74LS138译码器
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y7
•
•
•
•
主要引脚及功能
使 能 端 | 输 入 端 | 输 出 端
G1 #G2A #G2B | C B A | #Y0 #Y1 #Y2 #Y3 #Y4 #Y5 #Y6 #Y7
 1 1 0   1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 |       0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
1
0
0
1
0
0
Y4

## Slide 38: 74LS138译码器
译码器主要功能：
  根据输入的不同编码组合，确保其控制的各电路（芯片）在任一时刻只有一路（1个芯片）处于工作状态。
1
0
0
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y0
Y7
•
•
•
•
1
0
0
Y6
Y4
1

## Slide 39: SRAM存储器接口设计例
将SRAM 6264芯片与系统连接，使其地址范围为：38000H~39FFFH。
使用74LS138译码器构成译码电路。

## Slide 40: SRAM存储器接口设计例
由题知地址范围：
0 0 1 1 1 0 0 0 … … … 0
0 0 1 1 1 0 0 1 … … … 1
高位地址
A19
A12
A0

## Slide 41: SRAM存储器接口设计例
D0~D7
A0
A12
•
•
•
WE
OE
CS1
CS2
•
•
•
A0
A12
MEMW
MEMR
D0~D7
A19
G1
G2A
G2B
C
B
A
&
&
A18
A14
A13
A17
A16
A15
VCC
Y0

## Slide 42: 二、动态随机存储器DRAM

## Slide 43: 1. DRAM的特点
存储元主要由电容构成；
主要特点：
  需要定时刷新。

## Slide 44: 2. 典型DRAM芯片2164A
2164A：64K×1bit
采用行地址和列地址来确定一个单元；
行列地址分时传送，
共用一组地址信号线；
地址信号线的数量仅
为同等容量SRAM芯
片的一半。

## Slide 45: 主要引线
行地址选通信号。用于锁存行地址；
列地址选通信号。
  地址总线上先送上行地址，后送上列地址，它们
  分别在#RAS和#CAS有效期间被锁存在锁存器中。
DIN： 数据输入
DOUT：数据输出
WE=0
WE=1
WE：写允许信号
RAS：
CAS：
数据写入
数据读出

## Slide 46: 工作原理
数据读出
数据写入
刷新
工作时序

## Slide 47: 刷新
将存放于每位中的信息读出再照原样写
入原单元的过程---------刷新

## Slide 48: 3. 2164A在系统中的连接
与系统连接图

## Slide 49: 2164A在系统中的连接
DRAM 2164A与系统连接的几点说明：
  芯片上的每个单元中只存放1位二进制码，每字节数据分别存放在8片芯片中；
  系统的每一次访存操作需同时访问8片2164A芯片，该8片芯片必须具有完全相同的地址；
  芯片的地址选择是按行、列分时传送，由系统的低8位送出行地址，高8位送出列地址。
结论：
  每8片2164A构成一个存储体（单独一片则无意义）；
  每个存储体内的所有芯片具有相同的地址（片内地址），应同时被选中，仅有数据信号由各片分别引出。

## Slide 50: 三、存储器扩展技术 （内存储器设计）

## Slide 51: 1. 存储器扩展
用多片存储芯片构成一个需要的内存空间；
各存储器芯片在整个内存中占据不同的地址范围；
任一时刻仅有一片（或一组）被选中。
存储器芯片的存储容量等于：
单元数×每单元的位数
字节数
字长

## Slide 52: 2. 存储器扩展方法
位扩展
字扩展
字位扩展
扩展字长
扩展单元数
既扩展字长也扩展单元数

## Slide 53: 位扩展
构成内存的存储器芯片的字长小于内存单元
的字长时——需进行位扩展。
位扩展：每单元字长的扩展。

## Slide 54: 位扩展例
用8片2164A芯片构成64KB存储器。
LS158
A0~A7
A8~A15
2164A
2164A
2164A
DB
AB
D0
D1
D7
0000H
FFFFH
.…

## Slide 55: 位扩展方法：
位扩展的连线特点：
  将每片的地址线、控制线并联，数据线分别引出。
效果：
  存储器的单元数不变，位数增加。
位扩展：确保所有芯片具有完全相同的地址范围

## Slide 56: 字扩展
字扩展：
  地址空间的扩展
  芯片每个单元中的字长满足，但单元数不满足。
扩展原则：
  每个芯片的地址线、数据线、控制线并联。
  片选端分别引出，以使每个芯片有不同的地址范围。
字扩展：确保所有芯片具有完全不同的地址范围

## Slide 57
A0～A10
DB
AB
D0～D7
A0~A10
R/W
CS
2K×8
D0～D7
A0～A10
2K×8
D0～D7
D0～D7
A0~A10
CS
译码器
Y0
Y1
高位地址
R/W
字扩展示意图

## Slide 58: 字扩展例
例：
  用SRAM 6264芯片构成容量为32KB的存储器
  存储器的地址范围为：
    20000H～27FFFH
设计：
  由地址范围得：
    需4片6264芯片
  存储器地址范围：
    00100000000000000000～00100111111111111111

## Slide 59: 字扩展例
高位地址：
  首：0010 000
  尾：0010 011
分析：
  利用74LS138译码器设计译码电路。
  首地址和尾地址的高位地址有两位状态不同，须将其接入到138的输入端。
A19
A13
MEMR
MEMW
A19
A18
A14
A13
芯片1
芯片2
A15
≥1
&
1
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y2
Y3
74LS138
Y0
Y1
芯片3
芯片4
A16
A17

## Slide 60: 字位扩展
单元数及每单元字长均不满足要求
设计过程：
  根据内存容量及芯片容量确定所需存储芯片数；
  进行位扩展以满足字长要求；
  进行字扩展以满足容量要求。
若已有存储芯片的容量为L×K，要构成容量为M ×N的存储器，需要的芯片数为：
  （M / L） ×（N / K）

## Slide 61: 字位扩展例
例：
  用32Kb芯片构成256KB的内存。
解：
  首先进行位扩展：
    用8片芯片构成32KB存储体
    利用A0~A14寻址存储体内32K个单元
    所有控制信号线和地址信号线并联引出
  再进行字扩展：
    用8个32KB存储体构成256KB存储器
    寻址8个存储体，至少需要3位高位地址信号

## Slide 62: §5.3 只读存储器（ROM）
EPROM
EEPROM
（紫外线擦除）
（电擦除）

## Slide 63: 一、EPROM

## Slide 64: 1. 特点
可多次编程写入；
掉电后内容不丢失；
内容的擦除需用紫外线擦除器。

## Slide 65: 2. EPROM 2764
8K×8bit芯片
地址信号：A0 —— A12
数据信号：D0 —— D7
输出信号：OE
片选信号：CE
编程脉冲输入：PGM
其引脚与SRAM 6264完全兼容.

## Slide 66: 2764的工作方式
数据读出
  可在线随机读取
编程写入
  不可在线写操作；
  需专用编程写操作环境。在编程写脉冲控制下完成写操作（每一个写脉冲写入1字节数据）
擦除
  紫外光擦除
EPROM芯片因其较高的稳定性，常用作程序存储器，存放相应的控制程序。
RAM芯片则因其便利性，常用作数据存储器，存放操作的数据。

## Slide 67: EPROM 2764的应用
2764与系统的连接

## Slide 68: 二、EEPROM

## Slide 69: 1. 特点
可在线编程写入；
掉电后内容不丢失；
电可擦除。

## Slide 70: 2. 工作方式
数据读出
编程写入
擦除
字节写入：每一次BUSY正脉冲写入1B
自动页写入：每一次BUSY正脉冲写入 32B
字节擦除：一次擦除一个字节
片擦除：一次擦除整片

## Slide 71: 3. 典型EEPROM芯片98C64A
8K×8bit芯片；
13根地址线（A0 —— A12）；
8位数据线（D0 —— D7）；
输出允许信号（#OE）；
写允许信号（#WE）；
选片信号（#CE）；
状态输出端（READY / #BUSY）。

## Slide 72: 4. EEPROM的应用
可通过程序实现对芯片的读写；
仅当READY /#BUSY=1时才能进行“写”操作
“写”操作的方法：
  根据参数定时写入
  通过判断READY / #BUSY端的状态进行写入
    仅当该端为高电平时才可写入下一个字节。
P221例

## Slide 73: 四、闪速EEPROM
特点：
通过向内部控制寄存器写入命令的方法来控制芯片的工作方式。
与SRAM的区别：
  在进行写入和擦除操作时需要12V编程电压
与普通EEPROM的区别：
  通过读状态寄存器的内容确定是否可继续写入
  提高写命令字的方式控制其处于何种工作方式。

## Slide 74: 工作方式
数据读出
编程写入：
擦 除
读单元内容
读内部状态寄存器内容
读芯片的厂家及器件标记
数据写入，写软件保护
字节擦除，块擦除，片擦除
擦除挂起

## Slide 75: §5.4 高速缓存（Cache)
了解：
Cache的基本概念；
基本工作原理；
命中率；
Cache的分级体系结构

## Slide 76: Cache的基本概念
设置Cache的理由：
  CPU与主存之间在执行速度上存在较大差异；
  高速存储器芯片的价格较高；
设置Cache的条件：
  程序的局部性原理
    时间局部性：
      最近的访问项可能在不久的将来再次被访问
    空间局部性：
      一个进程所访问的各项，其地址彼此很接近

## Slide 77: Cache的工作原理
将主存和Cache都划分为固定大小的区，由硬件管理
  将主存一个区中的内容及其地址映像到Cache；
  CPU访问内存时，首先访问Cache，若找到则“命中”；
  否则再访问主存，并同时查询Cache中是否有空闲区；
  若Cache中有空闲区，则将主存对应区中内容整体调入；若无空闲区，则采用某种替换算法，将Cache某区内容调回主存，腾出空间。

## Slide 78: Cache的工作原理
CPU
Cache
主 存
DB
DB
DB
命中
存在
不命中

## Slide 79: Cache的命中率
命中率影响系统的平均存取速度。
Cache存储器系统的平均存取速度=
Cache存取速度×命中率+RAM存取速度×不命中率
Cache与内存的空间比一般为：1128

## Slide 80: Cache的读写操作
读操作
写操作
贯穿读出式
旁路读出式
写穿式
回写式

## Slide 81: 贯穿读出式
CPU
Cache
主 存
CPU对主存的所有数据请求都首先送到Cache，在Cache中查找。
若命中，则将数据送出；如果不命中，则将数据请求传给主存。

## Slide 82: 旁路读出式
CPU向Cache和主存同时发出数据请求。
命中，则Cache将数据回送给CPU，并同时中断CPU对主 存的请求；
若不命中，则Cache不做任何动作，由CPU直接访问主存
CPU
Cache
主 存

## Slide 83: 写穿式
从CPU发出的写信号送Cache的同时也写入主存。
CPU
Cache
主 存

## Slide 84: 回写式（写更新）
数据一般只写到Cache，当Cache中的数据被再次更新时，将原更新的数据写入主存相应单元，并接受新的数据。
CPU
Cache
主 存
更新
写入

## Slide 85: Cache的分级体系结构
一级Cache：容量一般为8KB---64KB
  一级Cache集成在CPU片内。L1 Cache分为指令Cache和数据Cache。使指令和数据的访问互不影响。指令Cache用于存放预取的指令。数据Cache中存放指令的操作数。
二级Cache：容量一般为128KB---2MB
  在PentiumⅡ之后的微处理器芯片上都配置了二级Cache，其工作频率与CPU内核的频率相同。

## Slide 86: Cache的分级体系结构
系统中的二级Cache
CPU
L1
Cache
L2
Cache
速度和存储容量兼备
提高存取速度
主 存
提供存储容量

## Slide 87: IBM PC/XT存储器的空间分配
00000H
9FFFFH
BFFFFH
FFFFFH
RAM区
640KB
保留区 128KB
ROM区 256KB

## Slide 88: 掌握：
基本概念：
  不同半导体存储器的特点及应用场合
  Cache的基本概念
系统设计：
  存储器芯片与系统的连接
  译码电路及其他控制信号
  存储器扩展技术
能够设计出所需要的内存储器
谢谢!