## Slide 1: 第6章 输入输出及中断技术

## Slide 2: 主要内容
基本概念
  I/O接口和端口
  端口的编址方式
简单接口芯片及其应用
基本输入输出方法
中断的基本概念及工作过程

## Slide 3: 一、基本概念

## Slide 4: 了解和掌握：
I/O接口的基本功能
端口的概念及编址方式
I/O地址译码

## Slide 5: 1. I/O接口
接口要解决的问题
  速度匹配
  信号的驱动能力
  信号形式和电平的匹配
  信息格式
  时序匹配（定时关系）
  总线隔离（三态门）
数据的缓冲与暂存
信号驱动
信号类型转换
信号格式转换

## Slide 6: 2. 接口的基本构成
数据线
控制线
状态线
DB
CB
AB
数据输入寄存器
(or 三态门)
数据输出寄存器
(锁存器)
状态寄存器
(or 三态门)
命令寄存器
译码
电路
控制
逻辑
  存放控制命令（设定接口功能、参数和工作方式）
  暂存输入输出数据
保存外设当前状态，供CPU读取

## Slide 7: I/O端口
数据端口
状态端口
控制端口
端口
端口：
  接口电路中用于缓存数据及控制信息的部件

## Slide 8: I/O端口
CPU
数据
状态
控制
外设
I/O接口
DB
外设状态
控制命令

## Slide 9: 3. I/0端口编址
计算机系统中包含各类不同功能的接口电路。
每个接口中含1个或多个端口。
端口编址
  为确保CPU能够访问到每个不同的端口
寻址端口的方法：
  先找到端口所在的接口电路芯片
  在该芯片上找到具体访问的端口
    若接口中仅有一个端口，则找到芯片即找到端口
    若接口中有多个端口，则找到芯片后需再找端口
片选
片内寻址
┅
┅
┅
┅
接口1
接口2
接口N
端口1
端口2
端口m
端口1
端口1
端口2
端口2
端口m
端口m
端口地址
每个端口地址=片选地址（高位地址）+片内地址

## Slide 10: I/O端口的编址方式
8086/8088寻址端口的能力：
  64K个端口
端口的编址方式：
  与内存统一编址
  独立编址

## Slide 11: 端口与内存的统一编址
特点：
指令及控制信号统一；
内存地址资源减少
内存
地址
960KB
I/O地址
64KB
00000H
F0000H
FFFFFH

## Slide 12: 端口的独立编址
特点：
内存地址资源充分利用
能够应用于端口的指令较少
内存
地址
I/O
地址
00000H
FFFFFH
FFFFH
0000H

## Slide 13: 8088/8086的I/O端口编址
采用I/O独立编址方式(但地址线与存储器共用)
地址线上的地址信号用IO/#M来区分
I/O操作只使用20根地址线中的16根：A15～A0
可寻址的I/O端口数为64K(65536)个
I/O地址范围为0～FFFFH
IBM PC只使用了1024个I/O地址(0～3FFH)

## Slide 14: 4. I/O地址的译码
目的：
  确定端口的地址
参加译码的信号：
  #IOR，#IOW，高位地址信号
产生条件
  IO/#M=1
  #RD=0
  #WR=0
OUT指令将使总线的IOW信号有效
IN指令将使总线的IOR信号有效
#IOW=0
#IOR=0

## Slide 15: I/O译码的地址信号
当接口只有一个端口时：
  无片内地址，全部地址信号均为高位地址（可全部参与译码），译码输出直接选择该端口；
当接口具有多个端口时：
  则16位地址线的高位参与译码（决定接口的基地址），而低位则用于确定要访问哪一个端口。
由于端口资源丰富，端口地址译码常采用部分地址译码

## Slide 16: I/O地址译码例
某外设接口有4个端口，地址为2F0H——2F3H，由A15～A2译码得到，而A1、A0用来区分接口中的4个端口。试画该接口与系统的连接图。

## Slide 17: I/O地址译码例
地址范围：
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
  × × × × 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
任意状态
A11
片内地址
图中不接入

## Slide 18: I/O地址译码例
译码电路图：
≥ 1
A11
A10
A18
A3
A2
A9
A7
A4
┇
&
CE
A1
A0
接口芯片
IOR
IOW
&

## Slide 19: 二、简单接口电路

## Slide 20: 1. 接口的类型及特点
按传输信息的方向分类：
  输入接口
  输出接口
按传输信息的类型分类：
  数字接口
  模拟接口
按传输信息的方式分类：
  并行接口
  串行接口

## Slide 21: 接口特点
输入接口：
  要求对数据具有控制能力
  常用三态门实现
输出接口：
  要求对数据具有锁存能力
  常用锁存器实现
X
Y
C
C
CP
Q
Q
若C=0，则：X=Y
X
Y
C

## Slide 22: 74LS244
含8个三态门的集成电路芯片
在外设具有数据保持能力时用来输入接口
74LS244应用例
  教材p245
P244图

## Slide 23: 3. 锁存器接口
特点：
  具有对数据的锁存能力
  不具备对数据的控制能力

## Slide 24: 常用锁存器芯片
74LS273
  8D触发器，不具备数据的控制能力
74LS373
  含三态的8D触发器，具有对数据的控制能力。
  既可以做输入接口，也可以做输出接口。
P246图

## Slide 25: I/O接口综合应用例
根据开关状态在7段数码管上显示数字或符号
设输出接口的地址为F0H
设输入接口地址为F1H
当开关的状态分别为0000～1111时，在7段数码管上对应显示’0’～’F’
7段数码管图见教材p248

## Slide 26
O1 I1
O2 I2
O3 I3
O4 I4
E1
K0～K3
+5V
G
G2A
G2B
C
B
A
≥1
74LS244
D0 Q0
| Q1
D7 Q2
Q3
Q4
CP Q5
Q6
Q7
a
b
c
d
e
f
g
DP
7406
反相器
74LS273
Rx8
≥1
74LS138
D0～D7
IOW
IOR
Y0
Y1
F0H = 1111 0000
F1H = 1111 0001
&
A6～A4
A3
A2
A1
A0
D0
D1
D2
D3
译码器
A7
A0
1

## Slide 27
符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba | 符号 | 形状 | 7段码 .gfedcba
’0’ |  | 00111111 | ’8’ |  | 01111111
’1’ |  | 00000110 | ’9’ |  | 01100111
’2’ |  | 01011011 | ’A’ |  | 01110111
’3’ |  | 01001111 | ’B’ |  | 01111100
’4’ |  | 01100110 | ’C’ |  | 00111001
’5’ |  | 01101101 | ’D’ |  | 01011110
’6’ |  | 01111101 | ’E’ |  | 01111001
’7’ |  | 00000111 | ’F’ |  | 01110001

## Slide 28: I/O接口综合应用例 —— 程序段
……
Seg7 DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,
7FH,67H,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
……
LEA BX, Seg7
MOV AH, 0
GO: IN AL, 0F1H
AND AL, 0FH
MOV SI, AX
MOV AL, ［BX+SI］
OUT 0F0H, AL
JMP GO

## Slide 29: 三、基本输入/输出方法

## Slide 30: 基本输入/输出方法
  无条件传送
  查询式传送
  中断方式传送
  直接存储器存取(DMA)
程序控制方式

## Slide 31: 1. 无条件传送
要求外设总是处于准备好状态
优点：
  软件及接口硬件简单
缺点：
  只适用于简单外设，适应范围较窄

## Slide 32
D
CP
Q
D0
D1
输出口地址38F3H
输入口地址38F0H
+5V
1
读取开关的状态；
当开关闭合时，输出编码使发光二极管亮。
无条件传送例

## Slide 33: 2. 查询工作方式
仅当条件满足时才能进行数据传送；
每满足一次条件只能进行一次数据传送。
适用场合：
  外设并不总是准备好
  对传送速率和效率要求不高
工作条件：
  外设应提供设备状态信息
  接口应具备状态端口

## Slide 34
READY?
进行一次
数据交换
读入并测试外设状态
Y
N
传送完？
Y
结 束
N
每满足一次条件只能进行一次数据传送
开 始
查询工作方式流程图

## Slide 35
超时?
READY?
与外设进
行数据交换
超时错
读入并测试外设状态
Y
N
Y
N
传送完？
防止死循环
复位计时器
N
Y
结 束
N

## Slide 36: 查询工作方式例
外设状态端口地址为03FBH，第5位(bit5)为状态标志（=1忙，=0准备好）
外设数据端口地址为03F8H，写入数据会使状态标志置1 ；外设把数据读走后又把它置0。
试画出其电路图，并将DATA下100B数据输出。

## Slide 37: 查询工作方式例
题目分析:
  外设有1位状态位，需要通过输入接口将状态信息输入系统；
    可选择一个三态门或74LS244接口
  数据需由系统输出，需要通过输出接口
    可选择74LS273接口
  输入接口地址= 03FBH，bit5=1表示“忙”；
  输出接口地址=03F8H
  待输出数据在内存中的首地址=DATA；
  待输出数据块大小=100B

## Slide 38
状态端口
D5
D7-D0
A9
|
A3
≥1
&
A15
|
A10
≥1
3F8H
A2
A1
A0
G
G2A
G2B
C
B
A
74LS138
Y0
≥1
D7-D0
CP
Q7
Q6
Q5
Q4
Q3
Q2
Q1
Q0
74LS273
外设
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
BUSY
Y3
3FBH
IOW
IOR
状态端口地址：0000 0011 1111 1011
数据端口地址：0000 0011 1111 1000

## Slide 39
LEA SI,DATA
MOV CX,100
AGAIN : MOV DX,03FBH
WAITT：IN AL,DX
TEST AL,20H
JNZ WAITT
MOV DX,03F8H
MOV AL，[SI]
OUT DX，AL
INC SI
LOOP AGAIN
HLT
读状态
进行一次传送
Bit5=1?
传送完否?
修改地址指针
初始化
Y
N
N
Y
结 束
控制程序

## Slide 40: 查询工作方式
优点：
  软硬件比较简单
缺点：
  CPU效率低，数据传送的实时性差，速度较慢

## Slide 41: 3. 中断控制方式
特点：
  外设在需要时向CPU提出请求，CPU再去为它
  服务。服务结束后或在外设不需要时，CPU可
  执行自己的程序。
优点：
  CPU效率高，实时性好，速度快。
缺点：
  程序编制相对较为复杂。

## Slide 42: 以上三种I/O方式的共性
信息的传送均需通过CPU
软件：
  外设与内存之间的数据传送是通过CPU执行程序来完成的（PIO方式）；
硬件：
  I/O接口和存储器的读写控制信号、地址信号都是由CPU发出的。
缺点：
  程序的执行速度限定了传送的最大速度
CPU
MEM
I/O

## Slide 43: 4. DMA控制方式
特点：
  外设直接与存储器进行数据交换 ，CPU不再担当数据传输的中介者；
  总线由DMA控制器（DMAC）进行控制（CPU要放弃总线控制权），内存/外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。

## Slide 44: DMA控制方式
DMAC
外设
接口
CPU
QRD
MEM
DACK
HOLD
HLDA
…
BUS
控制信号
地址信号

## Slide 45: DMA控制方式的工作过程
外设向DMA控制器发出“DMA传送请求”信号DRQ；
DMA控制器收到请求后，向CPU发出“总线请求”信号HOLD；
CPU在完成当前总线周期后会立即发出HLDA信号，对HOLD信号进行响应；
DMA控制器收到HLDA信号后，就开始控制总线，并向外设发出DMA响应信号DACK。

## Slide 46: DMA工作方式
周期窃取：
  每个DMA周期只传送一个字节或一个字就立即释放总线。
数据块传送：
  DMAC在申请到总线后，将一块数据传送完后才释放总线，而不管中间DREQ是否有效。
直接存取方式：
  DMA的数据传送请求直接发到主存储器，在得到响应后，整个工作过程在DMA控制器中由硬件完成。
要求接口要有较大缓存
对硬件有较高要求

## Slide 47: 周期窃取的DMA方式：
N
Y
N
允许DMA
DMAC请求总线
CPU响应, DMAC获总线控制权
DMA传送一个数据
块结束？
释放总线至少一个总线周期
地址增量，计数器减量
DMAC释放总线
Y
测试I/O的DREQ DMA请求？

## Slide 48: DMA控制方式
数据传输由DMA硬件来控制，数据直接在内存和外设之间交换，可以达到很高的传输速率。
控制复杂，硬件成本相对较高。

## Slide 49: 四、中断技术

## Slide 50: 掌握：
中断的基本概念
中断响应的一般过程
中断向量表及其初始化
8088/8086中断系统

## Slide 51: 1. 中断的基本概念
中断：
  CPU执行程序时，由于发生了某种随机的事件(外部或内部)，引起CPU暂时中断正在运行的程序，转去执行一段特殊的服务程序，以处理该事件，该事件处理完后又返回被中断的程序继续执行，这一过程称为中断。
中断源
中断服务（处理）子程序

## Slide 52: 引入中断的原因
提高对外设请求的响应实时性。
提高了CPU的利用率
  避免了CPU不断检测外设状态的过程

## Slide 53: 中断类型
根据中断请求的来源分为：
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
可屏蔽中断
非屏蔽中断
异常事件引起
中断指令引起
INTR中断
NMI中断

## Slide 54: 2. 外部中断响应的一般过程
中断请求
中断源识别及中断判优
中断响应
中断处理（服务）
中断返回

## Slide 55: 中断请求
中断请求信号应保持到中断被处理为止；
CPU响应中断后，中断请求信号应及时撤销。
NMI
INTR

## Slide 56: 中断源识别
软件查询法
中断矢量法
  由中断源提供中断类型号，CPU根据类型确定中断源。
当有多个中断源同时提出请求时，需要确定首先响应哪一个中断源
  优先级法则
    低优先级的中断程序允许被高优先级的中断源所中断
  排队法则
    先来先响应
中断源识别及判优由硬件系统完成
中断判优

## Slide 57: 中断判优
软件判优
  顺序查询中断请求，先查询的先服务
    即先查询的优先级别高
硬件判优
  链式判优、并行判优（中断向量法）

## Slide 58
菊花链逻辑电路
INTAin
IREQ
INTR
&
=1
≥1
INTAout
DB
三态门
中
断
向
量
码
E
外设接口
中断确认
菊花链
逻辑电路

## Slide 59: 中断响应
向中断源发出INTA中断响应信号；
关中断
保护硬件现场
  将FLAGS压入堆栈
保护断点
  将CS、IP压入堆栈
获得中断服务程序入口地址
由硬件系统完成

## Slide 60: 中断处理
执行中断服务子程序
中断服务子程序的特点：
  为“远过程”
  用IRET指令返回

## Slide 61: 中断服务子程序完成的工作
关中断，保护现场，保护断点，找入口地址
保护软件现场（参数）
开中断（STI）
中断处理
关中断（CLI）
恢复现场
中断返回

## Slide 62: 中断返回
执行IRET指令，使IP、CS和FLAGS从堆栈弹出
恢复断点和硬件现场

## Slide 63: 中断处理过程
请求信号应保持到本次中断被响应
通过中断类型码区分
硬件系统完成
软件系统完成
硬件系统完成

## Slide 64: 3. 8088/8086中断系统
内部中断
外部中断
异常中断
软件中断
非屏蔽中断
可屏蔽中断
256个中断源
除法错中断
溢出中断
单步中断
…

## Slide 65
NMI
INTR
中断逻辑
软件中断指令
溢出中断
除法错
单步中断
非屏蔽中断请求
中断控
制器
8259A
PIC
  8086/8088CPU内部逻辑
断点中断
  可
  屏
  蔽
  中
  断
  请
  求
n
4
3
0
1
2
8086/8088中断源类型：

## Slide 66: 中断向量表
┇
┇
00000H
003FFH
1KB

## Slide 67: 中断向量表
存放各类中断的中断服务程序的入口地址；
每个入口占用4 Bytes，其中：
  低地址字单元中存放入口的偏移地址，高地址字单元中存放入口的段基址；
表的地址位于内存的00000H～003FFH，大
小为1KB，共256个入口。

## Slide 68: 5. 8088内部中断与NMI中断
特点：
无INTA周期
中断类型码固定或由指令给出

## Slide 69: 8088/8086 中断响应和处理流程
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
Y
Y
执行指令
执行完否
?
取指令
IF=1?
内部中断
?
NMI
?
INTR
?
TF=1
?
类型码=0～255
类型码=2
类型码=1
中断响应，
读回类型码
保护FLAGS
TEMP←TF
TF=TF=0
CS、IP入栈
计算向量表地址
高字→CS
低字→IP
执行中断
服务程序
NMI?
TEMP=1?
转入中断服务程序
恢复CS和IP
恢复FLAGS
返回被中断
的程序
Y
Y
Y
Y
N
IRET指令的操作

## Slide 70: 6. 中断控制器8259A
可编程中断控制器，用于可屏蔽中断管理。
单片8259A可管理8个外边中断源，通过级联，最多可以管理64个外部中断源。
了解：
  主要引线及内部结构
  工作过程
  工作方式
通过对PIC基本工作原理的了解，理解中断控制技术

## Slide 71: 1）引线及内部结构
保存来自IR0～IR7的中断请求信号
保存正在响应的中断源（正在响应的IR对应位为1）
保存中断屏蔽字。为1的位对应的中断请求被屏蔽

## Slide 72: 2）8259A的工作过程
（1）初始化8259A
（2）判断有无中断请求，如果有，则：
  将有请求的IRi所对应的中断请求寄存器的相
  应位置1。
  若相应中断未被屏蔽，则由INT引脚向CPU发出中断请求。
  若CPU处于开中断状态，则当前指令执行完后，CPU发出#INTA响应信号。
  第一个#INTA脉冲使优先级最高的中断服务寄存器ISR的对应位置1，并使相应的IRR位复位。
  第二个#INTA周期用于获取选定的中断源所对应的中断类型码。CPU读取该中断类型码并乘以4，就可以从中断向量表中取出中断服务程序的入口地址并转去执行。

## Slide 73: 3）8259A的工作方式
中断优先级
中断嵌套方式
中断结束处理
中断源屏蔽方式
中断触发方式
级联工作方式

## Slide 74: （1）8259A的中断优先级设定
可以通过软件命令的方式设定各中断源的中断优先级
固定优先级
  默认IR0优先级最高，IR7优先级最低
  可通过程序改变。如：
    IR3→IR4 →IR5 →IR6 →IR7 →IR0 →IR1 →IR2
循环优先级
  当某中断源被响应后，其优先级自动降为最低，原来比它低一级的中断则为最高级，依次排列。

## Slide 75: （2）8259A的中断嵌套
中断嵌套：
  更高优先级的中断可以打断当前的中断处理过程
普通全嵌套方式
响应某中断后，仅会响应更高优先级的中断请求。对同级或优先权更低的中断请求将被屏蔽
特殊全嵌套方式
响应某中断后，会响应与它同级或更高优先级的中断请求
一般用于级联情况下的主片的中断优先级设置

## Slide 76: （3）中断结束处理
中断结束处理：
  当中断服务程序结束时，将中断服务寄存器ISR中相应位（ ISi ）清零。
自动中断结束方式（AEOI）
第二个#INTA周期，自动将ISR的对应位清零
正常中断结束方式
CPU用指令发出中断结束命令，将ISR中对应当前正在处理中断的位复位
特殊中断结束方式（SEOI）
非自动中断结束方式

## Slide 77: （4）中断源屏蔽方式
通过编程使得中断屏蔽寄存器IMR相应位置0或置l，从而允许或禁止该位所对应的中断
普通屏蔽方式
特殊屏蔽方式（SMM）
若将中断屏蔽寄存器某位置1，则屏蔽该位所对应的中断请求
允许较低优先级的中断请求中断更高优先级的中断

## Slide 78: （5）中断触发方式
IR引脚的中断触发方式：
  边沿触发
  电平触发
中断请求信号IR都应维持到第一个#INTA 信号结束之前

## Slide 79: （6）8259A的级联
设置一片为主片，将主片的IR端接入到从片的INT段。实现最多64个中断源的中断控制。

## Slide 80: 3）8259A的初始化
8259A的初始化：
  通过软件向其写入控制命令的方法控制其工作状态。
包括：
  写入初始化命令字ICW
    向8259A送2～4个字节的初始化命令字ICW，写入各ICW寄存器，使其处于准备就绪状态。
  写入操作命令字OCW
    向8259A送3个字节的操作命令字OCW，以规定8259A的操作方式（中断控制方式、屏蔽某些中断源、读出8259A工作状态信息）。

## Slide 81: 中断程序设计的一般过程
确定中断类型号
  应用程序可使用的中断类型号为60H～66H和68H～6FH
保存原中断向量
  在将自己的中断程序入口地址置入中断向量表之前，应先保存该地址中原来的内容。
将自己的中断向量放入向量表；
设置中断屏蔽字（可选）。若编写的是硬件中断程序，应将所使用的硬件中断对应的8259A的中断屏蔽位开放；
CPU开中断；
恢复原中断向量。
谢谢!