## Slide 1: 第7章 常用数字接口电路

## Slide 2: 主要内容：
掌握两种可编程并行接口芯片的应用

## Slide 3: 可编程定时器8253

## Slide 4: 计数与定时
当计数脉冲周期恒定时，计数的同时则实现定时

## Slide 5: 掌握:
引线功能及计数启动方法
6种工作方式及其输出波形
应用:
  芯片与系统的连接
  芯片的初始化编程

## Slide 6: 计数与定时
工作基准：
  时钟脉冲
计数：
  加法计数
  减法计数
定时
  计数脉冲为周期恒定时

## Slide 7: 8253芯片特点
可编程的逻辑器件；
非通道型的接口，具有特定功能；
可实现计数和定时；
工作方式：
  减法计数
  计数值减为0时输出相应控制信号
  输出控制信号的形式可通过软件设置

## Slide 8: 1. 外部引线及内部结构
连接系统端的主要引线：
  D0----D7
  CS
  RD
  WR
  A0，A1
连接外设端的主要引线：
  CLK ----------- 时钟脉冲输入
  GATE ---------- 门控信号输入
  OUT ------------ 定时输出

## Slide 9: 内部结构特点
具有三个完全相同的、独立的计数/定时器

## Slide 10: 结构特点
每个计数器含
控制寄存器
16位计数寄存器
16位初值寄存器
存放控制命令字
内部3个计数器均为减法计数器
  根据计数脉冲的频率及需要定时的时间长度确定计数初值
相同端口地址
存放计数初值
计数初值

## Slide 11: 外部引线及内部结构
三个可独立工作的16位定时/计数器，一个控制寄存器。共占用4个端口地址，4个端口的地址编码：
A1 A0
0 0 CNT0
0 1 CNT1
1 0 CNT2
1 1 控制寄存器

## Slide 12: 2. 计数启动方式
软件启动
硬件启动
GATE端为高电平
GATE端有一个上升沿
由GATE端信号的形式决定

## Slide 13: 3. 工作方式
方式0
  软件启动，不自动重复计数；
  计数结束输出高电平。
方式1
  硬件启动，不自动重复计数；
  计数开始输出低电平，结束后又变高。
8253可工作于6种工作方式下，不同的工作方式具有不同的计数启动方式和输出波形。

## Slide 14: 工作方式
方式2
  软、硬件启动，自动重复计数。
  计数到最后一个脉冲时输出低电平
方式3
  软、硬件启动，自动重复计数。
  输出对称方波

## Slide 15: 工作方式
方式4
  软件启动，不自动重复计数。
  计数结束输出一个CLK宽度的低电平
方式5
  硬件启动，不自动重复计数
  波形与方式4相同

## Slide 16: 工作方式小结
需要两个写脉冲
  第1个写脉冲写入控制字
  第2个写脉冲写入计数初值
不同的工作方式，有不同的计数启动方法。
可根据对输出波形的要求，选择不同的工作方式。
能输出连续波形的只有方式2和方式3。
两条OUT指令
向可编程芯片内写入控制字和计数初值的工作称为对可编程芯片的初始化

## Slide 17: 4. 控制字
用于确定各计数器的工作方式
格 式

## Slide 18: 5. 8253的应用
与系统的连接
初始化程序设计
  写入控制字
  置计数初值

## Slide 19: 与系统的连接示意
CLK
GATE
OUT
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
DB
IOW
IOR
A1
A0
译码器
高位地址
外设
8253
外部时钟
门控信号

## Slide 20: 应用中的注意点
每一次启动计数，需有两次写操作：
  写控制字
  写计数器初值
    如果初值为8位字长，则一次写入；若初值为16位字长，则需两次写入
每个计数器的控制命令字均送入控制寄存器
各计数器的计数初值送到该计数器的计数寄存器及初值寄存器

## Slide 21: 初始化程序流程
写控制字
写计数值低8位
写计数值高8位
*
非必须

## Slide 22: 初始化程序流程
当有两个以上计数器被应用时的初始化程序设计流程：
初始化CNT0
初始化CNT1
初始化CNT2
写CNT0控制字
写CNT0计数初值

## Slide 23: 初始化程序流程
写入全部计数器控制字
写CNT0计数初值
写CNT1计数初值
写CNT2计数初值
原则：
先写入控制字
后写入计数初值

## Slide 24: 8253应用例一
采用8253作定时/计数器，其接口地址为0120H~0123H。
输入8253的时钟频率为2MH。要求：
  CNT0每10ms输出一个CLK周期宽的负脉冲
  CNT1输出10KHz的连续方波信号
  CNT2在定时5ms后产生输出高电平
画线路连接图，并编写初始化程序.
工作的计数器
工作方式
计数初值
启动方式
计数脉冲频率

## Slide 25: 8253应用例
计算计数初值：
  CNT0：10ms/0.5us=20000
  CNT1：2 MHz/10KHz=200
  CNT2： 5ms/0.5us=10000
确定控制字：
  CNT0：方式2，16位计数值
  CNT1：方式3，低8位计数值
  CNT2：方式0，16位计数值
00110100
01010110
10110000

## Slide 26: 8253应用例
CLK0
GATE0
OUT1
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
DB
IOW
IOR
A1
A0
译码器
8253
CLK2
GATE1
GATE2
+5V
CLK1
2MHz
OUT0
OUT2

## Slide 27: 8253应用例___初始化程序
CNT0：
  MOV DX，0123H
  MOV AL，34H
  OUT DX，AL
  MOV DX，0120H
  MOV AX，20000
  OUT DX，AL
MOV AL，AH
OUT DX，AL
CNT1：
……
CNT2：
……

## Slide 28: 二、可编程并行接口8255

## Slide 29: 1. 并行接口8255的特点
通道型接口
  主要用于数据的输入或输出
含3个独立的8位并行输入/输出端口
  2个为8位端口（PA，PB）；
  1个可拆分为两个4位端口（PC口）
各端口均具有数据的控制和锁存能力
  既可作为输入端口，也可以作输出端口。
可通过编程，设置各端口工作在某一确定状态下。

## Slide 30: 2. 结构
针对A、B组的控制字存放在控制寄存器中

## Slide 31: 3. 引线
连接系统端的主要引线：
D0----D7
#CS
#RD
#WR
A0，A1
REAST
A1 A0
0 0 A端口
0 1 B端口
1 0 C端口
1 1 控制寄存器

## Slide 32: 引线
连接外设端的引脚：
PA0 —— PA7
PB0 —— PB7
PC0 —— PC7
分别对应A、B、C三个端口

## Slide 33: 8255与系统的连接示意图
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
DB
IOW
IOR
A1
A0
译码器
8255
A口
B口
C口
D0~D7
外 设

## Slide 34: 4. 工作方式
基本输入/输出方式（方式0）
选通工作方式（方式1）
双向传送方式（方式2）

## Slide 35: 方式0：
相当于三个独立的8位简单接口
各端口既可设置为输入口，也可设置为输出口，但不能同时实现输入及输出
C端口可以是一个8位的简单接口，也可以分为两个独立的4位端口
常用于连接简单外设，适于无条件或查询方式

## Slide 36: 方式0的应用：
习惯上：
  A端口和B端口作为8位数据的输入或输出口
  C口的某些位作为状态输入
注：
  若使C端口低4位中某一位作为输入口，则低4位中其他位都应作为输入口。同时可设高4位作为输出。

## Slide 37: 8255工作于方式0的连接示意图
8255
DB
译码器
D0~D7
WR
RD
A1
A0
CS
PA0
|
PA7
B口
PC0
IOW
IOR
A1
A0
D0~D7
数据
状态
外设1
数据
外设2

## Slide 38: 方式1：
利用一组选通控制信号控制A端口和B端口的数据输入输出
A口、B口作输入或输出口，C口的部分位用作选通控制信号
A口、B口在作为输入和输出时的选通信号不同
输入
输出

## Slide 39: 方式1的应用：
方式1主要用于中断控制方式下的输入输出
C口的8位除用作选通信号外，其余位可工作于方式0下，作为输入或输出口。

## Slide 40: 方式2：
双向输入输出方式
  可以既作为输入口，又作为输出口。
只有A端口可工作在方式2下

## Slide 41: 方式2的应用：
可使A端口作为双向端口所有
用于中断控制方式
当A口工作于方式2时：
  B口可工作于方式1
    此时C口的所有位都用作选通控制信号的输入输出
  B口也可工作于方式0
    此时C口的剩余位也可工作于方式0

## Slide 42: 4. 方式控制字及位控制字
方式控制字：
  用于确定3个端口的工作方式及数据传送方向；
位控制字
  仅用于C端口
  可设置C口某位的初始状态（为高电平或低电平）
  当其工作于方式0下且作为输出口时，一般需要对作为输出的位设置初始状态（即初始化）

## Slide 43: 5. 8255芯片的应用
芯片与系统的连接
芯片的初始化
相应的控制程序
例7-3

## Slide 44: 8255应用要求
主要引线功能及结构
3种工作方式及其特点
应用:
  芯片与系统的连接
  芯片的初始化编程
  数据输入/输出控制程序设计

## Slide 45: 可编程数字接口应用示例

## Slide 46: 例1
安全检测和报警控制系统软硬件设计。系统要求：
  系统通过三态门循环读取检测器状态，有异常出现时，检测器输出高电平。
  若有异常，通过D触发器的Q端输出高电平，启动8253计数器的通道0输出100Hz的连续方波信号，使报警灯闪烁，直到有任意键按下时则停止报警。
  初始状态下，不报警。
CLK0的输入脉冲为2MHz。

## Slide 47: 系统硬件接口设计：

## Slide 48: 译码电路设计
8253地址范围：
  0011 1110 0000～0011 1110 0011
译码电路：
G1
G2A
G2B
C
B
A
&
&
≥1
IOW
IOR
A9
A5
:
A11
A10
A4
A3
A2
Y0

## Slide 49: 系统软件设计
8253计数初值：
  2MHz/100Hz=20000
8253工作方式：
  方式3
8253初始化程序：
  MOV DX，3E3H
  MOV AL，00110110
  OUT DX，AL
  MOV DX，3E0H
  MOV AX，20000
  OUT DX，AL
  MOV AL，AH
  OUT DX，AL

## Slide 50: 控制程序设计
初始化GATE=0，不报警
循环检测（读三态门）
有异常否？
使GATE=1，启动计数器
停止计数，复位。
有任意键按下否？
Y
N
Y
N

## Slide 51: 控制程序
XOR AL，AL
MOV DX，3E5H
OUT DX，AL
MOV DX，3E4H
NEXT： IN AL，DX
AND AL，01H
JZ NEXT
MOV DX，3E5H
MOV AL，2
OUT DX，AL
GOON：MOV AH，1
INT 16H
JZ GOON
XOR AL，AL
OUT DX，AL
MOV AH，4C
INT 21H
使GATE端为低电平

## Slide 52: 例2：
利用8255实施监控报警。启动操作由端口B的PB7控制（高电平有效），端口A输入8个监控点的状态，只要其中任一路出现异常情况（高电平），系统就通过与PC0相连的信号灯报警（高电平灯亮），要求信号灯亮灭3次。
  要求：编写8255初始化程序及启动、测试和报警控制程序
地址范围：
0001 0000 0010 00 XX

## Slide 53: 控制流程
开始
8255初试化
监控启动
获取监控点状态
正常？
报警端输出高电平
报警端输出低电平
输出报警
报警时间到？
延迟
结束
N
Y
N
Y

## Slide 54: 控制程序
MOV DX，1023H
MOV AL，10010000B
OUT DX，AL
MOV AL，0
OUT DX，AL
MOV DX，1021H
MOV AL，80H
OUT DX，AL
A：MOV DX，1020H
IN AL，DX
CMP AL，0
JZ A
MOV CX，3
MOV DX，1022H
MOV AL，1
B: OUT DX，AL
CALL DELAY
NOT AL
CALL DELAY
LOOP B
JMP A
谢谢！