## Slide 1: 第1章 基础知识

## Slide 2
1.1 汇编语言的特点
1.1.1 汇编语言与机器语言的关系
1.1.2 汇编语言与高级语言的主要差异
1.2 计算机中的数据表示
1.2.1 字符数据表示
1.2.2 数值数据表示
1.3 计算机中的数据存储
1.3.1 寄存器
1.3.2 存储器
1.3.3 I/O端口
1.4 计算机中的数据处理

## Slide 3: 1.1 汇编语言的特点
1.1.1 汇编语言与机器语言的关系
计算机语言是人们用来给计算机描述操作任务的工具。
计算机能直接识别的计算机语言是直接用二进制代码来表述的，这就是机器语言。
机器语言的基本要素是机器指令（简称指令），每条指令用于给计算机下达一个简单操作任务。
按一定顺序排列起来的指令序列就是程序。

## Slide 4
汇编语言是对机器语言符号化的产物。它使用一些容易掌握和使用的符号来表示每条指令。
例：下面是8086系统的一条机器指令代码
0000000111011000
其含义如下表所示
在8086系统的汇编语言中，上述指令被符号化为：
ADD AX , BX
00000001 | 11 | 011 | 000
描述操作性质：将两个16位寄存器中的数据相加 | 表示两个数据均取自寄存器 | 描述3号寄存器 | 描述0号寄存器（也是最终存放结果的寄存器）

## Slide 5
计算机不能直接理解汇编语言的符号系统。用来将汇编语言程序转换成机器语言程序的软件工具，叫作汇编程序。

## Slide 6
1.1.2 汇编语言与高级语言的主要差异
与硬件联系的紧密程度不同。
编程的效率不同。
形成的目标代码的时、空效率不同。
主要的应用场合不同。

## Slide 7: 1.2 计算机中的数据表示
汇编语言会直接涉及计算机中的数据表示。
在计算机内部，任何类型的数据均以二进制数字序列编码表示。
在用汇编语言编程时，允许使用其他进制的数据表示方法。
常用数制的规定标志：B代表二进制，D代表十进制，O代表八进制，H代表十六进制。

## Slide 8
1.2.1 字符数据表示
计算机中普遍使用的字符代码是ASCII码。
ASCII字符集共包含256个字符，均分成两个子集——基本字符集和扩展字符集。
ASCII码就是这256个字符的编号，用8位二进制编码表示。
常用的基本字符集由ASCII字符集的前128个字符组成，编码范围是00000000 ~ 01111111。
一个字符的ASCII码在存储器中存放时，需要占用存储器的一个字节。

## Slide 9
1.2.2数值数据表示
数值数据是计算机中用于各种算术运算的数据。
1. BCD码
BCD 码采用4位二进制编码表示1位十进制数，分有权码与无权码两类。
计算机中实际使用的是一种有权BCD码——8421码。
十进制数 | 8421码 | 十进制数 | 8421码
0 | 0000 | 5 | 0101
1 | 0001 | 6 | 0110
2 | 0010 | 7 | 0111
3 | 0011 | 8 | 1000
4 | 0100 | 9 | 1001

## Slide 10
【例1.1】用8421码计算3+6。
解：
0 0 1 1 …… 3的8421码
+ 0 1 1 0 …… 6的8421码
1 0 0 1 …… 9的8421码
【例1.2】用8421码计算5+7。
解：
0 1 0 1 …… 5的8421码
+ 0 1 1 1 …… 7的8421码
1 1 0 0 …… 不在正常的8421码范围内
+ 0 1 1 0 …… 对运算结果加6调整
1 0 0 1 0 …… 十进制数12的8421码

## Slide 11
【例1.3】用8421码计算8+9。
解：
1 0 0 0 …… 8的8421码
+ 1 0 0 1 …… 9的8421码
1 0 0 0 1 …… 运算结果错误
+ 0 1 1 0 …… 对运算结果加6调整
1 0 1 1 1 …… 十进制数17的8421码
2. 定点数
所谓定点数表示，是指小数点被固定在数据中某个特定位置上的数据表示方法。
定点整数：xsxn-1xn-2 …x1x0 .
定点小数：xs . xn-1xn-2 …x1x0

## Slide 12
带符号的定点数有原码、补码和反码等几种编码表示方法。
1）原码表示法
原码以0表示正号，以1表示负号，直接置于数的最左端（即最高位位置），而数的数字部分与其绝对值一致。
【例1.4】① 若 x = +1011100，则 [x]原 = 01011100
② 若 x = -0010011，则 [x]原 = 10010011
n位原码（包括符号位）的数据表示范围是
-(2n -1 -1)≤ x ≤2n -1 -1

## Slide 13
2）反码表示法
反码可通过原码求得，方法是：正数的反码与其原码一致；负数的反码与其原码符号位相同，数字位按位取反。
【例1.5】① 若 x = +1011100，则 [x]反 = 01011100
② 若 x = -0010011，则 [x]反 = 11101100

## Slide 14
3）补码表示法
设|x|＜2n，则x的补码被定义为
[x]补 = 2n ＋x (mod 2n)
其中，n为所形成的补码的位数，包括1位符号位和n-1位数字位。
n位补码可以表示的数据范围是
-2n -1 ≤ x ≤2n -1 -1
【例1.6】设 x = +1001011，求其8位补码[x]补 。
解： [x]补 = 28 + x (mod 28)
= 28 + (+1001011) (mod 28)
= 01001011 (mod 28)

## Slide 15
【例1.7】设x = -1001011，求其8位补码[x]补 。
解： [x]补 = 28 + x (mod 28)
= 28 + (-1001011) (mod 28)
= 10110101 (mod 28)
补码的符号位可以像数字位一样参加加减运算。
计算机都是采用补码来做加减运算的。
一种原码与补码之间相互转换的方法：正数的补码与其原码相同；对负数，保持其原码（或补码）的符号位不变，数字位按位取反，最后加上1，即可得到对应的补码（或原码）。

## Slide 16
【例1.8】设x = -1001011，求其8位补码[x]补 。
解： x 为负数，先求其原码 [x]原 = 11001011
符号位不变，数字位按位取反 ↓
[x]反 = 10110100
加 1 ↓
得到x的补码 [x]补 = 10110101
注意：同样位数的补码与原码的数据表示范围不完全重叠，补码可表示的绝对值最大的负数（即 -2n -1)没有对应的原码。
计算机中的带符号定点数实际采用的都是补码表示法。

## Slide 17
n位补码加、减运算规则如下：
[x]补 + [y]补 = [x + y]补 (mod 2n)
[x]补 - [y]补 = [x]补 + [- y]补 = [x - y]补 (mod 2n)
【例1.9】设x = +1010110，y = -1001001，按8位补码求
[x + y]补 。
解：首先求出x和y的补码
[x]补 = 01010110 [y]补 = 10110111
因此，有
0 1 0 1 0 1 1 0 [x]补
+ 1 0 1 1 0 1 1 1 [y]补
1 0 0 0 0 1 1 0 1 [x + y]补 (mod 28)
故
[x + y]补 = 00001101

## Slide 18
n位补码加、减运算规则如下：
[x]补 + [y]补 = [x + y]补 (mod 2n)
[x]补 - [y]补 = [x]补 + [- y]补 = [x - y]补 (mod 2n)
【例1.10】设x = +1010110，y = +1101001，按8位补码求
[x - y]补 。
解：首先求出x和y的补码
[x]补 = 01010110 [y]补 = 01101001 [-y]补 = 10010111
因此，有
0 1 0 1 0 1 1 0 [x]补
+ 1 0 0 1 0 1 1 1 [y]补
1 1 1 0 1 1 0 1 [x - y]补 (mod 28)
故
[x - y]补 = 11101101

## Slide 19
【例1.11】设x = +1010110，y = +1001001，按8位补码求
[x + y]补 。
解：首先求出x和y的补码
[x]补 = 01010110 [y]补 = 01001001
因此，有
0 1 0 1 0 1 1 0 [x]补
+ 0 1 0 0 1 0 0 1 [y]补
1 0 0 1 1 1 1 1 [x + y]补 (mod 28)
因运算结果的符号出错，故运算出错。
补码运算出错的原因是：运算结果超出特定位数的补码所能表示的数据范围。这种错误称为“溢出”，表现为运算结果的符号出错。
计算机会自动检测并记录运算结果的“溢出”状态。

## Slide 20
除了有符号定点数外，计算机中还经常使用无符号定点数，简称无符号数。
无符号数中只有数字位，没有符号位。
无符号数的应用范围很广。
3. 浮点数
定点数有明显的局限性，不适合科学计算。
浮点数具有更大的数据表示范围和更高的数据表示精度，更适合科学计算。
浮点数是指小数点位置未经人为约定的一般的数。

## Slide 21
一个浮点数N可以表示成
N = Re × m
浮点数表示的基本思想：将浮点数的三个构成要素——指数e、基数R、有效数字m——在计算机中分别表示出来。
浮点数在计算机中的一般编码表示格式
浮点数运算要比定点数运算复杂得多。

## Slide 22: 1.3 计算机中的数据存储
汇编语言在处理数据时，必须准确指出数据存储的地方。
计算机的数据存储装置有：CPU内部的寄存器；计算机的存储器；I/O端口。
1.3.1 寄存器
8086 CPU中用于汇编语言程序设计的寄存器被分为三组：通用寄存器、专用寄存器和段寄存器。

## Slide 24
【例1.12】分析以下加法运算后，各条件标志的状态。
0 1 0 1 0 1 1 0
+ 1 0 1 1 0 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0 1
CF=1 AF=0 ZF=0 SF=0 OF=0 PF=0

## Slide 25
1.3.2 存储器
1. 8086系统的主存及其分段模式
计算机的存储器包括主存（也称内存）和辅存。
CPU只能直接访问计算机的主存。CPU所执行的程序和处理的数据都存在主存中。
主存容量是以存储单元的数量来计算的。
计算机以一个字节（8位二进制）的大小来定义一个存储单元，即一个存储单元可以存储一个8位二进制数。
计算机系统对主存的每个存储单元从0开始连续编号，存储单元编号也称为存储单元的地址。

## Slide 26
计算机系统的地址位数决定了主存可以拥有的最大存储单元数。
8086系统的主存地址位数是20位，其主存容量最大为220字节＝1MB。
8086系统对主存的使用采取分段模式。
一个段的最大容量被限制在64KB，即216字节，段内地址（或段内偏移地址）为16位。
段内地址不是20位的主存实际地址（也称物理地址），不能直接用来访问主存。

## Slide 28
段首的物理地址称为该段的段首地址，简称段地址。
段内一个存储单元的物理地址是该存储单元的段内偏移地址与该段的段地址之和：
物理地址=段地址+偏移地址
主存分段模式下，一个存储单元的地址要用段地址和段内偏移地址两部分表示，这样表示的地址称为逻辑地址。
8086系统规定，只有能被16整除的物理地址才能作为段地址
xxxxxxxxxxxxxxxx0000

## Slide 29
段地址的高16位存于段寄存器中。
【例1.13】8086系统中，逻辑地址通常表示为
段地址:段内偏移地址
的格式。设某存储单元的逻辑地址用十六进制表示为
138D:0200，求该存储单元的物理地址。
解：首先在段地址低位添0（对十六进制，只需添一个0）， 得到实际的段首地址138D0H，然后再与段内偏移地址0200H相加
138D0H + 0200H = 13AD0H
所以，该存储单元的物理地址为13AD0H（二进制表示为00010011101011010000）。

## Slide 30
2. 数据在主存中的存储方式
8086系统的数据类型：
⑴ 字节类型：8位（1个字节），占用1个存储单元。
⑵ 字类型：16位（2个字节），连续占用2个存储单元。
⑶ 双字类型：32位（4个字节），连续占用4个存储单元。
⑷ 四字类型：64位（8个字节），连续占用8个存储单元。
⑸ 十字节类型：80位（10个字节），连续占用10个存储单元。
数据位数多于1个字节的，称为多字节数据。
一个多字节数据占用地址连续的多个存储单元，其首地址作为该数的地址。

## Slide 31
例：双字数据3A625C89H在主存中的存储情况
该数的地址为21004H。

## Slide 32
1.3.3 I/O端口
I/O接口是I/O设备与计算机主机相连时的连接电路。
I/O接口中设置有三类寄存器：数据寄存器、控制寄存器和状态寄存器。CPU对I/O设备的操作都是通过这些寄存器来完成的。
I/O接口中的这些寄存器统称为I/O端口。
I/O端口编号（从0开始），称为I/O端口地址。
8086系统的I/O端口均为8位寄存器，端口地址的长度为16位，总共可以给65536 （216）个I/O端口编址。

## Slide 33: 1.4 计算机中的数据处理
计算机中的数据处理由运算器来完成。
CPU中的定点运算器具有如下数据处理功能：
⑴ 算术运算功能：对数值数据进行加、减、乘、除运算。
⑵ 逻辑运算功能：对非数值数据进行与、或、非、异或运算。
⑶ 数据移位功能：对数据进行各种移位操作。
算术和逻辑运算由运算器中的核心部件ALU（算术逻辑部件）完成；数据移位由专门的移位电路实现。

## Slide 34
一次数据处理的大致过程是：
⑴ 将第一个数据从其存放之处（某个寄存器或存储单元）取
出， 传送到ALU；
⑵（如果有的话）将第二个数据从其存放之处取出，传送到
ALU；
⑶ 由ALU进行指定的运算；
⑷ 将运算结果传送到指定的存放地点（某个寄存器或存储单
元）。