## Slide 1: 物联网系统应用技术及项目开发案例
第2章 物联网相关技术

## Slide 2
本章内容
2.1 RFID技术
2.2传感器技术
2.3短距离无线通讯技术
2.4 ARM微处理器

## Slide 3: 2.1 RFID技术
RFID，即射频识别。它是一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。

## Slide 4
RFID 技术的特点
(1) 读取方便快捷
(3) 数据容量大
(5) 标签数据可动态更改
(2) 识别速度快
(4)使用寿命长
(6)动态实时通信
(7)数据安全
2.1 RFID技术

## Slide 5: 2.1 RFID技术
RFID的组成：
电子标签
读写器
天线

## Slide 6: 2.1 RFID技术
1.电子标签简介
电子标签由耦合元件及芯片组成，每个标签具有唯一的电子编码，附着在物体上标识目标对象；每个标签都有一个全球唯一的ID号码——UID，UID是在制作芯片时放在ROM中的，无法修改。用户数据区(DATA)是供用户存放数据的，可以进行读写、覆盖、增加的操作。

## Slide 7: 2.1 RFID技术
2．读写器简介
读写器（Reader and Writer）友称为阅读器（Reader），是读取和写入电子标签内存信息的设备。RFID系统中，读写器通过天线与电子标签进行通信，来实现对电子标签数据的读出和写入。同时，读写器在应用软件的控制下，与计算机网络进行通信，以实现读写器的信息交换，完成特定应用任务。

## Slide 8: 2.1 RFID技术
读写器的基本组成
读写器可将主机的读写命令传到电子标签，再把从主机发往电子标签的数据加密，将电子标签返回的数据解密后送到主机。

## Slide 9: 2.1 RFID技术
3.天线的简介
在RFID系统中，读写器与标签之间的通信是以无线方式完成的，因此，读写器和标签都必须具有自己的天线，以接收和发送电磁波，从而完成数据的传输。

## Slide 10: 2.1 RFID技术
3.天线的简介
RFID系统所用的天线类型主要有偶极子天线、微带贴片天线、线圈天线等。偶极子天线辐射能力强，制造工艺简单，成本低，具有全向方向性，常用于远距离RFID系统。微带贴片天线的方向图是定向的，但工艺较复杂，成本较高。线圈天线用于电感耦合方式的RFID系统中，线圈天线适用于近距离系统中。

## Slide 11
RFID的工作原理
电子标签
阅读器
计算机系统
1.阅读器通过天线发送出一定频率的射频信号
2.当标签进入磁场时产生感应电流从而获得能量；向阅读器也叫识别器发送出自身编码等信息
3.阅读器将信息/数据送至计算机系统进行数据管理、处理
2.1 RFID技术

## Slide 12
RFID 技术的分类
2.1 RFID技术

## Slide 13
RFID标签的分类
RFID按应用频率
低频（LF）
低频
300KHz以下
高频（HF）
高频13.56MHz
微波（MW）
微波2.4G
超高频（UHF）
超高频860M~960MHz

## Slide 14
RFID标签的分类
RFID按照能源的供给方式
体积小，
重量轻，
成本低，
寿命长，
读写距离近
无源RFID
作用距离远，
成本高，
体积大，
寿命短，
不适合恶劣环境下工作
有源RFID
半有源RFID
有电池，
仅供电路工作

## Slide 15
RFID标签的分类
只读标签
标签的内容可读出不可写入
只读标签
RFID按照内部使用存储器类型
可重复编程只读标签
一次性编程只读标签

## Slide 16
RFID标签的分类
可读写标签
标签的内容可以被读出，也可以被写入
RAM
RFID按照内部使用存储器类型
电可擦可编程只读存储器(EEPROM)
缓冲存储器

## Slide 17
RFID标签的分类
RFID按照使用能量的方式
被动式
从RFID读写器发送的电磁波中获取能量，激活后才能够向RFID读写器发送数据。

## Slide 18
RFID标签的分类
RFID按照使用能量的方式
半主动式
自身的能量只供给RFID标签中的电路使用，并不主动向RFID读写器发送数据。当它接收到RFID读写器发送的电磁波激活之后，才向RFID读写器发送数据

## Slide 19
RFID标签的分类
RFID按照使用能量的方式
主动式
依靠自身的能量主动向RFID读写器发送数据，常常用在实时位置系统中

## Slide 20
ISO/IEC的相关标准
EPCglobal
日本的（UID）
RFID标准体系

## Slide 21
ISO/IEC的相关标准概述
ISO是公认的全球非营利工业标准组织。与EPCglobal只专注于860～960MHz频段不同，ISO/IEC对各个频段的RFID都颁布了标准。
RFID的ISO标准

## Slide 22
EPCglobal标准体系是面向物流供应链领域，可以看成是一个应用标准。
EPCglobal的目标是解决供应链的透明性和追踪性，透明性和追踪性是指供应链各环节中所有合作伙伴都能够了解单件物品的相关信息，如位置、生产日期等信息。为此EPCglobal制定了EPC编码标准，它可以实现对所有物品提供单件惟一标识；也制定了空中接口协议和读写器协议。这些协议与ISO标准体系类似。
RFID的EPC标准

## Slide 23
在空中接口协议方面，目前EPCglobal的策略尽量与ISO兼容。但EPCglobal空中接口协议有它的局限范围，仅仅关注UHF 860～930MHz。
其旗下有沃尔玛集团、英国Tesco等100多家欧美的零售流通企业，同时有IBM、微软、飞利浦等公司提供技术研究支持。
RFID的EPC标准

## Slide 24
日本泛在中心制定RFID相关标准的思路类似于EPCglobal，目标也是构建一个完整的标准体系，即从编码体系、空中接口协议到泛在网络体系结构，但是每一个部分的具体内容存在差异。
2.1 RFID技术

## Slide 25: 2.2传感器技术
传感器被定义为“能够感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用输出信号的器件或装置。”从概念中可以看出传感器是一种检测装置，它既能感受到被测量的信息，又能将检测到的相关信息，按一定规律变换成为电信号或其他需要形式的信息传送出去。

## Slide 26: 2.2传感器技术
传感器组成
传感器主要由敏感元件和转换元件两大部分组成，为了把采集到的信号转换为电量输出，还配有基本转换电路和辅助电源两部分。

## Slide 27: 2.2传感器技术
传感器组成
敏感元件：是用于直接感受被测量的，它的输出是与被测量成确定关系的某一物理量；
转换元件：敏感元件的输出就是转换元件的输入，它负责把输入转换成电路参属。
基本转换电路：一个最简单的传感器可以仅由一个敏感元件组成，这个敏感元件同时也可以负责完成转换元件的功能，也就是说它在感受被测量时直接输出电量，比如说热电偶。

## Slide 28: 2.2传感器技术
传感器分类
（1）按传感器的工作原理：可以分为物理型、化学型、生物型等。
（2）按构成原理：可分为结构型与物性型两大类。
（3）根据传感器的能量转换情况，可分为能量控制型传感器和能量转换型传感器。

## Slide 29: 2.2传感器技术
（4）按照物理原理分类：可以分为十种类型。
①电参量式传感器：电阻式、电感式、电容式等；
②磁电式传感器：磁电感应式、霍尔式、磁栅式等；
③压电式传感器：声波传感器、超声波传感器；
④光电式传感器：一般光电式、光栅式、激光式、光电码盘式、光导纤维式、红外式、摄像式等；
⑤气电式传感器：电位器式、应变式；
⑥热电式传感器：热电偶、热电阻；
⑦波式传感器：超声波式、微波式等；
⑧射线式传感器：热辐射式、γ射线式；
⑨半导体式传感器：霍耳器件、热敏电阻；
⑩其他原理的传感器：差动变压器、振弦式等。
有些传感器的工作原理具有两种以上原理的复合形式，如不少半导体式传感器，也可看成电参量式传感器。

## Slide 30: 2.2传感器技术
（5）按照传感器的用途分类 ：可以分成位移、压力、振动、温度传感器。
（6）根据传感器输出信号：可以分成模拟信号和数字信号。
（7）根据传感器使用电源与否：可以分成有源传感器和无源传感器。
（8）根据转换过程可逆与否 ：可以分成单向和双向传感器。

## Slide 31: 2.2传感器技术
典型传感器原理简介：
1.电阻式传感器
电阻式传感器主要用于把位移、力、压力、加速度、扭矩等非电物理量转换为相应电阻值变化的传感器。电阻式传感器与相应的测量电路组成的测量仪表是冶金、电力、交通、石化、商业、生物医学和国防等部门进行自动称重、过程检测和实现生产过程自动化不可缺少的工具之一。

## Slide 32: 2.2传感器技术
典型传感器原理简介：

## Slide 33: 2.2传感器技术
2.电容式传感器
电容式传感器就是把被测的机械量，比如说位移、压力等转换为电容量变化的传感器。电容式传感器不但广泛用于位移、振动、角度、加速度等各种机械量的精密测量，而且还将逐步地扩大到用于压力、差压、液位、物位或成份含量等方面的测量。

## Slide 34: 2.2传感器技术
3电感式传感器
电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量比如位移，压力，流量，振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化，再由电路转换成为电压或电流的变化量输出，以实现非电量到电量的转换。

## Slide 35: 2.2传感器技术
4压电式传感器
压电式传感器的原理是以某些电介质的压电效应为基础，在外力作用下，在电介质的表面上产生相应电荷，从而实现非电量测量的一种传感器。

## Slide 36: 2.2传感器技术
5热电式传感器
热电式传感器就是将温度变化转换为电量变化的装置。它是利用某些材料或元件的性能随温度变化的特性来进行测量的。例如将温度变化转换为电阻、热电动势、热膨胀、导磁率等方面的变化，再通过适当的测量电路达到检测温度的目的。如可以把温度变化转换为电势的热电式传感器称为热电偶；而把温度变化转换为电阻值的热电式传感器称为热电阻。

## Slide 37: 2.2传感器技术
6数字式传感器
数字式传感器是一种新型传感器，它把被测参量转换成数字量输出的传感器。也是测量技术、微电子技术和计算技术的综合产物，目前以成为传感器技术的发展方向之一。数字式传感器一般是指那些适于直接地把输入量转换成数字量输出的传感器，其中包括光栅式传感器和码盘式传感器。

## Slide 38: 2.2传感器技术
7霍尔传感器
霍尔传感器是基于霍尔效应的一种传感器。1879年美国物理学家霍尔首先在金属材料中发现了霍尔效应，但由于金属材料的霍尔效应太弱而没有得到应用。随着半导体技术的发展，开始用半导体材料制成霍尔元件，由于它的霍尔效应显著而得到应用和发展。霍尔传感器被广泛用于电磁测量、压力、加速度、振动等方面的测量。

## Slide 39: 2.2传感器技术
传感器的选用原则
根据测量对象与测量环境来确定传感器的类型；
灵敏度的选择
频率响应特性
线性范围
稳定性
精度

## Slide 40: 2.3短距离无线通讯技术
红外数据传输(IrDA)
红外数据协会为短距离红外无线数据通信制定了一系列开放的标准。IrDA（Infrared Data Association）是点对点的数据传输协议，通信距离很短，一般在0~1m，通信介质为波长为900nm左右的近红外线，传输速率最快可达16Mbps。其传输具备角度小（30°角以内）、距离短、数据直线传输、传输速率较高，保密性强等特点，适用于传输大容量的文件和多媒体数据。

## Slide 41
无线技术的参数分布
10
100
1,000
10,000
10
100
1,000
10,000
100,000
速率
kbps
GSM
802.11a/g
GPRS
EDGE
2000
2003-4
2005
Bluetooth
3G
Hiper
LAN/2
Bluetooth 2.0
距离（米）
802.11b
ZigBee
WiMedia
Bluetooth 1.5
2.3短距离无线通讯技术
Notes: EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写，即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术，它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法，即最先进的多时隙操 作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的符号携带信息空间从1扩展到3，从而使每个符号所包含的信息是原来的3倍。同名的还有格斗士Edge。

## Slide 42
蓝牙(Bluetooth)
Bluetooth技术能够实现单点对多点的无线数据和声音传输，通信距离在10 m的半径范围内。数据传输带宽最高可达1 Mbps。Bluetooth工作在全球开放的2.4GHz ISM频段，使用跳频频谱扩展技术，通信介质为2.402GHz~2.480GHz的电磁波。没有特别的通信视角和方向要求。Bluetooth具有功耗低、支持语音传输、通信安全性好、组建网络简单等特点。
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 43
无线局域网802.11(Wi-Fi)
Wi-Fi(Wireless Fidelity，无线保真)是属于无线局域网(WLAN)的一种，通常是指IEEE802.11b产品，是利用无线接人手段的新型局域网解决方案。Wi-Fi的主要特点是传输速率高、可靠性高、建网快速、便捷、可移动性好、网络结构弹性化、组网灵活、组网价格较低等，因此他具有良好的发展前景。
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 44
短距离无线技术比较 |  |  | 
特性 | IEEE 802.11b Wi-Fi | IEEE 802.15.3 蓝牙 | IEEE 802.15.4/ZigBee
电池寿命 | 几小时 | 几周 | 6-24个月
复杂程度 | 非常复杂 | 复杂 | 简单
节点/主节点 | 32个 | 7个 | 65000个
接入网络速度 | 最长3秒 | 最长10秒 | 1秒以内
覆盖范围 | 100m | 10m | 30-300m
可扩展性 | 可以漫游 | 不可以漫游 | 可以漫游
有效吞吐量 | 5Mbps-7Mbps | 700Kbps | 100Kbps
安全 | 验证服务装置ID(SSID) | 64位，128位 | 128位AES和应用层
应用 | 电脑联网 | 文件传输 | 传感和控制
2.3短距离无线通讯技术
Notes: IEEE 802又称为LMSC（LAN /MAN Standards Committee， 局域网/城域网标准委员会），致力于研究局域网和城域网的物理层和MAC层中定义的服务和协议，对应OSI网络参考模型的最低两层（即物理层和数据链路层）。IEEE 802也指IEEE标准中关于局域网和城域网的一系列标准。更确切的说，IEEE 802标准仅限定在传输可变大小数据包的网络。

## Slide 45
ZigBee标准概述
ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。因此非常适用于家电和小型电子设备的无线控制指令传输。
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 46
ZigBee标准概述
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 47
ZigBee名称
这一名称来源于蜜蜂的八字舞，由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息，也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络
ZigBee是一种短距离、低功耗(发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式)的无线网络技术，主要由ZigBee联盟制定，其底层是采用 IEEE 802.15.4 标准规范的MAC与PHY层
2.3短距离无线通讯技术
Notes: Zigbee不适合做视频传输，比较适合传感和控制领域

## Slide 48
ZigBee联盟成立于2001年8月。2002年下半年，英国Invensys公司、日本三菱电气公司、美国摩托罗拉公司以及荷兰飞利浦半导体公司四大巨头共同宣布，它们将加盟“ZigBee 联盟”，以研发名为“ZigBee”的下一代无线通信标准，这一事件成为该项技术发展过程中的里程碑。
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 49: 2.3短距离无线通讯技术
目前全球有多家公司供应ZigBee芯片，附表说明：
公司 | 代表芯片
TI（美国德州仪器） | CC2420/CC2430/CC2431/CC2520/CC2480/CC2530
Radio Pulse(韩国) | MANGO-MG2400/MG2450
Jennic(英国捷力) | JN5152
Microchip(美国微芯半导体) | MRF24J40MA
Freescale | Mc13191/192
Atmel | AT86RF212(900Mhz)
Notes: 支持ZigBee协议并具有通信功能的芯片。
飞思卡尔半导体(Freescale Semiconductor)是全球领先的半导体公司，全球总部位于美国德州的奥斯汀市。专注于嵌入式处理解决方案。飞思卡尔面向汽车、网络、工业和消费电子市场，提供的技术包括微处理器、微控制器、传感器、模拟集成电路和连接。飞思卡尔的一些主要应用和终端市场包括汽车安全、混合动力和全电动汽车、下一代无线基础设施、智能能源管理、便携式医疗器件、消费电器以及智能移动器件等。在全世界拥有多家设计、研发、制造和销售机构。Gregg Lowe是总裁兼CEO，该公司在纽约证券交易所股票代码(NYSE)：FSL，在2013年投入了7.55亿美元的研发经费，占全年净销售额的18%。
ATMEL在系统级集成方面所拥有的世界级专业知识和丰富的经验使其产品可以在现有模块的基础上进行开发，保证最小的开发延期和风险。凭借业界最广泛的知识产权（IP）组合，Atmel提供电子系统完整的系统解决方案的厂商。 这使客户能够带领他们与市场的电子产品的体积更小，更聪明，更符合成本效益比以往任何时候都通用的服务。 Atmel集成电路的主要集中在消费，工业，安全，通信，计算和汽车市场。
1.ZigBee的数据传输速率有多快? Zi gBe e 每个网络模块射频前端的数据传输速率250K
2.2.4G免费频段是什么意思? 免费频段， 是指各个国家根据各自的实际情况，并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性， 而划分出来的一个频段， 专门用于工业， 医疗以及科学研究使用（ ISM频段） ， 不需申请而可以免费使用的频段。我们国家的2.4G频段， 就是这样一个频段。然而，为了保证大家都可以合理使用，国家对该频段内的无线收发设备， 在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下，发射功率不能超过100mW。
3.ZigBee如何解决远距离通讯? 对于单个ZigBee节点可以通过增加发射功率提高通讯距离， 但是越高的发射功率意味着越高的功耗， 而且国家无委会也对功率有一定的限制。那么在合理的发射功率范围内可以通过增加网络节点的数量来解决ZigBee网络远距离通讯的问题。
4.ZigBee技术如何结合其他无线或者有线网络实现远距离遥测遥控? Zigbee 网络还可以通过接口卡等多种方式，与互联网，GPRS网,CDMA1x 网以及其它通信系统线连接， 从而实现远程操控。你也可以通过其它网络，将两个或多个局部Zigbee 网络连接在一起。
5.ZigBee如何保证抗干扰性和保密性? 采用高的抗干扰性能的直序扩频通信方式(DSSS)， 64位出厂编号和支持AES-128加密。

## Slide 50
低功耗 ，两支干电池可支持节点工作半年以上。
这是ZigBee的突出优势（在传感控制领域）。相比较,蓝牙能工作数周、WiFi可工作数小时。
低速度，最高带宽250kbps@2.4G, 40kbps@915M,20kbps@868M. 2Mbps的规范目前也正在研究当中。
近距离，一般通信距离在100m，目前增加RF发射功率后可以扩展到1km。这指的是相邻节点间的距离。如果通过路由和节点间通信的接力,传输距离将可以更远（理论上无限）
2.3短距离无线通讯技术
Notes: 1.ZigBee的数据传输速率有多快? Zi gBe e 每个网络模块射频前端的数据传输速率250K
2.2.4G免费频段是什么意思? 免费频段， 是指各个国家根据各自的实际情况，并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性， 而划分出来的一个频段， 专门用于工业， 医疗以及科学研究使用（ ISM频段） ， 不需申请而可以免费使用的频段。我们国家的2.4G频段， 就是这样一个频段。然而，为了保证大家都可以合理使用，国家对该频段内的无线收发设备， 在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下，发射功率不能超过100mW。
3.ZigBee如何解决远距离通讯? 对于单个ZigBee节点可以通过增加发射功率提高通讯距离， 但是越高的发射功率意味着越高的功耗， 而且国家无委会也对功率有一定的限制。那么在合理的发射功率范围内可以通过增加网络节点的数量来解决ZigBee网络远距离通讯的问题。
4.ZigBee技术如何结合其他无线或者有线网络实现远距离遥测遥控? Zigbee 网络还可以通过接口卡等多种方式，与互联网，GPRS网,CDMA1x 网以及其它通信系统线连接， 从而实现远程操控。你也可以通过其它网络，将两个或多个局部Zigbee 网络连接在一起。
5.ZigBee如何保证抗干扰性和保密性? 采用高的抗干扰性能的直序扩频通信方式(DSSS)， 64位出厂编号和支持AES-128加密。

## Slide 51
高容量，结点的理论上限65535个，实际上用51核的soc能做到200个。
低延时，醒唤时间小于15ms，节点连接进入网络只需30 ms ,进一步节省了电能，相比较,蓝牙需要3～10 s、WiFi 需要3 s。
短时延，一般的通信延迟在ms级
低成本，ZigBee芯片已经大幅降价通过大幅简化协议(不到蓝牙的1/10) ,降低了对通信控制器的要求,按预测分析,以8051的8位微控制器测算,全功能的主节点需要32KB代码,子功能节点少至4KB代码,而且Zigbee免协议专利费。每块芯片的价格大约为8美元。
高安全，AES-128加密（目前最好的文本加密算法之一）
免执照，2.4G全球ISM波段，915M（美国），868（欧洲）。
2.3短距离无线通讯技术
Notes: 1.ZigBee的数据传输速率有多快? Zi gBe e 每个网络模块射频前端的数据传输速率250K
2.2.4G免费频段是什么意思? 免费频段， 是指各个国家根据各自的实际情况，并考虑尽可能与世界其他国家规定的一致性， 而划分出来的一个频段， 专门用于工业， 医疗以及科学研究使用（ ISM频段） ， 不需申请而可以免费使用的频段。我们国家的2.4G频段， 就是这样一个频段。然而，为了保证大家都可以合理使用，国家对该频段内的无线收发设备， 在不同环境下的使用功率做了相应的限制。例如在城市环境下，发射功率不能超过100mW。
3.ZigBee如何解决远距离通讯? 对于单个ZigBee节点可以通过增加发射功率提高通讯距离， 但是越高的发射功率意味着越高的功耗， 而且国家无委会也对功率有一定的限制。那么在合理的发射功率范围内可以通过增加网络节点的数量来解决ZigBee网络远距离通讯的问题。
4.ZigBee技术如何结合其他无线或者有线网络实现远距离遥测遥控? Zigbee 网络还可以通过接口卡等多种方式，与互联网，GPRS网,CDMA1x 网以及其它通信系统线连接， 从而实现远程操控。你也可以通过其它网络，将两个或多个局部Zigbee 网络连接在一起。
5.ZigBee如何保证抗干扰性和保密性? 采用高的抗干扰性能的直序扩频通信方式(DSSS)， 64位出厂编号和支持AES-128加密。

## Slide 52
网络拓扑
  ZigBee网络有三种组网方式，星型网、簇型网和网状网，其中只有路由节点与协调员节点才具有转发功能，也是由它们构建网络框架。
2.3短距离无线通讯技术
Notes: ZigBee标准网络定义了三种类型（ZigBeedevice type），对这三种角色的行为的说明，是了解整个协议栈运作的很好切入点。
  角色介绍
在zigbee网络中，不同的节点有不同的分工，根据其工作特性，可以分为以下几类：
协调者（Coordinator）：它是一个FFD节点，负责整个网络的管理工作。每个网络中有只有一个协调者。它具有以下几个功能：
选择所用网络的信道；
从协调者开始，启动网络；
分派网络地址；
允许其他设备加入或者退出其网络；
保存邻接表和路由信息；
传输应用数据包；
路由节点（rooter）：它是一个FFD节点，一般被应用于树形或者Mesh拓扑结构中扩大网络覆盖量。它用于去找到从源点到终点的一条最佳路径来传输信息。路由节点除了不能建立网络之外，和协调者相比较类似。
终端设备（Enddivice）：它是一个RFD节点，被用于连接到路由节点或者协调者。终端节点完成以下2个任务：
加入或者离开网络；
传输应用数据包；
Zigbee信任中心（ZigBeetrust centre）：它提供安全管理、安全密钥分配和设备认证。
网关（ZigbeeGateway）：连接zigbee网络和其他网络，例如局域网。
  网络拓扑
ZigBee网络有以下三种组网方式，星型网、簇型网和网状网。其中红色和蓝色的节点（路由节点和协调员节点）才具有转发功能，由他们构建网络框架。

## Slide 53
ZigBee协议栈
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 54: 2.3短距离无线通讯技术
NWK层是协议栈实现的核心层
负责
  网络的建立
  设备的加入
  路由搜索
  消息传递
这些功能将通过网络层数据服务访问点 NLDE-SAP
和网络层管理服务访问点 NLME-SAP 向协议栈的应用层提供相应的服务。

## Slide 55: 2.3短距离无线通讯技术
APL是整个协议栈的最高层，包含
  应用支持子层（applicationsupportsub-layer，APS）
  ZigBee 设备对象（ZigBeeDeviceObject，ZDO）
  厂商自定义的应用对象。

## Slide 56: 2.3短距离无线通讯技术
APS提供了两个接口
  应用支持子层数据实体服务访问点（APSDE-SAP)
  应用支持子层管理实体服务访问点（APSME-SAP）
APS主要负责维护设备绑定表
  设备绑定表能够根据设备的服务和需求将两个设备进行匹配
  APS 根据设备绑定表能够在被绑定在一起的设备之间进行消息传递。
分裂、重新组装和可靠数据传输
地址映射来自于64位IEEE地址和16位网络地址

## Slide 57
1 数据传输技术在智能农业中的应用
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 58
2数据传输技术在智能家居中的应用
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 59
2数据传输技术在智能家居中的应用
2.3短距离无线通讯技术

## Slide 60
ARM技术简介
ARM（Advanced RISC Machines），既可以认为是一个公司的名字，也可以认为是对一类微处理器的通称，还可以认为是一种技术的名字。
2.4 ARM微处理器

## Slide 61
1.ARM微处理器的应用领域
到目前为止，ARM微处理器及技术的应用几乎已经深入到各个领域：
（1）工业控制领域：
（2）无线通讯领域
（3）网络应用
（4）消费类电子产品
（5）成像和安全产品
2.4 ARM微处理器

## Slide 62
ARM微处理器的特点
采用RISC架构的ARM微处理器一般具有特点：
（1）体积小、低功耗、低成本、高性能；
（2）支持Thumb（16位）/ARM（32位）双指令集，能很好的兼容8位/16位器件；
（3）大量使用寄存器，指令执行速度更快；
（4）大多数数据操作都在寄存器中完成；
（5）寻址方式灵活简单，执行效率高；
（6）指令长度固定。
2.4 ARM微处理器

## Slide 63
ARM微处理器系列
ARM微处理器目前包括下面几个系列，以及其它厂商基于ARM体系结构的处理器。
－ ARM7系列
－ARM9系列
－ ARM9E系列
－ARM10E系列
－SecurCore系列
－ Inter的Xscale
－Inter的StrongARM
2.4 ARM微处理器

## Slide 64
本章小结
内容回顾
本章讨论了物联网的相关技术，RFID技术，传感器技术，短距离无线通讯技术以及ARM微处理器。
重点掌握
物联网的核心技术， RFID技术，传感器技术，短距离无线通讯技术以及ARM微处理器。