## Slide 1: 物联网系统应用技术及项目开发案例
第3章 基于Linux物联网网关系统构建及开发

## Slide 2: 本章目录
3.1 网关平台介绍
3.2 网关交叉编译环境
3.3 GCC编译器
3.4 Make工具
3.5 Linux多线程编程
3.6 Linux串口编程
3.7 嵌入式数据库

## Slide 3: 3.1 网关平台介绍
北京赛佰特科技有限公司开发的全功能物联网教学科研平台
集无线ZigBee、IPv6、Bluetooth、Wifi、RFID和智能传感器等通信模块，以强大的Cortex-A9嵌入式处理器作为核心智能终端
支持多种无线传感器通讯模块组网方式，
可支持Linux/Android/WinCE操作系统

## Slide 4: 3.1 网关平台介绍

## Slide 5: 3.2网关交叉编译环境
交叉编译，就是在一个平台上生成另一个平台上的可执行代码。
宿主机（host） ：编辑和编译程序的平台，一般是基于X86的PC机，通常也被称为主机。
目标机（target）：用户开发的系统，通常都是非X86平台。host编译得到的可执行代码在target上运行。

## Slide 6: 3.2网关交叉编译环境
在宿主机上通过交叉编译器来编译源程序，得到可执行程序后，在目标机上来运行可执行程序。那如何实现把宿主机上的文件共享到目标机上呢？
可采用TFTP、NFS及U盘挂载等方式

## Slide 7: 3.2网关交叉编译环境
NFS服务可以使网络上的同为Linux或Unix系统主机共享文件系统。
NFS可以将远程文件系统载入在本地文件系统下。远程的硬盘、目录和光驱都可以变成本地主机目录树中的一个子目录。载入后与处理自己的文件系统一样使用即可。

## Slide 8: 3.2网关交叉编译环境
NFS系统也是使用C/S体系结构；
服务器端提供共享的文件系统，必须把文件系统输出(export)出去；
客户端则要把文件系统载入到自己的系统下

## Slide 9: 3.2网关交叉编译环境
NFS服务器端设置过程：
  （1）添加NFS共享目录并设置权限
        [root@localhost ~]# vi /etc/exports
  （2）关闭系统防火墙
  （3）启动NFS共享服务
        [root@localhost ~]# /etc/init.d/nfs restart
NFS客户端操作：
  （4）在ARM Linux系统中访问宿主机端NFS共享
        [root@Cyb-Bot /]# mount -t nfs -o nolock 192.168.1.7:/CBT-SuperIOT /mnt/nfs/

## Slide 10: 3.3 GCC编译器
GCC（GNU C Compiler）
  能将C、C++语言源程序、汇编语言程序和目标程序编译、连接成可执行文件。是GNU推出的功能强大、性能优越的多平台编译器，可以在多种硬体平台上编译出可执行程序，其执行效率与一般的编译器相比平均效率要高20%~30%。

## Slide 11: 3.3 GCC编译器
GCC的执行过程
使用gcc由C语言源代码文件生成可执行文件的过程要经历四个相互关联的步骤∶
1、预处理(也称预编译，Preprocessing)
——对头文件（include）、预编译语句（如define等）进行分析[预处理器cpp]
  2、编译(Compilation)
  ——将预处理后的文件转换成汇编语言,生成文件.s[编译器ccl]
  3、汇编(Assembly)
  ——由汇编变为目标代码(机器代码)，生成.o的文件[汇编器as]
  4、链接(Linking)
  ——连接目标代码,生成可执行程序[链接器ld]

## Slide 12: 3.3 GCC编译器
四个相互关联的步骤∶源文件.c
  1、.c源文件
  2、生成.i文件
  3、生成文件.s
  4、生成.o的文件
  5、生成可执行程序
-E
-E
-S
-S
-c
-c
预处理
编译
汇编
链接

## Slide 13: 3.3 GCC编译器
.c --C原始程序
.i --已经过预处理的C原始程序
.s --汇编代码
.o –目标文件

## Slide 14: 3.3 GCC编译器
基本语法
gcc [options] [filenames]
说明：
  在gcc后面可以有多个编译选项，同时进行多个编译操作。
当不用任何选项编译一个程序时，GCC将会建立(假定编译成功)一个名为a.out的可执行文件。

## Slide 15: 3.3 GCC编译器
GCC选项
  -o选项：为将产生的可执行文件指定一个文件名来代替 a.out。
例：gcc –o count count.c
  -c选项：告诉GCC仅把源代码编译为目标代码, 而取消连接的步骤。缺省时GCC建立的目标代码文件有一个.o的扩展名。
例：gcc –c test2.c
  -E 只运行 C 预编译器。
  -S 编译选项告诉 gcc 在为 C 代码产生了汇编语言文件后停止编译。

## Slide 16: 3.3 GCC编译器
GCC选项
  -l库文件
  编译时加载库文件
  -g
  要用GDB工具调试
  -Wall
  显示附加的警告信息
  -shared
  生成共享目标文件。通常用在建立共享库时。
  -static
  禁止使用共享连接,让gcc在链接时只用到静态链接库。
gcc一般使用默认路径/usr/include,/usr/lib查找头文件和库文件。如果文件所用的头文件或库文件不在缺省目录下，则编译时要指定它们的查找路径。
  -I选项：指定头文件的搜索目录
例： gcc –I /home/export –o test1 test1.c
  -L选项：指定库文件的搜索目录
例： gcc –L /usr/X11/R6/lib –o test1 test1.c

## Slide 17: 3.4 Make工具
Make工具及Makefile文件概述
  GNU Make是程序自动维护工具
  在大型的开发项目中，通常有几十到上百个的源文件，如果每次均手工键入 gcc 命令进行编译的话，则会非常不方便。因此，通常利用make工具来自动完成编译工作。
  这些工作包括：
1）如果仅修改了某几个源文件，则只重新编译这几个源文件；
2）如果某个头文件被修改了，则重新编译所有包含该头文件的源文件。

## Slide 18: 3.4 Make工具
基本Makefile结构
Makefile由一系列规则组成，规则格式如下：
target : prerequisites 依赖关系
<TAB> command 命令
其中：
target－需要由 make 工具创建的项目，通常是目的文件和可执行文件。通常使用“目标（target）”一词来表示要创建的项目。
prerequisites－ 要创建的项目依赖于哪些文件。
command －创建每个项目时需要运行的命令。
注：命令前面需要敲入tab键，而不是空格！！！

## Slide 19: 3.4 Make工具
Make及Makefile原理
  GNU make的主要工作是读文件makefile。这些文件主要是有关那些文件（目的文件）是从哪些别的文件（依靠文件）中产生的，用什么命令来进行这个产生的过程。
  有了这些信息，make会检查磁盘上的文件，如果目的文件的时间比至少它的一个依靠文件旧，Make将执行相应的命令，以便更新目的文件。目的文件不一定是最后的可执行文件，它可以是任何一个文件。
Makefile实例：
=======makefile开始======
myprog : foo.o bar.o gcc foo.o bar.o -o myprog
foo.o : foo.c foo.h bar.h gcc -c foo.c -o foo.o
bar.o : bar.c bar.h gcc -c bar.c -o bar.o
clean:
rm *.o myprog
=======makefile结束======

## Slide 20: 3.4 Make工具
实例说明
  第一个字符为 # 的行为注释行。
  第一个非注释行指定 myprog为目标，并且依赖于 foo.o 和bar.o 文件。
  foo.o 和bar.o文件又各自有自己的依赖规则
  makefile中一般都有clean规则，在重新编译之前删除以前生成的各个文件，此条规则没有依赖文件
  使用make工具的执行makefile的命令为：
make或make makefile
  缺省文件名为当前目录下的makefile或Makefile或 GNUmakefile ，也可以使用命令行参数－f指定文件名:
    make –f filename

## Slide 21: 3.4 Make工具
实例说明
  如果没有“-f”参数，在Linux中， GNU make 工具在当前工作目录中按照GNUmakefile、Makefile、makefile的顺序搜索 makefile文件。
  通过命令行参数中的target ，可指定make要编译的目标，并且允许同时定义编译多个目标，操作时按照从左向右的顺序依次编译target选项中指定的目标文件。
  如果命令行中没有指定目标，则系统默认target指向描述文件中第一个目标文件。
如 ＃make
＃make clean

## Slide 22: 3.4 Make工具
使用环境变量后的makefile实例
=======makefile开始======
OBJS=foo.o bar.o
CC=gcc
CFLAGS=-Wall –O –g
EXEC=myprog
$(EXEC):$(OBJS)
$(CC) $(OBJS) –o $(EXEC)
foo.o:foo.c foo.h bar.h
$(CC) $(CFLAGS) –c foo.c –o foo.o
bar.o:bar.c bar.h
$(CC) $(CFLAGS)bar.c –o bar.o
========makefile结束=======
环境变量：
（1）存储文件名列表。
（2）存储可执行文件名。
（3）存储编译器标识。
（4）存储参数列表。

## Slide 23: 3.4 Make工具
Makefile变量
内部变量：
（1）$@---扩展成当前规则的目标文件名
（2）$< ---扩展成依赖列表中的第一个依赖文件
（3）$^ ---扩展成整个依赖列表所有文件
=====makefile开始======
OBJS = foo.o bar.o
CC = gcc
CFLAG =-Wall –O –g
myprog:$(OBJS)
$(CC) $^ -o $@
foo.o:foo.c foo.h bar.h
$(CC) $(CFLAG) –c $< -o $@
bar.o:bar.c bar.h
$(CC) $(CFLAG) –c $< -o $@
======makefile结束=======

## Slide 24: 3.5 Linux多线程编程
线程是进程的一条执行路径。每个线程共享其所附属的进程的所有的资源，包括打开的文件、信号标识及动态分配的内存等等。
为什么有了进程的概念后，还要再引入线程呢？使用多线程到底有哪些好处？什么系统应该选用多线程？
  使用多线程的理由之一是和进程相比，它是一种非常节俭的多任务操作方式
  使用多线程的理由之二是线程间通信机制比较方便

## Slide 25: 3.5Linux多线程编程
多线程程序作为一种多任务、并发的工作方式，还有以下的优点：
  （1）提高应用程序响应。
  （2）使多CPU系统更加有效。
  （3）改善程序结构。

## Slide 26: Linux多线程API
（1）线程创建函数
  int pthread_create (pthread_t * thread_id, __const pthread_attr_t * __attr,void *(*__start_routine) (void *),void *__restrict __arg)
（2）线程退出
  void pthread_exit (void *__retval)
（3）等待指定的线程结束
  int pthread_join (pthread_t __th, void **__thread_return)

## Slide 27: Linux多线程API
（4）唤醒线程等待条件变量
  int pthread_cond_signal (pthread_cond_t *__cond)
（5）等待条件变量（阻塞）
  int pthread_cond_wait (pthread_cond_t *__restrict __cond, pthread_mutex_t *__restrict __mutex)

## Slide 28: Linux多线程例程
Linux下多线程编程的典型实例：生产者－消费者问题模型的实现。主程序中分别启动生产者线程和消费者线程。生产者线程不断顺序地将0到1000的数字写入共享的循环缓冲区，同时消费者线程不断地从共享的循环缓冲区读取数据。

## Slide 29: Linux多线程例程

## Slide 30: Linux多线程例程

## Slide 31: 3.6 Linux串口编程
串行口是计算机一种常用的接口，具有连接线少，通讯简单，得到广泛的使用。
常用的串口是RS- 232-C接口(又称EIA RS-232-C)。
串口通讯指的是计算机依次以位(bit)为单位来传送数据，
串行通讯使用的范围很广，在物联网嵌入式系统开发过程中串口通讯是经常用到通讯方式之一

## Slide 32: 串行通信字符格式

## Slide 33: Linux串口操作流程
（1）打开串口
  打开串口是通过使用标准的文件打开函数open()实现的。
  open()函数的原型为：int open( const char *path, int flags)。
（2）设置串口
  Linux系统下，最基本的设置串口包括波特率设置，效验位和停止位设置。

## Slide 34: Linux串口操作流程
（3）读写串口
  1）发送数据
    发送数据用write()函数
    int write( int fd, const void *buf, int nbytes )。
  2）读取串口数据
    读取串口数据用read()函数
    int read(int fd, void *buf, int nbytes )。
（4）关闭串口
  关闭串口就是关闭文件，用close()函数实现，
  该函数的原型为：int close(int fd )。

## Slide 35: Linux串口操作实例
实例：通过串口实现双机通讯。通讯的双机分别为宿主机和目标机。在宿主机上通过串口1连接目标机，采用xshell软件访问目标机，宿主机再通过串口3连接目标机，实现数据的交互，宿主机上通过串口调试工具AccessPort实现数据的收发。
该实例的功能为：目标机发送“1234567890”字符串到宿主机，并接收从宿主机发送过来的数据，并在默认终端实现收到的数据。

## Slide 36: Linux串口操作实例
目标机端运行结果
宿主机端串口工具显示结果

## Slide 37: 嵌入式数据库的特点
体积小、支持多种嵌入式操作系统
可靠性
可定制性
支持SQL查询语言
提供了丰富的接口函数
定时限制特性
底层控制能力
3.7嵌入式数据库

## Slide 38: 嵌入式数据库的应用
智能手机、PDA
金融
导航定位系统
流行的嵌入式数据库：
  MySQL、BerkeleyDB、SQLite。
3.7嵌入式数据库

## Slide 39: SQLite数据库－概述
SQLite是用一个小型的C库开发的一种强有力的嵌入式关系数据库管理体制。
它简单易学、速度较快，同时提供了丰富的数据库接口。
提供了对SQL92的大多数支持：
  支持多表和索引、事务、视图、触发和一系列的用户接口及驱动。
3.7嵌入式数据库

## Slide 40: SQLite数据库－特性
零配置——无需安装和管理配置
存储在单一磁盘文件中的一个完整的数据
数据库文件可以在不同字节顺序的机器间自由共享
支持数据库大小至2TB
比目前流行的大多数据库运行速度快
提供了对事务功能和并发处理的支持
3.7嵌入式数据库

## Slide 41: SQLite3的API函数
1. 打开数据库
    int sqlite3_open(
    const char *filename, /* 数据库的名字 */
    sqlite3 **ppDb /* 输出参数：SQLite数据库句柄 */
    );
2. 关闭数据库
  int sqlite3_close(sqlite3 *db);
3.7嵌入式数据库

## Slide 42: SQLite3的API函数
3. 执行函数
    int sqlite3_exec(
    sqlite3*, /* 打开的数据库的名字 */
    const char *sql, /* 要执行的SQL语句 */
    sqlite_callback, /* 回调函数 */
    void *, /* 回调函数的参数 */
    char **errmsg /* 错误信息 */
    );
4. 释放内存函数
  void sqlite3_free(char *z);
3.7嵌入式数据库

## Slide 43: SQLite3的API函数
5. 显示错误信息
  const char *sqlite3_errmsg(sqlite3*);
6. 获取结果集
    int sqlite3_get_table(
    sqlite3*, /* 打开的数据库的名字 */
    const char *sql, /* 要执行的SQL语句 */
    char ***resultp, /* 结果集 */
    int *nrow, /* 结果集的行数 */
    int *ncolumn, /* 结果集的列数 */
    char **errmsg /* 错误信息 */
    );
3.7嵌入式数据库

## Slide 44: SQLite3的API函数
7. 释放结果集
  void sqlite3_free_table(char **result);
8. 声明SQL语句
  int sqlite3_prepare(sqlite3*, const char*, int, sqlite3_stmt**, const char**);
  该接口把一条SQL语句编译成字节码留给后面的执行函数，使用该接口访问数据库是当前比较好的一种方法。
3.7嵌入式数据库

## Slide 45: SQLite3的API函数
9. 销毁SQL声明
  int sqlite3_finalize(sqlite3_stmt*);
  该函数将销毁一个准备好的SQL声明。在数据库关闭之前，所有准备好的声明都必须被释放销毁。
10. 重置SQL声明
  int sqlite3_reset(sqlite3_stmt*);
  函数用来重置一个SQL声明的状态，使得它可以被再次执行。
3.7嵌入式数据库

## Slide 46: SQLite3的应用（实例）
#include <stdio.h>
#include <sqlite3.h>
int main( void )
{
sqlite3 *db=NULL;
char *zErrMsg = 0;
int rc;
//打开指定的数据库文件,如果不存在将创建一个同名的数据库文件
rc = sqlite3_open(“test.db", &db);
if( rc ){
    fprintf(stderr, "Can't open database: %s\n", sqlite3_errmsg(db));
    sqlite3_close(db);
return 1;
}else
printf("Opened a sqlite3 database named test.db successfully!\n");
3.7嵌入式数据库

## Slide 47: SQLite3的应用（实例）
//创建一个表,如果该表存在，则不创建，并给出提示信息，存储在 zErrMsg 中
char *sql= "create table student(id integer primary key,name varchar(10),age varchar(10),sex varchar(6))";
sqlite3_exec( db , sql , 0 , 0 , &zErrMsg );
printf("%s\n",zErrMsg);
sqlite3_free(zErrMsg);
sqlite3_close(db); //关闭数据库
return 0;
}
3.7嵌入式数据库