## Slide 1: 物联网系统应用技术及项目开发案例
第4章 基于Android物联网网关接口应用

## Slide 2
本章内容
4.1 开发环境准备
4.2 基于Android ADB调试
4.3 板载LED的应用

## Slide 3: 4.1 开发环境准备
4.1.1 JDK安装
安装配置Android环境前，需要安装JDK(Java Development Kit)。
从Oracle官网http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads上下载最新的JDK版本。大家在选择JDK时要注意支持的系统和位数，以选择合适的版本JDK。

## Slide 4: 4.1.1 JDK安装
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads

## Slide 5: 4.1.2 Android Studio软件环境配置
从官网http://developer.android.com/sdk/index.html上下载Android studio的安装程序

## Slide 6: 4.2基于Android ADB调试
ADB的全称为Android Debug Bridge，就是起到调试桥的作用。通过ADB我们可以在Eclipse或Android Studio中通过DDMS来调试Android程序，实际上就是debug工具。

## Slide 7: 4.2基于Android ADB调试
ADB是Android sdk里的一个工具，是一个客户端-服务器端程序，其中客户端可以理解为宿主机，服务器端是目标机Android设备，在此就是赛佰特物联网网关平台。使用ADB可以直接操作管理Android模拟器或Andriod设备。它的主要功能有：
  运行设备的shell命令行
  管理模拟器或设备的端口映射
  宿主机和目标机设备之间上传/下载文件
  将本地apk软件安装至Android目标机设备。

## Slide 8: ADB安装软件
在宿主机下，用Android studio创建一个实现输出简单问候语的功能程序，编译之后生成apk文件，并拷贝至某一具体目录下，例如hello.apk文件拷贝到D：\hello目录下。在DOS窗口输入以下命令进行安装。
  > adb install D: \hello\hello.apk

## Slide 9: ADB传输文件
确保目标机用miniUSB线与宿主机连接，启动目标机采用xshell串口终端软件进入到Android系统。进入Android系统根目录，输入“su”命令获取root权限。
将根目录挂载成读写权限，输入如下命令：
  # mount -o remount , rw /

## Slide 10: 4.3板载LED的应用
基于目标机Android平台，实现对板载LED控制的一个应用程序。功能为：在APP界面上能够控制目标机平台上板载的LED灯的开关，LED的灯能够根据开关命令进行实时的亮灭。

## Slide 11: 4.3板载LED的应用
点击相应图标，界面的图表会发生变化，并且目标机上相应的LED灯会亮。

## Slide 12
本章小结
内容回顾
本章介绍了Android开发环境准备；基于Android ADB调试；板载LED的应用。
重点掌握
基于Android ADB调试。