## Slide 1
计算机网络与通信
第11章 局域网组网与配置

## Slide 2: 对等网的组建与文件共享
实践目的
掌握对等网的组建；
掌握文件共享。

## Slide 3
实践器材和设备
交叉线、测线仪、PC机（两台为一组）

## Slide 4: 实践内容
用交叉线把两台PC机连接起来
设置相同网段的IP地址
开启“网络共享和安全”
按提示完成设置
创建对等网及在对等网中进行文件共享

## Slide 5: 在对等网中共享文件
选择要共享的文件，右击选择“共享和安全”
选择“在网络上共享这个文件夹”输入共享名

## Slide 6: 实践总结
Windows网上邻居互访的基本条件：
双方计算机打开，且设置了网络共享资源；
双方的计算机添加了“Microsoft 网络文件和打印共享”服务；
双方都正确设置了网内IP地址，且必须在一个网段中；
双方的计算机中都关闭了防火墙，或者防火墙策略中没有阻止网上邻居访问的策略。

## Slide 7: 组建客户端/服务器网络
实践目的
熟悉Windows Server 2003客户端和服务器的添加与配置

## Slide 8
实践器材和设备
一台装Windows Server 2003的Server
一台装Windows XP的Client

## Slide 9: 实践内容
局域网连接
用交叉线把客户端和服务器连起来，并分配好IP地址。

## Slide 10: 服务器的典型配置
以本地服务器管理员身份登录Windows server 2003
将服务器的IP地址设置为192.168.0.1，子网掩码为255.255.255.0，默认网关不填，首选DNS设置为127.0.0.1。

## Slide 11: 客户机加入域
将客户端的IP地址设置为192.168.0.2
子网掩码为255.255.255.0，默认网关不填
首选DNS设置为服务器的IP地址192.168.0.1
服务器在第一台服务器的典型配置完成后就成了网络上的DNS服务器了，所以网络上的计算机就要通过这台DNS服务器完成域名解析；

## Slide 12: 配置步骤
在服务器上执行“开始”→“管理工具”→“配置您的服务器向导”菜单操作；
打开“预备步骤”对话框，按照列表一一确认预备步骤是否已经准备好；
打开“配置选项” 对话框，在这里选择“第一台服务器的典型配置”单选项；
打开“Active Directory域名”对话框，输入第一台服务器的Active Directory域名；
配置一个Windows 2000以前系统进行识别的NetBIOS域名；
系统自动安装、设置，并且安装DHCP、DNS服务器组件，系统开始安装、配置Active Directory。
重新启动系统后， “下一步”按钮被激活，并在对话框底部显示“服务器配置完成”提示。
打开“此服务器现在已配置好”对话框，单击“完成” 完成第一台服务器的典型配置。
打开“计算机名更改”对话框，点击“域”单选框，输入域名“grfwgz.local”后点击确定；
输入管理员用户名和密码，直到完成（如图11.14所示），并重启即可。

## Slide 13: 交换机的配置
实践目的
熟悉并掌握交换机的命令行视图；
熟练掌握交换机的基本配置方法，能完成日常管理网络或配置网络中有关交换机端口的常用配置，并逐步熟悉交换机端口的基本信息；
掌握用console端口配置交换机的方法；
掌握在交换机端口视图下对交换机的端口的各参数进行配置和管理。

## Slide 14
实践器材和设备
交换机、计算机、网卡、网线、串口线

## Slide 15: 实践内容
交换机的配置环境可通过Console口搭建本地配置环境、通过Telnet 搭建配置环境、通过Modem 拨号搭建配置环境。本实践主要通过Console口搭建本地配置环境。
需要连接3根线：①电源线；② 网线；③配置电缆。
交换机的连接（通过Console口搭建本地配置环境）
连接到交换机Console口
③配置电缆
连接到计算机串口插口
② 网线
连接到交换机RJ45插口
连接到计算机RJ45插口
①电源线
连接到插座
连接到交换机电源插口

## Slide 16: 交换机的启动
点击“开始”->“程序”->“附件”->“通讯”->“超级终端”进行交换机的连接与串口参数设置；
在出现“Press Ctrl-B to enter Boot Menu...”的5 秒钟之内，键入<Ctrl+B>，系统方能进入BOOT 菜单，否则系统将进入程序解压过程；若程序进入解压过程后再希望进入BOOT 菜单，则需要重新启动交换机。

## Slide 17: 交换机的基本配置
进入命令行用户视图<Quidway>，输入？取得在线帮助
删除Flash中的配置信息
设置语言环境
查看交换机的基本信息，检查运行状态；
进入系统视图
退出系统视图
保存当前配置

## Slide 18: 交换机的端口配置
进入以太网端口视图
打开/关闭以太网端口 (禁止某些用户连接到网络)
对以太网端口进行描述
配置端口双工工作状态
配置端口工作速率
设置以太网端口网线类型
用端口聚合将两台交换机之间两条线路聚合为一条逻辑链路
清除端口聚合
设置以太网端口流量控制
设置以太网端口广播风暴抑制比
设置以太网端口的链路类型：
设置以太网端口缺省VLAN ID
把当前以太网端口加入到指定VLAN

## Slide 19: 配置telnet登录环境，登录密码为123456，命令级别为3级
在通过Telnet 登录以太网交换机之前，需要通过Console 口在交换机上配置欲登录的Telnet 用户名和认证口令。
建立配置环境，只需将微机以太网口通过局域网与以太网交换机的以太网口连接。
在微机上运行Telnet程序，输入与微机相连的以太网口所属VLAN的IP 地址。
终端上显示“User Access Verification”，并提示用户输入已设置的登录口令，口令输入正确后则出现命令行提示符。
使用相应命令配置以太网交换机或查看以太网交换机运行状态。需要帮助可以随时键入“?”。

## Slide 20: 实践总结
不同厂商的交换机配置方法可能有所差异，必要时可根据说明书进行配置即可。

## Slide 21: 路由器的配置
实践目的
熟悉路由器；
了解路由器的配置方式。

## Slide 22
实践器材和设备
路由器
交换机
计算机
网卡
网线
串口线

## Slide 23: 实践内容
网络连接（通过Console口搭建本地配置环境）

## Slide 24: 路由器的配置
1普通用户模式：开机直接进入普通用户模式，在该模式下只能查询路由器的一些基础信息，如版本号（show version）。
2特权用户模式：在普通用户模式下输入enable命令即可进入特权用户模式，在该模式下可以查看路由器的配置信息和调试信息等等。
3全局配置模式：在特权用户模式下输入configure命令即可进入全局配置模式，在该模式下主要完成全局参数的配置，具体配置在后面的实践有详细介绍。
4接口配置模式：在全局配置模式下输入interface interface-type interface-number即可进入接口配置模式，在该模式下主要完成接口参数的配置，具体配置在后面的实践有详细介绍。
5路由协议配置模式：在全局配置模式下输入router rip即可进入路由协议配置模式，该配置模式下可以完成路由协议的一些相关配置。

## Slide 25: Telnet配置
在接口配置模式下执行ip address命令。
相关输入输出信息如下：Quidway(config-if-Ethernet0)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Quidway(config-if-Ethernet0)#
% Line protocol ip on interface Ethernet0, changed state to UP
将主机IP地址修改成10.0.0.X/8即可进行Telnet配置连接
在开始菜单点击运行，然后输入Telnet按确定即可启动Telnet软件。然后连接远程系统弹出连接对话框，输入路由器的以太网口IP地址，选择端口为telnet，终端类型为vt100后点击“连接”即可完成连接。

## Slide 26: 实践总结
不同厂商的路由器配置方法可能有所差异，必要时可根据说明书进行配置即可。

## Slide 27
结束
第11章 局域网组网与配置