## Slide 1: 计算机网络与通信
第2章 数据通信基础

## Slide 2: 数据通信的基本知识
信息
信息是人们对现实世界事物存在方式或运动状态的某种认识。表示信息的形式可以是数值、文字、图形和动画等。
信息奠基人香农（Shannon）认为“信息是用来消除随机不确定性的东西”。

## Slide 3: 信息的特点
消息x发生的概率P(x)越大，信息量越小；反之，发生的概率越小，信息量就越大。可见，信息量和消息发生的概率是相反的关系。
当概率为1时，百分之百发生的事，信息量为0。
当一个消息是由多个独立的小消息组成时，那么这个消息所含信息量应等于各小消息所含信息量的和。

## Slide 4: 数据
数据涉及的是事物的表现形式，是事实或观察的结果。
可以是数字、字母和各种符号。
数据可以在物理介质中记录和传输，并通过外围设备被计算机接受。
数据有模拟数据和数字数据两种形式。模拟数据是指在某个时间段产生的连续的值，例如声音和视频、温度和压力等都是时间的连续函数。数字数据是指产生的离散的值，例如文本信息和整数。

## Slide 5: 信号
信号是数据的具体表示形式，或称数据的电磁或电子编码，它使数据能以适当的形式在介质上传输。
通信系统中所使用的信号是电信号，即随时间变化的电压或电流。
信号有模拟信号和数字信号两种基本形式。

## Slide 6: 信道
信道的分类
模拟信道和数字信道
模拟信道指能传输模拟信号的信道称之为模拟信道。模拟信号的电平随时间连续变化，语音信号是典型的模拟信号。
数字信道指能传输数字信号的信道称之为数字信道。数字信号的变化不是连续的，在它的整个信号中只有两种状态，高电平与低电平，高电平用逻辑1表示低电平用逻辑0表示。

## Slide 7: 单工信道、半双工信道和全双工信道
单工信道就是单向信道，在这种信道中，数据只能单方向传输，任何时候都不能改变传输方向。
半双工信道，数据可以双向传输，但是不能同时双向传输。也就是说，任何时候都只能沿一个方向传输数据，但可以切换传输方向。这种信道适合于交互式的通信。
全双工信道，数据可以同时双向传输。全双工信道的通信效率最高。

## Slide 8: 有线信道和无线信道
有线信道
有线信道的传输媒体为导线，信号沿导线传输，能量相对集中在导线附近，因此具有较高的传输效率。有线信道的信噪比高、频带资源窄、存在回波和非线性失真。有线信道主要有四类，即明线（open wire）、对称电缆（Symmetrical cable）、同轴电缆（coaxial cable）和光纤。

## Slide 9: 明线
明线是指平行架设在电线杆上的架空线路。它本身是导电裸线或带绝缘层的导线。虽然它的传输损耗低，但是由于易受天气和环境的影响，对外界噪声干扰比较敏感，已经逐渐被电缆取代。

## Slide 10: 对称电缆
对称电缆是由若干对叫做芯线的双导线放在一根保护套内制成的，为了较小每对导线之间的干扰，每一对导线都做成扭绞形状，称为双绞线。
在电信网中，通常一根对称电缆中有25对双绞线，对称电缆的芯线直径在0.4mm1.4mm，损耗比较大，但是性能比较稳定。
在电信网中，通常一根对称电缆中有25对双绞线，对称电缆的芯线直径在0.4mm~1.4mm，损耗比较大，但是性能比较稳定。
对称电缆在有线电话网中广泛应用于用户接入电路，每个用户电话都是通过一对双绞线连接到电话交换机，通常采用的是2226号线规的双绞线。
对称电缆在有线电话网中广泛应用于用户接入电路，每个用户电话都是通过一对双绞线连接到电话交换机，通常采用的是22~26号线规的双绞线。
双绞线在计算机局域网中也得到了广泛的应用，Ethernet中使用的超五类线就是由四对双绞线组成的。
对称电缆是由若干对叫做芯线的双导线放在一根保护套内制成的，为了较小每对导线之间的干扰，每一对导线都做成扭绞形状，称为双绞线。
双绞线在计算机局域网中也得到了广泛的应用，Ethernet中使用的超五类线就是由四对双绞线组成的。

## Slide 11: 同轴电缆
同轴电缆是由内外两层同心圆柱体构成，在这两根导体之间用绝缘体隔离开。
内导体多为实心导线，外导体是一根空心导电管或金属编织网，在外导体外面有一层绝缘保护层，在内外导体之间可以填充实心介质材料火绝缘支架，起到支撑和绝缘的作用。
由于外导体通常接地，因此能够起到很好的屏蔽作用。

## Slide 12: 光纤
传输光信号的有线信道是光导纤维，简称光纤。
光纤中光信号的传输是基于全反射原理，光纤可以分为多模光纤（MMF：Multi-Mode Fiber）和单模光纤（SMF：Single Mode Fiber）。
单模光纤中光信号具有多种传播模式，而单模光纤中只有一种传播模式。
光纤的信号光源可以有发光二极管（LED：Light-Emitted Dioxide）和激光。

## Slide 13: 无线信道
以自由空间作为传输媒体的信道称为无线信道。
这种信道以辐射状传输信号，所以信号的能量损失大。
采用定向发射天线和接收天线后，可使能量相对集中，使信号传得更远。

## Slide 14: 电磁波的频谱及其在通信中的作用

## Slide 15: 信道的带宽
带宽是指各种不同频率成分所占据的频率范围
单位是赫兹（Hz）

## Slide 16: 数字信道的带宽
当通信线路用来传送数字信号时，数据率就应当成为数字信道最重要的指标。
习惯上人们愿意将“带宽”作为数字信道所能传送的“最高数据率”的同义词。
数字信道中的“带宽”，理论上是指传输信道的信道容量（信道容量即是指最大的数据传输速率）。
数字网络的带宽是指在一段特定的时间内网络所能传送的比特数，以位/秒（b/s）形式予以表示，简记为bps。

## Slide 17: 波特率
数字信道是一种离散信道，它只能传送离散值的数字信号，信道的带宽决定了信道中能不失真的传输脉序列的最高速率。
一个数字脉冲称为一个码元，我们用码元速率表示单位时间内信号波形的变换次数，即单位时间内通过信道传输的码元个数。
若信号码元宽度为T秒，则码元速率B=1/T。码元速率的单位叫波特（Baud），所以码元速率也叫波特率。

## Slide 18: 有限带宽无噪声信道的极限波特率（奈奎斯特定理）
无噪声数字信道的信道容量与信道带宽的数学表达式为：
：信道的带宽，单位是Hz；
：码元符号所能取的离散值的个数。

## Slide 19
比如：
对于二进制的通信系统而言，信号只能取两种状态。即，信道容量。
对于四进制而言，，信道容量。
对于十六进制而言，，信道容量。

## Slide 20: 信息量
码元携带的信息量由码元取的离散值个数决定：
若码元取两种离散值，则一个码元携带1比特信息。
若码元可取四种离散值，则一个码元携带2比特信息。

## Slide 21
一个码元携带的信息量n(bit)与码元的种类数N的关系式为:
单位时间内在信道上传送的信息量（比特数）称为数据速率
数据速率

## Slide 22: 数据速率和波特率
数据速率和波特率是两个不同的概念。
仅当码元取两个离散值时两者才相等。
对于普通电话线路，带宽为3000HZ，最高波特率为6000Baud。
最高数据速率可随编码方式的不同而取不同的值。
这些都是在无噪声的理想情况下的极限值。
实际信道会受到各种噪声的干扰，因而远远达不到按奈奎斯特定理计算出的数据传送速率。

## Slide 23: 香农定理
有噪声的极限数据速率为：
：信道带宽
S ：信号的平均功率
N ：噪声的平均功率
信噪比

## Slide 24: 信噪比
由于在实际使用中S与N的比值太大，故常取其分贝数(dB)。
分贝与信噪比的关系为：
dB=10lg

## Slide 25: 模拟信道的带宽
模拟信道的带宽是指信道中允许有效通过的正弦交流信号的频率范围。
当频率从零到无穷大连续变化的等幅正弦交流信号通过信道时，信道对不同频率的信号将产生不同的衰减，对应信号功率衰减到一半（信号幅度相应衰减到最大值的倍）有一个高频率点和一个低频率点，二者之差即该信道的带宽。

## Slide 26: 模拟信道的带宽

## Slide 27: 数据传输技术
传输方式
基带传输
频带传输
宽带传输

## Slide 28: 模拟传输与数字传输
模拟传输

## Slide 29: 模拟传输的缺点
抗干扰能力差
不易进行保密通信
设备不易大规模集成

## Slide 30: 数字传输
数字传输系统

## Slide 31: 数字通信系统的优点
抗干扰、抗噪声能力强，无噪声积累
便于加密处理，保密性强
差错可控
利用现代技术,便于对信息进行处理、存储、交换
便于集成化，使通信设备微型化

## Slide 32: 数字通信系统的缺点
数字信号占用的频带宽
对同步要求高，系统设备比较复杂

## Slide 33: 模拟信号的数字化传输
采样
香农（Shannon）定理：若对连续变化的模拟信号周期地采样，只要采样频率等于或大于模拟信号的最高频率或带宽的两倍，则离散幅度的采样便可无失真地恢复信号。
：采样频率
：采样周期
：原始模拟信号的最高频率

## Slide 34: 量化
模拟信号经采样得到的时间离散、幅度连续的信号，通常称为脉冲调幅信号（PAM信号），量化便是使PAM信号的幅度离散化，从而获得脉冲编码调制信号（PCM信号），量化通常由量化器完成。

## Slide 35: 编码
语音信号的脉冲编码调制

## Slide 36: 数字调制技术
幅度调制
数字幅度调制又称为振幅键控（Amplitude ShiftKeying，ASK），即载波的振幅随着原始数字信号而变化，例如数字信号“1”用有载波输出表示，数字信号“0”用无载波表示。在数据传输中，很少使用数字幅度调制，但它是调制的基本方式。

## Slide 37: 频率调制
数字频率调制又称为频移键控（Frequency ShiftKeying，FSK），即载波的频率随着原始数字信号而变化，例如数字信号“1”用频率表示，数字信号“0”用频率表示。数字频率调制的抗干扰和抗衰减性能优于幅度调制，设备也不复杂，实现比较容易，所以在中低速数据通信中应用广泛。

## Slide 38: 相位调制
数字相位调制又称为相移键控（Phase ShiftKeying，PSK），即载波的初始相位随着原始数字信号而变化，例如数字信号“1”对应于相位180°，数字信号“0”对应于相位0°。数字相位调制的抗干扰性比幅度调制和频率调制都要好，在中高速的数据传输中广泛采用调相技术。

## Slide 39: 数字调制技术示意图

## Slide 40: 数字信号的基带传输
不归零编码
用正电平表示1，零电平表示0，并且在表示完一个码元后，电平毋需回到零。这种编码的特点是实现起来简单，而且费用低。但是它不能携带时钟信号，且无法表示没有数据传输。

## Slide 41
曼彻斯特编码
不用电平的高低表示二进制，而是用电平的跳变来表示的。在曼彻斯特编码中，每一个比特的中间均有一个跳变，这个跳变既作为时钟信号，又作为数据信号：电平从低到高的跳变表示二进制“0”，从高到低的跳变表示二进制“1”。

## Slide 42
差分曼切斯特编码
差分曼切斯特编码是曼切斯特编码的改进。它在每个比特中间都有一次跳变，传输的是“1”还是“0”，是在每个比特的开始有无跳变来区分的：比特与比特之间有信号跳变，表示下一个比特为“0”；比特与比特之间无信号跳变，表示下一个比特为“1”。

## Slide 43: 几种常用的编码方案

## Slide 44: 信道复用
时分多路复用

## Slide 45: 频分多路复用

## Slide 46: 码分多路复用
既共享信道的频率,也共享时间，是一种真正的动态复用技术。
其原理是每比特时间被分成m个更短的时间槽，称为码片（Chip）。
通常情况下每比特有64或128个码片。每个站点（通道）被指定一个唯一的m位的代码或码片序列。当发送1时站点就发送码片序列，发送0时就发送码片序列的反码。
当两个或多个站点同时发送时，各路数据在信道中被线形相加。
为了从信道中分离出各路信号，要求各个站点的码片序列是相互正交的。
码分多路复用技术主要用于无线通信系统，特别是移动通信系统。

## Slide 47: 数据交换技术
数据交换的基本要求：
能适应从很低到很高范围内的不同速率，以满足不同用户的需要；
有尽量快的接续速度；
为适应实时性要求，网路时延要小；
有高的传输准确性具有适应数据用户特性变化的能力。

## Slide 48: 电路交换
电路建立
数据传输
电路拆除

## Slide 49: 报文交换
报文交换不要求在两个通信结点之间建立专用通路。
节点把要发送的信息组织成一个数据包——报文，该报文中含有目标节点的地址，完整的报文在网络中一站一站地向前传送。
每一个节点接收整个报文，检查目标节点地址，然后根据网络中的交通情况在适当的时候转发到下一个节点。
经过多次的存储转发，最后到达目标，因而这样的网络叫存储转发网络。

## Slide 50: 分组交换
数据报分组交换
虚电路分组交换

## Slide 51: 三种交换方式

## Slide 52: 结束
第2章 数据通信基础