## Slide 1: 计算机网络与通信
第3章 计算机局域网

## Slide 2: 局域网的体系结构
局域网的体系结构与OSI的体系结构有很大的差异。它的体系结构只有OSI的下三层，即物理层、数据链路层、网络层，而没有第四层以上的层次。

## Slide 3: 局域网的组成
资源硬件
服务器：服务器和工作站具有提供服务与被服务的对应关系，服务是中枢核心，通常可以进一步分为文件服务器、打印服务器和邮件服务器。服务器则通常选用高档微机、专用的服务器或小型计算机。
工作站：连网的计算机如果不是服务器，便称为网络工作站，简称工作站。
连接设备：连接设备是把局域网中的通信线路连接起来的各种设备的总称，这些设备包括中继器、集线器、交换机等。
外围设备：服务器连接的磁带机、绘图仪、外接硬盘等都可以作为共享的外围设备，最常见的是网络共享打印机。

## Slide 4: 通信硬件
网卡：是网络接口卡的简称（Network Interface card，NIC），也有叫做网络适配器。每一台接入局域网的计算机，包括工作站和服务器，都要在它的扩展槽中插入一块网卡，通过网卡上的电缆接头接入局部网络的电缆系统。
通信线路：网络中实际进行数据传输的物理介质。

## Slide 5: 网络操作系统
网络操作系统除了具有一般操作系统的功能以外，还具有网络通信相关功能。目前常见的网络操作系统有Windows系列、Linux等。

## Slide 6: 通信协议
不同的拓扑结构具有不同的通信控制要求，不同的带宽要求不同的帧长，不同的传输介质决定了不同的编码方式、作用距离和工作方式（半双工、全双工），等等，这一切细节都需要在通信协议中具体规定。

## Slide 7: 局域网的特点
（1）覆盖的地理范围较小，只在一个相对独立的局部范围内联，如一座或集中的建筑群内；
（2）使用专门铺设的传输介质进行联网，数据传输速率高（10Mb/s～10Gb/s）；
（3）通信延迟时间短，可靠性较高；
（4）局域网可以支持多种传输介质；
（5）局域网大多采用广播方式传输数据；
（6）便于安装、维护和扩充，建网成本低、周期短。

## Slide 8: 网络拓扑结构
星形网络
星形网中的每一个节点设备都以中心节点为中心，各个站点通过连接线与中心节点相连，如果一个工作站需要传输数据，它首先必须通过中心节点。

## Slide 9: 总线形网络
总线形结构网络是将各个节点设备和一根总线相连，网络中所有的节点工作站都通过总线进行信息传输，但一段时间内只允许一个结点利用总线发送数据。

## Slide 10: 环形网络
环形结构是网络中各节点通过一条首尾相连的通信链路连接起来的一个闭合环形结构网。

## Slide 11: 树形网络
树形结构网络是天然的分级结构，又被称为分级的集中式网络。

## Slide 12: 介质访问控制
局域网的数据链路层分为逻辑链路控制层（Logical Link Control，LLC）和介质访问控制层（Medium Access Control，MAC）。

## Slide 13: LLC子层
LLC子层是局域网中数据链路层的上层部分，IEEE 802.2中定义了逻辑链路控制协议。
用户的数据链路服务通过LLC子层为网络层提供统一的接口，LLC负责识别网络层协议，然后对它们进行封装。
LLC报头告诉数据链路层一旦帧被接收到时，应当对数据包做何处理。

## Slide 14: MAC子层
在LLC子层下面是MAC子层。
MAC子层主要负责控制与连接物理层的物理介质。
在发送数据的时候，MAC协议可以事先判断是否可以发送数据，如果可以发送将给数据加上一些控制信息，最终将数据以及控制信息以规定的格式发送到物理层；
在接收数据的时候，MAC协议首先判断输入的信息并是否发生传输错误，如果没有错误，则去掉控制信息发送至LLC层。

## Slide 15: 介质访问控制方法
在MAC层中，广泛采用的两种介质访问控制方法，分别是基于随机访问的介质访问控制和基于轮询访问的介质访问控制。

## Slide 16: 基于随机访问的介质访问控制
在基于随机访问的介质访问控制方法下，信道并非固定分配给用户，所有的用户可随机地向信道中发送数据。
它的优点是信道共享性好，代价较小，控制机制简单；
缺点是用户在发送数据时可能发生冲突。

## Slide 17: ALOHA协议
纯ALOHA协议：
当发送站点有数据需要发送的时候，它会向立即向信道发送数据；接收站点在收到数据后，会向发送站点发送ACK；
如果接收的数据有错误，接收站点会向发送站点发送NACK。
当网络上的两个站点同时向信道传输数据的时候，会发生冲突，这种情况下，两个站点都随机等待一段时间后，再次尝试传送。

## Slide 18: 纯ALOHA协议

## Slide 19: 时隙ALOHA协议
把信道在时间上分段，每个站点只能在一个分段的开始处进行传送。
在时隙之间产生的数据都必须等到下一个时间片才能开始发送数据，每次传送的数据必须少于或者等于一个信道的一个时间分段。
这样很大的减少了传输信道的冲突。从而避免了站点发送数据的随意性，减少了数据产生冲突的可能性，提高了信道的利用率。

## Slide 20: 时隙ALOHA协议

## Slide 21: CSMA协议
载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access，CSMA）是ALOHA系统的一种改进协议。
它采用附加的硬件接口，每个站点都能在发送前监听到同一信道中其他站点是否正在发送分组。
如果监听到有分组在传输，这个站点就暂不发数据，从而减少了发生冲突的可能性，这样可以提高呑吐量和信道利用率，减少成功发送分组的延时。

## Slide 22: 1-持续CSMA
站点在发送数据之前，侦听信道是否空闲。
如果信道忙，则站点就持续侦听，直到信道到空闲时，将数据发送出去；
若发生冲突，站点就等待一个随机长的时间，然后重新发送。
如果侦听信道为空闲，没有其他站点正在发送数据，就开始发送。
这里的“1”指的是站点一旦侦听到信道空闲，其发送数据的概率是1。

## Slide 23: 非持续CSMA：
站点在发送数据之前，侦听信道是否空闲。
如果信道忙，则站点不再继续侦听信道，而是等待一个随机的时间后，再重复上述过程。
如果侦听信道为空闲，没有其他站点发送数据，就开始发送。

## Slide 24: P-持续CSMA
主要用于分时隙信道。
站点在发送数据之前，侦听信道是否空闲，如果信道忙，等到下一个时隙，再重复上述过程。
如果侦听信道为空闲，没有其他站点发送数据，则以概率p传送发送，以概率1-p推迟到下一个时隙；
若发生冲突，则等待一段随机时间后重新开始。

## Slide 25: CSMA/CD协议
CSMA/CD（Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection）即带冲突检测的载波监听多路访问技术。
CSMA/CD是一种争用型的介质访问控制协议。
它起源于ALOHA网，并进行了改进，使之具有比ALOHA协议更高的介质利用率。
另一个改进是，对于每一个站而言，一旦它检测到有冲突，它就放弃当前的传送任务。

## Slide 26: CSMA/CD的工作原理
发送数据前，监听信道的状态，如果信道忙，则持续侦听，直到信道空闲，则发送数据；
同时边发送数据边检测数据，一旦它检测到有冲突，就放弃当前的传送任务并强化该冲突，然后等待一个随机的时间后，重新尝试发送。
快速地终止被损坏的帧可以节省时间和带宽。
其原理简单总结为：先听后发，边发边听，冲突停发，随机延迟后重发。

## Slide 27: CSMA/CD流程图

## Slide 28: CSMA/CA协议
带冲突避免的载波侦听多路访问（Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance，CSMA/CA）对CSMA/CD进行了一些调整，利用ACK信号来避免冲突的发生，也就是说，只有当客户端收到网络上返回的ACK信号后才确认送出的数据已经正确到达目的地址。

## Slide 29: CSMA/CA原理图

## Slide 30: 基于轮询访问的介质访问控制
令牌总线
令牌总线是一种在总线拓扑结构中利用“令牌”（Token）作为控制节点访问公共传输介质的确定型介质访问控制方法。在采用令牌总线方法的局域网中，任何一个结点只有在取得令牌后才能使用共享总线去发送数据。

## Slide 31
令牌总线主要用于总线形或树形网络结构中。
它的介质访问控制方法是把总线形或树形网络中的各个工作站按一定顺序如按接口地址大小排列形成一个逻辑环。
只有令牌持有者才能控制总线，才有发送信息的权力。
信息是双向传送，每个站都可检测到其它站 点发出的信息。
在令牌传递时，都要加上目的地址，所以只有检测到并得到令牌的工作站，才能发送信息。
它不同于CSMA/CD方式，可在总线和树形结构中避免冲突。

## Slide 32: 令牌环
在令牌环中，结点通过环接口连接成物理环形。
令牌是一种特殊的MAC控制帧，帧中有一位标志令牌忙/闲。
令牌总是沿着物理环单向逐站传送，传送顺序与结点在环中排列顺序相同。
如果某结点有数据帧要发送，它必须等待空闲令牌的到来。当此结点获得空闲令牌之后，将令牌标志位由“闲”变为“忙”，然后传送数据。

## Slide 33: 局域网的相关标准
IEEE802.1：网间互连定义
IEEE802.2：逻辑链路控制
IEEE802.3：CSMA/CD网络
IEEE802.4：令牌环总线
IEEE802.5：令牌环网

## Slide 34: 局域网的相关标准
IEEE802.6：城域网（WAN）
IEEE802.7：宽带技术咨询组
IEEE802.8：光纤技术咨询组
IEEE802.9：综合数据声音网
IEEE802.10：网络安全技术咨询组
IEEE802.11：无线联网

## Slide 35: 局域网的相关标准
IEEE802.12：需求优先（100VG-AnyLAN）
IEEE802.14：交互电视
IEEE802.15：短距离无线网
IEEE802.16：宽带无线接入
IEEE 802.17：弹性分组环工作组

## Slide 36: 常用局域网介绍
常用的局域网有三种：以太网、令牌环网和光纤分布式数据接口（Fiber Distributed Data Interface，FDDI）网。

## Slide 37: 以太网
以太网是一种计算机局域网组网技术。IEEE制定的IEEE 802.3标准给出了以太网的技术标准。
以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑。
以太网是ETHERNET的中文译名，是一种以10M每秒的速度（Mbps）传输数据的标准，是一种世界上应用最广泛、最为常见的网络技术。在不涉及到网络的协议细节时，很多人愿意将802.3局域网简称为以太网。
以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。

## Slide 38: 以太网的特征
共享媒体：所有网络设备依次使用同一通信媒体。
广播域：需要传输的帧被发送到所有节点，但只有寻址到的节点才会接收到帧。
CSMA/CD：以太网中利用CSMA/CD以防止多节点同时发送。
MAC 地址：媒体访问控制层的所有 Ethernet 网络接口卡（NIC）都采用48位网络地址。这种地址全球唯一。

## Slide 39: 以太网的组成
传输电缆
连接设备
以太网协议

## Slide 40: 传输电缆
10BaseT（双绞线）
10Base-2（同轴细缆）
10Base-5（同轴粗缆）
10Base-F（光纤）

## Slide 41: 连接设备
转发器或集线器：集线器或转发器是用来接收网络设备上的大量以太网连接的一类设备。通过某个连接的接收双方获得的数据被重新使用并发送到传输双方中所有连接设备上，以获得传输型设备。
网桥或交换机：网桥属于第二层设备，负责将网络划分为独立的冲突域获分段，达到能在同一个域/分段中维持广播及共享的目标。网桥中包括一份涵盖所有分段和转发帧的表格，以确保分段内及其周围的通信行为正常进行。

## Slide 42: 以太网协议
当前以太网支持光纤和双绞线媒体支持下的四种传输速率
10 Mbps：10Base-T Ethernet（802.3）
100 Mbps：Fast Ethernet（802.3u）
1000 Mbps：Gigabit Ethernet（802.3z ）
10 Gigabit Ethernet：IEEE 802.3ae

## Slide 43: 以太网的组网方式
使用集线器的星型拓扑（物理结构）

## Slide 44
使用集线器的总线型拓扑（逻辑结构）

## Slide 45
以太网级联与扩展（物理层扩展）

## Slide 46
以太网级联与扩展（数据链路层扩展）

## Slide 47: 以太网的类型
标准以太网
最开始以太网只有10Mbps的吞吐量，它所使用的是CSMA/CD的访问控制方法，通常把这种最早期的10Mbps以太网称之为标准以太网。
以太网主要有两种传输介质，那就是双绞线和同轴电缆。所有的以太网都遵循IEEE 802.3标准。

## Slide 48: IEEE 802.3的一些以太网络标准
10Base-5：使用粗同轴电缆，最大网段长度为500m，基带传输方法；
10Base-2：使用细同轴电缆，最大网段长度为185m，基带传输方法；
10Base-T：使用双绞线电缆，最大网段长度为100m；
1Base-5：使用双绞线电缆，最大网段长度为500m，传输速度为1Mbps；
10Broad-36 使用同轴电缆（RG－59/U CATV），最大网段长度为3600m，是一种宽带传输方式；
10Base－F 使用光纤传输介质，传输速率为10Mbps；

## Slide 49: 10M 以太网
10Mbps 以太网即标准以太网，由IEEE 802.3 定义，同一公共通信信道上的所有用户共享这个带宽，这个公共信道称为总线。
根据 IEEE 802.3 的规定，10M 以太网目前广泛使用的线缆有：10Base-T 双绞线、10Base-5 粗同轴电缆以及10Base-2 细同轴电缆。
10Base-T 的缺点是：电缆的最大有效传输距离是距集线器100m，即使是高质量的5 类双绞线也只能达到150m。
各种设备需要使用具体的线缆连接起来。目前应用于各种网络设备的接口可能使用双绞线接口或光纤接口。双绞线和光纤接口之间不能直接相连，必须使用光电转换设备。

## Slide 50: 快速以太网
快速以太网与原来在100Mbps带宽下工作的FDDI相比它具有许多的优点，最主要体现在快速以太网技术可以有效的保障用户在布线基础实施上的投资，它支持3、4、5类双绞线以及光纤的连接，能有效的利用现有的设施。
快速以太网的不足其实也是以太网技术的不足，那就是快速以太网仍是基于载波侦听多路访问和冲突检测（CSMA/CD）技术，当网络负载较重时，会造成效率的降低，当然这可以使用交换技术来弥补。
100Mbps快速以太网标准又分为：100BASE－TX 、100BASE－FX、100BASE－T4三个子类。

## Slide 51: 千兆以太网
千兆以太网技术作为最新的高速以太网技术，给用户带来了提高核心网络的有效解决方案，这种解决方案的最大优点是继承了传统以太技术价格便宜的优点。
千兆技术仍然是以太技术，它采用了与10M以太网相同的帧格式、帧结构、网络协 议、全/半双工工作方式、流控模式以及布线系统。

## Slide 52
千兆以太网技术有两个标准：IEEE802.3z和IEEE802.3ab。IEEE802.3z制定了光纤和短程铜线连接方案的标准，目前已完成了标准制定工作。IEEE802.3ab制定了五类双绞线上较长距离连接方案的标准。
1000BASE-T：1 Gbit/s 介质超五类双绞线或6类双绞线。
1000BASE-SX：1 Gbit/s 多模光纤(小于500M)。
1000BASE-LX：1 Gbit/s 多模光纤(小于2KM)。
1000BASE-LX10：1 Gbit/s 单模光纤(小于10KM)。长距离方案
1000BASE-LHX：1 Gbit/s 单模光纤(10KM至40KM)。长距离方案
1000BASE-ZX：1 Gbit/s 单模光纤(40KM至70KM)。长距离方案
1000BASE-CX：铜缆上达到1Gbps的短距离(小25 m)方案。早于1000BASE-T，已废弃。

## Slide 53: 万兆以太网
新的万兆以太网标准包含7种不同的节制类型适用于局域网，城域网和广域网。当前使用附加标准IEEE 802.3ae用以说明，将来会合并进IEEE 802.3标准。

## Slide 54
10GBASE-CX4：短距离铜缆方案用于InfiniBand 4x连接器和CX4电缆，最大长度15米。
10GBASE-SR：用于短距离多模光纤，根据电缆类型能达到26-82米，使用新型2GHz多模光纤可以达到300米。
10GBASE-LX4：使用波分复用支持多模光纤240－300米，单模光纤超过10公里。
10GBASE-LR 和10GBASE-ER：通过单模光纤分别支持10公里和40公里
10GBASE-SW、10GBASE-LW和10GBASE-EW：用于广域网PHY、OC-192 /STM-64同步光纤网/SDH设备。物理层分别对应10GBASE-SR, 10GBASE-LR和10GBASE-ER，因此使用相同光纤支持距离也一致。
10GBASE-T：使用非屏蔽双绞线。

## Slide 55: 以太网技术的优势
应用广泛
成本低廉
通信速率高
软硬件资源丰富
可持续发展潜力大

## Slide 56: 令牌环网
在这种网络中，有一种专门的帧称为“令牌” ，在环路上持续地传输来确定一个结点何时可以发送包。

## Slide 57
令牌环网的媒体接入控制机制采用的是分布式控制模式的循环方法。
在令牌环网中有一个令牌（Token）沿着环形总线在入网节点计算机间依次传递，令牌实际上是一个特殊格式的帧，本身并不包含信息，仅控制信道的使用，确保在同一时刻只有一个节点能够独占信道。
当环上节点都空闲时，令牌绕环行进。节点计算机只有取得令牌后才能发送数据帧，因此不会发生碰撞。
由于令牌在网环上是按顺序依次传递的，因此对所有入网计算机而言，访问权是公平的。

## Slide 58
令牌环网上，传输的信号是差分曼彻斯特编码信号。令牌在工作中有“闲”和“忙”两种状态。
“闲”表示令牌没有被占用，即网中没有计算机在传送信息；“忙”表示令牌已被占用，即网中有信息正在传送。
希望传送数据的计算机必须首先检测到“闲”令牌，将它置为“忙”的状态，然后在该令牌后面传送数据。
当所传数据被目的节点计算机接收后，数据被从网中除去，令牌被重新置为“闲”。
令牌环网的缺点是需要维护令牌，一旦失去令牌就无法工作，需要选择专门的节点监视和管理令牌。

## Slide 59: FDDI网
编码方式
FDDI采用编码方式为NRZ-I.和4B/5B。4B/5B编码技术中每次对4位数据进行编码，每4位数据编码成5位符号，用光的存在和不存在表示5位符号中每一位是1还是0，4B/5B 可使效率提高到80%。

## Slide 60: 访问方法
FDDI的访问方法与令牌环网的访问方法类似，在网络通信中均采用“令牌”传递。
它与标准的令牌环又有所不同，主要在于FDDI使用定时的令牌访问方法。
FDDI令牌沿网络环路从一个结点向另一个结点移动，如果某结点不需要传输数据，FDDI将获取令牌并将其发送到下一个结点中。如果处理令牌的结点需要传输，那么在指定的称为“目标令牌循环时间”（Target Token Rotation Time，TTRT）的时间内，它可以按照用户的需求来发送尽可能多的帧。
因为FDDI采用的是定时的令牌方法，所以在给定时间中，来自多个结点的多个帧可能都在网络上，以为用户提供高容量的通信。

## Slide 61: FDDI的特点
较长的传输距离，相邻站间的最大长度可达2km，最大站间距离为200km。
具有较大的带宽，FDDI的设计带宽为100Mb/s。
具有对电磁和射频干扰抑制能力，在传输过程中不受电磁和射频噪声的影响，也不影响其设备。
光纤可防止传输过程中被分接偷听，也杜绝了辐射波的窃听，因而是最安全的传输媒体。

## Slide 62: FDDI的基本结构

## Slide 63: 高速局域网技术
高速局域网技术是指采用同样的CSMA/CD协议，同样的帧格式和同样的帧长的技术。

## Slide 64: 构建高速局域网的技术
（1）布线技术
（2）链路层技术
（3）多层交换技术

## Slide 65: 需要考虑的问题
（1）业务的可开展性
（2）技术成熟
（3）网络互通性
（4）网络可靠性

## Slide 66: 无线局域网
无线局域网的定义
WLAN是利用无线通信技术在一定的局部范围内建立的网络，是计算机网络与无线通信技术相结合的产物，它以无线多址信道作为传输媒介，提供传统有线局域网LAN的功能，能够使用户真正实现随时、随地、随意的宽带网络接入。

## Slide 67: 无线局域网的优点
灵活性和移动性
安装便捷
易于进行网络规划和调整
故障定位容易
易于扩展

## Slide 68: 无线局域网的缺点
性能不可靠
速率低
安全性差

## Slide 69: 无线局域网的组成
站点( STA)
接入点（AP）
分布式系统（DS）

## Slide 70: 无线局域网的组网模式
Ad-Hoc模式
无中心
自组织
多跳路由
动态拓扑

## Slide 71: Infrastructure模式
Infrastructure模式是一种整合有线与无线局域网架构的应用模式。在这种模式中，无线网卡与无线AP进行无线连接，再通过无线AP与有线网络建立连接。
Infrastructure模式定义了基本服务集BSS。一个BSS由一个基站和若干个移动站组成，一个BSS覆盖的范围称为一个基本服务区BSA。一个BSA的范围可以有几十米的直径。

## Slide 72: 基本服务集BSS

## Slide 73: 扩展服务集

## Slide 74: 虚拟局域网
虚拟局域网的概念
虚拟局域网（VLAN）是一组逻辑上的设备和用户，这些设备和用户并不受物理位置的限制，可以根据功能、部门及应用等因素将它们组织起来，相互之间的通信就好像它们在同一个网段中一样，由此得名虚拟局域网。

## Slide 75
VLAN是一种比较新的技术，工作在OSI参考模型的第二层和第三层；
一个VLAN就是一个广播域，VLAN之间的通信是通过第三层的路由器来完成的。
与传统的局域网技术相比较，VLAN技术更加灵活。

## Slide 76: 虚拟局域网的分类
基于端口的VLAN
基于端口的VLAN的划分是最简单、有效的VLAN划分方法，它按照局域网交换机端口来定义VLAN成员。VLAN从逻辑上把局域网交换机的端口划分开来，从而把终端系统划分为不同的部分，各部分相对独立，在功能上模拟了传统的局域网。基于端口的VLAN又分为在单交换机端口和多交换机端口定义VLAN两种情况。

## Slide 77
单交换机端口定义VLAN
多交换机端口定义VLAN

## Slide 78: 基于MAC地址的VLAN
基于MAC地址的VLAN是用终端系统的MAC地址定义的VLAN。MAC地址其实就是指网卡的标识符，每一块网卡的MAC地址都是唯一的。
这种划分VLAN方法的最大优点就是当用户物理位置移动时，即从一个交换机换到其他的交换机时，VLAN不用重新配置。
在网络规模较小时，该方案可以说是一个好的方法。

## Slide 79: 基于路由的VLAN
路由协议工作在7层协议的第三层，即网络层，比如基于IP和IPX的路由协议，这类设备包括路由器和路由交换机。
在按IP划分的VLAN中，很容易实现路由，即将交换功能和路由功能融合在VLAN交换机中。
这种方式既达到了作为VLAN控制广播风暴的最基本目的，又不需要外接路由器。
但这种方式对VLAN成员之间的通信速度不是很理想。

## Slide 80: 结束
第3章 计算机局域网