## Slide 1: 计算机网络与通信
第4章 计算机广域网

## Slide 2: 广域网的基本概念
广域网（WAN，Wide Area Network）也称远程网（Long Haul Network ），通常跨接很大的物理范围，所覆盖的范围从几十公里到几千公里，它能连接多个城市或国家，或横跨几个洲并能提供远距离通信，形成国际性的远程网络。
广域网的主要功能是在地域上相隔很远的用户可共享公共信息，又可互相传递信息。

## Slide 3: 广域网的特点
数据传输
通常广域网的数据传输速率比局域网高，而信号的传播延迟却比局域网要大得多。广域网的典型速率是从56kbps到155Mbps，已有622Mbps、2.4 Gbps甚至更高速率的广域网，传播延迟可从几毫秒到几百毫秒（使用卫星信道时）。
广域网适应大容量与突发性通信的要求，也适应综合业务服务的要求，它具有开放的设备接口与规范化的协议，以及完善的通信服务与网络管理。

## Slide 4: 连接设备
路由器（routers）：提供诸如局域网互连、广域网接口等多种服务。
交换机（switches）：连接到广域网上，进行语音、数据及视频通信。
调制解调器（modems）：提供话音级服务的接口，信道服务单元是T1/E2服务的接口，终端适配器是综合业务数字网的接口。
通讯服务器（communication server）：汇集用户拨入和拨出的连接。

## Slide 5: 广域网与OSI参考模型
广域网主要工作与OSI参考模型的下面三层，即物理层、数据链路层和网络层
由于目前网络层普遍采用了IP，所以广域网技术或标准也开始转向主要关注物理层和数据链路层的功能及其实现。

## Slide 6: 服务模式
虚电路（ virtual circuit）方式
数据报（ data gram）方式

## Slide 7: 与局域网的区别
覆盖范围广通信距离远，可达数千公里以及全球。
不同于局域网的一些固定结构，广域网没有固定的拓扑结构，通常使用高速光纤作为传输介质。
主要提供面向通信的服务，支持用户使用计算机进行远距离的信息交换。
局域网通常作为广域网的终端用户与广域网相连。
广域网的管理和维护相对局域网较为困难。
广域网一般由电信部门或公司负责组建、管理和维护，并向全社会提供面向通信的有偿服务、流量统计和计费问题。

## Slide 8: 广域网的类型
根据网络使用类型
公共传输网络
专用传输网络
无线传输网络

## Slide 9: 常见的广域网类型通信网
公用电话网
公用分组交换数据网
数字数据网

## Slide 10: 广域网的组网方式
虚电路
对于采用虚电路方式的广域网，源结点要与目的结点进行通信之前，首先必须建立一条从源结点到目的结点的虚电路（即逻辑连接），然后通过该虚电路进行数据传送，最后当数据传输结束时，释放该虚电路。
注意：与电路交换技术中虚电路的不同。

## Slide 11: 常用的广域网技术
常用的广域网，包括公用电话交换网（PSTN）、综合业务数据网（ISDN）、X.25分组交换数据网、帧中继（Frame Relay，FR）、数字数据网（DDN）、数字用户线（xDSL）、异步传输模式（ATM）。

## Slide 12: 公用电话交换网
公共交换电话网（Public Switched Telephone Network，PSTN）是一种常用旧式电话系统，即我们日常生活中常用的电话网。它是一种全球语音通信电路交换网络，包括商业的和政府拥有的。
PSTN是一种以模拟技术为基础的电路交换网络。在众多的广域网互连技术中，通过PSTN进行互连所要求的通信费用最低，但其数据传输质量及传输速度也最差，同时PSTN的网络资源利用率也比较低。

## Slide 13: PSTN采用的技术
公共交换电话网是基于标准电话线路的电路交换服务，用来做为连接远程端点的连接方法。典型的应用有远程端点和本地LAN之间的连接和远程用户拨号上网。
PSTN提供的是一个模拟的专有通道，通道之间经由若干个电话交换机连接而成。当两个主机或路由器设备需要通过PSTN连接时，在两端的网络接入侧（即用户回路侧）必须使用调制解调器（Modem）实现信号的模/数、数/模转换。

## Slide 14: 基于PSTN的网络互联

## Slide 15: 入网方式
通过普通拨号电话线入网
通过租用电话专线入网
经普通拨号或租用专用电话线方式由PSTN转接入公共数据交换网（X.25或Frame Relay等）的入网方式

## Slide 16: PSTN的特点
电路交换，有拨号连接过程，连接后独占信道；
即可传输模拟信息，也可传输数字信息；
用户环路为模拟传输；
数据通信时需要使用MODEM；
收发双方传输速率必须相同，最高为56kb/s；
无差错控制能力。

## Slide 17: 综合业务数据网
综合业务数字网（Integrated Service Digital Network，ISDN）是一种新型的广域网交换技术，是以综合数字网（Integrated Digital Network，IDN）为基础发展而成的，它能够提供端到端的数字连接。
普通模拟电话网采用数字传输和交换以后就变成了IDN，但是在IDN中，从用户终端（如电话机）到电话局交换机之间仍是模拟传输，需要配备调制解调器才能传送数字信号。
而作为全数字化网络技术的ISDN能将用户和电话局之间的用户线变成数字连接，这样它就可以使从一个用户终端到另一个用户终端之间的传输全部数字化，而不再需要调制解调器。

## Slide 18: 窄带综合业务数字网（N-ISDN）
N-ISDN以电话线为基础发展起来的，可以在一条普通电话线上提供语音、数据、图象等综合性业务，为社会提供经济、高速、多功能、覆盖范围广、接入简单的通信手段。
N-ISDN是用于速率在2Mbit/s以下业务的综合业务数字网。它提供用户之间端对端的数字连接，能同时承担电话和多种非话业务。
我国对N-ISDN业务称之为“一线通”。

## Slide 19: 宽带综合业务数字网（B-ISDN）
B-ISDN要求采用光缆及宽带电缆，其传输速率可从155Mbps到几Gbps,能提供各种连接形态，允许在最高速率之内选择任意速率，允许以固定速率或可变速率传送。
B-ISDN是用户线上的传输速率在2Mbit/s以上的ISDN。它是在N-ISDN的基础上发展起来的数字通信网络，其核心技术是采用ATM（异步传输模式）。

## Slide 20: 入网方式
终端设备（TE）。终端设备分为两类：符合ISDN用户-网络接口标准要求的数字终端为TE1，不符合用户-网络接口要求的终端为TE2，如模拟电话机、X.25终端等。
终端适配器（TA，Terminal Adaptor）。其功能是把非ISDN的终端（TE2）接入到ISDN网络中。TA的功能包括速率适配和协议转换等。
网络终端设备（NT）。网络设备也分为两类：NT1和NT2。NT1为用户线传输服务，功能包括线路维护、监控、定时、馈电和复用等。NT2执行用户交换机（PBX）、局域网和中段控制设备的功能。
线路终端设备（LT）。LT使用户环线与交换局端连接的接口设备，实现交换设备与线路传输端之间的接口功能。

## Slide 21: ISDN用户接入结构示意图

## Slide 22: ISDN中的信道
B信道是用于传输用户信息，信道带宽为64kbps。
D信道用于传输电路交换所需的控制信令，也用于传输分组交换的信息。
H信道用于传输大于64kbps的高带宽用户信息，根据其传输速率又可分为H0、H1（2.048Mbps）、H3、H4（130.264Mbps）等。

## Slide 23: 基本速率接口（BRI）
基本速率接口有两条64kbps的B信道和一条16kbps的D信道组成，通常称为2B+D。其中B信道用来传输话音或其他类型的数据业务；D信道用来传输信令或分组数据。

## Slide 24: 基群接口
基群接口用于大业务量用户的通信，通常由多个B、D及H信道组合而成，例如30B+D（其中D信道带宽为64kbps）。

## Slide 25: ISDN的特点
综合的通信业务
传输质量高
使用灵活方便
速度不够快
费用高
设备费用不便宜
优点
缺点

## Slide 26: X.25分组交换数据网
X.25分组交换数据网（X.25 Packet Switched Data Network）指采用国际电联制定的X.25的分组交换数据网。
X.25协议是国际电报电话咨询委员会(CCITT)提出的用于分组交换的协议。它描述了在数据终端设备（DTE)和数据电路终接设备（DCE）之间的链路建立与控制，以及在DTE与DCE之间的任何格式的数纪的无差错传送。

## Slide 27: X.25分组交换数据网的结构
DTE
数据终端设备，如计算机、路由器等
DCE
数据电路设备。
PAD
分组封包/解封包器

## Slide 28: X.25分组交换数据网的结构

## Slide 29: X.25通信方式
分组终端连入方式
非分组终端连入方式

## Slide 30: X.25分组交换数据网的特点
可靠性高：网络提供了高可靠性的传输服务：面向连接的虚电路
多路复用：同一物理信道上的多条虚电路允许一个用户设备同时与多个其他用户设备通信
提供流量控制和拥塞控制能力
点对点的通信，不支持广播，适用于网状拓扑
支持多种协议，比如TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、DECnet等。对于其它协议来说，X.25起到了数据链路层的作用

## Slide 31: 帧中继
帧中继（Frame Relay，FR）是一种用于连接计算机系统的面向分组的通信方法。
它主要用在公共或专用网上的局域网互联以及广域网连接。
大多数公共电信局都提供帧中继服务，把它作为建立高性能的虚拟广域连接的一种途径。
帧中继是进入带宽范围从56Kbps到1.544Mbps的广域分组交换网的用户接口。

## Slide 32: 帧中继网络的组成

## Slide 33: 帧中继的接入方式
NTU/DTU +专线接入
Modem +专线接入
利用 DDN 网络延伸接入

## Slide 34: 帧中继的特点
使用光纤作为传输介质，因此误码率极低数据传输速率和传输时延比X.25网络要分别高或低至少一个数量级。
因为采用了基于变长帧的异步多路复用技术，帧中继主要用于数据传输，而不适合语音、视频或其他对时延时间敏感的信息传输。
仅提供面向连接的虚电路服务。
仅能检测到传输错误，而不试图纠正错误，只是简单地将错误帧丢弃。
帧长度可变，允许最大帧长度在1600B以上。
帧中继是一种宽带分组交换，使用复用技术时，其传输速率可高达44.6Mbps。

## Slide 35: 数字数据网
数字数据网的基础是数字传输网，它必须采用以光缆、数字微波、数字卫星电路为基础，才能建立起数字传输网。
过去传统的明线、电缆、同轴电缆、模拟微波、短波等很难建立起数字传输网。
利用数字信道传输数据信号与传统的模拟信道相比，具有传输质量高、速度快、带宽利用率高等一系列优点。

## Slide 36: DDN的结构示意图

## Slide 37: DDN的特点
传输质量好
利用率高
不需要价格昂贵的调制解调器

## Slide 38: DDN的应用
在计算机联网中的应用
数字数据网在金融业中的应用
数字数据网在其它领域中的应用

## Slide 39: 数字用户线
xDSL是各种类型数字用户线 (Digital Subscribe Line，DSL)的总称，包括ADSL、RADSL、VDSL、SDSL、IDSL和HDSL等。
xDSL是一种新的传输技术，在现有的铜质电话线路上采用较高的频率及相应调制技术，即利用在模拟线路中加入或获取更多的数字数据的信号处理技术来获得高传输速率(理论值可达到52Mbps)。
各种DSL技术最大的区别体现在信号传输速率和距离的不同，以及上行信道和下行信道的对称性不同两个方面。

## Slide 40: xDSL的特征
与话音工作于不同频段，基本不影响电话的正常使用，话音所占频带为0－4KHz；xDSL调制频带为4.4KHz－1MHz。
在以办公室和家庭为中心一定距离范围内可以提供较高的数据传输率；
铜线的具体条件、天气和片断对话可能将影响传输性能；

## Slide 41: 分类和应用
ADSL（不对称数字用户线路）
ADSL是一种上行和下行传输速率不对称的技术。在一条电话线上，从电信网络提供商到用户的下行速率可以达到1.5Mbps至8Mbps，而反方向的上行速率为16Kbps至640Kbps。ADSL最大传输距离为5.5Km，主要适用于用户远程通信、中央办公室连接。

## Slide 42: ADSL系统的构成

## Slide 43: ASDL的频谱分配

## Slide 44
RADSL（速率自适应数字用户线路）
HDSL（高速率数字用户线路）
VDSL（极高速率数字用户线路）
SDSL（单对线路/对称数字用户线路）
IDSL（基于ISDN数字用户线路）

## Slide 45: 异步传输模式
异步传输模式（Asynchronous Transfer Mode ，ATM）是一项数据传输技术。它适用于局域网和广域网，它具有高速数据传输率和支持许多种类型如声音、数据、传真、实时视频、CD质量音频和图象的通信。
ATM是在LAN或WAN上传送声音、视频图象和数据的宽带技术。它是一项信元中继技术，数据分组大小固定。它将信元视成一种运输设备，能够把数据块从一个设备经过ATM交换设备传送到另一个设备。
与帧中继和局域网系统数据分组大小不定不同，ATM中所有信元具有同样的大小。使用相同大小的信元可以提供一种方法，预计和保证应用所需要的带宽。

## Slide 46: 简单的ATM网络

## Slide 47: 大规模ATM网络

## Slide 48: ATM的特点
面向分组方式
采用异步时分复用方式
不提供逐段链路的差错控制和流量控制
信元头功能简化
信元的净荷长度较小

## Slide 49: 结束
第4章 计算机广域网