## Slide 1: 计算机网络与通信
第5章 网络互连技术

## Slide 2: 网络互连的概念
网络连接
网络连接是指网络在应用级的互连。它是一对同构或异构的端系统，通过由多个网络或中间系统所提供的接续通路来进行连接，目的是实现系统之间的端到端的通信。

## Slide 3
网络互连
网络互连是指不同的子网间借助于相应的网络设备比如网桥、路由器等来实现各子网间的互相连接，目的是解决子网间的数据交互。涉及到网络产品、处理过程和技术。

## Slide 4
网络互通
各系统在连通的条件下，为支持应用间的相互作用而创建的协议环境。

## Slide 5: 网络互连的类型
LAN-LAN互连
LAN-WAN互连
WAN-WAN互连

## Slide 6: 网络互连的层次
物理层的互连

## Slide 7: 数据链路层的互连

## Slide 8: 网络层的互连

## Slide 9: 高层互连（传输层以上）

## Slide 10: 网络互连的方式
（1）利用网间连接器实现网络互连
（2）通过互联网进行网络互连
两种转换方式的比较

## Slide 11: 网络设备选型
网络接口卡
网络接口卡（Network Interface Card，NIC）也叫网络适配器或网卡，是局域网中最基本的部件之一，它是连接计算机与网络的硬件设备。网卡上面装有处理器和存储器（包括RAM和ROM）。网卡和局域网之间的通信是通过电缆或双绞线以串行传输方式进行的，而网卡和计算机之间的通信则是通过计算机主板上的I/O总线以并行传输方式进行。

## Slide 12: 网卡的功能
数据的封装与解封
链路管理
编码与译码

## Slide 13: 网卡的分类
按总线接口类型划分
ISA接口网卡
PCI接口网卡

## Slide 14
PCI-X接口网卡
PCI Express接口网卡

## Slide 15
PCMCIA接口网卡
USB接口网卡

## Slide 16
按网络接口划分
常见的接口主要有以太网的RJ-45接口、SC型光纤接口、细同轴电缆的BNC接口和粗同轴电AUI接口、FDDI接口、ATM接口等。

## Slide 17
按带宽划分
常见的网卡主要有10Mbps网卡、100Mbps网卡、10Mbps/100Mbps自适应网卡、1000Mbps网卡四种。

## Slide 18
按网卡应用领域划分
可以将网卡分为应用于工作站的网卡和应用于服务器的网卡。

## Slide 19: 网卡的选择
选择性价比高的网卡
根据组网类型来选择网卡
根据工作站选择合适总线类型的网卡
根据使用环境来选择网卡
根据特殊要求来选择网卡

## Slide 20: 集线器
集线器（Hub）的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大，以扩大网络的传输距离，同时把所有节点集中在以它为中心的节点上。
它工作于OSI参考模型第一层，即物理层。
集线器与网卡、网线等传输介质一样，属于局域网中的基础设备，采用CSMA/CD介质访问控制机制。
集线器每个接口简单的收发比特，收到1就转发1，收到0就转发0，不进行碰撞检测。

## Slide 21: 集线器的分类
未管理的集线器
最简单的集线器通过以太网总线提供中央网络连接，以星形的形式连接起来。这称之为未管理的集线器，只用于很小型的至多12个节点的网络中。

## Slide 22
堆叠式集线器
堆叠式集线器是稍微复杂一些的集线器。堆叠式集线器最显著的特征是多个转发器可以直接彼此相连。这样只需简单地添加集线器并将其连接到已经安装的集线器上就可以扩展网络，这种方法不仅成本低，而且简单易行。

## Slide 23
底盘集线器
底盘集线器是一种模块化的设备，在其底板电路板上可以插入多种类型的模块。有些集线器带有冗余的底板和电源。

## Slide 24: 集线器的特点
Hub只是一个多端口的信号放大设备，工作中当一个端口接收到数据信号时，由于信号在从源端口到Hub的传输过程中已有了衰减，所以Hub便将该信号进行整形放大，使被衰减的信号恢复到发送时的状态，紧接着转发到其他所有处于工作状态的端口上。
从Hub的工作方式可以看出，它在网络中只起到信号放大和重发作用，其目的是扩大网络的传输范围，而不具备信号的定向传送能力，是—个标准的共享式设备。
由Hub组成的网络是共享式网络，同时Hub也只能够在半双工下工作。

## Slide 25: 交换机
交换机（Switch）是集线器的换代产品，其作用也是将传输介质的线缆汇聚在一起，以实现计算机的连接。但集线器工作在OSI模型的物理层，而交换机工作在OSI模型的数据链路层。

## Slide 26: 交换机的功能
提供网络接口
扩充网络接口
扩展网络范围

## Slide 27: 交换机的分类
固定端口交换机和模块化交换机
固定端口交换机
模块化交换机

## Slide 28: 接入层交换机、汇聚层交换机和核心层交换机
接入层交换机
汇聚层交换机
核心层交换机

## Slide 29: 交换机的性能指标
转发速率
端口吞吐量
背板带宽
端口种类
MAC地址数量
缓存大小
支持网管类型
VLAN支持
支持的网络类型
冗余支持

## Slide 30: 路由器
路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行转发，使不同的网络或网段能够相互识别对方的数据，从而构成一个更大的网络。
路由器有两大主要功能，即数据通道功能和控制功能。
路由器是OSI七层网络模型中的第三层设备，当路由器收到任何一个来自网络中的数据包（包括广播包在内）后，首先要将该数据包第二层（数据链路层）的信息去掉（称为“拆包”），并查看第三层信息。

## Slide 31: 路由器的分类
按性能档次划分
按性能档次不同可以将路由器可分高、中和低档路由器，不过不同厂家的划分方法并不完全一致。
通常将背板交换能力大于40Gbps的路由器称为高档路由器，背板交换能力在25Gbps~40Gbps之间的路由器称为中档路由器，低于25Gbps的当然就是低档路由器了。
高、中、低档次路由器

## Slide 32
按结构划分
从结构上划分，路由器可分为模块化和非模块化两种结构。
模块化结构可以灵活地配置路由器，以适应企业不断增加的业务需求；
非模块化的就只能提供固定的端口。
通常中高端路由器为模块化结构，低端路由器为非模块化结构。
非模块化结构和模块化结构路由器

## Slide 33: 按功能划分
骨干级路由器：实现企业级网络互连的关键设备，其数据吞吐量较大，在企业网络系统中起着非常重要的作用。
企业级路由器：企业或校园级路由器连接许多终端系统，连接对象较多，但系统相对简单，且数据流量较小，对这类路由器的要求是以尽量方便的方法实现尽可能多的端点互连，同时还要求能够支持不同的服务质量。
接入级路由器：主要应用于连接家庭或ISP内的小型企业客户群体。要求能够支持多种异构的高速端口，并能在各个端口上运行多种协议。

## Slide 34: 路由器的性能指标
吞吐量
路由表能力
背板能力
丢包率
时延
时延抖动
背靠背帧数
服务质量能力
网络管理能力
可靠性和可用性

## Slide 35: 防火墙
防火墙是一种设置在不同网络（如可信任的企业内部网和不可信的公共网）或网络安全域之间的一系列部件的组合。
它是不同网络或网络安全域之间信息的唯一出入口，能根据企业的安全策略控制（允许、拒绝、监测）出入网络的信息流，且本身具有较强的抗攻击能力。
在逻辑上，防火墙是一个分离器、一个限制器、也是一个分析器，它可以有效地监控内部网和Internet之间的任何活动，进而保证内部网络的安全。

## Slide 36: 防火墙的功能
防火墙是网络安全的屏障
防火墙可以强化网络安全策略
对网络存取和访问进行监控审计
防止内部信息的外泄
VPN支持

## Slide 37: 防火墙的分类
按防火墙的物理特性进行分类
硬件防火墙
软件防火墙
芯片级防火墙

## Slide 38: 按防火墙所采用的技术进行分类
包过滤技术防火墙
应用代理技术防火墙
状态监视技术防火墙

## Slide 39: 按防火墙的结构进行分类
单一主机防火墙
路由器集成式防火墙
分布式防火墙

## Slide 40: 服务器
服务器英文名称为“Server”，是网络环境下为客户提供各种服务的专用计算机，在网络环境中，服务器承担着数据的存储、转发、发布等关键任务，是网络中不可或缺的重要组成部分。
服务器的硬件结构由PC发展而来，也包括处理器、芯片组、内存、存储系统以及I/O设备等部分，但是和普通PC相比，服务器硬件中包含着专门的服务器技术，这些专门的技术保证了服务器能够承担更高的负载，具有更高的稳定性和扩展能力。

## Slide 41: 服务器的要求
较高的稳定性
较高的性能
较高的扩展性能

## Slide 42: 服务器的分类
按应用层次划分
入门级服务器
工作组级服务器
部门级服务器
企业级服务器

## Slide 43: 按服务器的处理器架构划分
CISC架构服务器
RISC架构服务器
VLIW架构服务器

## Slide 44: 按服务器的用途划分
通用型服务器
专用型服务器

## Slide 45: 按服务器的结构划分
塔式服务器
机架式服务器
刀片服务器
塔式服务器
机架式服务器
刀片服务器和系统

## Slide 46: 服务器的性能指标
系统响应速度
作业吞吐量

## Slide 47: 网络传输介质
双
绞
线
双绞线（Twisted Pair，TP）是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起，每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消，有效降低信号干扰的程度。
双绞线一般由两根22～26号绝缘铜导线相互缠绕而成，“双绞线”的名字也是由此而来。实际使用时，双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆，但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。
与其他传输介质相比，双绞线在传输距离，信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制，但价格较为低廉。

## Slide 48: 双绞线的分类
按有无屏蔽层划分
非屏蔽双绞线（Unshielded Twisted Pair，UTP）
屏蔽双绞线（Shielded Twisted Pair，STP）
（a）UTP （b）STP （c）FTP

## Slide 49: 按频率和信噪比划分
一类线（CAT1）：线缆最高频率带宽是750kHZ，用于报警系统，或只适用于语音传输（一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆），不用于数据传输。
二类线（CAT2）：线缆最高频率带宽是1MHZ，用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输，常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。
三类线（CAT3）：指在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆，该电缆的传输频率16MHz，最高传输速率为10Mbps（10Mbit/s），主要应用于语音、10Mbit/s以太网（10BASE-T）和4Mbit/s令牌环，最大网段长度为100m，采用RJ形式的连接器，已淡出市场。
四类线（CAT4）：该类电缆的传输频率为20MHz，用于语音传输和最高传输速率16Mbps（指的是16Mbit/s令牌环）的数据传输，主要用于基于令牌的局域网和10BASE-T/100BASE-T。最大网段长为100m，采用RJ形式的连接器，未被广泛采用。

## Slide 50
五类线（CAT5）：该类电缆增加了绕线密度，外套一种高质量的绝缘材料，线缆最高频率带宽为100MHz，最高传输率为100Mbps，用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输，主要用于100BASE-T和1000BASE-T网络，最大网段长为100m，采用RJ形式的连接器。这是最常用的以太网电缆。
超五类线（CAT5e）：超5类具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值（ACR）和信噪比（SNR）、更小的时延误差，性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网（1000Mbps）。
六类线（CAT6）：该类电缆的传输频率为1MHz～250MHz，六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比（PS-ACR）应该有较大的余量，它提供2倍于超五类的带宽。
超六类或6A（CAT6A）：此类产品传输带宽介于六类和七类之间，传输频率为500MHz，传输速度为10Gbps，标准外径6mm。
七类线（CAT7）：传输频率为600MHz，传输速度为10Gbps，单线标准外径8mm，多芯线标准外径6mm。

## Slide 51: 性能指标
衰减
近端串扰
直流电阻
特性阻抗
衰减串扰比
电缆特性

## Slide 52: 同轴电缆
同轴电缆中心轴线是一条铜导线，外加一层绝缘材料，在这层绝缘材料外边是由一根空心的圆柱网状铜导体包裹，最外一层是绝缘层。
它是由一根空心的外圆柱导体（铜网）和一根位于中心轴线的内导线（电缆铜芯）组成，并且内导线和圆柱导体及圆柱导体和外界之间都是用绝缘材料隔开。
它与双绞线相比，同轴电缆的抗干扰能力强、屏蔽性能好、传输数据稳定、价格也便宜，而且它不用连接在集线器或交换机上即可使用。

## Slide 53: 同轴电缆

## Slide 54: 同轴电缆的分类
细缆（RG-58）
细缆的直径为0.26cm，最大传输距离185米，使用时与50Ω终端电阻、T 型连接器、BNC 接头与网卡相连，线材价格和连接头成本都比较低，而且不需要购置集线器等设备，十分适合架设终端设备较为集中的小型以太网络。缆线总长不要超过185米，否则信号将严重衰减。细缆的阻抗是50Ω。

## Slide 55
粗缆
粗缆的直径为1.27cm，最大传输距离达到500米。
由于直径相当粗，因此它的弹性较差，不适合在室内狭窄的环境内架设，而且RG-11连接头的制作方式也相对要复杂许多，并不能直接与电脑连接，它需要通过一个转接器转成AUI接头，然后再接到电脑上。
由于粗缆的强度较大，最大传输距离也比细缆长，因此粗缆的主要用于网络主干，用来连接数个由细缆所结成的网络，粗缆的阻抗是75Ω。

## Slide 56
宽带同轴电缆
宽带同轴电缆也被称为视频同轴电缆，其特性阻抗是75Ω。宽带同轴电缆有75-7、75-5、75-3、75-1等不同的型号，用以适应不同的传输距离。宽带同轴电缆是CATV系统使用的标准，既可以使用频分多路复用的模拟信号发送，也可以传送数字信号。

## Slide 57: 参数指标
特性阻抗
衰减
传播速度
直流回路电阻

## Slide 58: 光纤
光纤是由一组光导纤维组成的、用来传播光束的、细小而柔韧的传输介质。
与其他传输介质相比较，光纤的电磁绝缘性能好，信号衰变小，频带较宽，传输距离较大。
光纤主要是在要求传输距离较长，用于主干网的连接。光缆通信由光发送机产生光束，将电信号转变为光信号，再把光信号导入光纤，在光缆的另一端由光接收机接收光纤上传输来的光信号，并将它转变成电信号，经解码后再处理。
光缆的传输距离远、传输速度快，是局域网中传输介质的佼佼者。光纤的安装和连接需由专业技术人员完成。

## Slide 59: 光纤的结构

## Slide 60: 光纤的特点
传输信号的频带宽，通信容量大；信号衰减小，传输距离长；抗干扰能力强，应用范围广。
抗化学腐蚀能力强，适用一些特殊环境下的布线。
不受电磁干扰。
中继器的间隔较长。

## Slide 61: 光纤传输系统的组成

## Slide 62: 光纤的种类
单模光纤
多模光纤

## Slide 63: 无线传输媒介
无线传输介质一般指的是人们看不到摸不到的传输介质，或者不是人为架设的介质。在这些传输介质中传输的信号是电磁波，本节主要介绍无线电波、微波和红外线。

## Slide 64: 无线电波
无线电波用于无线电广播和电视的传输。
例如，电视频道中的VHF（甚高频）的播送频率为30MHz～300MHz，UHF（超高频）的播送频率为300MHz～3GHz。
无线电波也用于AM和PM广播、业余无线电、蜂窝电话和短波广播。每一种通信都必须向无线电管理委员会申请一个频率波段。

## Slide 65: 微波
微波传输一般发生在两个地面站之间
微波是直线传播的，它无法像某些低频波那样沿着地球的曲面传播。
大气条件和固体物将妨碍微波的传播。
微波信道的成本比电缆和光导纤维信道低，只需要在发送方和接收方之间存在一条视线通路，即发送方和接受方之间不能有障碍物，另外，它的误码率比电缆和光导纤维信道高。

## Slide 66: 红外线
红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波，波长在750nm至1mm之间，是波长比红光长的非可见光。
覆盖室温下物体所发出的热辐射的波段。透过云雾能力比可见光强。在通讯、探测、医疗、军事等方面有广泛的用途。
红外线局域网采用小于1波长的红外线作为传输媒体，有较强的方向性，由于它采用低于可见光的部分频谱作为传输介质，使用不受无线电管理部门的限制。
红外线局域网采用小于1μm波长的红外线作为传输媒体，有较强的方向性，由于它采用低于可见光的部分频谱作为传输介质，使用不受无线电管理部门的限制。
红外信号要求视距传输，并且窃听困难，对邻近区域的类似系统也不会产生干扰。在实际应用中，由于红外线具有很高的背景噪声，受日光、环境照明等影响较大，一般要求的发射功率较高，而采用现行技术，特别是LED，很难获得高的比特速率（＞10Mbit／s）。
红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波，波长在750nm至1mm之间，是波长比红光长的非可见光。
覆盖室温下物体所发出的热辐射的波段。透过云雾能力比可见光强。在通讯、探测、医疗、军事等方面有广泛的用途。
红外信号要求视距传输，并且窃听困难，对邻近区域的类似系统也不会产生干扰。在实际应用中，由于红外线具有很高的背景噪声，受日光、环境照明等影响较大，一般要求的发射功率较高，而采用现行技术，特别是LED，很难获得高的比特速率（＞10Mbit／s）。

## Slide 67: TCP/IP协议
TCP/IP协议（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）指传输控制协议/因特网互联协议，又名网络通讯协议，是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础，由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。
TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准。
协议采用了4层的层级结构，每一层都呼叫它的下一层所提供的协议来完成自己的需求。
通俗而言，TCP负责发现传输的问题，一有问题就发出信号，要求重新传输，直到所有数据安全正确地传输到目的地；而IP是给因特网的每一台联网设备规定一个地址。

## Slide 68: TCP/IP协议簇与OSI/RM的比较
OSI |  | TCP/IP | 
7 | 应用层 | 4 | 应用层
6 | 表示层 |  | 
5 | 会话层 |  | 
4 | 传输层 | 3 | 传输层
3 | 网络层 | 2 | 网络层
2 | 数据链路层 | 1 | 网络接口层
1 | 物理层 |  | 

## Slide 69: IP协议
IP协议（Internet Protocol）是TCP/IP协议簇的核心协议之一，它提供了无连接的数据报传输和互连网的路由服务。
IP不保证传送的可靠性，在主机资源不足的情况下，它可能丢弃某些数据报，同时IP也不检查被数据链路层丢弃的数据报。

## Slide 70: IP地址
在互连网体系结构中，每台主机（在TCP/IP中，端节点一般称为主机Host）都要预先分配一个惟一的32位地址作为该主机的标识符，这个主机必须使用该地址进行所有通信活动，这个地址称为IP地址。IP地址通常由网络标识和主机标识两部分组成，可标识一个互连网络中任何一个网络中的任何一台主机。
IP地址是一种在互连网络层用来标识主机的逻辑地址。当数据报在物理网络传输时，还必须把IP地址转换成物理地址，由互连网络层的地址解析协议ARP提供这种地址映射服务。

## Slide 71: IP地址的格式与分类
IP地址一般格式
其中，M为地址类别号，net-id为网络号（网络地址），host-id为主机号（主机地址）。

## Slide 72: IP地址的格式与分类

## Slide 73: 特殊用途IP地址
全0的网络号，这表示“本网络”或“不知道号码的这个网络”。
全0的主机号，这表示该IP地址就是网络的地址。
全1的主机号，表示广播地址，即对该网络上的所有主机进行广播。
全0的IP地址，即0.0.0.0，表本网络上的本主机。
网络号码为127.X.X.X.，这里X为0到255之间的整数。这样的网络号码用于本地软件进行回送测试。
全1地址255.255.255.255，这表示“向该网络上的所有主机广播”。

## Slide 74: 私有IP地址

## Slide 75: 子网划分
划分子网的方法是从网络的主机号借用若干个比特作为子网号subnet-id（子网地址），而主机号也就相应减少了若干个比特。于是两级IP地址在本单位内部就变为三级IP地址：网络地址、子网地址和主机地址。

## Slide 76: 子网掩码
子网掩码通常是由前面连续若干个1和后面连续若干个0组成的32位二进制序列。
子网掩码的网络地址部分和子网地址部分全为1，它的主机部分全为0。
规定用IP地址和子网掩码相“与”得到子网的网络地址。

## Slide 77
A类地址的默认子网掩码是255.0.0.0；
B类地址的默认子网掩码是255.255.0.0；
C类地址的默认子网掩码是255.255.255.0。

## Slide 78: 子网划分实例
假如某公司拥有一个C类网络号220.10.248.0，现需要将它划分为4个子网，每个子网的主机数不超过30个，确定子网掩码并计算出每个子网的网络地址。

## Slide 79: 划分方法如下：
确定子网号的位数
23－2＝6＞4，且25-2=30，满足主机数要求，所以，选子网号的位数为3，主机号的位数为5。
确定子网掩码
11111111.11111111.11111111.11100000，对应十进制为255.255.255.224。

## Slide 80: 6个子网的地址
第1个子网，X为001+00001001+11110，即3362；
第1个子网，X为001+00001~001+11110，即33~62；
第2个子网，X为010+00001010+11110，即6594；
第2个子网，X为010+00001~010+11110，即65~94；
第3个子网，X为011+00001011+11110，即97126；
第3个子网，X为011+00001~011+11110，即97~126；
第4个子网，X为100+00001100+11110，即129158；
第4个子网，X为100+00001~100+11110，即129~158；
第5个子网，X为101+00001101+11110，即161190；
第5个子网，X为101+00001~101+11110，即161~190；
第6个子网，X为110+00001110+11110，即193222；
第6个子网，X为110+00001~110+11110，即193~222；

## Slide 81: 子网划分结果如下
网络 可设置的IP地址 子网掩码
S1： 220.10.248.33220.10.248.62 255.255.255.224
S2： 220.10.248.65220.10.248.94 255.255.255.224
S3： 220.10.248.97220.10.248.126 255.255.255.224
S4： 220.10.248.129220.10.248.158 255.255.255.224
S5： 220.10.248.161220.10.248.190 255.255.255.224
S6： 220.10.248.193220.10.248.222 255.255.255.224

## Slide 82: 超网
构建超网，是为了使一个网络容纳更多的主机数，旨在更加有效地分配IPv4的地址空间，并解决因特网主干网上的路由表中的项目数过多的问题。
目前，一般采用无分类编址方法，即无分类域间路由选择CIDR（Classless Inter-Domain Routing）。现在CIDR已成为因特网建议标准协议。

## Slide 83: CIDR最主要的特点有两个：
CIDR消除了传统的A类、B类和C类地址以及划分子网的概念。CIDR使用各种长度的“网络前缀”来代替分类地址中的网络号和子网号。
CIDR将网络前缀都相同的连续的IP地址组成“CIDR地址块”。一个CIDR地址块是由地址块的起始地址（即地址块中地址数值最小的一个）和地址块中的地址数定义的。

## Slide 84: ARP协议
物理地址和逻辑地址
从网络互连的角度看，逻辑地址在整个互联网络中有效，而物理地址只是在子网内部有效；
从网络协议分层的角度看，逻辑地址由互连网络层使用，而物理地址由介质访问子层使用。

## Slide 85: ARP（Address Resolution Protocol）地址解析的作用
由于有两种主机地址，因而需要一种映射关系把这两种地址对应起来。
在Internet中是用地址解析协议ARP（Address Resolution Protocol）来实现逻辑地址到物理地址的映射的。

## Slide 86: 代理ARP（Proxy ARP）

## Slide 87: 网络控制信息协议ICMP
网络控制信息协议（Internet Control Message Protocol，ICMP）允许主机或路由器报告差错情况和提供异常情况的报告。ICMP是因特网的标准协议。ICMP报文是封装在IP数据报中发送的。

## Slide 88: ICMP报文格式

## Slide 89: ICMP报文类型
ICMP报文种类 | 类型的值 | ICMP报文的类型
差错报告报文 | 3 | 终点不可达
 | 4 | 源站抑制（Source quench）
 | 11 | 时间超过
 | 12 | 参数问题
 | 5 | 改变路由（Redirect）
询问报文 | 8或0 | 回送（Echo）请求或回答
 | 13或14 | 时间戳（Timestamp）请求或回答
 | 17或18 | 地址掩码（Address mask）请求或回答
 | 10或9 | 路由器询问（Router solicitation）或通告

## Slide 90: 虚拟专用网与NAT
虚拟专用网VPN
本地互连网一般也简称专用网。专用网最好采用专用地址（私有地址），包括以下IP段：
10.0.0.0
172.16.0.0~172.31.255.255
192.168.0.0
这些专用地址只能用作本地地址而不能用作全球地址。在因特网中的所有路由器对目的地址是专用地址的IP分组一律不进行转发。

## Slide 91
当一个很大的机构有许多部门分布在相距很远的一些地点，而在每一个地点都有自己的专用网时，如果这些分布在不同地点的专用网需要经常进行通信，就需要利用因特网来实现本机构的专用网，这样的专用网称为虚拟专用网VPN（Virtual Private Network）。

## Slide 92: 网络地址转换NAT
如果某个机构内部网包括有许多计算机，采用了私有地址，同时内部网里很多主机需要接入Internet，但整个机构只申请到少量几个公有地址，这时可以通过NAT技术访问Internet。
NAT技术的基本原理就是在该机构的内部网和Internet之间的边界处进行地址转换，将私有地址“翻译”成公有地址。为此需要建立起一个NAT表，记录内部某个节点在内部网的私有地址与其访问Internet时采用的公有地址之间的映射关系。

## Slide 93: NAT的使用形式
静态NAT：用来在私有地址和公有地址之间建立一种一对一的映射关系。
动态NAT：用来在私有地址和公有地址之间建立一种动态的映射关系。动态NAT需要在NAT设备上，配置一个地址池，例如路由器上。
端口级NAT（PAT）：是一种动态NAT，其将多个私有地址映射为某一端口的公有地址。

## Slide 94: DHCP协议
DHCP是指动态主机配置协议（Dynamic Host Configuration Protocol），采用DHCP服务方式后，用户不再需要自行设置网络参数，而是由DHCP服务器来自动分配客户端所需要的IP地址。
它可以减少人工错误的困扰、减轻管理上的负担，还可以解决网络中主机多而IP地址不够的问题。

## Slide 95: DHCP的工作原理
向DHCP服务器索取新的IP地址
更新IP地址的租约
DHCP/BOOTP中继代理

## Slide 96: IPv6
地址基本耗尽，这是当前最棘手的问题
路由表越来越大
功能不足，缺少对多媒体信息传输的支持
缺少对高速传输的支持
缺少对安全的支持
缺少对主机漫游的支持
IPv4的不足

## Slide 97: IPv6的组成结构
表示方法
IPv6的地址长度为128位，是IPv4地址长度的4倍，采用十六进制表示。IPv6有3种表示方法。

## Slide 98: 冒分十六进制表示法
格式为X:X:X:X:X:X:X:X，其中每个X表示地址中的16b，以十六进制表示，例如：ABCD：EF01：2345：6789：ABCD：EF01：2345：6789
在这种表示法中，每个X的前导0是可以省略的，例如：
2001：0DB8：0000：0023：0008：0800：200C：417A可以写成：
2001：DB8：0：23：8：800：200C：417A

## Slide 99: 0位压缩表示法
在某些情况下，一个IPv6地址中问可能包含很长的一段0，可以把连续的一段0压缩为“：：”。但为保证地址解析的唯一性，地址中”：：”只能出现一次，例如：
FF01：0：0：0：0：0：0：1101 可以压缩为 FF01：：1101
0：0：0：0：0：0：0：1可以压缩为：：1
0：0：0：0：0：0：0：0可以压缩为：：

## Slide 100: 内嵌IPv4地址表示法
为了实现IPv4-IPv6互通，IPv4地址会嵌入IPv6地址中，此时地址常表示为：X：X：X：X：X：X：d.d.d.d，前96位地址采用冒分十六进制表示，而最后32位地址则使用IPv4的点分十进制表示，例如
：：192.168.0.1与：：FFFF：192.168.0.1就是两个典型的例子， 注意：在前96位中，压缩0位的方法依旧适用。

## Slide 101: IPv6地址类型
单播地址：用来唯一标识一个接口，类似于IPv4中的单播地址。发送到单播地址的数据报文将被传送给此地址所标识的一个接口。
组播地址：用来标识一组接口（通常这组接口属于不同的节点），类似于IPv4中的组播地址。发送到组播地址的数据报文被传送给此地址所标识的所有接口。
任播地址：用来标识一组接口（通常这组接口属于不同的节点）。发送到任播地址的数据报文被传送给此地址所标识的一组接口中距离源节点最近（根据使用的路由协议进行度量）的一个接口。

## Slide 102: IPv6地址类型与地址前缀的对应关系

## Slide 103: 使用协议
地址配置协议
路由协议

## Slide 104: IPv4向IPv6的过渡技术
IPv6/IPv4双协议栈技术
隧道技术
网络地址转换技术

## Slide 105: IPv6的优势特点
IPv6具有更大的地址空间
IPv6使用更小的路由表
IPv6增加了增强的组播支持以及对流的控制
IPv6加入了对自动配置的支持
IPv6具有更高的安全性
允许扩充
更好的头部格式
新的选项

## Slide 106: 物联网
物联网的定义
即通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
简而言之，物联网就是“物物相连的互联网” 。

## Slide 107: 物联网的关键技术
传感器技术
RFID标签
嵌入式系统技术

## Slide 108: 物联网的特点
它是各种感知技术的广泛应用
它是一种建立在互联网上的泛在网络
不仅仅提供了传感器的连接，其本身也具有智能处理的能力，能够对物体实施智能控制

## Slide 109: 结束
第5章 网络互连技术