## Slide 1: 计算机网络与通信
第6章 网络管理

## Slide 2: 网络管理的定义
网络管理(Network Management)
常简称为网管，是指网络管理员通过网络管理程序对网络上的资源进行集中化管理的操作，包括配置管理、性能和记账管理、问题管理、操作管理和变化管理等。

## Slide 3: 网络管理系统
网络管理系统(Network Management System)是一种通过结合软件和硬件用来对网络状态进行调整的系统，以保障网络系统能够正常、高效运行，使网络系统中的资源得到更好的利用，是在网络管理平台的基础上实现各种网络管理功能的集合。

## Slide 4: 网络管理的内容
系统的功能
网络资源的表示
网络管理信息的表示
系统的结构

## Slide 5: 网络管理的方式
SNMP管理技术
RMON管理技术
基于WEB的网络管理

## Slide 6: SNMP管理技术

## Slide 7: RMON管理技术
RMON最初的设计是用来解决从一个中心点管理各局域分网和远程站点的问题。
RMON规范是由SNMP MIB 扩展而来。
在RMON中，网络监视数据包含了一组统计数据和性能指标，它们在不同的监视器（或称探测器）和控制台系统之间相互交换。
结果数据可用来监控网络利用率，以用于网络规划，性能优化和协助网络错误诊断。

## Slide 8: 基于Web的网络管理模式
第一种是代理方案，也就是将一个Web服务器加到一个内部工作站（代理）上。

## Slide 9
第二种方式是嵌入方式，将Web能力真正地嵌入到网络设备中，每个设备有它自己的Web地址，管理人员可轻松地通过浏览器访问到该设备并且管理它。

## Slide 10: 网络管理的结构
建立一个管理整个网络的集中系统
建立一个分布在网络中的系统
把前两种方法结合在一个层次型系统中

## Slide 11: 网络管理系统的组成
网络管理系统的组成主要包括四大部分：至少一个网络管理站(Manager)、多个被管代理(Agent)、网管协议(如SNMP、CMIP)，以及至少一个网管信息库(MIB)。

## Slide 12: 网络管理站
网络管理站一般是一个设备，也可以是共享系统的一个能力。通常来说，它是运行特殊网络管理软件的普通计算机，在它上面运行着一个或多个进程，它们在网络上与代理进行通信，即发送命令和接收应答。

## Slide 13: 被管代理
在网络管理系统中，主机、网桥、路由器及集线器可作为被管代理。被管代理对来自管理站的信息请求和动作请求进行应答，并异步地为管理站报告一些意外事件。它常驻留在被管理的网络设备上，配合网络管理。

## Slide 14: 网管协议
网络管理系统中最重要的部分就是网络管理协议，它定义了网络管理者与网管代理间的通信方法。

## Slide 15: 网管信息库
在网络管理系统中，网络资源常被表示为对象。所谓对象，是指一个表示被管资源某一方面的数据变量。对象的集合被称为管理信息信息库(MIB)。MIB主要用来存储网络管理信息，它能够被网络管理站和被管代理共享。

## Slide 16: 网络管理的功能
故障管理
配置管理
性能管理
安全管理
计费管理

## Slide 17: 网络管理的性能指标
网络管理功能的覆盖程度
网络管理协议的支持程度
网络管理接口动态定义的程度
网络管理的容量

## Slide 18: 常见的网络管理协议
SNMP（简单网络管理协议）
SNMP是目前最常用的环境管理协议。SNMP被设计成与协议无关，所以它可以在IP、IPX、AppleTalk、OSI以及其它用到的传输协议上被使用。SNMP是一系列协议组和规范，它们提供了一种从网络上的设备中收集网络管理信息的方法。SNMP也为设备向网络管理工作站报告问题和错误提供了一种方法。

## Slide 19: SNMP模型

## Slide 20: CMIS/CMIP（公共管理信息服务/公共管理信息协议）
CMIS/CMIP是OSI提供的网络管理协议簇。CMIS定义了每个网络组成部分提供的网络管理服务，这些服务在本质上是很普通的，CMIP则是实现CMIS服务的协议。
OSI网络协议旨在为所有设备在ISO参考模型的每一层提供一个公共网络结构，而CMIS/CMIP正是这样一个用于所有网络设备的完整网络管理协议簇。
出于通用性的考虑，CMlS/CMIP的功能与结构跟SNMP很不相同，SNMP是按照简单和易于实现的原则设计的，而CMIS/CMIP则能够提供支持一个完整网络管理方案所需的功能。

## Slide 21: CMOT（公共管理信息服务与协议）
CMOT是在TCP/IP协议簇上实现CMIS服务，这是一种过渡性的解决方案，直到OSI网络管理协议被广泛采用。
CMIS使用的应用协议并没有根据CMOT而修改，CMOT仍然依赖于CMISE、ACSE和ROSE协议，这和CMIS/CMIP是一样的。但是，CMOT并没有直接使用参考模型中表示层实现，而是要求在表示层中使用另外一个协议--轻量表示协议（LPP），该协提供了目前最普通的两种传输层协议--TCP和UDP的接口。

## Slide 22: LMMP（局域网个人管理协议）
LMMP试图为LAN环境提供一个网络管理方案。LMMP以前被称为IEEE802逻辑链路控制上的公共管理信息服务与协议（CMOL）。由于该协议直接位于IEEE802逻辑链路层（LLC）上，它可以不依赖于任何特定的网络层协议进行网络传输。
由于不要求任何网络层协议，LMMP比CMIS/CMIP或CMOT都易于实现，然而没有网络层提供路由信息，LMMP信息不能跨越路由器，从而限制了它只能在局域网中发展。但是，跨越局域网传输局限的LMMP信息转换代理可能会克服这一问题。

## Slide 23: 网络管理的发展趋势
真实地反映出问题的所在
和系统管理集成在一起
基于Web
业务外包

## Slide 24: 结束
第6章 网络管理