## Slide 1: 计算机网络与通信
第8章 网络工程设计

## Slide 2: 网络规划设计的意义
保证网络系统具有完善的功能
保证较高的可靠性和安全性
支持特定应用环境
支持各种相关应用系统的要求
有较高的性价比

## Slide 3: 网络规划设计的意义（续）
保证网络系统既具有先进性
在工程中能够可靠使用
具有很高的安全性

## Slide 4: 网络规划设计的意义（续）
网络系统有良好的可扩充性和升级能力
有较高水平的系统集成
优质的规划与设计是建设和实施一个高性价比网络系统的前提条件

## Slide 5: 网络规划设计的内容
需求分析
规模与结构分析
管理需求分析
安全性需求分析
网络安全目标
网络规模分析
网络拓扑结构分析
网络扩展性分析

## Slide 6: 网络拓扑层次化结构设计
目前，大型骨干网的设计普遍采用三层结构模型，这三层分别是：核心层（Core Layer）、汇聚层（Distribution Layer）和接入层（Access Layer）。

## Slide 7
核心层是网络的高速交换主干，对整个网络的连通起到至关重要的作用。
核心层应该具有如下几个特性：可靠性、高效性、冗余性、容错性、可管理性、适应性、低延时性等。在核心层中，应该采用高带宽的千兆以上交换机。
核心层设备采用双机冗余热备份是非常必要的，也可以使用负载均衡功能，来改善网络性能。
核心层

## Slide 8: 汇聚层
汇聚层是网络接入层和核心层的“中介”，就是在工作站接入核心层前先做汇聚，以减轻核心层设备的负荷。
汇聚层具有实施策略、安全、工作组接入、虚拟局域网（VLAN）之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。
在汇聚层中，应该选用支持三层交换技术和VLAN的交换机，以达到网络隔离和分段的目的。

## Slide 9: 接入层
接入层向本地网段提供工作站接入。
在接入层中，减少同一网段的工作站数量，能够向工作组提供高速带宽。
接入层可以选择不支持VLAN和三层交换技术的普通交换机。

## Slide 10: 层次化网络设计的优点
可扩展性
高可用性
低时性
故障隔离
模块化
高投资回报
网络管理

## Slide 11: 网络安全系统设计
安全规划设计主要从以下几个方面考虑
（1）必须根据具体的系统和应用环境，分析和确定系统存在的安全漏洞和安全威胁。
（2）有明确的安全策略。
（3）建立安全模型，对网络安全进行系统和结构化的设计。
（4）安全规划设计层次和方面。

## Slide 12: 安全规划设计层次和方面具体包括
物理层的安全
数据链路层的安全
网络层的安全
操作系统和应用平台的安全

## Slide 13: 网络规划设计案例
某企业网络规划与设计
公司办公大楼有两层，为了方便用户接入和扩展，路由、三层、汇聚层设备都安置在网络中心，接入层设备安置在办公室。
为了使网络通信时安全可以使用划分VLAN并在三层交换上做访问控制列表以使不同VLAN之间不能互相访问，为了做到上网时间的控制，在三层交换上会使用到访问控制列表。

## Slide 14: 平面图
办公楼一楼
办公楼二楼

## Slide 15: 需求分析
客户需求
系统需求
网络需求
设备需求

## Slide 16: 网络规划
企业信息点分布
企业网络总体规划
网络协议及IP地址规划
VLAN规划

## Slide 17: 网络系统的设计
内部网络拓扑图

## Slide 18: 网络设备的设计
核心层交换机的设计
汇聚层交换机的设计
接入层交换机的设计

## Slide 19: 核心层交换机
核心交换机作为信息网络的核心设备，性能的优劣直接影响到整个网络运行。
在设备的选型上必须考虑到有足够的背板带宽，包交换能力，是否支持设备的冗余，安全性，扩展性等各种性能。

## Slide 20: 汇聚层交换机
汇聚层的交换机部署时必须考虑交换机必须具有足够的可靠性和冗余度，防止网络中部分接入层变成孤岛；
还必须具有高处理能力，以便完成网络数据会聚、转发处理；具有灵活、优化的网络路由处理能力，实现网络汇聚的优化。
而且规划汇聚层时建议汇聚层节点的数量和位置应根据业务和光纤资源情况来选择；
汇聚层节点可采用星形连接，每个汇聚层节点保证与两个不同的核心层节点连接。

## Slide 21: 接入层交换机
汇聚层节点与接入层节点可考虑采用星形连接，每个接入层节点与两个汇聚层节点连接。
当接入层采用其它结构（如环行）连接到汇聚层时，建议提供两条不同路由通道。

## Slide 22: 校园网络设计方案
项目背景
某大学为了加快校园信息化建设，需要建设一个高性能的、安全可靠的校园网络，校园网建成后，要求能够实现校园内部各种信息服务功能，实现与教育网的无阻碍连通，同时提供宽带接入功能，以备主连接失效情况下的被用连接要求，能够实现校园办公自动化需求。

## Slide 23: 网络应用需求
学校主页
文件传输服务
校园网站建设
多媒体辅助点播教学兼远程教学
校园办公管理
学校教务管理
校园通卡应用
网络安全FIREWALL
图书管理、电子阅览室
系统应提供基本的Web开发和信息制作的平台

## Slide 24: 网络性能需求
网络要求有服务效率、服务质量、网络吞吐率、网络响应时间、数据传输速度、资源利用率、可靠性、性能/价格比等。
根据本工程的特殊性，语音点和数据点使用相同的传输介质，即统一使用超5类4对双绞电缆，以实现语音、数据相互备份的需要；
对于网络主干，数据通信介质全部使用光纤，语音通信主干使用大对数电缆；光缆和大对数电缆均留有余量；对于其他系统数据传输，可采用超5类双绞线或专用线缆。

## Slide 25: 信息点统计
 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5层 | 6层 | 7层 | 8层
1号楼 | 2 | 4 | 12 | 10 |  |  |  | 
2号楼 |  | 10 |  |  |  |  |  | 
3号楼 | 18 | 29 | 42 | 5 |  |  |  | 
办公楼 | 17 | 13 | 12 | 18 |  |  |  | 
图书馆 | 2 | 10 | 13 |  |  |  |  | 
5号楼 | 2 | 18 | 10 | 1 |  |  |  | 
6号楼 | 8 | 8 | 9 | 23 |  |  |  | 
7号楼 | 4 | 19 | 7 | 4 |  |  |  | 
研究生楼 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |  | 
电镜楼 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  | 
公卫楼 |  | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 13 | 8
合计 | 501 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 26: 网络架构设计
校园网采用星形的网络拓扑结构，骨干网为1000M速率具有良好的可运行性、可管理性，能够满足未来发展和新技术的应用，另外作为整个网络的交换中心，在保证高性能、无阻塞交换的同时，还必须保证稳定可靠的运行。
因此在网络中心的设备选型和结构设计上必须考虑整体网络的高性能和高可靠性，选择热路由备份可以有效地提高核心交换的可靠性。
传输介质也要适合建网需要。在楼宇之间采用1000M光纤，保证了骨干网络的稳定可靠，不受外界电磁环境的干扰，覆盖距离大，能够覆盖全部校园。在楼宇内部采用超5类双绞线，其连接状态100m的传递距离能够满足室内布线的长度要求。

## Slide 27: 校园网的设计原则
先进性原则
开放性原则
可管理性原则
安全性原则
灵活性和可扩充性
稳定性和可靠性

## Slide 28: 网络三层结构设计
核心层由1个核心节点组成，包括教学区区域、服务器群；
汇聚层设在每栋楼上，每栋楼设置一个汇聚节点，汇聚层为高性能“小核心”型交换机，根据各个楼的配线间的数量不同，可以分别采用1台或是2台汇聚层交换机进行汇聚，为了保证数据传输和交换的效率，现在各个楼内设置三层楼内汇聚层，楼内汇聚层设备不但分担了核心设备的部分压力，同时提高了网络的安全性；
接入层为每个楼的接入交换机，是直接与用户相连的设备。

## Slide 29: VLAN的划分及IP地址的分配
1号楼、2号楼和3号楼在同一VLAN ，也就是VLAN 10；
办公楼和图书馆在VLAN 20；
5号楼、6号楼和7号楼，即南U字楼，在VLAN 30；
研究生楼为VLAN 40；
公共卫生楼为VLAN 50；
电镜楼为VLAN 60；
服务器集群在vlan99中。

## Slide 30: 网络安全与管理
安全接入和配置
拒绝服务的防止
访问控制
电源系统

## Slide 31: 结束
第8章 网络工程设计