## Slide 1
计算机网络与通信
第9章 网络基础实践

## Slide 2: 常见网络设备与连接线的认识
实践目的
了解常见的网络设备及其特点；
了解常见网络传输介质及其特点。

## Slide 3
实践器材
集线器（HUB）、交换机（SWITCH）、路由器（ROUTER）各一套；
双绞线、同轴电缆、光缆若干。

## Slide 4: 实践内容
集线器的认识
交换机的认识
路由器的认识
传输介质之双绞线的认识
传输介质之同轴电缆的认识

## Slide 5: 实践总结
通过本实践，可以了解常见的网络设备以及常见的网络传输介质，对于以后的局域网组装实践有着积极的作用。

## Slide 6: 双绞线的制作与测试
实践目的
掌握双绞线的制作与测试

## Slide 7
实践器材
测线仪
压线钳
非屏蔽双绞线
RJ-45水晶头若干

## Slide 8: 实践内容
TIA/EIA标准
T568A标准线序：绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
T568B标准线须：橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕

## Slide 9
直通线
双绞线两端所使用的制作线序相同（同为T568A/T568B）即为直通线；用于连接异种设备，例如：计算机与交换机相连。

## Slide 10
交叉线
双绞线两端所使用的制作线序不同（两端分别使用T568A和T568B）即为交叉线；用于连接同种设备，例如：计算机直接相连。

## Slide 11: 双绞线制作之直通线制作过程
使用压线钳上组刀片轻压双绞线并旋转，剥去双绞线两端外保护皮2cm~5cm；
按照线序中白线顺序分开四组双绞线，并将此四组线排列整齐；
分别分开各组双绞线并将已经分开的导线逐一捋直待用；
导线分开后交换四号线与六号线位置；
将导线收集起来并上下扭动，以达到让他们排列整齐的目的；
使用压线钳下组刀片截取1.5cm左右排列整齐的导线；
将导线并排送入水晶头；
使用压线钳凹槽压制排列整齐的水晶头即可。

## Slide 12: 各步骤注意事项
剥去外保护皮时，注意压线钳力度不宜过大，否则容易伤害到导线；
四组线最好在导线的底部排列在同一个平面上，以避免导线的乱串；
捋直的作用是便于到最后制作水晶头；
交换四号线和六号线位置是为了达到线序要求；
上下扭动能够使导线自然并列在一起；
截取导线不能过长也不要过短，保持整齐；
导线顺序：面向水晶头引脚，自左向右的顺序；
压制的力度不宜过大，以免压碎水晶头；压制前观察前横截面是否能看到铜芯、侧面是否整条导线在引脚下方、双绞线外保护皮是否在三角楞的下方，符合以上三个条件后方可压制。

## Slide 13: 双绞线的测试
将网线的一端接入测线仪的一个RJ45口中，另一端接另一个RJ45口。
测线仪上有两组相对应的指示灯，一组从1～8，另一组从8～1，也有不同品牌的两组顺序相同。开始测试后，这两组灯一对一的亮起来，比如第一组是1号灯亮，另一组也是1号灯亮，这样依次闪亮直到8号灯。
如果哪一组的灯没有亮，则表示网线有问题，几号灯亮则表示几号线，可以按照排线顺序推出来的。不过一般都是直接换个水晶头重做。

## Slide 14: 实践总结
通过本实践，掌握双绞线的制作与测试过程，认识包括压线钳、测线仪等仪器和制作工具。顺利完成实践，需要多次尝试，熟能生巧。

## Slide 15: 常见网络测试命令使用
实践目的
掌握一些常见命令的使用；
命令的含义和相关的操作；

## Slide 16
实践器材
装有网络操作系统的计算机

## Slide 17: 实践内容
ipconfig/all命令的使用
ipconfig命令是经常使用的命令，它可以查看网络连接的情况，比如本机的IP地址、子网掩码、DNS配置、DPCH配置等等。/all参数就是显示所有配置的参数。
在“开始”->“运行”弹出的对话框重输入“cmd”回车，在弹出窗口中输入“ipconfig/all”回车。

## Slide 18: ping命令的使用
在“开始”->“运行”弹出的对话框重输入“cmd”回车，弹出窗口，然后输入“ping”回车。
常用参数选项，请自行实践。

## Slide 19: netstat命令的使用
在“开始”->“运行”弹出的窗口中输入“cmd”回车，弹出窗口，然后输入“netstat”回车。
netstat是DOS命令，是一个监控TCP/IP网络的非常有用的工具，它可以显示路由表、实际的网络连接以及每一个网络接口设备的状态信息。
Netstat用于显示与IP、TCP、UDP和ICMP协议相关的统计数据，一般用于检验本机各端口的网络连接情况。

## Slide 20: tracert命令的使用
tracert（跟踪路由）是路由跟踪实用程序，用于确定 IP 数据报访问目标路径。tracert 命令用 IP 生存时间（TTL）字段和 ICMP 错误消息来确定从一个主机到网络上其他主机的路由。

## Slide 21: nslookup命令的使用
nslookup是NT、2000中连接DNS服务器，查询域名信息的一个非常有用的命令是由Local DNS 的 cache 中直接读出来的, 而不是Local DNS 向真正负责这个 domain 的 name server 问来的。
nslookup 必须要安装了 TCP/IP 协议的网络环境之后才能使用。

## Slide 22: ARP命令的使用
ARP（Address Resolution Protocol）是地址解析协议。在局域网中，网络中实际传输的是“帧”，帧里面是有目标主机的MAC地址的。

## Slide 23: telnet命令的使用
telnet是传输控制协议/因特网协议（TCP/IP）网络（例如Internet）登录和仿真程序。它最初是由ARPANET开发的，但是现在它主要用于Internet会话。
它的基本功能是，允许用户登录进入远程主机系统。

## Slide 24
结束
第9章 网络基础实践