## Slide 1
第三章 loadrunner相关基础知识

## Slide 2
网络协议
C语言编程基础
目录
CONTENTS

## Slide 3
01
网络协议

## Slide 4
实体层
电脑组网第一件事
电脑要组网，第一件事要干什么？当然是先把电脑连起来，可以通过光缆、电缆、双绞线、无线电波等方式。
实体层定义
实体层就是将电脑连接起来的物理手段，主要规定了网络的一些电气特性，作用是负责传送0和1的电信号。

## Slide 5
单纯的0和1没有任何意义，必须规定解读方式，确定0和1的分组方式。
0和1的组合意义
链接层在实体层上方，确定了0和1的分组方式，每个信号位有何意义。
链接层的作用
链接层

## Slide 6
以太网协议
标头包含信息
标头包含数据包的一些说明项，如发送者、接受者、数据类型等，长度固定为18字节。
以太网协议规定
以太网协议规定一组电信号构成数据包，也称为帧，并分为标头和数据两部分。
早期电信号分组方式
早期每家公司都有自己的电信号分组方式，而以太网协议逐渐占据了主导地位。
数据长度变化
数据长度变化，最短为46字节，最长为1500字节，因此整个帧最短为64字节，最长为1518字节。
分割成多帧发送
如果数据很长，就必须分割成多个帧进行发送，以提高数据传输的效率和可靠性。

## Slide 7
网卡接口
连入网络的所有设备都必须具有网卡接口，数据包必须是从一块网卡传送到另一块网卡。
以太网数据包标头
以太网数据包的标头包含了发送者和接受者的信息，通过标头可以识别数据包的来源和目的地。
MAC地址
网卡的地址就是数据包的发送地址和接收地址，也称为MAC地址，具有全世界独一无二的特性。
厂商编号
前6个十六进制数是厂商编号，后6个是该厂商的网卡流水号，有了MAC地址就可以定位网卡和数据包的路径了。
网卡出厂时
每块网卡出厂时都有一个全世界独一无二的MAC地址，长度是48个二进制位，通常用12个十六进制数表示。
MAC地址

## Slide 8
01
04
05
06
03
02
定义地址只是第一步，后面还有更多的步骤。
网卡间MAC地址是如何得知的，涉及ARP协议，留到后面介绍。
有了MAC地址，系统如何准确将数据包送到接收方。
以太网采用广播方式发送数据包，而非直接送达。
广播发送方式：1号计算机向2号计算机发送数据包，同子网络内的3号、4号、5号计算机都会收到该包。
链接层数据传送：根据数据包定义、网卡MAC地址和广播发送方式，链接层可在多台计算机间传送数据。
广播

## Slide 9
以太网协议依靠MAC地址发送数据，理论上上海的网卡可以找到洛杉矶的网卡，但这样做有重大缺点。
以太网采用广播方式发送数据包，所有成员人手一“包”，效率低，且局限在发送者所在的子网络。
互联网是由无数子网络共同组成的一个巨型网络，上海和洛杉矶的电脑不会在同一个子网络。
01
02
03
网络层

## Slide 10
必须找到一种方法，能够区分哪些MAC地址属于同一个子网络，哪些不是，否则互联网上每一台计算机都会收到所有包。
网络层出现后，每台计算机有MAC地址和网络地址两种地址，两者之间没有联系，只是随机组合在一起。
网络层负责引进新的地址，以区分不同的计算机是否属于同一个子网络，这套地址被称为网络地址，简称网址。
网络层

## Slide 11
网络层
网络地址帮助确定计算机所在的子网络，MAC地址则将数据包送到该子网络中的目标网卡。
逻辑上可以推断出，在处理网络地址和MAC地址时，必定是先处理网络地址，然后再处理MAC地址。

## Slide 12
IP协议
IP协议
规定网络地址的协议，叫做IP协议。它所定义的地址，就被称为IP地址。
IP地址
习惯上，我们用分成四段的十进制数表示IP地址，从0.0.0.0一直到255.255.255.255。
子网掩码
子网掩码是一个32位二进制数字，它的网络部分全部为1，主机部分全部为0。
判断是否同一子网络
知道子网掩码，就能判断任意两个IP地址是否处在同一个子网络。
AND运算
将两个IP地址与子网掩码分别进行AND运算，然后比较结果是否相同。
172.16.254.1
IP地址172.16.254.1和172.16.254.233的子网掩码都是255.255.255.0。

## Slide 13
分割成以太网数据包
如果IP数据包超过了1500字节，它就需要分割成几个以太网数据包，分开发送了。
IP数据包的长度
IP数据包的“标头”部分的长度为20到60字节，整个数据包的总长度最大为65,535字节。
IP数据包的结构
IP数据包也分为“标头”和“数据”两个部分，如图3-7和图3-8所示。
IP数据包
根据IP协议发送的数据，就叫做IP数据包。不难想象，其中必定包括IP地址信息。
无需修改数据定义
以太网数据包只包含MAC地址，并没有IP地址的栏位，无需修改数据定义。
IP数据包

## Slide 14
1
2
3
网络层中，我们必须要知道对方的MAC地址和IP地址，以便能够顺利地发送数据包。
知道对方IP地址和MAC地址
两台主机不在同一个子网络，我们无法直接获取对方的MAC地址，只能将数据包发送到网关进行处理。
无法获取MAC地址
在同一个子网络中，我们可以使用ARP协议来获取对方的MAC地址，过程类似于发送一个广播数据包。
使用ARP协议
ARP协议

## Slide 15
ARP协议的作用
有了ARP协议后，我们可以获取同一个子网络内的主机MAC地址，并将数据包发送到任意一台主机之上。
广播数据包
ARP协议会发出一个包含目标主机IP地址的数据包，其中目标主机的MAC地址填写为FF:FF:FF:FF:FF:FF，表示这是一个广播地址。
获取MAC地址
子网络中的每台主机都会收到这个数据包，并从中取出IP地址进行比较。如果两者相同，就报告自己的MAC地址。
丢弃数据包
如果目标主机的MAC地址无法匹配，数据包将被丢弃，无法获取到目标主机的MAC地址。
ARP协议

## Slide 16
03
端口概念
为了区分不同的程序，我们引入了端口参数，每个数据包都发送到主机的特定端口。
01
通信建立
有了MAC地址和IP地址，我们可以建立通信，任意两台主机都可以通过这些参数进行数据交换。
02
端口参数
同一台主机上的多个程序都可以使用网络，每个程序都需要知道如何获取数据。
传输层

## Slide 17
端口范围
随机选择
传输层功能
套接字概念
传输层
端口范围在0到65535之间，每个端口都是16位二进制数，0到1023的端口被系统占用，用户只能选用大于1023的端口。
应用程序会随机选择一个端口，并与服务器的相应端口建立联系，从而实现数据交换。
传输层的功能是建立端口到端口的通信，而网络层的功能是建立主机到主机的通信。
在Unix系统中，主机和端口被称作套接字，通过套接字可以进行网络应用程序开发。

## Slide 18
需要加入端口信息
为了在数据包中加入端口信息，我们需要一个新的协议。最简单的实现叫做UDP协议，它的格式几乎就是在数据前面，加上端口号。
UDP数据包的结构
UDP数据包由“标头”和“数据”两部分组成，如图3-8所示。标头部分主要定义了发出端口和接收端口，数据部分则是具体的内容。
放入IP数据包
把整个UDP数据包放入IP数据包的“数据”部分，而前面说过，IP数据包又是放在以太网数据包之中的，所以整个以太网数据包现在变成了如图3-9所示。
非常简单
UDP数据包非常简单，标头部分一共只有8个字节，总长度不超过65,535字节，正好放进一个IP数据包。
01
02
03
04
UDP协议

## Slide 19
UDP协议简单易实现，但可靠性较差，无法确认数据包是否收到。
UDP协议的优点
TCP协议的诞生
TCP协议的特点
为解决可靠性问题，TCP协议应运而生，引入了确认机制。
TCP协议虽然复杂，但可以近似认为是有确认机制的UDP协议。
03
02
01
TCP协议

## Slide 20
TCP协议
数据包的处理
保障效率
确保数据不遗失
数据包的长度
如果一个数据包遗失，发出方就会知道有必要重发这个数据包。
TCP协议能够确保数据不会遗失，但实现过程复杂，消耗较多资源。
TCP数据包和UDP数据包一样，都是内嵌在IP数据包的“数据”部分。
TCP数据包没有长度限制，理论上可以无限长，但为了保障网络效率，通常不会超过IP数据包的长度。

## Slide 21
输入
标题
应用层的作用
传输层数据解读
应用层
应用程序收到“传输层”的数据后，下一步就是进行解读。由于互联网是开放架构，数据来源五花八门，必须事先规定好格式，否则根本无法解读。
以太网的数据包在“数据”部分放置了TCP数据，以便能够按照TCP协议进行传输，现在的以太网数据包结构已经变成了图3-10所示。
TCP协议可以为各种程序传递数据，比如Email、WWW、FTP等，不同的协议需要规定不同的数据格式，才能确保数据的准确传输和解析。
应用层的作用就是规定应用程序的数据格式，确保各种类型的数据能够按照一定的格式进行传输，从而实现了数据的统一化处理。
数据格式规定
协议制定

## Slide 22
02
C语言编程基础

## Slide 23
函数参考
编程基础
性能测试工程师需要具备编程基础，以确保脚本的正确性和可靠性。
脚本编写
工程师可以选择使用Java、Javascript、Microsoft.NET等语言进行脚本编写。
语法规则
在编写脚本时，工程师应遵循C语言语法规则，或使用Java语言实现相同功能的脚本。
性能测试工程师需要自行编写脚本，但如果没有语言基础，编写起来会很困难。
性能测试
协议选择
Loadrunner支持多种协议，工程师可以根据不同的应用选择适合的协议进行脚本编写。
Loadrunner提供了多种语言的使用说明和样例程序演示，以帮助工程师更好地编写脚本。
LoadRunner脚本语言

## Slide 24
数据类型是按被定义变量的性质、表示形式，占据存储空间的多少，构造特点来划分的。
数据类型的划分方式
在C语言中，数据类型可分为基本数据类型、构造数据类型、指针类型、空类型4大类。
C语言中的数据类型
基本数据类型最主要的特点是，其值不可以再分解为其他类型。
基本数据类型的特点
C语言数据类型

## Slide 25
构造数据类型是根据已定义的一个或多个数据类型用构造的方法来定义的。
构造数据类型定义
一个构造类型的值可以分解成若干个“成员”或“元素”。
构造类型值分解
每个“成员”都是一个基本数据类型或又是一个构造类型。
成员基本数据类型
构造数据类型

## Slide 26
指针类型
指针是一种特殊的数据类型，表示某个变量在存储器中的地址。
指针变量取值
指针变量的取值类似于整型量，但它们是两个完全不同的量，不能混为一谈。
指针重要作用
指针在计算机编程中发挥着重要作用，尤其是在处理内存管理和地址操作时。
指针类型

## Slide 27
字符型数据
字符型数据是计算机存储和处理的基本单位，通常用单字节表示，范围在0到255之间。
整型数据
整型数据是计算机中最常用的数据类型之一，包括基本整型、短整型、长整型等。
基本数据类型
基本数据类型主要包含整型数据、实型数据和字符型数据，如表3-1所示。
空类型

## Slide 28
无符号型数据是无符号整型数据的简称，表示一个数的值域为0到65535，适用于8位或16位的数据。
无符号型数据
双精度实型数据是计算机中另一种重要的实型数据类型，具有8个字节的存储空间。
双精度实型数据
变量是指在程序执行过程中其值可变的量，而常量是指其值不发生改变的量。
变量与常量
空类型

## Slide 29
在编程中，为了区分不同的变量和常量，习惯上使用大写字母表示常量，小写字母表示变量。
除了十进制、八进制和十六进制格式化输出符“%d”、“%o”、“%x”，还有哪些格式化输出符号呢。
空类型
格式化输出符号
标识符

## Slide 30
数据在计算机中的描述
现实世界中的数据在计算机中可以用数据类型来描述，具体表现为常量或变量形式。
数据的存在形式
数据以何种形式存在，取决于具体的应用场景和需求。可以是文本、数字、图像等任何形式。
常量与变量

## Slide 31
常量是指在程序运行期间其值不能被改变的量，包括直接常量和符号常量。
常量定义
整型数据是指没有小数部分的数值，如3、56.7等都是整型数据。
整型数据
C语言中的具体数值，如3、56.7、'a'等。
直接常量
用一个特定标识符表示某一数据，并在程序开头定义，使用时只需写标识符即可。
符号常量
符号常量的命名应遵循标识符命名规则，即由字母、数字和下划线组成，但首字母必须是大写或小写。
标识符规则
02
01
03
04
05
常量与符号常量

## Slide 32
整型数据
整型数据即是整数数据，没有小数部分的数值，在C语言中用于表示数字和数据。
整型数据定义
在C语言中，整型常量可以有十进制、八进制、十六进制等形式出现，以0开头的表示八进制。
整型变量中可存储正整数、负整数和0，不能出现小数，在内存中以二进制形式存储。
根据整型数据在内存中所占的存储长度的不同，整型变量分为基本整型、短整型、长整型等。
变量代表了内存中的一段存储空间，存储空间的大小是有限制的，所以并不是所有数值都能存储。
整型常量
整型变量
整型数据的分类
整型数据的值域

## Slide 33
整型常量的表示形式
在C语言中，整型常量可以有十进制、八进制、十六进制等形式出现。
十进制形式与数学上的整数表示相同，例如15、-100、0。
八进制形式是在数码前加数字0，例如012、034等，其中012=1*81+2*80=10(十进制）。
十六进制形式是 在数码前加0x（数字0和字母X），例如0x12、0x3e、0xff等。
0x12=1*161+2*160=18(十进制）。
十进制形式
十六进制形式
十六进制与十进制关系
八进制形式
整型常量

## Slide 34
01
02
整型变量分类
根据整型数据在内存中所占的存储长度的不同，整型变量分为基本整型、短整型、长整型。
整数分类
整数分为有符号整数和无符号整数两种，所以整型变量可以组合出六种类型。
定义格式
整型变量定义格式为“整型类型标识符 变量名1 [,变量名2,变量名3...]；”
值域限制
不同编译器中，整型变量所占的字节不同，值域也不同，与其所占用的内存字节数有关。
定义和使用
整型变量也必须“先定义，后使用”，其定义格式为“整型类型标识符 变量名1 [,变量名2,变量名3...]；”
03
04
05
整型变量

## Slide 35
浮点型数据即实数，是一种能够表示任意实数的数据类型。
浮点型数据在计算机中以二进制形式存在，每个数字都占用一定数量的存储空间。
浮点型数据
实数可以是正数、负数或零，也可以包含小数点后任意精度的数字。
浮点型数据在数学、物理和工程等领域中广泛应用，对于计算和测量具有重要意义。

## Slide 36
实型常量有两种形式
十进制小数形式和指数形式。
十进制小数形式
由数字和小数点组成，例如3.4、4.0、.5、.8。
指数形式
对于非常大或非常小的数值，常用指数形式表示，例如12.5e-6表示12.5×10^-6，0.3E3表示0.3×10^3。
浮点型常量

## Slide 37
浮点型数据的分类
C语言中浮点型变量分为单精度型和双精度型，单精度型一般占4个字节，双精度型一般占8个字节。
浮点型变量的定义及使用
浮点型变量定义时，需要指定类型标识符，并在内存中占有限的字节数。
浮点型数据的存储形式
浮点型常量在内存中以二进制浮点形式表示，并使用科学计数法进行编码。
浮点型变量

## Slide 38
A
B
C
D
字符型数据
C语言中字符型数据包括字符和字符串两种，具有广泛的应用。
转义字符
C语言中定义了一些字母前加“”来表示常见的那些不能显示的ASCII字符，如“n”、“t”、“v”等。
空值
在C语言中，空值表示一个不确定的值，通常用于占位或表示一个非数字的输入。
字符常量
在C语言中，一个字符型常量代表ASCII字符集中的一个字符，用单引号括起来表示。
字符型数据

## Slide 39
字符常量
转义字符列表
表3-3提供了转义字符的列表，包括字符形式和功能，帮助用户更好地使用转义字符。
转义字符
C语言中定义了一些字母前加“”来表示常见的那些不能显示的ASCII字符，如’0’、’n’等。
字符型常量
在C语言中，一个字符型常量代表ASCII字符集中的一个字符，用单引号括起来。
特殊字符表示
通过使用转义字符，我们可以方便地表示一些特殊字符，如回车换行、反斜杠字符等。
转义字符应用
转义字符在C语言中非常重要，使用得当的话，可以大大简化代码，提高程序的的可读性和维护性。

## Slide 40
字符型变量的存储形式
01
字符型变量用来存储字符型常量，一个变量只能存放一个字符，占一个字节，在内存中存储的是该字符的ASCII值的二进制形式。
字符变量的特性
02
每个字符型数据在内存中占一个字节，存储的是该字符的ASCII码，该ASCII码是一个无符号整数，其存储形式和整数的存储形式一样。
字符串常量的特性
03
字符串常量是由双引号括起来的一串字符，系统在每个字符串的最后自动加入一个字符’0’作为字符串的结束标志，两个连续的双引号””也是字符串常量。
字符变量

## Slide 41
运算符与表达式
表达式是将操作对象、运算符及括号连接起来的、符合C语言语法规则的序列，可以用于各种操作和运算。
表达式
C语言中的运算符主要包括算术运算、关系运算、逻辑运算、位运算及其他一些可以完成特殊任务的运算符。
运算符与表达式
C语言的运算符归纳为表3-4，包括算术运算符、关系运算符、逻辑运算符、赋值运算符、条件运算符、逗号运算符以及按位运算符等。
算术运算符

## Slide 42
感谢您的观看
THANKS