## Slide 1
第1章 音频基础知识

## Slide 2
前言 Foreword
Audition是一款专业音频编辑和混合软件，在正式开始学习软件的使用之前，本章先为读者介绍声音的产生、波形的重要参数、音频分类、编码压缩等知识。读者通过对本章的学习，可以快速了解并掌握音频的基础知识，为后面的学习打下坚实的基础。

## Slide 3
目录 Contents
01
了解音频
02
数字音频格式
03
音频接口基础知识
04
课后作业

## Slide 4
了解音频
1

## Slide 5
教学背景
音频是一个专业术语，只有把声音波形转化为其他形式，才能传播或储存在各种设备和媒介上，这种声波被转化后的形式被称为音频。
1.1.1 波形
一切发声的物体都在振动，振动停止则发声停止。像琴弦、人的声带或扬声器纸盆的振动都会产生声音，这种振动会引起周围空气压强的震荡，压力下的空气分子随后推动周围的空气分子，后者又推动下一组分子，以此类推。高压区域穿过空气时，在后面留下低压区域，当这些压力波的变化到达人耳时，会振动耳中的神经末梢，我们将这些振动称为声音。
我们所能看到的声音的可视化波形函数表现形式，反映了这些空气压力波。波形中的零位线是静止时的空气压力；当曲线向上摆动到波峰，表示较高压力；当曲线向下摆动到波谷，表示较低压力。
一个波形通常应包括振幅、周期、频率、相位、波长等几种特征，这是区别每一个波形的依据。

## Slide 6
教学背景
1.1.2 采样率
采样率是指数字音频采样系统每秒对自然声波或模拟音频文件进行采样的次数，决定了数字音频文件在播放时的频率范围。采样率越高，数字波形的形状越接近原始模拟波形。采样率越低，数字波形的频率范围越狭窄，声音越失真，音质越差。
为了重现给定频率，采样率必须至少是该频率的两倍。例如，CD的采样率为每秒44100个采样，所以可重现最高为22050Hz的频率，此频率恰好超过人类的听力极限20000Hz。

## Slide 7
教学背景
1.1.3 位深度
位深度决定动态范围。采样声波时，为每一个采样指定最接近原始声波振幅的振幅值。较高的位深度可提供更多可能的振幅值，产生更大的动态范围、更低的噪声基准和更高的保真度。

## Slide 8
教学背景
1.1.4 音频分类
根据不同的标准，音频可以分成不同的种类。
按照声波的频率不同，声音可分为人耳可听声、超声波和次声波3种。人耳可感受的声音频率范围在20~20000赫兹之间，这个范围内的声波被称为音频，高于20000赫兹的为超声波，低于20赫兹的为次声波。

## Slide 9
教学背景
按照内容可分为语音、音乐、效果声、噪声4种。
按照存储形式的不同可分为模拟音频和数字音频，而数字音频又分为波形文件和MIDI文件。
（1）模拟音频
自然界中物体振动使空气产生振动波，再由人体内耳接收，形成听觉，这种声音的波形变化是连续的，称为模拟音频。麦克风将声音压力波转换成电线中的电压变化，以模拟电压的幅度表示声音强弱，当这些电压变化通过麦克风电线传输时可以在磁带上记录成磁场强度的变化或在黑胶唱片上记录成沟槽大小的变化。
（2）数字音频
与磁带或黑胶唱片等模拟存储介质不同,包括声音信息在内的计算机中所存储的任何信息，都是用二进制数值来表示的，计算机以数字方式将音频信息存储成一系列0和1，这被称之为编码音频数字化。在数字存储中,原始波形被分成各个称为采样的快照，此过程通常称为数字化或采样音频,有时也称为模数转换。

## Slide 10
教学背景
1.1.5 音频信号
音频信号是一种带有语音、音乐和音效且有规律的声波频率和幅度变化的信息载体。根据声波的特征，可把音频信息分类为规则音频和不规则声音。其中规则音频又可以分为语音、音乐和音效；规则音频则是一种连续变化的模拟信号，可以一条连续的曲线来表示，称为声波。
声音的三个要素是音调、音强和银色，声波的三个重要参数是频率、幅度和相位，这些也决定了音频信号的特征。
（1）频率与音调
频率是指信号每秒变化的次数。人对声音频率的感觉表现为音调的高低，在音乐中称为音高。音调正是由频率决定的。

## Slide 11
教学背景
（2）音强
人耳对于声音细节的分辨只有在强度适中时才最灵敏，人的听觉响应与声音的强度呈对数关系。我们常用音量来描述音强，以分贝（dB=20log）为单位，在处理音频信号时，绝对强度可以放大，但其绝对强度更有意义。
（3）采集方式
过去对大音频信号采用限幅的方式，即对打信号进行限幅输出，对小信号不予处理。这样音频信号过小时，可自行调节音量，但也会影响收听效果。随着电子技术、计算机技术和通信技术的发展，数字信号处理技术已广泛地深入人们生活的各个领域。

## Slide 12
教学背景
1.1.6 编码压缩
目前采用的编码方式有多种，脉冲编码调制（PCM）是一种把模拟信号转换成数字信号最基本的编码方式，它将信号的强度依照同样的间距分成若干段，然后用独特的数码记号（通常是二进制）来编码。
经过采样、量化得到的PCM就是数字音频信号，可直接在计算机中传输和存储，但需要很大的存储容量来存放，对其进行压缩可以减少数据量、提高传输速率。
压缩编码的基本指标之一是压缩比，是指同一时间间隔内的音频数据量在压缩前后的大小比。压缩比越大，丢失的信息越多，信号还原时失真也越大。因此在压缩编码时，既要最大限度的降低数据量，又要尽可能不对信息造成损伤，以达到较好的听觉效果。二者相互矛盾，需要根据不同信号特点和不同的需要折中选择合适的数字音频格式。

## Slide 13
2
数字音频格式

## Slide 14
教学背景
1.2.1 常见音频格式
Audition功能非常强大，几乎支持所有的数字音频格式，包括MP3、WAV、WMA、MIDI、CDA等。
（1）MP3格式
MP3是一种音频压缩技术，全称是动态影像专家压缩标准音频层面3（Moving Picture Experts Group Audio LayerⅢ），简称为MP3。该压缩技术被设计用来大幅度地降低音频数据量，将音乐以1:10甚至1:12的压缩率压缩成容量较小且音质没有明显下降的文件。
MP3可以根据不同需要采用不同的采样率进行编码，其中127k采样率的音质接近于CD音频，而文件大小仅为CD音乐的10%。目前，MP3已经成为最为流行的音乐格式之一。
（2）WAV格式
WAV是微软公司开发的一种声音文件格式，又称为波形文件，是Windows系统上使用最为广泛的音频文件格式。WAV格式支持许多压缩算法，支持多种音频位数、采样频率和声道，采用44.1k的采样频率及16位量化位数，音质与CD相差无几。WAV格式可以重现各种声音，但产生的文件很大，多用于存储简短的声音片段。

## Slide 15
教学背景
（3）WMA格式
WMA是微软公司开发的网络音频格式，同时兼顾了保真度和网络传输需求。WMA格式可以通过减少数据流量但保持音质的方式来达到更高的压缩目的，其压缩率一般可以达到1:18。此外，WMA格式还可以通过DRM方案放置拷贝，或者限制播放时间和播放次数，以及限制播放机器，从而有效防止盗版。
（4）MIDI格式
MIDI又称为乐器数字借口，是数字音乐电子合成乐器的统一国际标准。它与波形文件不同，记录的不是声音本身，而是将每个音符记录为一个数字指令。计算机将这些指令发给声卡，声卡负责将这些声音合成出来，声卡质量越高合成效果越好。MIDI格式比较节省空间，可以满足长时间音乐的需要。
（5）CDA格式
CDA格式使用44.1k的采样频率，速率88k/s，16位量化位数，可以说是基本忠于原声。在大多数播放软件的“文件类型”列表中都可以看到*.cda格式，这就是CD音轨。

## Slide 16
教学背景
1.2.2 其他格式
除了上述介绍的常用音频格式外，Audition还支持MP4、AAC、AVI等音视频格式。
（1）MP4
MP4采用的是美国电话电报公司研发的以“知觉编码”为关键技术的A2B音乐压缩技术，是一种新型音乐格式。MP4在文件中采用了保护版权的编码技术，只有特定的用户才可以播放，有效保护了音频版权的合法性。
（2）AAC
AAC又称为高级音频编码，采用MPEG-2 AAC编码标准，由诺基亚和苹果等公司共同开发，是一种转为声音数据设计的文件压缩格式。与MP3相比，AAC采用了全新的算法进行编码，支持多个主声道，压缩率更高，在音质相同的情况下数据率只有MP3的70%，具有更高的性价比。

## Slide 17
教学背景
（3）AVI
AVI全称Audio Video Interleaved，即音频视频交错格式，它将音频和视频组合在一起，允许音视频同步回放。该格式对视频文件采用了一种有损压缩方式，但压缩比较高，尽管画面质量不太好，其应用范围依然很广。AVI主要应用在多媒体光盘，用于保存电视、电影等各种影响信息。
（4）MPEG
MPEG类型的视频文件是由MPEG编码技术压缩而成，主要利用了具有运动补偿的帧间压缩编码技术已减小时间冗余度，利用DTC技术以减小图像的空间冗余度，利用熵编码则在信息表示方面减小了统计冗余度。这几种技术的综合运用，大大增强了压缩性能，使MPEG被广泛应用于VCD/DVD及HDTV的视频编辑与处理中。
（5）AIFF
AIFF是音频交换文件格式(Audio Interchange File Format)的英文缩写，是苹果公司开发的一种声音文件格式。该文件格式被Macintosh平台及其应用程序所支持，其他专业音频软件包也同样支持这种格式。

## Slide 18
3
音频接口基础知识

## Slide 19
计算机和Audition要识别录制到计算机中的音频，需要将模拟音频信号转换为数字信号。同样，在播放音频时，需要将数字信号转换为模拟音频信号，这样才能够听到它。“声卡”就是完成这种转换过程的硬件，分为内置声卡和外置声卡。无论是哪种声卡，都可以完成模拟信号到数字信号（A/D）和数字信号到模拟信号（A/D）的转换。
为了更好地学习Audition，需要准备一下设备：
声源，如配有3.5mm输出插孔的便携音乐播放器；便携式计算机可能还配置有内置传声器（麦克风或话筒）；推荐使用线路电平设备，也可以使用USB麦克风。
两端为3.5mm公插头的电缆。
计算机内置的监听扬声器或者可插入计算机立体声输出插孔、配3.5mm立体声插头的入耳式/头戴式耳机。
教学背景
动手练：配置Windows的音频选项
<具体操作过程详见书中图文内容>
动手练：测试Windows音频的输入/输出
<具体操作过程详见书中图文内容>

## Slide 20
4
课后作业

## Slide 21
一、填空题
1、 频率 以赫兹为单位测量，描述每秒周期数。
2、麦克风将声音压力波转换成电线中的电压变化，高压称为 正电压 ，低压称为 负电压 。
3、 位分辨率 用于表示模数转换器对输入信号进行转换的精确程度。
4、等待时间决定了音频在经过计算机处理时的 延迟时间 。
二、选择题
1、数字音频编码技术PCM也被称为（ D ）。
A、声波编码调制 B、频率编码调制
C、相位编码调制 D、脉冲编码调制
2、在空气中更容易被吸收而导致逐渐损耗的是（ A ）。
A、高频声波 B、低频声波
C、中频声波 D、波长较长的声波
教学背景

## Slide 22
3、以下格式中属于无损格式的是（ D ）。
A、MP3 B、MIDI
C、WMA D、WAV
4、Audition支持的最高音频精度级别是（ C ）。
A、8-bit B、16-bit
C、32-bit D、64-bit
5、广播级别的数字音频采样率一般要达到（ B ）。
A、22050Hz B、32000Hz
C、44100Hz D、48000Hz
教学背景

## Slide 23
三、简答题
1、简述数字音频技术的特点。
数字音频技术应用于制作唱片、影视配音配乐、手机铃声制作、多媒体教学、Flash制作等。在声音存储方面，将声音保存在光存储介质或磁存储介质中，可以长期保存不损坏。在声音处理方面，可以进行二次加工，对音乐中的错误进行修正。声音压缩方面，在尽量不损失音质的前提下，常见的MP3格式压缩比率高达1:13。
2、简述数字音频与MIDI的区别。
数字音频是对模拟的音频波形信号进行“高速单格连续摄影”（进行非线性声音样本的采集、量化、整合），然后“重放这个高速摄影”（的技术过程）。
MIDI是对已有的音频样本施以人为命令，使其以非线性方式做被动程序化“重放”（的计数过程）。
教学背景

## Slide 24
努力，感动自己