## Slide 1
通信系统建模仿真
第一专题（1） 课程数理基础（绪论）
陈树新 教授

## Slide 2
通信系统建模仿真——课程发展历程
2003年
2007年
2012年
2017年
陕西省优秀教材一等奖
2023年9月

## Slide 3
通信系统建模仿真——体系架构

## Slide 4
通信系统建模仿真——学生成果

## Slide 5
2
3
4
1
仿真
系统建模与仿真的发展
仿真在通信设计中的作用
系统与模型
第一专题（1）课程数理基础（绪论）
2
3
4
1
仿真
系统建模与仿真的发展
在通信系统开发中的作用
系统与模型

## Slide 6
系统与模型——系统
定义：由若干相互关联、互相作用的事物按一定规律组合而成的具有特定功能的整体。系统可以具有不同的属性和规模。
基本特征：整体性和相关性。
边界：确定了系统的范围，边界以外对系统的作用称为系统的输入，系统对边界以外的环境的作用称为系统的输出。
系统的“三要素”
实体：确定了系统的构成，也就确定了系统的边界；
属性：用于描述每一实体的特征；
活动：系统内部实体之间相互作用，确定了系统内部发生变化的过程。

## Slide 7
系统与模型——系统
系统类型：处于平衡状态的系统称为静态系统，状态随时间不断变化着的系统为动态系统。
系统环境：影响系统而又不受该系统直接控制的全部外界因素的集合；
系统边界：为了限制所研究问题涉及的范围，一般用系统边界把被研究的系统与系统环境区分开来。
美国F35战机

## Slide 8
系统与模型——模型
构造模型的原因
1.系统还处于设计阶段；
2.在真实系统上进行实验可能会引起系统破坏或发生故障；
3.需要进行多次实验；
4.实验时间太长或费用昂贵。
模型的形式：物理模型、数学模型和非形式化描述。
数学模型：采用数学的各类形式来描述系统的内在规律。
北斗卫星导航系统

## Slide 9
系统与模型——模型的分类
按形式和类型划分
线性和非线性系统模型 （满足叠加原理）
动态与静态模型
确定性与随机性模型
微观与宏观模型（描述方法存在差异）
按形式和类型划分
时变和时不变系统模型
集中参数与分布参数模型
按研究方法划分
连续与离散模型
时域与频域模型
输入输出模型与状态空间模型
参数模型与非参数模型

## Slide 10
2
3
4
1
仿真
系统建模与仿真的发展
仿真在通信设计中的作用
系统与模型
第一专题（1） 绪论

## Slide 11
系统与模型——仿真
定义：一种基于模型的活动，计算机仿真三要素及三个基本活动。
数学抽象
参数调整
编程实现
系统建模：利用输入输出数据（黑箱法），或者基于模型库的结构化建模。
仿真建模：各种仿真工具；参数模型等。
仿真实验：参数的调整，物理的比对。

## Slide 12
系统与模型——仿真
定义：仿真是一种基于模型的活动，计算机仿真三要素及三个基本活动。
系统建模：利用输入输出数据（黑箱法），或者基于模型库的结构化建模。
仿真建模：各种仿真建模工具；参数模型等。
仿真实验：现代仿真技术将实验框架与仿真运行控制区分开来。
数学抽象
参数调整
编程实现
现代仿真技术是将仿真活动扩展到系统建模、仿真建模和仿真实验这三个方面，并将其统一到同一环境当中。

## Slide 13
仿真——相似理论
基本内容：相似定义、相似定理、相似类型和相似方法。
系统相似的基本水平：结构水平→行为水平（思考）。
相似类型（行为水平）：空间相似（驾驶仪）、时间相似（成长）、功能相似（人脑-电脑）、动态特性相似（弹簧-RCL）、信息相似（VR/AR/MR）。
发展：现代仿真技术是将仿真活动扩展到系统建模、仿真建模和仿真实验这三个方面，并将其统一到同一环境当中。

## Slide 14
仿真——仿真的分类
根据计算机分类：模拟计算机仿真、数字计算机仿真、模拟数字混合仿真。
根据仿真时钟与实际时钟的比例关系分类：实时仿真、欠（超）实时仿真 。
根据仿真系统的结构和实现手段不同分类：数学仿真、物理仿真、半实物仿真、人在回路中仿真、软件在回路中仿真。

## Slide 15
2
3
4
1
仿真
系统建模与仿真的发展
仿真在通信设计中的作用
系统与模型
第一专题（1）课程数理基础（绪论）

## Slide 16
系统建模与仿真的发展——历史回顾
1600——1940：在物理科学基础上的建模。
初级阶段：从20世纪40年代到60年代，采用的工具是通用电子模拟计算机和混合模拟计算机，因而可称为模拟阶段。
发展阶段：20世纪60年代，随着数字仿真机的诞生，数字仿真阶段。
成熟阶段：20世纪90年代，实现多种类型仿真系统之间互操作、仿真模型组件重用的成熟阶段。
复杂系统应用阶段：20世纪末和本世纪初，逐渐发展形成了具有广泛应用领域的新兴的交叉学科——仿真科学与技术学科。

## Slide 17
系统建模与仿真的发展——发展趋势
面向对象仿真（OOS）：根据组成系统的对象及其相互作用关系来构造仿真模型。
（面向对象基本特征：封装、继承、多态）
定性仿真（QS）：以非数字手段处理信息输入、建模、行为分析和结构输出，通过定性模型推导系统定性行为描述。
智能仿真（IS）：以知识为核心和人类思维行为作背景的智能技术。

## Slide 18
系统建模与仿真的发展——发展趋势
分布交互仿真（DIS）：通过计算机网络将分散在各地的仿真设备互联，构成时间与空间互相耦合的虚拟仿真环境。
可视化仿真（Visual Simulation，VS），多媒体仿真（MS）
虚拟现实仿真（VRS）：给参与者产生各种感官信号，如视觉、听觉、触觉等，使参与者有身临其境的感觉。
Internet网上仿真（Java，面向WWW）

## Slide 19
2
3
4
1
仿真
系统建模与仿真的发展
仿真在通信设计中的作用
系统与模型
第一专题（1）课程数理基础（绪论）

## Slide 20
仿真在通信系统设计中的作用——有效性分析
定义：当系统性能指标与系统真实值的差异处于允许的范围之内，称该系统设计有效，而对于这个有效特性的分析，就被称为系统的设计有效性分析。
原因：假设找到了一个满足需求的方案。
1.任何实际设备特性都不能无限精确的度量；
2.测试和检验；
3.老化和环境影响的不确定性；
4.输出结果的通常具有随机性。

## Slide 21
仿真在通信系统设计中的作用——不同设计阶段的应用
注意：仿真本身不是最终的目标，它只是这些过程中的一种辅助工具。
概念设计阶段：强调设计的顶层技术规范，也就是需要确定系统的信息速率、误码率等性能指标。
工程实现阶段：需要对子系统和各个模块单元指标进一步细化 。
硬件开发阶段：对关键部件/子系统进行测试，以确定它们的性能指标。
测试阶段：当系统的硬件样机完成后，就对它进行测试，并将测试结果与仿真结果比较。仿真可作检修故障的工具，并预计系统的使用寿命（EOL）。

## Slide 22
仿真在通信系统设计中的作用——典型案例分析
1
2
3
4
1

## Slide 23
仿真在通信系统设计中的作用——典型案例分析
概念化定义阶段：需要制定最高层性能指标，例如信息速率、链路质量、可用性和连通性等。
核心：研究对象链路信噪比和累计失真。
系统设计阶段：用系统参数来限制系统初始状态，并在这些初始参数基础上，建立一个仿真模型，进而确定系统所引起的性能失真，利用这些信息确定是否终止系统验证。
链路预算和失真参数都必须反复重新检查。

## Slide 24
仿真在通信系统设计中的作用——典型案例分析
硬件设计阶段
开发的硬件通常是指设计开发模型，这个设备的设计不是最终的设计结果，只要求它与所要完成的产品比较相似即可。（ABC样机的生产）
1.给出了要达到初始技术指标所面临的难易程度，同时还提供了将这些初始技术指标调整到最终形式的方法。
2.作为验证仿真有效性的基础；
3.为研究中的设备建立或增加数据库。

## Slide 25
本章完毕
讲课人：陈树新
2024/2/21