## Slide 1
通信系统建模仿真
第二专题（2）建模仿真技术（系统建模原理与方法）
陈树新 教授

## Slide 2
第二专题（2） 系统建模原理与方法
2
3
4
1
建模的实现方法
建模的误差分析
连续系统描述
建模的基本概念
5
连续系统建模
6
离散事件系统描述
7
离散事件系统典型建模方法

## Slide 3
系统建模原理与方法——建模的基本概念
基本认识
建模是对系统内在关系的抽象，在抽象过程中，必须联系真实系统与建模目标，既要准确有效，又要高效可靠。
建模方法的分类
传统法：机理分析建模和实验统计建模；
现代法：方法手段丰富，没有统一的模式；
使用的方法：没有一个固定程式，需要根据系统状况、建模目标、建模要求及实际背景来确定。

## Slide 4
建模的基本概念——分类与准则
建模遵循的原则（需要：全面、集中、准确）
①可分离性原则。（独立考虑）
②假设的合理性原则。
2PSK系统误码率可以表示为
③因果性原则。
输入量和输出量满足函数映射关系，它是数学模型的必要条件。

## Slide 5
建模的基本概念——实施步骤
建模准备阶段：了解对象（归属领域），明确目的（预测、决策、设计），确定方法（定量、定性）。
系统认识阶段
确定系统建模的目标。（目标函数）
确定系统建模的规范。（范围、工具、精度、结果、使用等）
确定系统建模的要素。（进一步聚焦：实体）
确定系统建模的关系及其限制。
系统建模阶段（假定你是个画家）
要素变量的确定。 模型形式的简化。进行必要的假设。
系统=要素+联系

## Slide 6
建模的基本概念——实施步骤
模型求解阶段
模型分析与检验
了解对象明确目的确定方法
目标函数、规范、要素、关系及其限制。
变量的确定、形式的简化、必要的假设。

## Slide 7
建模的基本概念——思维方法
应具备的能力
1.分析综合能力；
2.抽象概括能力；
3.想象洞察能力；
4.运用数学工具的能力；
5.通过实践验证数学模型的能力。

## Slide 8
建模的基本概念——思维方法
抽象（看整体，找规律）
忽略每个具体事物的特殊性，着眼于整体和一般规律，通常称这种研究方法为抽象。
分析问题，数学建模（谁做）
（1）椅子的位置和调整的表述。
（2）椅脚着地的数学表示。
（3）分析研究这些函数的
关系和性质。（假设、构成、求解）
参考文献：齐欢，王小平．系统建模与仿真．北京： 清华大学出版社，2013

## Slide 9
建模的基本概念——思维方法
归纳（有经验的人）：从特殊的具体的认识，推进到一般的抽象的认识的一种思维方式被称为归纳。例如：开普勒利用观测资料，归纳出开普勒一、二、三定律。（开普勒是第谷•布拉赫的助手）
演绎（掌握新工具的人）：由特殊的命题推出一般性命题的推理方法。
牛顿以微积分为工具，在开普勒三定律和牛顿力学第二定律的基础上，演绎出万有引力定律。

## Slide 10
建模的基本概念——思维方法
类比（观察能力超强）：在两类不同的事物之间进行对比，找出若干相同或相似点之后，推测在其它方面也可能存在相同或相似之处的一种思维方式。
RLC——刚体、线性弹簧、阻尼器、流体
移植（天才）
将一个或几个学科领域中的理论和行之有效的研究方法、研究手段移用到其他领域当中去，为解决其他学科领域中存在的疑难问题提供启发和帮助。
目的：计算π
想到圆面积
面积有关的实践
统计实现法

## Slide 11
第二专题（2） 系统建模原理与方法
2
3
4
1
建模的实现方法
建模的误差分析
连续系统描述
建模的基本概念
5
连续系统建模
6
离散事件系统描述
7
离散事件系统典型建模方法

## Slide 12
系统建模的实现方法——思维方法
问题的提出（经常是矛盾的）
希望建立的模型尽可能的精确，也就是准确性要高；尽量减小计算机资源的使用。
基本思路
可以按增加模型描述的细节程度建模，构建出通信系统的层次描述结构。
如何确定用高层还是底层呢？

## Slide 13
系统建模的实现方法——通信系统建模的实现方法
实现目标
成功的通信仿真系统应当做到做到：
1.仿真框图与实际系统的一样；
2.产生波形的统计特性接近真实波形；
3.器件模型工作方式和真实器件一样。
系统建模（总体设计）
系统模型是一种拓扑结构，其仿真框图与真实系统越接近，整个系统的精确度就越高。通常用子系统作为系统模型中的一个方框图。

## Slide 14
系统建模的实现方法——通信系统建模的实现方法
设备建模（细节描述）
从计算角度来讲，设备建模就是子系统分层上的传输函数模型的构建。(可以调节的参数)
过程建模（驱动描述）
信源、噪声和干扰随机过程建模；
随机信道建模；
等价随机过程建模。

## Slide 15
系统建模的实现方法——虚拟与混合系统建模
虚拟建模的定义
当待建模型未知时，由一些被定义好的若干子系统组成，对这些子系统的仿真。关键是需要确定各个子系统的几个主要控制参数；
基本方法
利用几个适当的参数作为硬件设计的控制工具，并使其满足系统的具体的要求，就构成了一个符合要求的虚拟系统，并且可以通过软件模型完成对实际系统性能的合理的近似和定界。

## Slide 16
系统建模的实现方法——虚拟与混合系统建模
虚拟建模
数据源：具有一个或多个比特流，统计特性及波形特征需要描述。
调制器：①信号空间星座图，②正交方式描述方法。
滤波器：幅度特性和相位特性。
放大器：①输入功率/输出功率曲线； ②输入功率/输出相位曲线。
信道：反映实际应用情况。
接收机：建模为一个逼近的匹配滤波器。

## Slide 17
系统建模的实现方法——虚拟与混合系统建模
混合仿真
定义：在仿真系统中利用实际的硬件来代替抽象的硬件模型。
难点：仿真/硬件的接口问题。 模拟接口，数字接口。
有些设备是货架产品

## Slide 18
第二专题（2） 系统建模原理与方法
2
3
4
1
建模的实现方法
建模的误差分析
连续系统描述
建模的基本概念
5
连续系统建模
6
离散事件系统描述
7
离散事件系统典型建模方法

## Slide 19
系统建模的误差分析
仿真的准确性的定义
仿真结果与实际系统性能上的近似程度。仿真的准确性受模型误差和处理误差的限制。
产生原因（简化处理）
1.仿真方框图与实际系统结构的差异：运算能力的限制，通常会降低复杂度，系统模型就不能准确无误的反映实际系统。
2.对于部分子系统忽略处理。例如，天线、大气的影响等。

## Slide 20
系统建模的误差分析——系统建模误差
可简化处理（等效处理）
伊莱比特（Elektrobit，EB）公司出品EB Propsim F8（F32）为无线通信系统提供信道仿真器。
不可简化处理（会造成系统建模误差）
1.相关解调——载波恢复——频带信号——基带分析。
2.放大器等

## Slide 21
系统建模的误差分析——设备建模误差
定义：当设备模型不能完全反映设备本身时，就会产生设备建模误差。
转换产生的误差：设计需求→H(s)→H(z)→H(k)，出现频域和时域混叠；
测量误差分析
1.物理测量本身存在不完善性，使得测量特性与实际特性有差异。
2.真实滤波器特性是随时间变化的。
截断产生的误差：
结论：不必为了构造一个好的模型而特别关注设备细节特征，只要再现它的失真效应的主要特性即可。

## Slide 22
系统建模的误差分析——随机过程建模误差
产生原因：不能完全准确地表示实际过程的特性。 建模对象：信号源和噪声源。
信号建模
1.测试信号驱动系统：利用随机信号发生器，例如，m序列，但通常只能模拟随机过程的一维和二维统计特性。
2.利用实验数据驱动系统：形成信号的输出文件作为输入信号，例如模拟用“Oak is strong”，数字用实际序列驱动。

## Slide 23
系统建模的误差分析——随机过程建模误差
噪声建模
热噪声(带限高斯噪声) ：可以被准确无误地模拟出来。
相位噪声：是振荡器不稳定造成的，由均方根和谱分布来确定。关键参数是其均方值和带宽，或者称为相关间隔，比较难以建模。
脉冲噪声：由特定环境造成的噪声。只要参数确定有可能进行建模。
随机信号发生器的性能
采用统计测量的方法来确定随机信号发生器的输出是否与预期的情况一致。

## Slide 24
系统建模的误差分析——随机过程建模误差
随机信号发生器的性能
引入置信度的概念，要求仿真曲线与理论曲线基本上是一致的。
实际上随机信号发生器产生的是周期序列，为使其仿真结果有意义，观察时间必须远远小于这个周期。
仿真作业：利用不同周期的伪随机序列，研究误码率估计的精度。

## Slide 25
第二专题（2） 系统建模原理与方法
2
3
4
1
建模的实现方法
建模的误差分析
连续系统描述
建模的基本概念
5
连续系统建模
6
离散事件系统描述
7
离散事件系统典型建模方法

## Slide 26
连续系统描述
基本认识
系统建模是对系统内在状态关系的抽象，例如数学描述。
时域描述（数学描述手段）
微分方程 差分方程（为了计算机处理）
引用了算子的概念

## Slide 27
系统的数学描述

## Slide 28
连续系统描述
传递函数：（零状态系统）
连续系统
时间离散系统（为了计算机处理h(n)）
时间频率离散系统（为了计算机处理H(k)）
系统黑箱描述
输入
输出
系统白箱描述
输入
输出
思考简洁性

## Slide 29
连续系统描述——状态空间模型
黑箱、白箱和灰箱
信息信号类：输入与输出之间的关系；
控制类：系统的可观测性和可控制性、系统的最优控制与设计等问题。
黑箱 白箱
社会、经济、生物 生态、环境 航空、航天、电力、化工
模型建立方法
状态空间模型是以白箱法研究系统内部结构和关系典型方法。

## Slide 30
系统的数学描述——状态空间模型
模型建立方法
连续模型 外部模型
离散模型 外部模型
直传矩阵
输入矩阵
系统矩阵
输出矩阵

## Slide 31
系统的数学描述——状态空间模型
这种模型建立的好处
n阶动态系统（连续的或离散的），可以使用n个状态变量的一阶微分（或差分）方程组来表述，状态空间模型的优势主要体现在：
（1）利用描述系统内部特性的状态变量替代了仅能描述系统外部特性；
（2）由于采用一阶微分（或差分）方程组，因此，便于计算机数值计算；
（3）便于处理多输入多输出系统；
（4）容易推广用于时变系统和非线性系统。
Notes: 牛顿没有学过《矩阵论》

## Slide 32
第二专题（2） 系统建模原理与方法
2
3
4
1
建模的实现方法
建模的误差分析
连续系统描述
建模的基本概念
5
连续系统建模
6
离散事件系统描述
7
离散事件系统典型建模方法

## Slide 33
系统建模原理与方法——连续系统建模(微分方程建模法)
实现步骤（做应用题）
（1）翻译或转化。
（导数——速率）
（2）建立瞬时表达式。（微元）
（3）配备物理单位。
（4）确定条件。
微元法建立微分方程模型
（1）按变化规律直接列方程。
（2）模拟近似法。
注意：无法得到解析解用研究稳定性和数值解替代。

## Slide 34
连续系统建模——频域建模方法
思路与要求
s——z——差分模型（或者频域离散后到k域）。
为了实现实现离散描述需要实现s域到z域的映射。
对于转换关系提出了以下两个要求
（1）因果稳定的H(s)转换成H(z)后仍应当是因果稳定的。
（2）系统函数H(z)的频率响应当能够匹配连续系统的频响，也就是使得S平面的虚轴映射到Z平面的单位圆上，相应的频率之间为线性关系。
将H(s)转换成H(z)的方法很多，这里将重点的介绍脉冲响应不变法和双线性变换法。

## Slide 35
连续系统建模——频域建模方法
脉冲响应不变法
定义：时域上的转换方法，它使得h(n)在采样点上等于ha(t)。即
频域
可以得到模拟系统函数Ha(s)和数字系统函数H(z)之间的关系
经过推导这种映射关系可以描述为
进一步可得

## Slide 36
连续系统建模——频域建模方法
脉冲响应不变法
注意 是Ω的周期函数。混叠的问题。
问题：可以证明，如果ha(t)的频带宽度在π/T范围之内，就不会发生频率混叠。如果混叠就产生处理误差。

## Slide 37
连续系统建模——频域建模方法
利用双线性z变换法
为了克服频率混叠现象；提出了双线性z变换法，其处理过程分为两步：
（1）将整个模拟频率范围从(-∞，∞)压缩到(-π/T，π/T)之间；
（2）利用实现从S平面到Z平面的映射。
从S平面到Z平面的变换式为：

## Slide 38
连续系统建模——频域建模方法
利用双线性z变换法
问题：频率映射发生了非线性畸变，这将直接影响数字系统的频率响应和模拟系统的频率响应的相似程度，造成数字系统描述的失真。

## Slide 39
连续系统建模——分布参数系统建模方法
描述
分布参数系统的状态变量、控制变量和被控变量不仅是时间的函数，而且是空间坐标的函数。
研究的必要性
1.所有物理系统均具有分布性质；
2.可实现空间分布物理量的精确描述和精确控制；
3.采用空间上被离散化的模型来近似分布模型方法是不可行性。（借助集中参数描述？）

## Slide 40
连续系统的建模——分布参数系统建模方法
分布参数系统模型的特点
由于分布参数系统的分布特性，使其较集中参数系统复杂得多。
主要体现在：动力学特性、系统结构等方面。
典型应用领域
电磁学问题、结构分析和设计问题、声学、热和能量的传递、地球物理系统分析、环境研究、煤气和液体流系统、人口统计和农业模型等。

## Slide 41
第二专题（2） 系统建模原理与方法
2
3
4
1
建模的实现方法
建模的误差分析
连续系统描述
建模的基本概念
5
连续系统建模
6
离散事件系统描述
7
离散事件系统典型建模方法

## Slide 42
系统建模原理与方法——离散事件系统描述（基本要素）
定义：
系统的状态仅在离散的时间点上发生变化的系统，而且这些离散时间点一般是不确定的。
实体（Entity）：构成系统的各种成分。
临时实体：是主动的，（顾客）；
永久实体：是被动的，（服务员）
临时实体按一定规律出现在仿真系统中，引起永久实体状态的变化，又在永久实体作用下离开系统，如此整个系统呈现出动态变化的过程。

## Slide 43
离散事件系统描述——基本要素（特点）
属性（Attribute）：实体的状态由它的属性的集合来描述，属性用来反映实体的某些性质。（建模只关注有用的属性）
状态（State）：系统的状态是系统中所有实体的属性的集合。

## Slide 44
离散事件系统描述——基本要素（运行）
事件（Event）：引起系统状态发生变化的行为，它是在某一时间点上的瞬间行为，离散事件系统可以看作是由事件驱动的。
活动（Activity）：在两个事件之间保持某一状态的持续过程称为活动，活动的开始与结束都是由事件引起的。
进程（Process）：由某类实体相关的事件及若干活动组成，一个进程描述了它所包括的事件及活动之间的相互逻辑关系和时序关系。
进程：顾客到达；排队等待，直到位于队首；进入服务通道；停留于服务通道之中，直到接受服务完毕离去。

## Slide 45
离散事件系统描述——基本要素（约束）
仿真时钟(Simulation clock)
用于表示仿真时间的变化，作为仿真过程的时序控制。 连续仿真：定步长或者变步长；
离散事件系统：固定步长时间推进机制，下次事件时间推进机制。
规则(Rule)
描述实体之间，实体与仿真时钟之间相互影响的规则。

## Slide 46
离散事件系统描述——部件结构
部件
使用了事件时间推进法的大多数离散事件仿真模型，都具有下列
（1）系统状态； （2）仿真时钟； （3）事件表；
（4）统计计数器； （5）定时子程序； （6）初始化子程序；
（7）事件子程序； （8）仿真报告子程序； （9）主程序。

## Slide 47
离散事件系统建模——部件结构（结构）
仿真在0时间开始，主程序调用初始化程序的方法。
第i个事件发生
（1）修改系统状态；
（2）修改统计计数器；
（3）生成将来事件发生时间，并将该信息加到事件表中。
否应该终止仿真。

## Slide 48
第二专题（2） 系统建模原理与方法
2
3
4
1
建模的实现方法
建模的误差分析
连续系统描述
建模的基本概念
5
连续系统建模
6
离散事件系统描述
7
离散事件系统典型建模方法

## Slide 49
系统建模原理与方法——典型建模方法（Petri网建模）
发明：由德国学者Carl A. Petri，于1962年在其博士论文中提出的一种用于描述事件和条件关系的网络。
作用：表示系统中的并行、同步、冲突和因果依赖等关系，分析系统动态性质。
基本术语
1.资源：与系统状态发生变化有关的因素。
2.状态元素：资源按照在系统中的作用分类，每一类放在一起，则这一类抽象为一个相应的状态元素。3.库所：状态元素就称为库所“○”。

## Slide 50
典型建模方法——Petri网建模
基本术语
4.变迁：资源的消耗和使用，以及对应状态元素的变化“∣”。
5.条件：如果一个库所只有不同状态，则该库所称为条件。
6.事件：涉及条件的变迁称为事件。
7.容量：库所能够存储资源的最大数量称为库所的容量。
描述：Petri网是由节点和有向弧组成的一种有向图。
5个库所和3个变迁Petri网，其中序偶为：

## Slide 51
典型建模方法——Petri网建模
案例
有工业生成线，它要完成两项工业操作，这两个操作分别用变迁t1和变迁t2表示。
（1）第一个变迁t1将传入生产线的半成品s1和部件s2用2个螺丝钉s3固定在一起，变成半成品s4，使用工具s7；

## Slide 52
典型建模方法——Petri网建模
案例
（2）第2个变迁t1再将s4和部件s5用3个螺丝钉s3固定在一起，变成半成品s6；使用到工具s7。
假定由于存放空间的限制，部件s2和s5最多不能超过100件，停放在生产线上的半成品s4最多不能超过5件，螺丝钉s3存放的件数不能超过1000件。

## Slide 53
典型建模方法——Petri网建模

## Slide 54
典型建模方法——Petri网建模
Petri网的类型
（1）基本Petri网：规定网中每一个库所的容量为1，条件/事件系统，C/E系统。
（2）低级Petri网。每一个库所的容量和权重为大于等于1的任意整数，库所/变迁网，简称为P/T网。
（3）定时Petri网。
（4）高级Petri网。谓词/事件网、着色网以及随机网都属于高级网，
（这是一种思维方式，现在有具体的解决技术和方法，比如2018年军模题）

## Slide 55
典型建模方法——Petri网建模
Petri网的特点
1.能够很好地描述和表达并行、同步、冲突和因果等关系。
2.为形式化分析提供了良好的条件，因为Petri网有良好的数学基础和语义清晰的语法。
3.使用图形来描述系统，使系统形象化，易于理解，降低了建模的难度，提高了模型的可读性。
4.对于柔性制造系统（FMS）那样的分布式递阶结构，可以分层次建立Petri图。
5.与系统结构关系密切。

## Slide 56
典型建模方法——活动循环图法
以直观方式显示了系统状态变化，利于理解和分析，广泛地应用于FMS等离散事件系统的建模仿真中。
ACD的原理（Activity Cycle Diagram，ACD）
系统的每一种实体都按各自的方式循环地发生变化，即静止状态（○）和活动状态（□），这两种状态在循环中交替地出现。
活动可以同时发生多起，活动的延续时间可以是常数或随机数，也可以是按照某种规律变化的数。

## Slide 57
典型建模方法——活动循环图法
基本术语
1.实体：组成系统的各种要素，也就是ACD中产生活动的主体。
2.活动：如果实体正在参加某种活动过程，则称实体处于活动状态。
3.队列：如果实体处于静态或等待状态，则称之为实体的队列。
4.实体的行为模式：“…→活动→队列→活动→…”交替变化规则。
5.直联活动和虚拟队列：某一活动完成后，其后续活动就立即开始；等待时间为零的队列。
6.合作活动：如果一个活动要求多于一个实体参加才能开始。

## Slide 58
典型建模方法——活动循环图法
建模方法（半自动机床和工人）（队列“○”；活动“□”）

## Slide 59
典型建模方法——实体流图法（画法很重要）
定义：采用与计算机程序流程图相类似的图示符号和原理，建立表示临时实体产生，在系统中流动，接受永久实体服务，以及消失等过程。
描述：菱形框（表示判断）、矩形框（表示事件、状态、活动等中间过程）、圆角矩形框（表示开始和结束）、箭头线（表示逻辑关系）等。
步骤
1.明确组成系统的各个实体及其属性。
2.分析各种实体的状态和活动，及其相互间的影响。
3.确定引起实体状态变化的事件，并将条件事件合并。

## Slide 60
典型建模方法——实体流图法（画法很重要）
步骤
4.分析各种事件发生时实体状态是如何变化。
5.在一定的服务流程下，分析与队列实体有关系的特殊操作。
6.根据以上分析，以临时实体的流动为主线，用约定的图示符号画出被仿真系统的实体流图。
7.确定模型参数的取值、参变量的计算方法及属性描述变量的取值方法。
8.确定队列的排队规则。

## Slide 61
典型建模方法
实体流图法（画法很重要）

## Slide 62
本章完毕
讲课人：陈树新
2024/2/21