## Slide 1
通信系统建模仿真
第二专题（3）建模仿真技术（系统仿真原理与方法）
陈树新 教授

## Slide 2
2
3
4
1
系统仿真验证
连续系统数值仿真方法
蒙特卡洛仿真原理
仿真的基本概念
第二专题（3）系统仿真原理与方法
5
6
准解析MC仿真
离散事件系统仿真基本策略

## Slide 3
系统仿真原理与方法——仿真的基本概念
追求目标
提高仿真的逼真性、可靠性和精确性（科学性）；
提高仿真的效率（艺术性）；
改进仿真系统的体系结构（科学性+艺术性）。
数学抽象
参数调整
编程实现
仿真是一种基于模型的活动，计算机仿真三要素及三个基本活动。

## Slide 4
仿真与分析
科学性：包括理论分析和定量分析的等多方面的知识。
艺术性：仿真过程的技巧使用。
为了解决一个具体实际问题，所采用的正确的方案都是仿真与分析相结合的处理方法。
 | 分析 | 仿真
动态特性 | 不能 | 能够
模型的构建 | 按理想方式 | 约束程度小
系统构建灵活 | 不灵活，须调整 | 灵活性高
仿真的基本概念——仿真的策略

## Slide 5
复杂问题的处理
以某种方式降低问题的复杂程度；
将一个问题分解为多个小问题，把这些小问题的解决方案按照某种方式进行组合，这个组合系统对解决整个复杂问题很有价值。
例如：线性时不变系统的全响应就可以分解成为零状态响应和零输入响应分别考察。
仿真的基本概念——仿真的策略
Notes: 导航中的侧向和测距
本轮，均轮

## Slide 6
仿真的基本概念——通信系统分层仿真
目的：将复杂通信系统简单化。
顶层：通信网络层
研究内容：测试诸如网络吞吐率、响应时间等网络参数，建立协议和链路数据规范。
使用工具：NS-2，OPNET等。
底层：通信模块单元，模拟电路，数字电路，DSP。
研究内容：对具体部件的研究。
使用工具：Spice,HDL,DSP,RF仿真软件等。

## Slide 7
仿真的基本概念——通信系统分层仿真
中间层：通信链路层（研究重点）
研究内容：对于数字传输系统测量误码率，用以验证网络层建立的链路数据规范。
使用的软件工具：
Matlab(Simulink) , SPW ,
COSSAP, System View等。
理论支撑：现代通信原理等

## Slide 8
解析分析（系统分析）
利用确切的公式计算出设计参数和系统性能之间的对应关系，这种方法也被称为解析分析法。
2PSK信号采用同步检测的系统误码率
系统仿真
按要求建立各种形式、各种复杂程度的系统模型，可以轻易地将数学的和经验的模型结合在一起，同时还把测量的器件和实际信号特性组合到一起。缺点：数学计算量过大。
仿真的基本概念——链路层仿真

## Slide 9
案例分析（数学+经验模型）典型数字通信系统
①产生输入过程（波形）的采样值；
②处理输入的采样值；
③比较输入序列的仿真值和输出波
形来估计误码率。
仿真的基本概念——链路层仿真

## Slide 10
案例分析（数学+经验模型）
简化系统处理
忽略发送滤波器和非线性放大器对系统的影响，将二个噪声源合并，并将这二个噪声源的总效应当做加性高斯噪声源处理。（最终公式计算）
仿真的基本概念——链路层仿真

## Slide 11
估计精度与仿真时间
准确地实现性能评估的条件：
①对运行时间和计算机内存没有限制；
②严格意义上的蒙特卡罗仿真(即误差统计)。
结论：不可能实现。
仿真的运行时间所要统计的参数特性有关。通常仿真的观测位数应当在10/p~100/p之间，这里p表示误码率。
仿真的基本概念——通信系统性能评估

## Slide 12
系统仿真的实现方法——仿真的性能评估
方法改进
①简化系统和简化操作，可以将仿真和解析结合起来，即准解析技术。（基于高斯和线性的处理）
②将这两个随机过程分别按“快”过程和“慢”过程来处理。
③假定系统具有有限记忆功能。
作业：在误码率p =10-4时，以2PSK通信系统为例，通过仿真分析研究观测位数与误码率仿真精度之间的关系。
研究有限记忆信元在通信中的应用（研究内容有效性，可用性）。

## Slide 13
2
3
4
1
系统仿真验证
连续系统数值仿真方法
蒙特卡洛仿真原理
仿真的基本概念
第二专题（3）系统仿真原理与方法
5
6
准解析MC仿真
离散事件系统仿真基本策略

## Slide 14
系统仿真的验证
基本描述
定义：证明系统仿真结果与正确结果足够接近的过程称验证。
特点：与应用的具体目的有关，同时还带有一定的主观性。
研究内容：
1.设备或子系统模型的验证；
2.随机过程模型的验证；
3.系统模型的验证。
验证手段：仿真环境。

## Slide 15
系统仿真的验证——设备模型验证
目的意义
验证仿真系统有效性的第一步，就是验证模型库中各个设备模型的有效性。（与实际系统构建类似）

## Slide 16
系统仿真的验证——设备模型验证
需求分析
因为存在处理误差计算机仿真模型无法完美地再现抽象模型H(s)。
连续模型的处理：存在误差；时域采样定理，频域采样定理；
离散模型的处理：不存在误差；
验证设备模型过程
①对模型多个参数的调整；
②对实际和仿真模型输出的一个或更多特性进行测量。
③比较仿真和测量结果差异，再确认仿真的模型。

## Slide 17
系统仿真的验证——过程模型验证
特点：不确定的、随机的，因此复杂；
方法：只能从统计意义上来验证，对于抽象仿真模型需要指明随机过程类型。
个人认识：不能期望RNG能够确地代表它所仿真的随机过程，只希望在某种程度上能够按要求合理地进行仿真，这时验证的标准通常是主观地选择。 例如：一维统计特性满足某种分布，或者自相关函数小于某一门限等。

## Slide 18
系统仿真的验证——过程模型验证
利用已知的仿真系统进行处理（MATLAB的案例）
如果RNG的测试表明其仿真结果与理论值仅有很小的误差，那么就可以断定RNG通过了测试。
实现方法
将几个特性己知系统连接起来，并将其性能与仿真结果比较，如果比较的结果满足规定的精度标准，就可断定仿真包对于一定复杂程度的系统集成是有效。

## Slide 19
系统仿真的验证——系统模型验证
方法：将几个特性己知系统连接起来，并将其性能与仿真结果比较，如果比较的结果满足规定的精度标准。
确保系统建模有效性的处理
①对系统的复杂度进行了一定的简化；（建模的意义）
②对实际系统进行准确测量；
③对各种条件仿真与物理测量结果比较。
无法实现理想有效性的原因
①输入系统模型的参数测量值在一定程度上存在误差。
②测量设备存在误差。

## Slide 20
系统仿真的验证——系统模型验证
方法：将几个特性己知系统连接起来，并将其性能与仿真结果比较，如果比较的结果满足规定的精度标准。
当系统建模满足以下三种情况时就可以认为系统模型的建立是有意义：
①对系统的复杂度进行了一定的简化；（建模的意义）
②对实际系统进行准确测量；③对各种条件仿真与物理测量结果比较。
小结：在系统模型进行验证时，首先必须明确误差的来源，了解或者掌握系统误差先验知识，然后，才能在一定的误差范围内对仿真系统进行验证。

## Slide 21
2
3
4
1
系统仿真验证
连续系统数值仿真方法
蒙特卡洛仿真原理
仿真的基本概念
第二专题（3）系统仿真原理与方法
5
6
准解析MC仿真
离散事件系统仿真基本策略

## Slide 22
连续系统数值仿真方法
基本认识（怎样算的问题）
仿真的基础是建立数学模型，并将此模型转换成计算机可接受的、与原模型等价的仿真模型，然后编制仿真程序，使模型在计算机上运转。
方法：数值积分法和分布参数系统仿真
目标：逼真性、可靠性、精确性。
数值积分法的数学原理（开普勒1571年，牛顿1642年）
本质：连续系统仿真算法可归结为用计算机求解微分方程的问题。
方法：对常微分方程建立离散形式的数学模型，即差分方程，并求出其数值解。
高阶处理：高阶微分方程进行模型变换，将其变换为一阶微分方程组或状态方程的形式。

## Slide 23
连续系统数值仿真方法——数学原理
形成递推计算法
一阶向量微分方程及其初值为
近似公式
描述：数值解法，就是寻求初值问题的解在一系列离散点上进行求解。
主要方法：单步法、多步法和预估-校正法，显式与隐式等等

## Slide 24
连续系统数值仿真方法——数学原理
单步法与多步法
单步：只由前一时刻的数值yn，就可求得后一时刻的数值yn+1的方法。
多步：计算yn+1需要用到过去 时刻y的数值，则称为多步法。
显式与隐式
显式公式：计算yn+1时所用数值均已算出来。
隐式公式：如果计算yn+1的递推公式用含有未知量yn+1的递推公式。
使用隐式公式时，需借助于一个显式公式估计初值，然后再用隐式公式进行迭代运算，这就是预估——校正法。

## Slide 25
连续系统数值仿真方法
截断误差
递推计算法近似公式：
积分常用泰勒级数作为工具，因此其精度与阶数的选择有关。
舍入误差
由于计算机的字长有限，数字不能表示得完全精确，在计算过程中不可避免地会产生舍入误差。
与步长有关：步长小，计算次数就多，则舍入误差就大。
r阶精度

## Slide 26
连续系统数值仿真方法——实现方法
欧拉法（最简单的一种数值积分法）
梯形法：基于欧拉公式的近似思想，用梯形的面积来替代前面的矩形面积。
属于隐式公式，梯形法不能自启动。
预估公式
校正公式
这类方法被称为预估——校正法，也称为改进的欧拉法。

## Slide 27
连续系统数值仿真方法——实现方法
仿真作业
分析利用欧拉法和梯形法求解 的性能。
龙格——库塔法
用几个点上函数y(t)的一阶导函数值的线性组合，来近似替代y(t)在某点的各阶导数，然后再用泰勒级数展开式确定线性组合中的各加权系数。
RK法主要包含有显式、隐式或半隐式等方法
矩阵19世纪英国数学家凯利首先提出

## Slide 28
连续系统数值仿真方法——实现方法
龙格——库塔法
关键是计算b和k

## Slide 29
连续系统数值仿真方法——实现方法
龙格——库塔法
（1）r = 1，此时a1 =c1 = 0，kl = f(t,y)，
取b1 = 1即得一阶RK公式，它就是欧拉公式。
（2）r = 2，表示描述到2阶

## Slide 30
连续系统数值仿真方法——实现方法
龙格——库塔法
（2）r = 2，表示描述到2阶

## Slide 31
连续系统数值仿真方法——实现方法
问题
了解了龙格库塔法下一步研究什么？
A、向高价继续研究
B、现有算法与龙格——库塔法的关系
C、逼真性、可靠性、精确性
D、其他

## Slide 32
连续系统数值仿真方法——实现方法
龙格——库塔法
与上述分析方法类似，经过推导可以进一步得到r=3的三阶RK公式，以及r=4的四阶RK公式。

## Slide 33
连续系统数值仿真方法——实现方法
线性多步法
如果能够充分利用前面多步的信息来计算yn+1，则可以既加快仿真速度，又获得较高的精度，这就是构造多步法的基本思想。
亚当姆斯法是利用一个插值多项式来近似代替f(t,y)。
作业：利用正态分布的相关性质，采用连续系统数值仿真法计算圆周率。

## Slide 34
连续系统数值仿真方法——稳定性分析
步长问题
造成这种现象的原因往往是计算的步长选取的太大，当步长h选取的太大的时候，数值积分法会使得各种误差传递出去，从而引起计算不稳定。
误差的来源
（1）初始误差，这是由于在实际计算过程中给出的初值通常会不太准确；
（2）由于计算机字长限制，造成的舍入误差；
（3）在某一步长h下产生的截断误差。
当步长h选取的太大，即超过某一数值的时候，数值积分法会使得各种误差传递出去，从而引起计算不稳定。

## Slide 35
连续系统数值仿真方法——稳定性分析
例：一阶显式欧拉法，稳定性分析
当步长h选取的太大，即超过某一数值的时候，数值积分法会使得各种误差传递出去，从而引起计算不稳定。

## Slide 36
2
3
4
1
系统仿真验证
连续系统数值仿真方法
蒙特卡洛仿真原理
仿真的基本概念
第二专题（3）系统仿真原理与方法
5
6
准解析MC仿真
离散事件系统仿真基本策略

## Slide 37
蒙特卡洛仿真原理
蒙特卡洛仿真的定义
概念：MC法是一种计算方法，它是以概率统计理论为基础的。
意义：在美国研制原子弹的“曼哈顿计划”中起到了重要的作用。
命名：冯·诺伊曼用世界赌城摩纳哥的Monte Carlo来命名这种方法。
基本思想：当所求问题的解是某个事件的概率，或者是某个随机变量的数学期望，或者是与概率、数学期望有关的函数时，通过某种试验的方法，可以得出该事件发生的频率，通过它们就可以得到问题的解。
历史：17世纪，人们就知道用事件发生的“频率”来决定事件的“概率”；19世纪人们用投针试验的方法来确定圆周率π；

## Slide 38
蒙特卡洛仿真原理
解决两类问题
一是确定性的数学问题，二是随机性问题。
方法1：利用MC方法估计圆周率π。
其中有N1粒落入扇形区域，则落入扇形区域的比例为
如果均匀撒无穷多粒豆子，则
至此，完成了利用MC方法估计圆周率π。
方法2

## Slide 39
蒙特卡洛仿真原理
方法1的算法实现
1
A
B
模型
（x，y）
圆周率

## Slide 40
蒙特卡洛仿真原理
应用MC法需要注意
（1）建立模型：对问题建立简单而又便于实现的概率统计模型，使要求的解恰好是所建模型的概率或数学期望；
（2）改进模型：根据概率统计模型的特点和实际计算的需要，改进模型，以减小模拟误差，提高效率；
（3）仿真计算：建立随机变量抽样方法，其中包括产生伪随机数及各种分布随机变量抽样序列的方法；
（4）结果分析：统计估计值及其方差或标准差。
1
B

## Slide 41
蒙特卡洛仿真原理
应用MC法的优点
（1）收敛速度与问题维数无关。
（2）受问题的条件限制的影响小。
（3）程序结构简单，在计算机上实现蒙特卡洛计算时，程序结构清晰简单，便于编制和调试。
（4）对于仿真像通信系统误码率等物理问题具有其他数值计算方法不能替代的作用。
弱点是收敛速度慢、误差大。
模型
（x，y）
圆周率

## Slide 42
蒙特卡洛仿真原理——MC方法在通信中的应用
基本原理
对于一个通信系统模型，假设系统输入信号为U(t)、V(t)和W(t)， 则
如果利用系统中所有可能的波形形式，来估计系统性能，这实际就是在进行完整的MC仿真。
通信系统模型
误码率估算通信系统模型

## Slide 43
蒙特卡洛仿真原理——MC方法在通信中的应用
基本原理（系统建模、设备建模、过程建模）
通信系统仿真模型，利用该仿真模型可以估计数字通信系统的比特误码率。
①生成输入序列采样值{A(j)}和噪声{N(j)}，它们均为随机序列；
②通过功能模块处理采样数据，并且产生输出序列{Y(k)}；
③估计E{g[Y(k)]}，其中 ：

## Slide 44
2
3
4
1
系统仿真验证
连续系统数值仿真方法
蒙特卡洛仿真原理
仿真的基本概念
第二专题（3）系统仿真原理与方法
5
6
准解析MC仿真
离散事件系统仿真基本策略

## Slide 45
准解析MC仿真——问题提出
纯MC：指所有的输入过程和处理过程都被仿真。
假设：噪声是加性高斯噪声（AWGN）；收滤波器是线性的。
准解析MC
只有一部分系统输入随机过程被直接仿真，而其它过程的影响利用解析方法进行处理。

## Slide 46
准解析MC仿真——问题提出
理论依据
经验：误码的来源其一是噪声，其二累积失真。（通信原理）
假设：噪声是加性高斯噪声与累积失真无关。（内部和外部）
结论：可以采用部分仿真、部分解析的准解析MC仿真。
模型简化
假设：从噪声加入点到判决器输入端之间都是线性的；而在噪声加入点之前的系统可以是线性的也可以是非线性的。

## Slide 47
准解析MC仿真——基本原理
假设的意义
1.保证了高斯噪声通过传输到达判决器输入端时，可利用解析法进行分析即可；
2.在线性部分这一段可以利用叠加特性，即将信号和噪声分别处理。

## Slide 48
准解析MC仿真——基本原理
实现方案总结
1.所有的噪声效应在判决器的输入端都可以看作可加性的。
2.等效噪声（ENS）的概率密度函数用户已知。
3.关闭所有的噪声源，利用产生的信号序列进行仿真处理，确定ISI和失真等因素影响。

## Slide 49
准解析MC仿真——基本原理
信号的简化
ISI和失真的仿真：对于系统码元有效记忆长度为m，采用的码元进制为L，那么共有Lm种可能的信号模式需要处理。
举例，在误码率为10-5情况下，不同L情况下的问题分析，假设有效记忆长度为7，即m=7。
二进制：
十六进制：

## Slide 50
准解析MC仿真——基本原理
二进制通信系统的QA方法
假设发送的信号为：
1.考虑到ISI和失真，k时刻接收的样本为：
噪声：假设等效噪声源(ENS)服从正态分布，当发送码元“1“或”0”时，误码率计算分别为
发送码元“1“
发送码元“0“

## Slide 51
准解析MC仿真——二进制通信系统的QA方法
仿真
如果N个码元的序列被发射，则平均BER可以表示为
课程仿真
5-11

## Slide 52
2
3
4
1
系统仿真验证
连续系统数值仿真方法
蒙特卡洛仿真原理
仿真的基本概念
第二专题（3）系统仿真原理与方法
5
6
准解析MC仿真
离散事件系统仿真基本策略

## Slide 53
离散事件系统仿真基本策略
建模的要素（回顾）
1、实体（Entity）：构成系统的各种成分。
临时实体：是主动的，（顾客）； 永久实体：是被动的，（服务员）
2、属性（Attribute）：用来反映实体的某些性质。属性的集合就是状态。
3、状态（State）：系统的状态是系统中所有实体的属性的集合。
4、事件（Event）：引起系统状态发生变化的行为。
5、活动（Activity）：实体在两个事件之间保持某一状态的持续过程。
6、进程（Process）：由某类实体相关的事件及若干活动组成。
7、仿真时钟(Simulation clock) ： 8、规则(Rule)
事件调度法、活动扫描法、进程交互法。
Notes: 系统是由实体组成的，实体是普遍联系的。仿真是基于模型的活动。

## Slide 54
离散事件系统仿真基本策略——事件调度法
离散建模：事件（Event）是引起系统状态发生变化的行为；
基本思想：以事件为分析系统的基本单元，通过定义事件及每个事件发生对系统状态的变化，按时间顺序确定并执行每个事件发生时有关的逻辑关系，并策划新的事件来驱动模型的运行。
仿真过程：所有事件均放在事件表中；时间控制模块从事件表中选择具有最早发生时间的事件，逐步执行。
1.初始化：开始时间t0、结束时间tf，初始化状态和事件表。
2.设置仿真时钟； 3.如果超过结束时间，跳转结束；否则，更新系统状态，策划新的事件，修改事件表；重复执行。4.仿真结束。

## Slide 55
离散事件系统仿真基本策略——事件调度法
层次化设计
需要考虑计算机实现的可行性和可移植性
1.第一层——总控程序。（控制第二层）
2.第二层——基本模型单元的处理程序。
由事件处理例程组成，它们的执行受总控程序控制，程序段之间的交互也是由总控程序控制的。
3.第三层——公共子程序（随机数发生器）。
完成生成随机变量、产生仿真结果报告、收集统计数据等功能。

## Slide 56
离散事件系统仿真基本策略——事件调度法
执行描述
｛Case 根据实践E的类型：
E∈E1：执行E1的实践处理模块；
E∈E2：执行E2的实践处理模块；
……
E∈En：执行En的实践处理模块；
EndCase｝
实施过程（总控程序完成3步操作）
（1）时间扫描：确定下一事件发生时间，并将仿真时钟推进到该时刻；
（2）事件辨识：正确地辨识当前要发生的事件；
（3）事件执行：正确地执行当前发生的事件。
核心：事件表

## Slide 57
离散事件系统仿真基本策略——事件调度法
总控程序的算法结构
1.时间扫描
①扫描事件表，确定下一事件发生时间；
②推进仿真时钟至下一事件发生时间；
③从事件表中产生当前事件列表CEL。
2.事件执行
按照次序安排CEL中的各个事件的发生，进而调用相应的事件例程。
3.“时间扫描”和“事件执行”这两个步骤反复进行。

## Slide 58
离散事件系统仿真基本策略——事件调度法
事件调度法小结
事件调度法是一种预定事件发生时间的策略，其仿真模型中必须预定系统中最先发生的事件，以便启动仿真进程。
存在的问题：持续时间不可控。
｛Case 根据实践E的类型：
E∈E1：执行E1的实践处理模块；
E∈E2：执行E2的实践处理模块；
……
E∈En：执行En的实践处理模块；
EndCase｝

## Slide 59
离散事件系统仿真基本策略——活动扫描法
活动：实体在两个事件之间保持某一状态的持续过程。
基本方法：以活动为分析系统的基本单元，仿真系统在运行的每一个时刻都由若干活动构成，每一个活动都对应一个活动处理模块，用于处理与活动相关事件。
特点：主动实体可以主动产生活动，被动实体不产生活动。
活动的激发与终止都是由事件引起的；
活动处理的测试条件只与时间有关；
确定事件的发生时间可以事先确定；
条件事件的处理测试条件与系统状态有关。

## Slide 60
离散事件系统仿真基本策略——活动扫描法
动作：活动扫描法在每个事件发生时扫描系统，检验哪些活动可以激发，哪些活动继续保持，哪些活动可以终止。
基本思想：用各实体时间元的最小值推进仿真时钟；将仿真时钟推进到一个新的时刻点，优先执行可激活实体的活动处理，使测试通过的事件得以发生，并改变系统的状态以安排相关确定事件的发生时间。

## Slide 61
离散事件系统仿真基本策略——活动扫描法
仿真过程
1.初始化。
①设置仿真开始时间t0和结束时间tf ；
②设置各实体的初始状态；
③设置各个实体时间元的初值。
2.设置仿真时钟TIME= t0。
3.如果TIME>tf转至（4），否则，执行活动处理扫描；推进仿真时钟；重复执行第（3）步。
4.仿真结束

## Slide 62
离散事件系统仿真基本策略——活动扫描法
处理核心：对所有当前可能发生的和过去应该发生的事件反复进行扫描，直到确认已没有可能发生的事件时，才推进仿真时钟。在面向活动的仿真模型中，处于仿真模型第二层的每个活动处理例程都由两部分构成：
（1）探测头：测试是否执行活动例程中操作的判断条件
（2）动作序列：通过测试条件后才被执行。

## Slide 63
离散事件系统仿真基本策略——活动扫描法
总控程序：
主要任务是进行时间扫描，以确定仿真时钟的下一时刻。
时间元就是各个实体的局部时钟；系统仿真时钟是全局时钟。
面向活动仿真模型中，时间扫描是通过时间元完成的。
时间元的取值方法有两种：
（1）绝对时间法；（2）相对时间法（间隔）。
面向活动仿真模型总控程序的算法结构包括：
（1）时间扫描；（2）活动例程扫描。

## Slide 64
离散事件系统仿真基本策略——活动扫描法
改进方法：由于活动扫描法将确定事件和条件事件的活动同等对待，都要通过反复扫描来执行。活动被分为两类：
B类活动——描述确定事件的活动处理；
C类活动——描述条件事件的活动处理。
三段扫描法（Three Phase，TP）
A阶段：该阶段找到下一最早发生的事件，并把时钟推进到该事件预期发生的事件；
B阶段：执行所有的预期在此时刻发生的B类活动处理；
C阶段：该阶段尝试执行所有的C类活动（满足某个条件下执行）。

## Slide 65
离散事件系统仿真基本策略——进程交互法
顾客的生命周期可用下述进程来描述：“顾客到达；排队等待，直到位于队首；进入服务通道；停留于服务通道之中，直到接受服务完毕离去。”
原理：进程交互法的设计特点是为每一个实体建立一个进程，该进程反映某一个动态实体从产生开始到结束为止的全部活动。
交互：会发生停顿也就是延时，此时进程会锁住。

## Slide 66
离散事件系统仿真基本策略——进程交互法
需要考虑两种延迟的作用
1.无条件延迟：实体停留在进程中的某一点上不再向前移动，直到预先确定的延迟期满。对应于*号复活点。
2.条件延迟：实体停留在进程中的某一点，直到某些条件得以满足后才能继续向前移动。对应于+号复活点。

## Slide 67
离散事件系统仿真基本策略——进程交互法
基本思想：通过所有进程中时间值最小的无条件延迟复活点来推进仿真时钟；当时钟推进到一个新的时刻点后，如果某一实体在进程中解锁，就将该实体从当前复活点一直推进到下一次延迟发生为止。
“△”：一个顾客产生的时刻；
“X”：排队顾客开始接受服务；
“口”某顾客离去的时刻。

## Slide 68
离散事件系统仿真基本策略——进程交互法
仿真实施
（1）初始化。
①设置仿真的开始时间t0和结束时间tf ；
②设置各进程中每一实体的初始复活点及相应的时间值。
（2）推进仿真时钟。
（3）如果TIME>tf转至（4），否则，调整复活点及相应的时间值；重复执行第（2）步。

## Slide 69
离散事件系统仿真基本策略——进程交互法
总控程序设计：面向进程仿真采用两个事件表：未来事件表和当前事件表。总控程序设计采用两个事件表。
未来事件表（Future Event List，FEL）
1.实体的进程被锁住；2.被锁实体的复活时间是已知的。
还存放实体的复活时间及复活点位置。
当前事件表（Current Event List，CEL）
（1）进程被锁而复活时间等于当前仿真时钟值的实体；
（2）进程被锁且只有当某些条件满足时方能解锁的实体。
执行步骤：1.将来事件表扫描。2.移动记录。3.当前事件表扫描。

## Slide 70
离散事件系统仿真基本策略——时间推进
原理：离散事件仿真有两种基本的时间推进机制：固定步长时间推进制和下次事件时间推进机制。
固定步长时间推进机制：仿真精度要求步长取得越小越好，仿真效率要求步长取得越大越好。
下次事件时间推进机制
按照下一个事件预计将要发生的时刻，以不等距的时间间隔向前推进的，即仿真时钟每次都跳跃性地推进到下一时间发生的时刻上去。
跳跃次数多效率下降。
混合时间推进机制

## Slide 71
授课完毕
讲课人：陈树新
2024/2/21