## Slide 1
通信系统建模仿真
第三专题（1）通信实践应用（通信系统建模仿真实现）
陈树新 教授

## Slide 2
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 3
通信系统的建模的方法与原则
方法：层次（方法）、模型（对象）、描述（手段）、开发（实施）考虑。
1.层次：决定了系统模型化的方法的风格。
研究层次： 当仿真一个系统时，关注的只是该系统的下一层次，即子系统。
问题：将系统研究划分为“比特或码元”和“波形”的好处

## Slide 4
通信系统的建模的方法与原则
2.模型 : 定义了子系统的一般特征，采用“黑箱”分析方法，关注的是输入和输出之间的关系。
3.描述：描述模型如何实现，它可能通过一个方程或某种计算，在计算机上以软件形式出现。
4.开发：实现过程，可以是硬件也可以是软件。可在全寿命周期（EOL）仿真

## Slide 5
通信系统的建模的方法与原则
原则
1.根据子系统处理的对象不同可以分为：
逻辑元素的子系统，要求精确；
信号波形的子系统，近似处理；
2.需要注意：并不是所有子系统都需要仿真。
3.好的模型：从仿真建模的角度来讲，子系统模型应该尽可能的易于实现。结构清楚，可以抽象化处理；结构化处理，参数设计。

## Slide 6
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 7
信源与编码
说明一下：在实际通信系统中，信号和噪声存在明显的区别，但在仿真过程中其模型就不进行区分了，因此，信息源的输出通常包括信号、噪声和干扰等。
按其属性不同又可以分为两类
1.数字信源：传送状态是可数或离散的，比如符号、文字和数据等。
2.模拟信源：状态是连续变化。如果要对模拟信源建模仿真，其第一步就是将模拟信源进行离散化处理
3.两类信源在处理方法存在较大的差异。

## Slide 8
信源与编码——模拟信源
模拟信源
描述：幅度和分布函数。
模拟：单音、多音组合或滤波器输出的随机过程的采样值来表示。
表示方法
1.单音信号：离散时间信号可写为
仿真过程：为了扫描系统响应，频率f0和幅度A是不断变化的，相位θ在[0，2π]内均匀分布。其中：tk=kT

## Slide 9
信源与编码——模拟信源
表示方法
2.带通系统（已调信号）
仿真中所用的采样复包络为：（要求fs是f0的整数倍）
仿真：如果 fs不是f0的整数倍时，会出现什么样的现象
3.多音信号：其复包络的采样形式为
为什么，意义何在。

## Slide 10
信源与编码——模拟信源
表示方法
3.多音信号：其复包络的采样形式为
由于fs的选择不可能是所有fn的整数倍，因此，有可能产生附加的错误频谱，仿真时注意。
4. 多音信号包含无限个频率成分：对它们进行描述用功率谱密度和幅度分布来进行。
5.实际波形：当然还可以采用合适的方法记录一个实际波形的采样值，并用这些数值作为仿真器的输入。

## Slide 11
信源与编码——模拟信源
随机信号：高斯假设经过线性系统。（为什么？）
保留了高斯幅度分布特性，只改变了功率谱密度。选择适当的变换相关系数，可以形成不同谱密度成形的信号，以尽可能地匹配所需要的功率谱密度形状。谱密度匹配自回归（AR）或自回归滑动平均（ARMA）模型来确定。
在Simulink中，利用通信模块库的Continuous-Time VCO和Discrete-Time VCO模块能够产生连续时间和离散时间的压控振荡器输出信号。
Continuous-Time VCO模块

## Slide 12
信源与编码——模拟信源
Discrete-Time VCO模块
仿真作业：比较两种VCO的差异。

## Slide 13
信源与编码——数字信源
定义：时间离散，具有有限个代码的信号源。
数字信源与数字信号（波形）的区别
数字信源的元素被看作是逻辑或者抽象的实体，而数字信号是携带有数字信息的波形。对于相同的数字信源，可以采用不同的方式来产生波形。例如
仿真作业：利用Simulink仿真上述数字信源，并进行分析比较。

## Slide 14
信源与编码——模拟信号数字化
信源编译码
模拟信源编译码，核心：A/D变换；数字信源的编码，核心：数据压缩。
模拟信源编译码：对模拟信源进行模/数变换（A/D）处理，通常A/D由采样、量化和编码三部分完成。

## Slide 15
信源与编码——模拟信源编译码
量化是A/D的核心过程主要包括：均匀量化和非均匀量化。
均匀量化

## Slide 16
信源与编码——模拟信源编译码
非均匀量化：非均匀量化存在两种标准的压缩方案，即μ律和A律。

## Slide 17
信源与编码——模拟信源编译码
非均匀量化A律的数字折线：A律13折线法

## Slide 18
信源与编码——模拟信源编译码
非均匀量化Simulink使用的模块
仿真作业：比较均匀量化和非均匀量化性能。。

## Slide 19
信源与编码——数字信源的编码
定义：把数字信源的符号(或符号序列)变换成代码的过程。
分类：定长编码和变长编码。
定长编码定理：由L个符号组成无记平稳信源符号序列X1，X2，…，XL，每个符号熵为HL(X)，该序列可用KL个符号进行定长编码的条件是
变长编码定理：若一个离散无记忆数字信源的符号熵为H(X)，每个信源符号用Q进制码元进行变长编码，一定存在一种无失真编码方法，其码字平均长度满足下列不等式
二进制

## Slide 20
信源与编码——数字信源的编码
哈夫曼编码
①将n个信源消息符号按其出现的概率大小依次排列。
②取两个概率最小的符号分别配以0和1两码元，并将这两个概率相加作为一个新的符号概率，与其它符号重新排队；
③对重排后的两个概率最小符号重复步骤(2)的过程；
④不断继续上述过程，直到到最后两个符号配以0和1为止；
⑤从最后一级开始，向前返回得到各个信源符号所对应的码元序列，即为相应码字。

## Slide 21
信源与编码——数字信源的编码
例题

## Slide 22
信源与编码——数字信源的编码
例题
思考非唯一编码的原因
①用0和1是可以任意的；②概率会出现相同的现象。

## Slide 23
信源与编码——数字信源的编码
结论与思考
①保证了概率大的符号对应于短码，概率小的符号对应于长码，充分利用了短码；
②缩减信源的最后二个码字总是最后一位不同，从而保证了哈夫曼码是即时码。
③好坏评估。
用什么应用。
仿真作业：利用MC仿真证明；

## Slide 24
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 25
信道编码
两种编码
信源编码：为了提高数字信号传输的有效性而采取的编码；
信道编码：为了提高数字通信的可靠性而采取的编码。
引起传输差错原因：信道内存在的噪声，以及信道传输特性不理想所造成的码间串扰。编码分为两大类：分组码和卷积码。
衡量标准：编码增益用表示在相同的BER条件下，有无信道编码所需信噪比的分贝数差。
方法：①利用适当的近似或者边界条件，采用解析方法计算编码增益；
②直接仿真信道编解码算法，通过仿真来计算编码增益。

## Slide 26
信道编码——分组码
定义：分组码是将原始数字信号分组后再进行传输的信道边码方式，表示（n，k）。
汉明码
①最小码距dmin＝3，可以纠正一位错误；
②码长n与监督元个数r之间满足关系式：
监督矩阵典型形式： ；生成矩阵：

## Slide 27
信道编码——分组码
编码过程：
译码过程：HAT=0T或AHT=0

## Slide 28
信道编码——分组码
编码过程：
译码过程：HAT=0T或AHT=0

## Slide 29
信道编码——循环码
循环码：循环码中任一许用码组经过循环移位后，所得到的码组仍然是许用码组。
定义：在循环码当中，次数最低的码多项式（全0码字除外）称为生成多项式，用g(x)表示。
生成多项式g(x)具有以下特性：
① g(x)是一个常数项为1的次多项式；
②g(x)是 的一个因式；
③该循环码中其它码多项式都是g(x)的倍式。
系统循环码编码方法：
①用xn-k乘m(x)。
②求r(x)。
③编码输出系统循环码多项式A(x)为：

## Slide 30
信道编码——循环码
接收端译码：通过观测B(x)是否能被g(x)整除，进行检错何纠错处理。
循环码的译码可以分三步进行：
①由接收到的码多项式B(x)计算校正子（伴随式）多项式S(x)；
②由校正子S(x)确定错误图样E(x)；
③将错误图样E(x)与B(x)相加，纠正错误。

## Slide 31
信道编码——卷积码
基本概念 ：卷积码中编码后的n个码元不仅与当前段的k个信息有关，而且也与前面（N-1）段的信息有关，编码过程中相互关联的码元为nN个。
假如输入的信息为D = [11010]，对信息
D进行卷积编码时的状态如下表所示。
输入信息D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
b3b2 | 00 | 01 | 11 | 10 | 01 | 10 | 00 | 00
输出C1C2 | 11 | 01 | 01 | 00 | 10 | 11 | 00 | 00

## Slide 32
信道编码——卷积码
卷积码的图解表示（树状图表示法）假如输入的信息为D = [11010]，对信息D进行卷积编码时的状态如下表所示。
输入信息D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
b3b2 | 00 | 01 | 11 | 10 | 01 | 10 | 00 | 00
输出C1C2 | 11 | 01 | 01 | 00 | 10 | 11 | 00 | 00

## Slide 33
信道编码——卷积码
状态图表示法（虚线表示输入“1”）假如输入的信息为D = [11010]，对信息D进行卷积编码时的状态如下表所示。
输入信息D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
b3b2 | 00 | 01 | 11 | 10 | 01 | 10 | 00 | 00
输出C1C2 | 11 | 01 | 01 | 00 | 10 | 11 | 00 | 00

## Slide 34
信道编码——卷积码
卷积码的译码：卷积码的译码方法可分为代数译码和概率译码两大类。
概率译码比较常用的有两种，一是序列译码，二是维特比译码法。
最大似然解码基本想法是：把接收序列与所有可能的发送序列比较，选择一种码距最小的序列作为发送序列。
维特比译码法是最大似然解码的简化，使之实用化。

## Slide 35
信道编码——卷积码
每个节点仅留下一条码距最小的作为幸存路径

## Slide 36
信道编码——卷积码
编码通信的链路仿真
分类：编译码部分和离散信道部分。
仿真离散信道：需要较多的采样值；
仿真信道编译码部分：需要少量的采样值。
设计参数
利用VB译码器时，就需要考虑回溯深度、量化电平数等可选参数。
代数分组译码而言，其译码过程是确定的，因此，很少有可选参数。
Convolutional Encoder模块

## Slide 37
信道编码——卷积码
Viterbi Decoder模块
APP Decoder模块

## Slide 38
信道编码——卷积码
Viterbi Decoder模块应用
仿真作业：编码通信的链路仿真研究

## Slide 39
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 40
数字基带 ——设计原则
设计数字基带信号码型时应考虑的6个原则
①不含直流分量，低频分量和高频分量要少；
②便于提取码元同步；
③码型具有一定检错能力；
④编码方案对发送消息类型不应有任何限制；
⑤低误码增殖；
⑥高的编码效率，编译码设备应尽量简单。
FSC的输出：逻辑到逻辑的映射；逻辑到实际波形的映射。

## Slide 41
数字基带 ——逻辑到逻辑的映射
差分编码：把数字序列中的“1”或“0”反映在相邻信号码元的相对极性变化上，它是一种相对码。
差分编码器输出的序列为（输入/状态）

## Slide 42
数字基带 ——逻辑到逻辑的映射
预编码与相关编码
奈奎斯特第一准则：为了消除码间干扰，可以把基带系统总的传输特性设计成理想低通。
高的频带利用率与“尾巴”衰减大、收敛快是互相矛盾的。奈奎斯特第二准则解决了这一矛盾。
方法：有控制地在某些码元的抽样时刻引入码间干扰，而在其余码元的抽样时刻无码间干扰。
部分响应系统：利用部分响应波形进行传送的基带传输系统。

## Slide 43
数字基带 ——逻辑到逻辑的映射
利用奈奎斯特第二准则，则am和cm之间的关系为
上述判决方法有可能会造成错误的传播，为此发端首先进行预编码得到bm，即
接收端解码时，可以得到

## Slide 44
数字基带 ——逻辑到逻辑的映射
部分响应系统处理过程可概括为“预编码—相关编码—模2判决”过程
当然部分响应系统处理过程也可以推广到多进制的情况。
利用差分编译码方法，消除误码造成的错误扩散。

## Slide 45
数字基带 ——逻辑到逻辑的映射
密勒(Miller)码
密勒码又被称延迟调制码编码规则如下：
①“1”码用“10”或“01”来表示。
②“0”码分两种情况处理：对于单个“0” 码时，以及连“0” 码。

## Slide 46
数字基带——逻辑到波形的映射
1、单极性码波形（NRZ） 2、双极性码波形（NRZ）
3、单极性归零码波形（RZ） 4、双极性归零码波形（RZ）
5、差分码波形 6、多电平码波形

## Slide 47
数字基带——逻辑到波形的映射
逻辑到波形的映射
组成基带信号的单个码元波形并非一定是矩形的，根据实际的需要，可以是升余弦脉冲、高斯形脉冲、脉冲等。

## Slide 48
数字基带——二进制数字基带通信系统仿真
具体仿真步骤如下：
①产生一个具有等概率出现并互为统计独立的二进制“0”和“1”的序列；
②二进制逻辑序列到波形的变换；③利用两个高斯噪声发生器产生加性噪声分量；
仿真中可以调节的参数：
①调节基带信号波形；
②调节加性噪声分量。
（仿真作业：图6-28）

## Slide 49
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 50
频带传输——调制系统
作用：使信号与信道特性相匹配，减小信道噪声，其最本质的一点就是将一个低通信号搬到中心频率为fc的带通信道中。
设载波为：
对于调制信号X(t)，幅度的已调信号Y(t)为
功率谱
分类：线性调制和非线性调制；模拟调制和数字调制。

## Slide 51
调制系统——模拟调制
模拟调制
对于模拟调制系统，如果它的调制信号为模拟信号，载波为正弦波，则这种调制属于模拟连续波调制。
1.正弦载波
2.幅度调制
3.相位调制
4.频率调制

## Slide 52
调制系统——模拟调制
统一表示
在通常情况下，已调信号也可以用正交的形式来表示：

## Slide 53
调制系统——模拟调制
方法：仿真过程中为了减小运算量，已调制波波形通常是用它的复包络形式来描述的，即
好处：注意这样处理之后，仿真中不对带通信号进行取样，对频率偏移和频率选择效应的影响是用低通等效来建模。
在Simulink中提供了多个模拟通带调制模块。

## Slide 54
调制系统——模拟调制
在Simulink中提供了多个模拟通带调制模块。

## Slide 55
调制系统——数字调制
描述：数字载波调制有三种方式(理论上的)，幅移键控（ASK）、频移键控（FSK）和相移键控（PSK）。
实现：实际通信系统中采用正弦载波技术实现数字调制。
正交描述：调制信号分别用X1(t)和X2(t)来表示：（讨论参量Ti，ti）
在通常情况下，已调信号也可以用正交的形式来表示：

## Slide 56
调制系统——数字调制
数字调制仿真实现

## Slide 57
调制系统

## Slide 58
调制系统——调制仿真
建模思路
调制信号的复包络既可表示成正交形式，也可表示为矢量形式。例如：
其复包络为
理想仿真框图如下
考虑到非线性失真和相位误差模型变为

## Slide 59
调制系统——调制仿真
当调制采用正交载波进行硬件形式实现时，正交表示形式如下
其中A1和A2包含了信号通路的增益的变化， A1/A2 称为幅度不平衡，θ1和θ2之差称为相位不平衡。这两个参数常用于调制器设计中。
这样，上式的复包络为
做一些结构上的必要修改，则
作业：利用图6-33和6-34进行仿真，并选用不同的手段观测仿真效果。拓展：将各类变化与实际情况联系起来，完成信号的畸变。

## Slide 60
解调定义：在接收端完成与调制完全相反的操作，其过程是将带通信号还原成低通信号。
要求：对于模拟通信系统，希望解调出来的信号能够忠实地反映输入的基带信号；对于数字通信系统，能够准确的获得输入码序列的估计。
方法：相干解调和非相干解调。
非相干解调定义：解调器通过适当处理完成其解调功能的解调方式，因此，非相干解调就不再关注获取载波频率和相位信息。
频带传输——非相干解调

## Slide 61
AM信号的解调(噪声和失真使得Y(t)为复数)
AM信号Y(t)具有如下的形式 ：
包络检测法选择了计算包络的方法包括：
上面提到的两种非相干方法，可以表示为
频带传输——非相干解调

## Slide 62
PM/FM信号的鉴相/鉴频
FM解调方法是鉴频法，由于相位是频率的积分，因此，PM的解调只要在鉴频器后面，再加一个积分滤波器即可。
仿真中，可用复包络的微分来实现理想的鉴频，
上式看起来简单，但是仿真中使用的是离散时间微分，因此，会引起运算上的误差。特别是想研究“门限效应”时，微分的仿真就更困难一些。
频带传输——非相干解调

## Slide 63
锁相环（PLL）解调器
由相位比较器和压控振荡器两个主要部分组成，其中相位比较器包括相乘器和低通滤波器。
输入调频信号为
VCO输出信号为
相位比较器后的输出为
频带传输——非相干解调

## Slide 64
频率跟踪上了输入调频信号的频率，可以证明有下面的结论
PLL的非线性处理可用复包络低通等效模型
频带传输——非相干解调

## Slide 65
当使用复包络等效模型仿真PLL时，必须注意：
采样频率必大于环路带宽；
FFT类型的分组处理不能应用于环路仿真中，因为这类处理会引入延迟，因而导致环路的不稳定。
频带传输——非相干解调

## Slide 66
解调与检测——相干解调
相干解调定义：其原理是将已调信号的频谱搬回到原点位置，从而恢复出原始调制信号。本地载波：
在实际系统中，接收到的信号复包络模型为
其中， 是估值。

## Slide 67
解调与检测——相干解调
在实际系统中，接收到的信号复包络模型为
解调器输出为
数字信号处理：匹配滤波处理和采样。这时采样器输入的信号就可写为
上述处理需要对系统时延进行估计。

## Slide 68
解调与检测——相干解调
小结：对仿真来讲，不同的结构会受不同噪声和信号畸变的影响，因此，研究实现的方案很有必要。而且还可以比较几种方案对各种影响的敏感性。在系统设计的早期，一般结构的接收机足以用来比较不同调制方式的优劣了。

## Slide 69
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 70
功能分类：载波同步、位同步、群同步和网同步等四种。
载波同步：当采用同步解调或相干检测时，接收端需要提供一个与发射端调制载波同频同相的本地载波，而这个本地载波的获取就称为载波提取。
位同步：与发送端的码元速率相同，相位（位置）要对准最佳取样判决位置（时刻）。
传输方式：外同步法（插入导频法）和自同步法（直接法）两种。
要求：在通信系统中，通常都是要求同步信息传输的可靠性高于信号传输的可靠性。
同步

## Slide 71
表示：性能用偏移和均方根抖动来表示，这些性能的好坏受到噪声和系统非线性特性的影响。
仿真中包含有同步时的处理方法
1.确定同步系统本身是否满足性能指标。同步子系统是研究的目标，依赖瞬时响应。
2.在系统层仿真中表征同步对系统的影响。稳态特性通常以偏移和均方根抖动来表示，可以认为BER是统计量 的函数。
研究内用
同步——同步技术对仿真的影响

## Slide 72
研究方法
硬件法：仿真初期，选定 ；
统计法：通过 的分布，来计算
仿真法：用随机数发生器来替代 进行仿真。
载波和抽样定时的偏差
假设接收的波形为：
本地载波可以描述为：
解调器输出的基带波形为：
d(t)信号经过匹配滤波器后进行抽样，其抽样定时误差为
同步——同步技术对仿真的影响
可以得到关于 的误码率为 。

## Slide 73
计算方法：分别固定 得到相应的条件概率，即
按一定步长搜索。
同步——同步技术对仿真的影响
当 取值相互独立时，联合偏离最佳值可以利用上图分别进行表示。
采用等效的随机模型
当估计的目标是系统级的性能指标，所关心的并不是 可以把它定义成一个等价的过程去注入接收机。

## Slide 74
研究方法
设信号为：
考虑到噪声的影响则
相应的本地振荡器输出为：
相干检测后低通滤波器的输出为：
忽略静态相位误差：
其它均对解调有影响。μ(t)是一个慢变化的随机过程。
同步——同步技术对仿真的影响

## Slide 75
方法：对信号进行某些非线性变换以后，就可以直接从中提取出载波分量来。
平方变换法和平方环法
设理想2PSK信号的形式为：
对将该信号进行平方处理，得到
对于双极性矩形脉冲序列，有
同步——载波同步恢复

## Slide 76
方法：对信号进行某些非线性变换以后，就可以直接从中提取出载波分量来。
同步——载波同步恢复

## Slide 77
同相正交环法（科斯塔斯环）
压控振荡器的输出信号：
输入的已调信号为：
环路当中各点的信号描述
同步——载波同步恢复

## Slide 78
QPSK载波恢复
位同步恢复
接收端产生的定时脉冲序列的重复频率必须与发送的数码脉冲序列一致，同时在最佳判决时刻对接收码元进行抽样判决。
为了简化分析，假设载波恢复和位同步恢复是相互独立的。
同步——载波同步恢复

## Slide 79
延迟相乘——滤波法
时延迟相乘的输出为：
得到的信号M(t)为单极性归零序列，如图所示。
同步——位同步恢复

## Slide 80
采用锁相法提取位同步
对于时钟的统计模型，至少需要掌握有关统计模型的抖动的自相关函数。当然，如果要较为准确的评估同步时钟系统的性能，还需要掌握归一化抖动的概率密度函数等参数。
同步——位同步恢复

## Slide 81
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 82
通信系统建模仿真实现——通信信道
信道的定义
狭义信道：指接在发送端设备和接收端设备中间的传输媒介，这种定义直观、易理解。
广义信道：为了研究通信系统的性能而定义的信道。
1.调制信道：模拟通信 2.编码信道：数字通信

## Slide 83
通信系统建模仿真实现——通信信道
信道的建模仿真
方法和思路
解析黑箱：用数学语言或算法规则对外部特性进行准确的描述。
仿真白箱：对其内部各单元相互作用机理进行适当的数学描述。
目的：全面反映信道内部各个设备或单元的物理联系。

## Slide 84
理想情况
大气可以近似为真空中的理想信道，信号损耗被称为自由空间衰落
考虑其他因素的滤波效应（Lex）
1.干净的大气，在特定频率附近会产生明显衰落现象；
2.下雨的时候，雨滴对信号能量的吸收是频率的函数；
3.电离层和雨水的去极化性，会使信号产生相位失真。
通信信道——准自由空间信道

## Slide 85
理想情况
大气可以近似为真空中的理想信道，信号损耗被称为自由空间衰落
考虑其他因素的滤波效应（Lex）
1.干净的大气，在特定频率附近会产生明显衰落现象；
2.下雨的时候，雨滴对信号能量的吸收是频率的函数；
3.电离层和雨水的去极化性，会使信号产生相位失真。
通信信道——准自由空间信道

## Slide 86
衰减产生原因
氧气分子和水分子能够产生明显的吸收衰减，氧气的共振峰值是60GHz和118.74GH，而水的是22.3GHz、183.3GHz和323.8GHz。
衰减计算方法
当然在较大的频带内，如果将大气建模为一个滤波器，则可以采用Liebe模型进行描述。
通信信道——准自由空间信道
晴空大气（对流层）信道
天顶衰落

## Slide 87
雨衰信道
当频率高于10GHz时，雨水是影响大气中无线电波传播的决定性因素，且频率越高、降雨量越大，雨水产生的衰减量越大。
电离层相位信道
电离层可以建模为一个具有非理想相位特性的全通滤波器，其实际相位特性与无线电波频率和电离层电荷密度有关。
通信信道——准自由空间信道

## Slide 88
种类：多径衰落和阴影衰落
多径衰落：属于小尺度衰落，通过扩散特性(例如，时间扩展或频率选择)和时变特性影响信号 。
阴影衰落：属于大尺度衰落，当发射端和接收端之间存在突出的地表状态(如山脉、建筑物等)，所造成平均信号功率的衰减。其衰落中值电平会随地点、时间和移动台速度作比较平缓的变化，其衰落周期以秒级计算。
通信信道——衰落与多径信道
传播衰减

## Slide 89
斜截式传播衰减模型
R(km)是发射端和接收端之间的距离。α和β是由模型决定，也可以利用测量进行估算。
利用Hata模型计算α和β
剩余部分的衰落量：近似服从均值为0、方差为8dB的正态分布。因此，阴影衰落部分服从对数正态分布。
通信信道——衰落与多径信道
传播衰减
天线高度

## Slide 90
多径衰落通常可分为：离散多径信道和弥散多径信道2类
离散多径信道：多径信号的路径相对较少，数量有限，主要通过空旷地区的小山、房屋及其它建筑物反射产生。
信道输出
信道输出的复包络为
离散多径信道时变等效冲激响应：
衰落与多径信道——多径信道的低通等效特性

## Slide 91
多径衰落通常可分为：离散多径信道和弥散多径信道2类
弥散多径信道：多径信号的路径由大量不可分解的反射产生，主要发生在山区或人口稠密的城市，这种信号由一系列连续的密不可分的多径分量组成。
离散信道输出的复包络
弥散信道输出的复包络
弥散多径信道时变等效冲激响应
衰落与多径信道——多径信道的低通等效特性
信号的复衰减

## Slide 92
多径信道的统计特性
1.对信号码元周期扩展特性，这种扩展特性类似于滤波作用，用τ来表示；（波形变化）
2.由于接收机的移动或环境的改变，如反射体和散射体的移动等引起的时变特性，用t表示。 (路径不同)
包络分布
均值为0服从瑞利分布 均值非0服从莱斯分布
衰落与多径信道——多径信道的低通等效特性

## Slide 93
多径信道建模
用K来表示视距传播分量与其它衰落部分的功率比。
若K>>1，则信道趋近于镜面反射。
若K<<1 ，则信道趋近于瑞利分布。
若K在1附近取值，则信道包络服从莱斯分布。
衰落与多径信道——多径信道的低通等效特性

## Slide 94
方法：利用物理意义更为明确的相关函数或功率谱密度进行建模。
1.广义静态（WSS）：信道冲激响应的自相关函数与时间t无关，只与时间间隔Δt有关。
2.非相关散射（US）：不同散射体的延迟分布是不相关的。
自相关函数
散射函数
散射函数是时域变量τ（延时）和频域变量v（多普勒频率）的函数，能够派生出的四个重要函数。
通信信道——WSSUS模型特性

## Slide 95
多径强度分布
1.Tm最大附加延时：也称为最大附加延时。表示接收机功率降到门限值以下时，信号的开始部分和最后部分之间的延时。（Tsym：码元周期。）
若Tm>Tsym，信道为频率选择性衰落
若Tm<<Tsym，信道表现为平坦衰落。
2. στ附加延时均方根
通信信道——WSSUS模型特性

## Slide 96
多普勒功率谱：描述了窄带信号多普勒频率扩展的情况和状态。
频率域的相关函数：表示信道对两个频率为f1和f2窄带信号的信道响应之间的相关性。
相关带宽f0：所有频率分量的幅度是相关的频率范围，也就是说，在这个频率范围内的频率分量的相关值不为0。
f0与最大附加延时的相互关系可表示为：
若：f0<B（Tm>Tsym），信道为频率选择性衰落
若：f0>>B（Tm<<Tsym），信道表现为平坦衰落。
通信信道——WSSUS模型特性

## Slide 97
时间域的相关函数：表示信道对两个时间为t1和t2时刻发送的窄带信号信道响应之间的相关性。
相关时间t0：表示为两个响应信号保持相关特性不为0的持续时间，相关时间T0与多普勒扩展fd有如下关系：
若T0<Tsym，也就是fd>B，信道为快衰落信道；
若T0>Tsym，也就是fd<B，信道保持相关性的持续时间比发送的码元持续时间长，为慢衰落信道。
通信信道——WSSUS模型特性

## Slide 98
小结
通信信道——WSSUS模型特性

## Slide 99
小结
通信信道——WSSUS模型特性

## Slide 100
衰落信道的冲击响应
式中描述了每条路径都有一个随机的相位θn，多普勒频移fdn，时延τn和幅度系数 。
平坦衰落
上式表明，系统已经不考虑多径对系统的影响，仅考虑多普勒频移产生的衰落，其频域描述为
频率选择性衰落
通信信道——WSSUS模型特性

## Slide 101
定义：由一系列连续不可分的多径分量组成多径信道，通常突出地表物体的散射、反射产生。
如果利用采样周期为T=1/B的速率对其采样，则
对于弥散多径信道，信道输出可表示成相应的积分形式
通信信道——信道的结构模型
弥散多径信道模型

## Slide 102
弥散多径信道模型：可以看出系统输出是由输入通过抽头-延时线滤波器得到具体结构如图所示。
当N确定好以后，信道特性由抽头系数来定义。
通信信道——信道的结构模型

## Slide 103
抽头增益计算模型
抽头增益函数相关函数可以表示为
利用不相关散射条件（US）假设，可以得到
进一步假设信道的多普勒效应与多径相互独立，则有
通信信道——信道的结构模型

## Slide 104
抽头增益计算模型
相关矩阵可以写成
对于抽头增益过程向量，有
抽头增益的生成算法
通信信道——信道的结构模型
独立平稳复高斯过程列向量

## Slide 105
抽头增益计算模型
1.生成白噪声过程，并通过一个传输函数为 的滤波器，获得具有指定功率谱密度的独立平稳复高斯过程
2.对给定抽头增益相关矩阵R0，通过Cholesky分解得到线性变换矩阵L
3.由 计算抽头增益 。
通信信道——信道的结构模型

## Slide 106
抽头增益计算模型：还有两点需要进行说明：
1.仿真的采样速率通常是输入信号带宽的8～16倍，其中包含了由系统时变特性引起的频率扩展。
2.当抽头增益不相关时，协方差矩阵R0变成对角阵，仍然可以采样上述的抽头增益生成算法，但是计算过程将大大简化。
通信信道——信道的结构模型

## Slide 107
定义：由一系列离散可分离分量组成，这些离散分量是由一些小的结构体，比如房屋、小山等物体的反射和散射作用引起的。
假设：离散分量个数是恒定的，时延变化缓慢，则信道可以表示为
通信信道——信道的结构模型
离散多径信道模型

## Slide 108
抽头增益计算模型
通信信道——信道的结构模型

## Slide 109
抽头增益计算步骤
1.产生K个零均值独立复高斯过程，通过滤波得到相应的多普勒功率谱；
2.乘上一个因子以产生离散信道所期望的多径信号幅度；
3.再利用公式式的变换，最终得到抽头增益 。
通信信道——信道的结构模型

## Slide 110
问题提出：对于一个给定的散射函数，可以产生随机过程，但其计算量将十分巨大，在工程实践上通常采用具有典型形状多普勒频谱的简化模型。可以采用三种具体的频谱分布形式，具体来讲就是平坦频谱，高斯频谱和Jakes频谱。
通信信道——信道的结构模型
抽头增益过程的生成

## Slide 111
平坦频谱：滤波器为一个理想的低通滤波器
高斯频谱：
Jakes频谱：
滤波器的单位冲激响应
其中， ，而上面这个冲激响应可用一个FIR滤波器来近似。
通信信道——信道的结构模型

## Slide 112
分层评估理念
考虑一个用于语音通信的典型移动通信系统的性能一般在三个不同的层次上来评估。
1.波形级仿真。研究不同调制、均衡、滤波方案的性能。
2.码元级仿真。对不同的编码、交织和扰码方案进行比较评估。
3.语音编码级仿真。
通信信道——衰落信道中仿真

## Slide 113
波形级仿真
研究对象：评估不同方案调制器、均衡的性能，估计均衡器收敛率等子系统性能参数，优化均衡器中抽头数目、抽头间隔和滤波器带宽等相关参数，对干扰与噪声进行仿真。
工具：输出包括功率谱图、眼图和BER曲线等。
问题：仿真信道的数据数量巨大，研究内容多。
目的：支撑码元级仿真，通过波形级仿真可以估计出码元级仿真所使用的参数。
通信信道——衰落信道中仿真

## Slide 114
码元级仿真
输出结果是每个仿真编码链路的平均BER，假设编码链路是准静态的，且链路中存在交织器，通常可以认为在编码链路中产生的误码是相互独立的，因此，对于每个仿真编码信道只需估计平均BER即可。
语音编码仿真
1.研究编码链路平均BER与MOS的相互关系，估计端对端音频质量。
2.给定BER条件下，主观评价试听音频质量。
通信信道——衰落信道中仿真

## Slide 115
Simulink中的channels库
加性高斯白噪声信道（AWGN Channel）
二进制对称信道（Binary Symmetric Channel）
多径瑞利衰落信道（Multipath Rayleigh Fading Channel）
多径莱衰斯落信道（Multipath Rician Fading Channel）
射频损耗的相关模型等。
通信信道——Simulink中的信道模块

## Slide 116
加性高斯白噪声（Additive White Gaussian Noise，AWGN）
注意：
(Es/No)和 (SNR)的差异。
通信信道——Simulink中的信道模块

## Slide 117
二进制对称信道(Binary Symmetric Channel)：一般用于针对二进制信号的误码率性能进行仿真。
通信信道——Simulink中的信道模块

## Slide 118
多径瑞利衰落信道和多径莱斯衰落信道
通信信道——Simulink中的信道模块

## Slide 119
射频损耗：主要包括自由空间中路径损耗（Free Space Path Loss）、相位和频率偏移（Phase/ Frequency Offset）、相位噪声（Phase Noise）、热噪声（Receiver Thermal Noise）、非线性作用（Memoryless Nonlinearity）和I/Q支路失衡模块（I/Q Imbalance）等。
通信信道——Simulink中的信道模块

## Slide 120
第三专题（1）通信系统建模仿真实现
2
1
信源与编码
3
差错控制编码
4
数字基带
方法与原则
5
频带传输
6
同步系统
7
通信信道
8
仿真标校

## Slide 121
仿真的标校：测量条件的确定。
起因：在对通信系统性能或者其它特性进行测量时，需要了解测量的条件，以便合理的解释所测量的结果。
研究对象：数字通信系统误码率与 紧密相关，需要标校。
注意：由系统给定的要素不需要标校，例如滤波器的带宽、放大器的传递函数，码元速率等。
具体研究内容：（信号、噪声、干扰）电平和功率，（定时、相位）动和偏差等。
通信系统建模仿真实现——仿真的标校

## Slide 122
信号
平均功率
复包络形式
每个码元的能量Es和每比特的能量Eb之间的关系
选择用于标校的信号标准
1.产生一个与工作信号尽可能接近的信号Z(t)，但是直接仿真Z(t)显然是很难实现的；2.可以使用PN序列作为发射信号。
仿真的标校——信号功率

## Slide 123
解析方法来完成标校
设调制信号可以表示为:
平均功率
2PSK和2FSK信号，每个码元包含的能量为
QAM信号每个信道包含的能量可以表示为
仿真的标校——信号功率

## Slide 124
接收滤波器之后的噪声满足“窄带”的假设，即
在仿真中，通常用低通包络形式来描述式
他们的方差为：
通常用两种形式描述噪声强度与信号强度的关系，即
仿真的标校——噪声功率

## Slide 125
本章完毕
讲课人：陈树新
2024/2/21